Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire 9487/

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
Nr.  din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PASCU MARIUS ALEXANDRU pentru PRIMARIA AFUMATI cu sediul in judet Ilfov, comuna Afumati, str. Bucuresti - Urziceni, nr. 151, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 9487/23.05.2023, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.07.2023, că proiectul „Construire teren sport multifunctional” propus in comuna Afumati, sat Afumati, str. Albastrelelor, nr. 40, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Investiția propusă nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform Adresei nr. 7544/27.07.2023 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov –București si inregistrata la APM Ilfov nr. 13190/31.07.2023.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 12.529 mp din acte (13.673 mp din masuratori) si va consta in construire teren sport multifunctional.

Realizare teren cu suprafata sintetica (tartan turnat) -  20m x  32 m suprafata de joc + zona de siguranta .

Suprafata  de joc teren  sintetic – 15x28 m

Terenul va avea o suprafata de joc din gazon sintetic  si o zona de siguranta perimetrala de cca   2.50 m pe contur , suprafata realizata din acelasi material .

Terenul multisport  va avea următoarea alcătuire constructivă:

-	placa de beton ;

-	suprafata sintetica ( tartan) pentru baschet  si volei;

-	stalpi si panouri baschet / fileu de volei

-	gard perimetral cu plasa metalica;

-	instalatia de iluminat nocturn.

Placa de beton

Se doreste amenajarea unei platforme betonate de 20m x 32 m, realizata din beton C20/25 . Se vor realiza urmatoarele etape:

-	decopertarea stratului vegetal;

-          evacuarea stratului de umplutura  pe o adancime de cca 1 m

-         umplurura in straturi (piatra sparta si balast)

-        compactarea umpluturilor realizate cu agregate  pana la un grad de 95 % Proctor , pe o surafata de va depasii conturul fundatiei  terenului pe o latime perimetrala de 1.00 m  Este necesară compactarea corespunzătoare a noilor umpluturi, pe strate de maximum 25 cm, ținând seama la punerea în operă de natura materialului de aport și umiditatea optimă de compactare (wopt) conform rezultatelor încercărilor Proctor ce vor fi executate conform STAS 1913/13-83. Gradul de compactare va fi determinat de un laborator autorizat și va fi de minimum 95% pentru alei și platforme, respectiv 98% pentru construcții;

-	realizarea placii de beton  cu o panta de scurgere de 0,5%, orientata dinspre linia centrala (transversala) a terenului spre lateral, (cu o grosime medie de 15cm, armata slab cu plasa sudata tip STNB Ф6/100, ).

Covorul din tartan  pentru sport  va avea grosimea  minima de 16mm. Suprafata va fi  formata dintr-un strat de 8 – 10 mm din granule reciclate  peste care se va aplica  un strat de 8mm de granule colorate. Sistemul folosit va fi unul  flexibil pentru a facilita jocul de tenis fotbal sau volei, dar textura de cauciuc nu afecteză perfomanțele mingii.
Sistemul  folosit va respecta  toate normele în vigoare.

Gard perimetral

Se va realiza o imprejmuire perimetrala cu inaltimea de 4m pe lateral si 6m in spatele portilor, care va avea in componenta stalpi de teava rectangulara de 90mm x 90mm x 3mm, plasati la intervale de 2,00 m  in zonele centrale cu axarea simetrica fata de colturi. Pentru asigurarea rezistentei se vor realiza contravantuiri si se vor suda orizontal, intre stalpi, la intervale de 2m elemente de legatura din teava rectangulara de 60mm x 40mm x 2mm, pe care se vor  fixa  ramele cu plasa metalica pana la inaltimea de 4m, respectiv plasa textila de protectie de la 4m la 6m in spatele panourilor de baschet. Plasa de protectie va fi din PA sau PP, cu dimesiunea ochiului de 150mm x 150mm si grosimea firului de  min 2mm. Vor  fi prevazute doua  poarti de acces de 2,2 m x 1,0m., amplasate in colturi opuse.

Fundatiile stalpilor se vor realiza izolat  0.5x0.5x 0.9 ( la o adancime de fundare de -2.00m fata de terenul natural  ) si cu grinzi de cuplare cu dimensiunea de 25x100 cm . Ararea se va realiza cu 6 bare Ø12 si etrieri Ø8/ 200 .

Instalatia de iluminat nocturn

Soluţia tehnică pentru realizarea instalatiei de iluminat nocturn consta in amplasarea pe exteriorul laturilor lungi ale terenului de sport a cate 2 stalpi octogonali tronconici cu inaltime de 8m) si care vor asigura suportul pentru a cate 2 proiectoare LED 150 W. Fiecare stalp va fi fixat cu ajutorul a 4 buloane turnate in fundatie de beton  de  0.8x0.8x1.10m si va fi prevazut cu un suport pentru 2 proiectoare. Traseele de cablu vor fi ingropate si se vor aduna in tabloul de distributie electrica care, la randul sau va fi conectat prin intermediul unui cablu electric ingropat la instalatia de alimentare electrica

Alei de circulatie

Pentru facilitarea fluxurilor de circulatie si asigurarea unui confort in deplasare indiferent de conditiile meteorologice se vor realiza , in zona de acces alei de circulatie. Acestea vor fi destinate exclusiv circulatiei pietonale, si vor fi prevazute local si cu rampa de acces pentru persoanele cu handicap.

Aleile  se vor executa din elemente prefabricate din beton (dale prefabricate, pavele) . Acestea se vor monta pe o placa de beton slab armata  de cca 10 cm grosime, si vor fi incadrate de borduri mici asezate pe pat de mortar si cu chituirea rosturilor.Latimea aleilor va fi de min  1.00 m – 2.00 m , inclusiv bordura

Pentru facilitarea fluxurilor de circulatie , si asigurarea unui confort in deplasare indiferent de conditiile meteorologice se vor realiza , in zona de acces alei de circulatie. Acestea vor fi destinate exclusiv  circulatiei pietonale, si vor fi prevazute local si cu rampa de acces pentru persoanele cu handicap.

Aleile se vor executa din elemente prefabricate din beton (dale prefabricate, pavele) . Acestea se vor monta pe un pat de nisip de cca 10 cm grosime, si vor fi incadrate de borduri  mici asezate pe pat de mortar si cu chituirea rosturilor.

Terenul de sport multifunctional nu va fi prevazut cu utilitati apa-canal

Bilant teritorial:

- Suprafață   teren – 13.673 MP

- Suprafață Platforme betonate existente -228 mp

- Suprafață platforme  propuse –640 mp - Realizare teren cu suprafata sintetica -  20m x  32 m suprafata de joc + zona de siguranta

-Alei pietonale – 174 mp

- Suprafata  platforme / alei – 1.042 MP

- Suprafata zone verzi  -12.305,70 mp (90 %)

TEREN viran neamenjat – 325,3 mp

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin operatori autorizati.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi preluate operatori economici autorizati, pe baza de contract.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona, conform SR 10009/2017.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei cu modificarile și completarile ulterioare.

2. Localizarea proiectului:

2.1. Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 42/7974 din 10.05.2023 emis de Consiliul Judetean Ilfov, terenul este situat in intravilanul comunei Afumati, functiunea zonei: zona spatii verzi, sport, agrement, conform PUG aprobat cu HCL nr. 112/2018 precum si a Conventiei nr. 16129/06.03.2023 incheiata intre Presedintele Consiliului Judetean Ilfov si primarul comunei Afumati.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: proiectul nu are impact asupra resurselor naturale din zona;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redus în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact redus în timpul utilizarii imobilului.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 42/7974 din 10.05.2023 emis de Consiliul Judetean Ilfov, precum si prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta.

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului P.U.G. 112/2018 precum si a Conventiei nr. 16129/06.03.2023 incheiata intre Presedintele Consiliului Judetean Ilfov si primarul comunei Afumati.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

-Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea aerului inconjurator.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

-    Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor modificat si completat.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- La faza de proiect, in cazul in care viitoarele constructii, cai de acces, etc. afecteaza vegetatia, se va proceda la inventarierea arborilor de pe amplasament (specie, diametrul la colet, viabilitate) si se va solicita si se va obtine punctul de vedere al Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM ILFOV.

- Mobilarea amplasamentului va fi astfel realizata incat un numar cat mai mare de arbori sa nu fie afectati.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Se va respecta Adresa nr. 377/22.05.2023 emisa de SC ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFUMATI SRL.

- Se va respecta Adresa nr. 6263/09.08.2023 emisa de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

- Activitatea se va putea desfășura numai cu respectarea reglementărilor stabilite conform planurilor urbanistice aflate în vigoare, cu privire la funcțiunea zonei, aprobate conform legii. În condițiile în care se va constata că activitatea nu este compatibilă cu funcțiunea zonei, stabilită conform legii și/sau că funcționarea obiectivului generază disconfort de orice natură, pentru așezările umane sau pentru factorii de mediu, activitatea va fi reevaluata.

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora.

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier  superior  Valeria Victoria ŞTEFAN