Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DRAFT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Lefter Ovidiu Andrei, administrator al DROID STUDIO SRL, împuternicită de INCREASE DEVELOPMENT GROUP SRL, cu sediul în Calea Vitan, nr. 6-6A, Centrul de afaceri Phoenix Tower, cam. 4, et. 4, Sect. 3, Mun. București, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 3200/20.02.2023, cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 23.08.2023, că proiectul „puțuri forate”, propus în comuna 1 Decembrie, sat 1 Decembrie, Nr. Cad. 60248, C.F. 60248, județul Ilfov,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 2, lit. d3) “foraje pentru alimentare cu apă”;

b). proiectul nu se încadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în nicio Arie Naturală Protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Proiectul propus nu necesită elaborarea S.E.I.C.A., conform Adresei nr. 8498/24.08.2023 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” – S.G.A. ILFOV-BUCUREȘTI, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 14391/25.08.2023.

1. Caracteristicile proiectului

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul propune executarea a două foraje pentru alimentarea cu apă a cladirilor de pe terenul in suprafata S=2023 mp, aparținând INCREASE DEVELOPMENT GROUP SRL, conform contractului de vanzare-cumparare, autentificat cu nr. 240 din data de 13.03.2008.

Forajele proiectate vor avea adâncimea H=65 m fiecare.

BILANȚ TERITORIAL

Teren Nr. Cad. 60248 în suprafață S = 2023 mp, din care:

Suprafață construită existentă = 269 mp

Suprafață construită foraje = 5,4 mp

Suprafață circulații pietonale = 24,65 mp

Drum de servitude – 274,92 mp

Suprafață spațiu verde – 606,9 mp.

Suprafață neconstruită = 842,13 mp

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Execuția lucrărilor va implica următoarele faze:

A. Preluarea amplasamentului de către constructor si organizarea de șantier;

B. Trasarea lucrării;

C. Realizarea forajelor

Vor fi realizate șanțuri de mica adâncime pentru dispunerea subterana a rețelei de apa/canalizare si cabluri electrice protejate de tuburi special.

Utilaje necesare: excavator, placă vibratoare, mijloc auto.

Betonul va fi transportat pe amplasament de la stații autorizate și va fi turnat cu utilaje aferente șantierelor de construcții.

D. Realizarea curățeniei finale si dezafectarea organizării de șantier

Pământul rezultat în urma forărilor va fi utilizat pentru nivelarea terenului.

Perioada de implementare estimată a proiectului – 12 luni

Organizarea de șantier

- organizarea de șantier se va realiza în incintă

- contractantul lucrărilor de execuție este responsabil de modul cum se organizează șantierul si are obligația sa asigure construirea spatiilor necesare activității de supraveghere a execuției, realizării lucrărilor de construcții, montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizării investiției.

- lucrările de execuție se vor desfășura cu personal calificat, fără afectarea domeniului public si a vecinătăților.

- pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi drumurile existente

- construcțiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa in interiorul incintei.

- pe perioada realizării construcției se vor monta containere pentru depozitarea materialelor necesare pe șantier

- pe parcursul șantierului deșeurile generate vor fi depozitate in containere speciale dispuse pe platforme betonate; zonele afectate vor fi curățate si date in folosința

Asigurarea utilităților:

Conform proiectului de Aviz gospodărire a Apelor emis de “A.N. APELE ROMÂNE” – A.B. APĂ Argeș-Vedea - S.G.A. Ilfov-București:

Alimentarea cu apă

Captarea apei: foraje de alimentare cu apă F1 și F2 proiectate cu H=65 m fiecare.

Rezervoare de înmagazinare - 2 buc. cu V=270 mc fiecare, existente pe amplasament.

Forajele propuse vor asigura alimentarea cu apă a viitorului ansamblu de locuințe, care se va realiza în zonă.

Necesarul de apă în scop igienico-sanitar a fost stabilit conform SR 1343-1:2006 si STAS 1478/1990

Rețeaua de distribuție a apei va fi realizată din conducte PEHD cu Dn=32 mm, L=60 m.

Funcționarea folosinței de apă – 365 zile/an, 24 h/zi.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Forajele propuse vor asigura alimentarea cu apă a viitorului ansamblu de locuințe, care se va realiza în zonă.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuție lucrări se utilizează:

- minerale: balast;

- combustibili: motorină pentru funcționarea utilajelor.

Resurse regenerabile folosite in construcție - pământ de umplutură.

1.4. Productia de deseuri:

În timpul execuției lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- Deșeurile menajere (hârtie, material plastic, sticle, resturi alimentare) se vor colecta si depozita temporar în pubele, se vor transporta si depozita la cel mai apropiat depozit.

Deșeuri tehnologice rezultate din execuție:

- deșeuri inerte reprezentate de materialul rezultat în urma lucrărilor de excavații efectuate;

- deșeuri din metal rezultate din execuție; Acestea se vor colecta si se vor transporta în atelierele executantului, urmând a fi valorificate prin centre specializate.

Activitatea de întreținere a utilajelor, de unde rezultă piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat, baterii, etc) nu se va executa la punctele de lucru, ci numai în spatii special amenajate. Toate utilaje vor fi aduse la punctele de lucru în stare normală de funcționare, cu reviziile tehnice efectuate la zi.

Alimentarea cu carburanți si schimbul uleiurilor hidraulice si de transmisie se vor efectua numai în atelierele autorizate.

Deșeurile generate, atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului,  vor fi depozitate în recipienți speciali. Constructorul va încheia contracte cu societăți autorizate pentru colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

În faza de execuție a lucrărilor, se generează din surse mobile următoarele:

- emisii de praf/pulberi, gaze de eșapament de la motoarele utilajelor care includ NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi în suspensie, VOC,

- zgomot și vibrații rezultate de la utilaje și mijloace de transport.

In perioada de construcție, masurile adoptate pentru evitarea poluării aerului sunt următoarele:

- stropirea permanenta a platformelor șantierului, pentru evitarea generării emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrărilor de săpătura pentru fundații si platforme ;

- utilizarea eficienta a mașinilor/utilajelor de lucru, astfel încât sa se reducă la maximum emisiile din gaze de eșapament;

- spălarea roților autovehiculelor de transport la ieșirea din șantier ;

- depozitarea materialelor ușoare in locuri special amenajate, astfel încât sa nu poată fi luate de vânt;

- menținerea unor suprafețe verzi la finalizarea lucrărilor de construcție;

- stabilirea unor trasee clare de circulație in interiorul incintei

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Emisiile generate atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului vor respecta prevederile legislative în vigoare: Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, condiţiile de calitatea aerului în zone protejate conform STAS 12574/1987. Nivelul de zgomot exterior, atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului se va încadra în limitele prevăzute în STAS SR 10.009/2017.

2. Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: conform Planului Urbanistic General al comunei 1 Decembrie, aprobat prin HCL nr. 6/31.03.2010 și HCL nr. 43/30.09.2022, imobilul este situat în zona M, subzona mixtă M3: locuințe colective; unitati comert, servicii, depozitare si mica productie; echipamente edilitare, cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri cu accente inalte, situate in intravilanul existent.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului – impact pe termen scurt asupra suprafaței afectate de lucrări în timpul lucrărilor de construcții;

- probabilitatea impactului: redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul cu frecvență redusă asupra mediului în perioada de implementare propusă a proiectului. Impact redus asupra mediului în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 9/G/18583/C din 13.01.2023 emis de Primăria comunei 1 Decembrie şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Proiectul nu va implica tăiere/defrișare de arbori;

- Se va obține și se va respecta Avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ” APELE ROMÂNE” - S.G.A. ILFOV-BUCUREȘTI. În cazul în care soluțiile din Avizul de gospodărire a apelor nu corespund cu soluțiile prevăzute în prezenta Decizie, titularul are obligația să solicite revizuirea actului de reglementare;

- Se va respecta Adresa nr. 6975/21.08.2023 emisă de Garda Forestieră București;

- Lucrările vor fi semnalizate corespunzător;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- La ieşirea din şantier se vor curăţa roţile utilajelor pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie; se va asigura protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- După realizarea proiectului, terenul aferent organizării de şantier va fi adus la starea inițială;

- Pe durata execuţiei lucrărilor și la funcționarea obiectivului se vor lua măsuri pentru respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcție vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate;

- Deșeurile rezultate vor fi predate, pe bază de contract, către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se va avea in vedere ca organizarea de șantier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor

- Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 525/27.06.1996 (**Republicată**) pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde; Se vor respecta prevederile referitoare la utilizări admise, utilizări interzise, utilizări admise cu condiționări;

- Drumurile de acces, zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005

- Legii nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Legii nr. 61/27.09.1991 (*republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Prin prezenta se stabilesc condițiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecției mediului. Alte condiții vor fi impuse de autoritățile/instituțiile competente menționate în Certificatul de urbanism, conform legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018:

- art. 18, alin. (13) în cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depășit;

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15, alin. (2), lit a) – “titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

consilier superior Aurelian MĂTUŞA