Autoritate Contractantă

S.C. NORDIC PETFOOD PRODUCTION S.R.L.

PLAN URBANISTIC zonal

DEZVOLTARE UNITATE DE  PRODUCŢIE HRANĂ PENTRU ANIMALE  DE COMPANIE

RAPORT DE MEDIU

2018

BENEFICIAR:  S.C. NORDIC PETFOOD PRODUCTION S.R.L.

ELABORAT: S.C. Ramboll South East S.R.L.

Colectiv de elaborare

Consultant/Expert mediu: Ene Mădălina

Consultant/Expert mediu: Iacobescu Rodica

Consultant/Expert mediu: Gabriela Mușat

Cuprins

1	Introducere	5

2	EXPUNEREA CONȚINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI PRECUM ȘI RELAȚIA CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE	6

2.1	Context metodologic și legislativ	6

2.2	Conținutul și obiectivele principale al P.U.Z.	6

2.3	Descrierea planului	7

2.3.1	Localizare geografică și administrativă a zonei reglementate prin PUZ	9

2.3.2	Situația existentă	9

2.3.3	Nivel de dezvoltare economică	13

2.4	Situația propusă	13

2.5	Zonificarea funcțională	18

2.6	Bilanțul teritorial raportat la parcelele ce fac obiectul Puz-ului	19

2.7	Regimul de aliniere	21

2.8	Concluzii. Măsuri continuare	21

2.9	Relația cu alte planuri și programe	22

3	ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PUZ PROPUS	23

3.1	Aspecte generale	23

3.2	Aerul	25

3.3	Zgomotul	27

3.4	Apa	28

3.5	Sol	30

3.6	Schimbări climatice	30

3.7	Biodiversitate	32

3.8	Populația și sănătatea umană	32

3.9	Patrimoniul cultural	34

3.10	Peisajul natural	35

3.11       Managementul Deșeurilor	35

3.12	Mediul social și economic	36

4	CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV	36

5	PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PUZ	37

6	OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ	38

7	POTENȚIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PLANULUI ASUPRA MEDIULUI	39

7.1	Potențialele efecte semnificative  în cazul neimplementării puz (varianta „0”)	39

7.2	Potențialele efecte semnficative asupra mediului în cazul implementării PUZ-ului	39

7.3	Potențialele efecte semnficative ale PUZ-ului cumulat cu activitățile existente	47

8	POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ	48

9	MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PUZ-ului	48

10	EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE	53

10.1	Alternative de PUZ analizat	53

11	DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.Z -ului	57

12	REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC	62

13	ANEXE	68

BIBLIOGRAFIE	69

LISTĂ FIGURI

Figura 1  - Vedere statlitarăcu dezvoltare propusă și situația existentă	11

Figură 2 – Schema fluxului tehnologic	16

Figura 3 – Imagine satelitare cu localizarea monumetelor  istorice identificate în vecinătatea zonei studiate prin PUZ (http://map.cimec.ro/Mapserver/#)	35

LISTĂ TABELE

Tabel 1 – Bilanț teritorial (existent și propus)	20

Tabel 2 – Lista monumentelor istorice din zona studiată prin PUZ/vecinătatea acesteia	34

Tabel 3 – Obiective relevante pentru PUZ	38

Tabel 4 Sistem de notare propus pentru evaluarea potenţialelor efecte asupra mediului	40

Tabel 5 – Matrice evaluare impact	40

Tabel 6 – Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PUZ	48

Tabel 7 – Soluții tehnice analizate pentru neutralizarea mirosurilor.	54

Tabel 8 - Program de monitorizare..........................................................................................................60

# Introducere

PUZ-ul ințiat de Nordic Petfood Production SRL propus vizează dezvoltarea unei unități de producție hrană pentru animale.

Beneficiarul proiectului

- Denumire: NORDIC PETFOOD PRODUCTION S.R.L.

- Adresa: oraș Buftea județul Ilfov str. Independenţei (FN, T6, P 136, str. Milano nr. 6), Cod poștal: 070000

- Date de contact: Telefon: (+40) 21 346 53 40, E-mail:	office@nordicpetfood.ro

Proiectantul general:

- Denumire: S.C. GENERAL CONCEPT S.R.L.

- Adresa: localitatea Călărași, județul Călărași, str. Sf. Nicolae, bloc A25, parter

- Date de contact: tel. 	0788/047643; 	fax: 	0342/811595; 	e-mail: generalconcept@yahoo.com

Elaboratorul Raportului de Mediu:

- Denumire:  Romboll South Est Europe S.R.L.,

- Adresa: București, str. Turturelelor, nr.11A, etaj 8, sector 3,

- Date de contact: Telefon: 021.2320182, 021.2331679, fax: 021.2321889, 021.2321074, Email: RambollSEE@ramboll.com.

Ramboll South East Europe SRL este o companie care deține Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 265 pentru RM, RIM, RA, EA, BM, RS (vezi Anexa 1).

Evaluarea de mediu este parte integrantă în procedura de adoptare a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, procedura de realizare a acestuia fiind reglememtata prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe. Această hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei Parlamantului European și a Consiliului 2001/42/CE din 27.06.2001 privind Evaluarea impactului anumitor Planuri și Programe asupra mediului (Directiva SEA).

Conform HG 1076/2004, raportul de mediu trebuie sa identifice, descrie și evalueze potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum și alternativele  acestuia, luând în considerare obiectivele și aria geografică ale planului sau programului.

Raportul de Mediu pentru PUZ-  Dezvoltarea unei unități de producție hrană pentru animale a fost elaborat în conformitate cu  prevederile Anexei 2 la HG 1076/2004 și recomandările Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în colaborare cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

# EXPUNEREA CONȚINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI PRECUM ȘI RELAȚIA CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE

## Context metodologic și legislativ

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect cu caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării unei zone din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, reglementările de urbanism (ceea ce este permis, restricții de construire) necesare a fi aplicate pentru utilizarea terenului studiat și conformarea construcțiilor propuse. PUZ-ul este o fază premergătoare realizării investițiilor propuse. Autorizarea executării lucrărilor specifice investiției propuse se face pe baza unei documentații de urbanism aprobate.

PUZ-ul a fost realizat în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.

Conform strategiei de dezvoltare a orașului ilustrată prin Planul Urbanistic General (PUG) orașului Buftea aprobat, în zona de sud a orașului se preconizează o dezvoltare amplă a activităților mixte de tip industrie nepoluantă, depozitare și comerț en-gros.

Dezvoltarea propusa prin acest PUZ se află în partea de sud a orașului Buftea.

## Conținutul și obiectivele principale al P.U.Z.

Acest PUZ a fost inițiat de către SC Nordic Petfood Production SRL în vederea dezvoltării unei unități de producție hrană pentru animale de companie, în contextul optimizarea producției existente.

Aspectele abordate în cadrul acestui PUZ au fost:

- organizarea reţelei stradale; zonificarea funcţională a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

- reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

Pentru realizarea PUZ-ului s-au analizat următoarele surse de documentare:

- PUG-ul oraşului Buftea, revizuit în 2015;

- Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent PUG;

- Studiu geotehnic realizat de GEOTEHNICA DESIGN S.R.L. (pus la dispoziţie de beneficiar);

- Studiu topografic realizat de P.F.A. ing. dipl. Mahriu Petrică Marius (pus la dispoziţie de beneficiar);

- Legislația specifică care cuprinde prevederi directe sau indirecte legate de urbanism si amenajarea teritoriului;

- Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al planurilor urbanistice zonale – indicativ 010/2000 aprobat prin ordin MLPAT nr 476/N/2000.

Pentru PUZ-ul analizat a fost emis de către Primăria Orașului Buftea  Certificatul de urbanism nr.6/5.01.2017, prelungit la data de 05.01.2018 (vezi Anexa 2)

Conform Certificatului de Urbanism (CU), până în prezent pentru acest PUZ au fost  s-au solicitat și obținute următoarele avize:

- Aviz de oportunitate Primăria Buftea nr.8534/21.06.2007 emis de către Primăria Orașului Buftea

- Aviz Apele Romane nr.155/IF din 4.09.2018 de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București

- Aviz nr.54/U/2017 emis de către Ministerul Culturii și identității naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov

- Aviz OCPI nr. 71593/05.04.2017

- Aviz principiu  nr. 160/3642/25.07.208  emis de către SC RAJA Sa Constanța, Centrul Zonal Buftea pentru alimentarea cu apă și canalizare

- Punct de vedere Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului Ilfov, nr. 7572/17.11.2007

- Aviz de amplaament favorabil nr 180942962/09.03.2017 emis de E Distributie Muntenia

- Aviz tehnic consultativ nr 2467/19.04.2018 emis de Consiliul Judetean Ilfov

În Anexa 3  a acestui Raport sunt prezentate avizele obținute pentru Planul Urbanistic Zonal.

## Descrierea planului

Denumirea planului: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -  DEZVOLTARE UNITATE DE  PRODUCŢIE HRANĂ PENTRU ANIMALE  DE COMPANIE  .

Suprafața de teren pe care se va amplasa unitatea de producție este de aproximativ 32.277 mp. Terenul este amplasat în intravilanul localității Buftea și are următorul regim juridic:

- terenurile cu suprafață de 22.577 mp, 4.845 mp, 4.850 mp sunt în proprietatea SC Nordic PetFood Production SRL dupa cum urmează:

  - terenul cu suprafață de 22.577 mp, nr. cadastral 59406, Act de alipire autorizat sub nr.1355/04.10.2017.

  - terenul cu suprafață de 4.845 mp, nr. cadastral 56.436 (nr cadastral vechi 5779), Contract de vanzare-cumparare autorizat sub nr.937/09.06.2016.

  - terenul cu suprafață de 4.850 mp, nr. cadastral 56173 Contract de vanzare-cumparare autorizat sub nr.1373/15.09.2016.

Conform prevederilor Planului Urbanist General (PUG.) orașului Buftea aprobat prin Hotârârea Consiliului Local (HCL) nr.136/31.10.2013,  zona propusă pentru dezvoltarea unității de producție are funcţiunea urbană „mixtă”, mai exact, aceasta se află în zona M1c – zone de echipamente, publice, comerț și servicii compatibile cu locuirea situate în situri arheologice și în zona de protecție a acestora și zona LN-zona de locuit. Având în vedere că aproximativ 30% din suprafaţa totală propusă pentru dezvoltarea unității de producție este propusă pentru funcțiunea de locuinţe (zona LN), construirea unității de producție este permisă numai prin realizarea unui PUZ. Astfel, unul din obiectivele PUZ-ului este schimbarea funcțiunii actuale a zonei în funcţiune industrială şi depozitare.

Prima versiune a PUZ-ului  a fost înaintată către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov (APM Ilfov) în data de 27.04.2018. APM Ilfov a decis pentru PUZ-ul analizat necesitatea parcurgerii procedurii de evaluare de mediu (Adresa nr. 8174/03.08.2018). Anunțul de Mediu privind încadrarea planului a fost publicat de către titularul PUZ-ului, în data 16.08.2018, în  ziarul România Liberă.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce au fost  incluse în acet raport de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului s-au realizat în cadrul sedintelor organizate în datele de 19.09.2018 și 3.10.2018 la sediul APM Ilfov la care au fost invitate autoritățile interesate de acest plan (conform Anexei 9 a acestui raport).

În cadrul grupurilor de lucru au fost analizate 3 alternative ale PUZ-ului.

- Alternativa zero – fără implementarea planului.

- Alternativa 1 – versiunea de PUZ înaintată la APM în data de 27.04.2018

- Alternativa 2 – versiunea de PUZ care ține cont de toate condițiile impuse de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.6/5.01.2017  și de condițiile stabilite în cadrul  celor 2 grupuri de lucru organizate la APM Ilfov.

Alternativa 1 și Alternativa 2 de PUZ propun același tip de dezvoltare (unei unități de producție hrană pentru animale de companie), cu același flux tehnologic și aceleași elemente constructive. Alternativa 2, care este și versiunea finală a PUZ-ului diferă de alternativa 1 însă prin modul de amplasare al depozitelor de materii prime (retragerea acestora de la limita nordică a amplasamentului și alipirea de hala de producție), soluția aleasă pentru alimentarea cu apă (în loc de alimentare cu apă din subteran s-a ales soluția de branșare la rețeaua de alimentare cu apă a localității Buftea), soluția aleasă pentru evacuarea apei uzate (în loc de evacuare în bazin etanș vidanjabil de 50mc, s-a ales soluția de evacuare apei uzate în rețeua publică de canalizare a orașului Buftea),   mărirea lățimii perdelei de protecție propusă în partea de nord de la 6m la 7m. Bilanțul teritorial, POT și CUT sunt similare.

Expunerea motivelor care au stat la baza alegerii versiunii 2 de PUZ sunt prezentate în capitolul 10 a acestui Raport de Mediu.

În cele ce urmează se prezintă  descrierea Alternativei 2 - de PUZ aleasă.

## Localizare geografică și administrativă a zonei reglementate prin PUZ

Terenul care face obiectul PUZ-ului se află în intravilanul oraşului Buftea în partea sudică a orașului, la intersecţia străzii Milano (DJ 602), str. Independenţei (DC 71A) și Strada Lebedei.

Amplasamentul se află la 2,5 km de centrul orașului, la aproximativ  400 m de viitoarea centură a doua a Bucureştiului , la 200 m de un grup răzleţ de locuinţe, iar faţă de primele locuinţe ale oraşului la 700 m.

Vecinătăți amplasament:

- N –Terenuri arabile aparținând unor proprietari particulari şi o platformă pe care se toarnă prefabricate de beton pentru care nu se cunoaşte proprietarul.

- S – str. Milano (DJ 602).

- E – str. Independenţei (DC 77A)

- V – str. Lebedei şi un Auto Service cu I.T.P. În zona vestică a amplasamentului, alături de Auto Service sunt mai multe societăţi cu activităţi industriale şi depozitare.

Planul de încadrare în zonă este prezentat în Anexa 4 a acestui Raport de Mediu.

Suprafața de teren propusă prin PUZ este de 20.215 mp și este proprietate SC Nordic PetFood Production SRL.

## Situația existentă

Funcțiunea urbană principală în zona studiată prin PUZ este dedicată activităților industriale nepoluante împreună cu depozitarea, comerțul angro și activități de prestări servicii.

SC Nordic Petfood Production SRL si-a propus optimizarea activității de producție pe care o desfășoară   pe Str. Milano, localitatea Buftea, județul Ilfov. Astfel, a achiziționat în vecinătate (spre nord), o suprafaţă de teren de 20.215 mp.

Terenul achiziționat în prezent este liber de construcții și are funcțiune mixtă (M1c) și zone de locuit (LN).  Terenul a fost utilizat pentru activități agricole.

Zona studiată a avut însă,  în trecut un specific urban funcţional industrial datorită existenţei unei mari fabrici de oxigen din care, în prezent, au mai rămas câteva hale folosite pentru activităţi de depozitare.

Suprafața  de teren aferentă unității de producție din Str. Milano cuprinde următoarele:

- linia de producţie care ocupă o  suprafaţă de 12.055 mp, teren în proprietatea S.C. Nordic Petfood Production S.R.L.

- zona de depozitare produse finite, în suprafaţă de 5.822,65 mp, teren în proprietatea S.C. Nordic Petfood Distribution S.R.L. (firmă din cadrul Grupului Nordic).

Unitatea de producție existentă înclude următoarele elemente constructive:

- Clădirea administrativă, hale de producție și depozite materii prime/produse finite

- Clădire cu destinație  birouri

- Clădirea care adăpostește instalația de încarcare/descărcare materii prime

- 4 Silozuri exterioare pentru depozitarea materiilor prime (cereale)

- Gospodăria de apă ce include foraje alimentare cu apă, rezervor apă

- Cai interioare de acces și parcarea

- Grup pompe incendiu

- Cabina poartă

Starea tehnică a construcțiilor prezente pe amplasament,  se încadrează în calificativul „foarte bună”.

Procentul de ocupare a terenului este de numai 37,24% existând o mare suprafață liberă disponibilă dezvoltării ulterioare. Suprafața liberă încadrată în categoria de spațiu verde este în prezent are 6.049,65 mp iar suprafața construită este de cca. 6.510 mp.

Parametrii generali  pentru situația existentă sunt prezentați în capitolul 2.6  a Raportului de Mediu.

Regimul de înălțime al clădirilor existente s-a stabilit în funcție de destinația funcțională a acestora. Acestea au diverse regimuri de înălțime de la 4,5 m pentru halele de producție, depozite de 12 m înălțime la anexele tehnice de 17 m.

La nord de terenul liber (achiziționat de SC Nordic Petfood Production SRL) există o platformă betonată pe care se produc produse prefabricate din beton, pentru care nu s-a putut identifica proprietarul.

Planul cu situația existentă este prezentat în Anexa 5 a acestui Raport de Mediu

Figura 1  - Vedere satelitară cu dezvoltare propusă și situația existentă

Descrierea activității de producție desfășurate în prezent în zona analizată

Linia de producţie are o capacitatea de 9 t/h. Flux tehnologic include de la recepția materiei prime, diverse stadii de preparare până la produsul finit, ambalare şi expediţie.

Materia primă este preluată într-un buncăr specializat, din care  printr-un sistem transportor cu melc șnec şi benzi transportoare se duce şi stochează în patru silozuri.

Materiile prime folosite pentru producție includ: cereale, sorturi proteice, uleiuri și grasimi animale/vegetale, premixuri minerale și vitamine.

Unele produse care se folosesc ca materie primă şi vin ambalate în saci sau pungi pe europaleţi sunt stocate într-un depozit specific dedicat.

Următoarea etapă tehnologică este realizarea amestecurilor, funcţie de reţete, omogenizarea prin malaxare, apoi fasonarea şi porţionarea „pastei”, după care se trece prin linia de uscare. Pentru fiecare categorie funcţională, preparare amestecuri, omogenizare (malaxare), porţionare - uscare există spaţii (hale) proprii.

Următoarea etapă este ambalarea şi apoi depozitarea produsului finit în spaţii specializate.

Ultima etapă funcţională o reprezintă pregătirea şi expedierea produselor finite.

Trebuie menţionat că activitatea productivă este în flux continuu, lucrându-se în trei schimburi 24h/zi si 7zile/saptamana. Pentru aprovizionare se apreciază că există un flux mediu de șase TIR-uri pe zi, iar pentru desfacere, expediţie un flux mediu de 12 - 16 auto-TIR-uri.

Accesul în zona analizată

Poziţia amplasamentului asigură deosebite posibilităţi de folosire a rețelei rutiere de transport, fiind localizat la intersecţia străzilor Milano (DJ 602) şi Independenţei (DC 77A).

Str. Milano (DJ 607) asigură legătura cu două drumuri naţionale, DN 7 (Bucureşti - Târgovişte), DN 1A (Bucureşti - Ploieşti) şi de asemenea, centura Bucureştiului.

Amplasamentul fabricii este aşezat strategic, asigurându-se legături uşor de acces spre toate direcţiile de mers în ţară.

Pe latura estică amplasamentul este flancat de str. Lebedei care debuşează în str. Milano.

Practic, amplasamentul platformei industriale Nordic este delimitat pe trei laturi de străzi.

Există trei variante de acces în incinta platformei industriale existente. Una dintre variantele de acces este din str. Independenţei, pentru S.C. Nordic Petfood Distribution S.R.L. Celelalte două variante de acces deservesc S.C. Nordic Production S.R.L. şi au roluri funcţionale diferite:

- unul este numai pentru livrări produse finite,

- celelalt este folosit atât pentru materii prime, cât şi pentru maşinile salariaţilor/vizitatorilor pentru care există prevăzuta  și o parcare de circa 60 locuri.

Echiparea edilitară

În ceea ce privește echiparea edilitară a zonei se menționează următoarele:

- În cadrul platformei industriale SC Nordic Petfood Production SRL, în prezent sunt asigurate toate rețelele tehnico-edilitare necesare funcționării: alimentare cu apă potabilă și tehnologică, canalizare menajară și pluvială, alimentare cu energie electrică, alimentarea cu gaze naturale.

  - Alimentarea cu apă se face printr-o gospodărie proprie cu două puţuri forate şi staţie de pompare

  - Rețea internă de colectare a apelor menajere şi apelor uzate tehnologice, care sunt  colectate într- un bazin de retenţie  de 80 mc, ce este vidanjat periodic de către o societate abilitată, pe baza de contract.

  - Energia electrică se asigură prin racord la reţeaua locală de 20KV şi cu un post de transformare propriu de 1.000 KVA. Pentru situaţii excepţionale, unitatea este prevăzută cu un grup electrogen.

  - Pentru alimentarea centralei termice (o centrala murala şi una tehnologică pe abur)  unitatea este racordată la reţeaua publică de gaze naturale . S-a prevăzut montarea unei statii de producere abur cu putere electrică minima de 9.5 kw respectiv energie termică de 3.077 kw.

## Nivel de dezvoltare economică

În spaţiul dintre fabrica de oxigen de pe str. Milano (DJ 602) şi str. Independenţei (DC 77A), în ultimii 20 de ani, s-au realizat mai multe unităţi de depozitare şi mică producţie, un auto-service cu staţie I.T.P. şi o fabrică pentru hrană pentru animale de companie (petfood), precum şi un spaţiu dedicat depozitării şi distribuţiei produselor petfood.

Existența platformei industriale a grupului NORDIC în Buftea asigură 50 de locuri de muncă, contribuția considerabilă a societății la bugetul local, comenzi colaterale pentru firmele din Buftea (transport, materiale de construcții, construcții, comerț etc.)

Beneficiarul dorește să realizeze o unitate industrială modernă, asigurând un grad de funcționare la nivelul tuturor exigențelor de tehnologie, de mediu, de condiții de muncă etc.

## Situația propusă

Pe suprafața de teren care a generat necesitatea realizării PUZ-ului,  SC Nordic Petfood Production SRL  va realizarea o noua linie de producție hrană pentru animale de companie, pentru care au fost propuse două etape investiţionale:

- În prima etapă se intenționează realizarea unui depozit de materii prime şi a unui şopron pentru europaleţi.

- În a doua etapa  investițională care nu este definită concret în timp, fiind condiționată de evoluţia cererii pe piaţă, se intenţionează realizarea unei linii de producţie hrană pentru animale de companie, folosindu-se o tehnologie moderna, de ultima generatie.

Sunt propuse următoarele elemente constructive (v. Anexa 7):

- Pavilion administrativ si depozit de materiale

- Cladirea pentru expediția produselor finite

- Depozit produse finite

- Clădire Ambalare

- Hala de producție

- Depozit materii prime

- Depozit materii prime și șopron europaleți

- Depozit materii prime/produse finite sau alte activități conexe

- Post de transforare

- Siloz exterior pentru materii prime (cereale)

- Bazin de apă

- TOTEM

- Copertină

- Centrala termică

- Bazin retenție ape uzate

- Gospodăria de apă

- Cabina poartă

Suprafaţă de teren pe care se va dezvolta noua linie de producție  este de aproximativ 20.215 mp  și este în proprietatea SC Nordic Petfood Production SRL. Gradul de ocupare propus va fi de 40,92%.

Suprafața liberă pentru spații verzi va fi de 6.127 mp.

Parametrii generali propuși prin PUZ (în zona liberă) sunt prezentați în capitolul 2.6  al Raportului de Mediu.

În Anexa 7 a acestui raport de mediu se prezintă planul cu regelementările urbanistice propuse.

Clădirile propuse prin PUZ vor avea un regim de înălțime parter şi  P +3 (5) pentru hala de  producție, cu înălțime de 22 m.

În partea de nord s-a propus o zonă de perdea protecție cu lățimea de 7 m.

Accesul propus

S-au prevăzut două căi de acces  în zonă, una pentru autovehiculele care aduc materii prime, iar cealaltă  pentru accesul autovehiculelor care preiau produsele finite și totodată asigură inclusiv accesul autoturismelor angajaţilor.

În interiorul incintei s-a prevăzut un drum colector perimetral în jurul clădirilor ce formează „linia” de producţie, la care se leagă drumurile de acces, platforme tehnologice, parcajele.

Sunt prevăzute parcaje pentru auto-tiruri în ambele părţi, atât în zona de aprovizionare cu materii prime (5 locuri), cât şi în zona de livrare a produselor finite (5 locuri)

Descrierea principalelor faze ale activităților care se vor realiza pe amplasament

Conform informațiilor puse la dispoziție de către beneficiarul PUZ-ului, linia noua de producție va avea o capacitatea medie de aproximativ  8 t/h. Această linie va funcţiona în paralel cu cea existentă, păstrându-se şi poziţionarea zonelor de primire materii prime din str. Lebedei şi zona de expediţie - livrare din str. Independenţei.

În zona de acces a materiei prime s-a prevăzut o platformă tehnologică de pe care se poate face descărcarea în depozitele de materii prime. Din platforma tehnologică se poate accede într-un parcaj de aşteptare cu cinci locuri. În această zonă s-a mai prevăzut amplasarea unui post de transformare şi gospodăria de ape uzate menajere şi tehnologice.

S-au prevăzut drumuri de o parte şi de alta a construcţiilor centrale, asigurându-se practic o circulaţie carosabilă „circulară”.

S-au mai prevăzut o cabină poartă, o clădire (P + 3) în care va fi administraţia, vestiare şi servicii sociale şi sanitare pentru personal, sală de luat masa,  laborator de monitorizare a calităţii produselor, a mediului etc., precum şi spaţii de depozitare pentru piese de schimb, materiale de curăţenie etc.

Clădirea construită a unității de producție propusa va avea mai multe corpuri, fiecare având funcţiune proprie în lanţul tehnologic, după cum urmează:

- Depozit de materii prime (clădire tip hală parter),

- Hala de producţie  (P + 3 -5)  care cuprinde tot procesul tehnologic de fabricaţie,

- Hala în care se află masinile de ambalare.

- Clădirea pentru depozitarea produselor finite.

- Clădire pentru distribuire produse finite

- 3 clădiri la limita nordică a incintei care vor avea funcţiuni conexe activităţii de bază (atelier de întreţinere, depozitări speciale, laboratoare, depozitare de mostre etc.). În locul clădirii din zona recepţiei de materii prime se pot amplasa noi silozuri.

De asemenea, se prevede în zona unității de producție existente o baterie siloz pentru materii prime, un bazin de apă (rezervă de incendiu - 405 mc), o copertină pentru expediţie produse finite şi o centrală termică. Realizarea acestor construcţii nu este condiţionată de reglementările PUZ-lui, acestea au fost figurate pe planșa din Anexa 7 a acestui Raport de Mediu numai pentru a prezenta ansamblul investiţional.

S-a mai prevăzut o platformă betonată pentru depozitarea a două containere pentru deșeurile menajere şi pentru deșeurile de ambalaje.

Scurta descriere a procesului tehnologic propus pentru linia de productie nouă

Activitatea principală care se va desfășura pe amplasament este producția de hrană pentru animale de companie. Materiile prime folosite pentru producție includ: cereale, sorturi proteice, uleiuri și grasimi animale/vegetale, premixuri minerale și vitamine.

Procesul de producție cuprinde următoarele:

- depozitarea materiei prime,

- linie de măcinare,

- linie de extrudare,

- linie de ambalare

- depozitare produs finit.

Schema fluxului tehnologic este prezentantă în figura de mai jos.

Figură 2 – Schema fluxului tehnologic

- Depozitare exterioară materii prime (cereale)

După recepția calitativă și cantitativa, cerealele utilizate in procesul de fabricație sunt depozitate în silozuri metalice. Cerealele ajung în aceste silozuri printr-un sistem de transport format din snecuri, lanțuri transportoare, elevatoare.

- Linia de măcinare

In cadrul fluxului de productie exista o linie de macinare care are in componenta mai multe echipamente: silozuri depozitare materie prima pentru fluxul de productie, cantar de flux, sisteme de transport, mixere, moara cu ciocanele, silozuri de depozitare a fainii utilizate in procesul tehnologic de extrudare.

Linia de măcinare este complet automatizată si este controlată prin intermediul unui calculator de proces. Rețeta este cântarită cu ajutorul unui program de cântarire prin intermediul unui cântar de flux. Toate materiile prime care intra in componența rețetei sunt transportate către un mixer pentru omogenizare, iar de aici printr-un sistem de dozare ajung în moara cu ciocănele. Făina rezultată în urma procesului de macinare ajunge într-un mixer pentru omogenizare, iar de aici prin intermediul sistemului de transport in silozurile de depozitare intermediare.

- Linia de extrudare

Linia de extrudare este formată din următoarele echipamente: sisteme de transport, mixere, conditionator, extruder, uscător, instalație de acoperire cu grăsimi, racitor, sistem de transport pentru produsul finit, silozuri pentru depozitare produs finit.

Linia de extrudare este complet automatizată și este controlată prin intermediul unui calculator de proces.

In cadrul liniei de extrudare faina obținută în urma procesului de fabricație este amestecată impreună cu apa și aburul tehnologic și este transformată în produs finit. De aici, produsul este transportat către uscator.

Din zona de uscare, produsul ajunge în instalația de acoperire cu grăsimi, iar de aici în răcitorul cu care este prevazută instalația.

Din zona de răcire prin intermediul unui sistem de transport produsul ajunge in silozurile de depozitare. Silozurile de depozitare pentru produsul finit sunt conexiunea cu linia de ambalare.

Aburul tehnologic utilizat in procesul de fabricatie este produs cu ajutorul unui cazan de abur La fabricarea aburului se utilizeaza un arzator care functioneaza cu gaz metan .

- Linia de ambalare

Linia de ambalare este complet automatizată și permite posibilitatea ambalării diferitelor gramaje de 0.3 kg până 20 kg. Produsul amabalat este păstrat intr-un depozit special amenajat până la livrare.

Echiparea edilitară

În prezent platforma industrială Nordic Petfood deține toate rețelele tehnico-edilitare necesare desfășurării activității: alimentarea cu energie electrică, alimentare cu apă potabilă și tehnologică, canalizare menajeră și pluvială alimentarea cu gaze naturale, telecomunicații.

Pentru obiectivele investiționale prevăzute prin PUZ reprezentând prima etapă investițională se vor face doar mici racorduri (branșamente) la rețelele publice de apă şi energie electrică.

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă, conform avizului nr.160/3642/2018 emis de SC RAJA SA Constanța-Centrul Zonal Buftea. Apa va fi folosită în scop igienco sanitar și tehnologic (producerea abur pentru umezirea materie prime). Rețeaua de alimentare cu apă propusă se va executa din conducte PEHD.

Se va realiza şi o reţea inelară de alimentare cu apă în incinta din care se vor face racordurile în locurile de consum.

Se vor prevedea şi hidranţi exteriori de incendiu, în incintă asigurându-se debitul necesar pentru rezerve de incendiu, printr-un bazin de stocare (405 mc).

Apele uzate provenite din cadrul obiectivelor vor fi evacuate în rețeaua publică de canalizare, conform avizului nr.160/3642/2018 emis de SC RAJA SA Constanta – Centrul Zonal Buftea. Calitatea apelor evacuate va respecta limitele impuse de NTPA 002/2005.

Pentru alimentare cu apă și canaliza, pentru PUZ s-a obținut Avizul de Gospodărirea Apelor nr.155/IF din 04.09.2018, emis de SGA Ilfov.

În viitor, în situația în care nu se va putea asigura debitul necesar de apă din rețeaua publică se preconizează realizarea unei noi gospodării de apă cu puţ forat, rezervor de stocare apă pentru incendiu, staţie de pompare.

S-a prevăzut ca platformele carosabile ale parcajelor să colecteze ape pluviale (prin pante) la separatoare de grăsimi şi hidrocarburi (2 separatoare – unul amplasat în partea de nord-est a amplasamentului și unul amplasat în vartea de nord-vest a amplasamentului), apoi apele pluviale să fie direcționate către un bazin  de retenție, de unde vor fi utilizate la întreținerea spaţiilor verzi.

Apa pluvială de pe clădiri se colecteaza la jgheaburi, iar prin burlane se descarcă la spaţiile verzi.

Pentru alimentarea cu energie electrică se va face un nou racord din LEA 20 KVA (care se află la stradă) la un nou transformator de  2000 KVA.

Se va prevedea o reţea de distribuţie pentru alimentarea fiecărei clădiri, precum şi o reţea de iluminat a incintei.

De asemenea, se va realiza un nou racord la reţeaua publică de gaze naturale.

## Zonificarea funcțională

Funcțiunea dominantă propusă prin PUZ este INDUSTRIE NEPOLUANTĂ și DEPOZITARE.

Datorită faptului că pe toata suprafața platformei industriale există o unică funcțiune dominantă cu caracter funcțional unitar s-a preconizat încadrarea acesteia într-o singură Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.)

- Funcțiunile complementare sunt: circulații auto, infrastructură tehnico-edilitară, zone verzi și perdele de protecție.

- Funcțiunile colaterale sunt: - administrative și sociale.

Funcțiunile interzise ca utilizare sunt:

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- Construcții provizorii de orice natură;

- Dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

- Stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

- Curățătorii chimice;

- Depozitări de materiale refolosibile;

- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflambile sau toxice.

- Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenului vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

- Lucrările de terasament de natura sa afecteze amanajarile din spațiile publice și construcțiilor de pe parcelele adiacente.

- Orice lucrari de terasament care pot a provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Prin PUZ s-au prevăzut două zone (indicate în planșa de reglementări – Anexa 7) rezolvate pentru dezvoltarea de perspectivă, respectiv pentru etapa a doua investițională.

Mai există o zonă specială de interdicție de construire impusă de zona de protecție a linei electrice de înaltă tensiune linia LEA 20 KV, la str. Milano.

## Bilanțul teritorial raportat la parcelele ce fac obiectul Puz-ului

Parametrii generali – Situație existentă

- Suprafață totală teren			17.877,65 mp

  - Nordic Petfood Production S.R.L.		12.055,00 mp

  - Nordic Petfood Distribution S.R.L.		 5,822,65 mp

- Suprafață totală construcții                      6.510,00 mp

- Spaţii construite cu dotări edilitare              148,00 mp

- Suprafață căi de transport auto		 5.170,00 mp (drumuri, platforme)

- Suprafață liberă spații verzi		 6.049,65 mp

- POT existent					     37,24%

- CUT existent					       0,43

Parametrii generali – Propus prin PUZ (în zona liberă)

- Suprafață teren			   		20,215 mp

- Suprafață totală construcții		 8.273,00 mp

- Spaţii construite cu dotări edilitare	    120,00 mp

- Suprafață căi de transport auto		  5.696,00 mp (drumuri, platforme)

- Suprafață liberă spații verzi		  6.127,00 mp

- POT propus			                           40,92%

- CUT propus					     0,45

Parametrii generali propuşi prin PUZ (suprafaţa totală)

- Suprafață teren					38.092,65 mp

- Suprafață totală construcții		 14.783,00 mp

- Spaţii construite cu dotări edilitare	      268,00 mp

- Suprafață căi de transport auto		  10.865,00 mp  (drumuri, platforme)

- Suprafață liberă spații verzi		  12.176,65 mp

- POT  					      38,80%

- CUT  					        0,5

Sinteza bilanțului teritorial este prezentant în tabelul următor:

Tabel 1 – Bilanț teritorial (existent și propus)

| Nr. crt. | CATEGORIE FUNCȚIONALĂ | Suprafață (mp) | % din total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafaţa construită | existent | 6.510,00 | 38,80 |
|  |  | propus | 8.273,00 |  |
|  |  | total | 14.783,00 |  |
| 2 | Drumuri + platforme | existent | 5.170,00 | 28,52 |
|  |  | propus | 5.695,00 |  |
|  |  | total | 10.865,00 |  |
| 3 | Spaţii verzi | existent | 6.049,65 | 31,96 |
|  |  | propus | 6.127,00 |  |
|  |  | total | 12.176,65 |  |
| 4 | Spaţii construite cu dotări edilitare | existent | 148,00 | 0,72 |
|  |  | propus | 120,00 |  |
|  |  | total | 268,00 |  |
| TEREN | EXISTENT | 17.877,65 | 100,00 |
|  | PROPUS | 20.215,00 |  |
|  | TOTAL | 38.092,65 |  |

Procentul de ocupare al terenului este un parametru de măsurare, apreciere al densității construcțiilor în teren.

Datorită faptului că în zonele industriale clădirile sunt atipice  (hale, turnuri de fum, turnuri de răcire, estacade bazine de apă,  rezervoare de combustibil, platforme tehnologice, etc.), POT nu are o relevanță utilizabilă. Metodologic, prin Regulamentul General de urbanism (HG 525/2006) se prevede că pentru zonele industriale POT rezultă (în sensul că poate fi calculat) prin studiile de fezabilitate acesta nefiind reglementat prin RGU, așa cum se face pentru alte funcțiuni urbane.

Coeficientul de utilizare al terenului reprezintă un indicator de măsurare al eficienței folosirii terenului fiind în raport cu suprafața desfășurată.

Acest indicator în fapt pentru zone cu funcțiuni industriale nu are nici o relevanță.

Din documentarea noastră procentul de ocupare al terenului realizat în zone industriale de aceeași tipologie este între 20% și 40%.

Indicatorii orientativi maximi propuși de ocupare ai terenului prin prezentul PUZ sunt:

- POT maxim propus – 40,92%

- CUT maxim propus – 0,45

Regimul de înălțime al clădirilor existente s-a stabilit în funcție de destinația funcțională a acestora.

Clădirile propuse prin P.U.Z. au regim de înălțime parter respectiv pentru hala de producţie P +3(5).

## Regimul de aliniere

Așezarea clădirilor în cadrul terenului s-a făcut funcție de cerințele tehnologice.

Prin P.U.Z. s-a reglementat un perimetru de construire maximal care lasă spre limitele de proprietate o bandă pentru realizarea unei perdele de protecție care să fie plantată diferențiat cu arbori și arbuști (recomandabil este ca parte din plantație sa se facă cu specii care-și păstrează frunzele verzi și iarna).

Clădirile propuse prin P.U.Z. în prima etapă au prevăzute retrageri faţă de drumurile uzinale, realizând platforme tehnologice pe ambele părţi ale clădirii. Pe laturile scurte sunt prevăzute platforme de acces pentru TIR-uri, precum şi parcaje de aşteptare cu 5 locuri.

## Concluzii. Măsuri continuare

Analiza pluridirecțională a implicațiilor amplasării obiectivelor în terenul vizat, în contextul integrării urbane în P.U.G. și în unitatea teritorială de referință Zona urbană în care se face amplasamentul are funcție industrială, extinderea acesteia nu creează nici o incompatibilitate, ba din contră determină definirea funcțională mai pregnantă și o formă de prezentare a unei exploatări industriale de mare eficientă.

Amplasarea se integrează în zona industrială existentă dezvoltând-se intensiv.

O analiză economică privind oportunitatea amplasării se face din două sensuri de vedere, al comunității locale și al investitorului.

Din punctul de vedere al comunității locale, amplasarea unor asemenea obiective economice, este întru-totul benefică, aduce profituri din taxe și impozite, creează locuri de muncă, dezvoltă alte activități de prestări servicii în jurul unității industriale, atrage alți potențiali investitori.

Din punctul de vedere al investitorului, sunt de asemenea, unele avantaje - așezarea în imediata apropiere a fabricii de faină Băneasa, asigură o aprovizionare sigură cu materie primă, amplasarea într-o zonă industrială constituită și funcțională, accesibilitate facilă la rețele tehnico-edilitare.

Față de analiza detaliată realizată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, noi, în calitate de proiectant, considerăm că s-au reliefat convingător  argumentele care susțin avizarea și aprobarea acestuia.

## Relația cu alte planuri și programe

În zona studiată prin PUZ nu au fost elaborate alte planuri şi proiecte. PUZ-ul nu interferă și nu se află în vecinătatea proiectelor propuse prin Programul Operațional Regional 2014-2020 sau Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 – REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV

La realizarea acestui PUZ s-au avut în vedere respectarea prevederilor și reglementărilor cuprinse în:

- PUG-ul localității Buftea și în RLU aferent;

Conform planului urbanistic general al orașului Buftea, amplasamentul terenurilor se află în intravilanul orașului zona M1c -zona de echipamente publice, comerț și servicii compatibile cu locuirea, situate în situri arheologic , in zona de protecție a acestora și  zona LN  - zona de locuit în extinderile propuse.

La realizarea PUZ-ului s-au luat în considerare toate prevederile prevăzute prin PUG Buftea referitoare la caracterul zonei,  caracteristicile parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni),  amplasarea clădirilor față de aliniament, amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcele, înăltimea admisă,aspectul exterior, suprafețele verzi, împrejmuiri.

Avizul de Oportunitate nr. 8534 din 21.08.2018 emis de Primăria Orașului Buftea aprobă dezvoltarea unității de producție hrană pentru animale de companie. Dezvoltarea propusă va fi de tip nepoluant și va avea în vedere vecinătatea cu o zonă rezervată locuirii.

•	Strategia De Dezvoltare Locală a orașului Buftea  2014 – 2020

PUZ-ul a ținut cont de domeniile de acţiune ale strategiei precum si de măsurile sau proiectele aferente, îndeosebi cele refertioare la traiul într-un mediu curat, gestionarea deșeurilor, aer curat, apă sănătoasă, zgomot. Astfel pentru unitatea de producție propusă s-au propus o serie de măsuri de reducere a emisiilor în aer, apă și sol, de reducerea a nivelului de zgomot generat. Tipul măsurilor propuse sunt prezentate în capitolul 9 a acestui Raport de Mediu.

# ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PUZ PROPUS

Descrierea stării actuale a mediului în zona propusa pentru PUZ a avut la baza informațiile existente la nivelul orașului Buftea si la nivelul județului Ilfov, disponibile la momentul elaborarii acestui Raport de Mediu, considerate relevante pentru scopul PUZ-lui,

Aspectele de mediu luate in considerare pentru evaluarea de mediu sunt: aer, apă, sol, schimbări climatice, biodiversitate, populația si sănătatea umane, peisajul natural, monumentele istorice și managementul deșeurilor, mediul social și economic.

Evaluarea  stării mediului în condiţiile neimplementării planului reprezintă o cerinţă atât a Directivei SEA 2001/42/CE  (art. 5, Anexa I-b) transpusă în legislația națională prin HG nr. 1076/2004 (art.15)

Analiza alternativei ”zero” (alternativă care ia în considerare  situația neimplementarea planului) se bazează pe gradul actual de cunoaștere și reliefează efectele asupra mediului pe care le va avea neimplementarea PUZ-ului. Neimplementarea PUZ reprezintă de fapt menţinerea situaţiei actuale a stării mediului, utilizarea suprafeţei de teren ca teren arabil.

Trebuie avut în vedere totuși că evaluarea stării viitoare a mediului şi în mod particular al Alternativei ”zero” este dificil de realizat în condiţiile în care nu se cunosc detalii cantitative despre caracteritici actuale a stării mediului

PUZ-ul este o faza premergătoare a investiției și stabilește reglementările urbaniste ale zone, cuprinde prevederile coordonate necesare atingerii obiectivului propus.

## Aspecte generale

- Așezarea geografică

Zona studiată prin PUZ este localizată în orașul Buftea, județul Ilfov. Zona studiată prin PUZ se află în partea sudică a orașului Buftea, la intersecţia străzii Milano (DJ 602) cu str. Independenţei (DC 71A).

Orașul Buftea este amplasat în partea de nord-vest a județului Ilfov, în Câmpia Vlăsiei, în lunca râului Colentina, care strabate de altfel și orașul de la  nord la vest cu o salba de lacuri. Orașul Buftea

este înconjurat de o perdea de pădurii ale vechilor Condrii Vlasiei.

- Relieful

Din punct de vedere geografic, orașul Buftea este amplasa în Câmpia Vlăsiei (subunitate a marii unităţi morfologice Câmpia Română), între Câmpia Snagovului, în est şi lunca Argeş – Sabar, în vest, la altitudini cuprinse între 90 m, în sud şi 110 m, în nord.

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul studiat se situează în Câmpia Bucureştiului - Subunitatea Câmpul Otopeni, caracterizată printr-un relief relativ şters, cu energie şi pante reduse, ce nu favorizează desfăşurarea unor procese geomorfologice rapide.

- Geologia

Din punct de vedere geologic, formaţiunile de mică adâncime sunt depozitele cuaternare din ciclu de sedimentare Pleistocen superior constituite din depozite loessoid-argiloase din alcătuirea terasei înalte, în amplasament fiind predominante depozitele argilos-prăfoase cu concreţiuni calcaroase. Zona studiată se caracterizează printr-o uniformitate litologică, stratele principale putându-se urmări pe distanţe mari.

Conform normativului NP 074/2007 terenul se încadrează în categoria terenurilor medii. Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnică, conform normativului NP 074/2007, lucrările ce urmează a se proiecta se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

- Riscuri naturale

Zona studiată nu este se încadrează în zone cu risc la inundații sau aluncări de teren.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate  I = 81 pe scara MSK (unde indicele I corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de ani), conform SR 11100/1-93.

După normativul P 100-1/2006 amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,24.

Din punct de vedere al perioadelor de control (colţ) amplasamentul este caracterizat prin Tc = 1,6 sec.

## Aerul

Principalele surse de poluare a aerului la nivelul orașului Buftea sunt:

- Surse industriale

Emisiile provenite  din procesele tehnologice aferente activităților industriala sunt diferite și sunt reprezentate în principal de: pulberi organice şi anorganice care au şi conţinut de metale (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, Cd), gaze şi vapori (SO2, NOx, NH3, HCL, CO, CO2, H2S), solvenţi organici, funingine, etc.

Conform informațiilor disponibile la nivel local, printre unitiățile industriale considerate mari poluatoare ale aerului din orașul Buftea se numară:

- fabrica de mezeluri "Angst";

- fabrica de conserve Buftea "S.C. Conserv Buftea S.A";

- fabrica de suplimente nutritive Redis Nutritie, Redis Co;

- Ambalare şi împachetare M.J. Mailis SA;

- Ambalare şi împachetare Impress Buftea SA;

- Ambalare şi împachetare I.A.T.C.-LTD SRL;

- lemn si hartie AMETIST IMPEX SRL;

- metale, MIRAS Ilfov;

- textile, ANALI STAR SRL ;

- plastice, PLASROM PRODUCTION SRL;

- plastice, JIN'S INTERNATIONAL TRADE SRL;

Niciuna dintre aceste unități industriale nu se află în vecinătatea zonei studiate prin PUZ.

- Transport

Transportul este cea mai importanta sursă de poluare a aerului. Dintre caile de transport, transportul rutier contribuie cel mai mult la poluarea aerului. Poluanții specifici transportului rutier, pot fi grupaţi în mai multe categorii:

- gazele anorganice: oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon, ozonul;

- pulberi: pulberi totale în suspensie, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 μm sau decât 2,5 μm, fumul negru;

- componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice, metale grele;

- compuşi organici volatili: benzen.

Nivelurile de poluare ale aerului determinate de transportul rutier sunt foarte variabile în timp şi spaţiu. Ele depind de tipul vehiculelor, volumul de trafic, tipul de combustibil, starea tehnică a drumului și a vehicului. Impactul cel mai mare se manifestă în special în zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate, unde dispersia poluanţilor este dificil de realizat. Concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai crescute în zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri înalte sub formă compactă, care împiedică dispersia.

- Șantiere de construcții

Șantiere  de construcții şi stațiile de betoane constituie surse de poluare a aerului. Poluantul principal provenit din activitățile de construire este reprezentatn de  pulberile materiale.

- Surse difuze de combustie.

Centrale termice, individuale sau comune, din care unele functionează pe combustil lichid sau solid, și nu sunt prevăzute cu coșuri înalte pentru asigurarea disperisei corespunzătoare a poluanților în aer sau cu sisteme de epurare,  pot constitui o sursa de poluare a aerului, mai ales în zonele rezidențiale.

De asemenea combustia (arderea) neautorizată, în aer liber, a unor deşeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, mase plastice, deşeuri stradale în perimetrul urban, neîntreţinerea salubrităţii domeniului public, depozitarea inadecvată a reziduurilor industriale şi a deşeurilor menajere se constituie, prin cumul, într-o sursă globală de poluare permanentă cu pulberi organice, gaze nocive, fum, funingine, mirosuri dezagreabile, aspecte sesizabile mai ales în condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă, calm atmosferic, inversiune termică).

Dintre sursele menționate anterior,  specifice pentru zona studiată prin PUZ sunt:

- Surse de emisii industriale: Emisiile provenite de la unitatea de productie hrană animale ce aparține SC Nordic PetFood Production SRL.

- Transportul și activiăți conexe: Traficul rutier de pe strada Milano si strada Indepedentei, activitățiile de verificare a stării tehnice a vehiculelor desfasurata in unitatea de inspectie tehnica periodica aflata in partea de est a zonei studiate prin PUZ.

- Surse difuze de combustie: centralele termice provenite utilizate pentru încălzirea locuințelor răzlețe aflate în vecinătatea zonei studiate, centrale termice utilizate de către unitatea de producție aparținând SC Nordic PetFood Production pentru asigurarea încălzirii spațiilor și a apei calde menjare și pentru asigurarea preparării aburului tehnologic.

Principalii poluanți proveniti din activitățile menționate sunt: CO, SO2, NO2,O3, PM10 , PM 2,5, NO2.

#### Calitatea aerului în zona studiată

Conform Raportului anual privind starea mediului din județul Ilfov, realizat de APM Ilfov, anul 2016,  calitatea aerului ambiental în Judeţul Ilfov este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, amplasate în comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi oraş Măgurele (staţie de fond suburban).

În localitatea Buftea, nu sunt prevăzute stații de măsurare în timp real a calitătii aerului (fond industrial și trafic).

În zona studiată prin PUZ, ținând cont de activitățile desfășuratre în prezent, calitatea aerului poate fi considerată a fi bună. Rezultatelor monitorizărilor pentru factorul de mediu aer realizate la unitatea de producție existentă aparținând SC PetFood Production SRL nu au evidentențiat depășiri ale nivelului limită admis, concentranția poluanților respectă condițiile de calitate a aerului conform STAS 12574/1987.

Nu sunt disponibile informații referitoare la volumul de traficul rutier în zona studiată. Volumul de trafic ar putea fi mai mare în perioada de aprovizionare cu materii primie a unității de producție hrana pentru animale sau în perioada de distribuire a produselor obtinute în unitatea de producție.

## Zgomotul

Măsurătorile efectuate la nivelul orașului Buftea în zona centrală au înregistrat valori duble faţă de limita admisă de 45 dB.

Pentru zona studiată, nu sunt informații referitoare la  determinări directe ale nivelului de zgomot de pe amplasament sau la limita amplasamentului.

În prezent, activitate de producție a hranei pentru animale se desfășoară în incintă închisă. Nivelul de zgomot se menține în limitele impuse de STAS 10009/2017 pentru zone industrială.

Principala sursa potențiala de zgomot indentificată în zonă este traficul rutier de pe strada Milano și strada Independenței.

## Apa

Zona studiata prin PUZ se află în Bazinul Hidrografic al râului Colentina (cod cadastral X.1.025.17). Râul Colentina străbate orașul Buftea de la nord la vest cu o salba de lacuri.

Lacul Buciumeni, care face parte din salba de lacuri a Râului Colentina, se  află la o distanță de aproximativ de 280 m est de limita zonei studiate prin PUZ.

În zona studiata prin PUZ,  la nord de limita amplasamentului, la aproximativ 120m se află un canal de irigații.

Râul Colentina are o lungime de 17,61 km. Conform Sintezei de calitate a apelor (2014) calitatea râului pentru secțiunea monitorizată de către ABA Argeș Vedea (secțiunea Colentina-Colacu) era următoarea:

- Din punct de vedere al elementelor biologice (pesti, nevertebrate bentice si fitoplancton) corpul de apă se încadrează în starea ecologica buna.

- Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice generale, corpul de apă se încadrează în starea ecologica moderata.

- În ceea ce privește poluanţi specifici    ca de exemplu Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, detergenti,cianuri, PCB), la nivelul  anulului 2014 acest corp de apa nu a mai fost monitorizat deoarece in urma screeningului efectuat în anul 2009 nu au fost inregistrate valori ale concentratiilor poluantilor specifici mai mari de 80% din EQS(standardul de calitate), el considerându-se în stare ecologica buna.

- Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa în starea ecologica moderată, elementele determinante fiind: CBO5 (valoare medie: 15.18 mgO/l), CCO-Cr (valoare medie: 41.236 mgO/l).

  - Din punct de vedere al stării chimice, în anul 2014 corpul de apa nu a mai fost monitorizat deoarece in urma screeningului efectuat în anii anteriori nu au fost inregistrate valori ale concentrațiilor substanțelor prioritare mai mari de 80% din EQS(standardul de calitate), el considerându-se în stare chimica buna.

Lacul Buciumeni este incadrat în categoria tipologica ROLA02c, are suprafaţa de 40 ha, adâncimea medie de 4 m, lungime baraj frontal 135 m şi folosinţă complexă: agrement, piscicultură. Conform Sintezei de calitate a apelor (2014)  calitatea lacului Buciumeni, în  secțiunea monitorizată (Ac. Buciumeni-mijloc) de către ABA Argeș Vedea este următoare:

    - Din punct de vedere al elementelor biologice, corpul de apă Continua Colentina: Intrare Ac. Ghimpaţi (Colacu) - Confl. Dâmboviţa se  încadrează în potenţialul moderat.

    - Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali corpul de apă Continua Colentina: Intrare Ac. Ghimpaţi (Colacu) - Confl. Dâmboviţa se încadrează în potenţialul moderat .

    - În ceea ce privește poluanții specifici, la nivelul anului 2014 corpul de apa Continua Colentina: Intrare Ac. Ghimpaţi (Colacu) - Confl. Dâmboviţa nu a mai fost monitorizat deoarece in urma screeningului efectuat in anul 2009 nu au fost inregistrate valori ale concentratiilor poluantilor specifici mai mari de 80% din EQS(standardul de calitate), el considerandu-se în potential ecologic  bun.

  - Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate au încadrat corpul de apă Continua Colentina: Intrare Ac. Ghimpaţi (Colacu) - Confl. Dâmboviţa in potenţialul ecologic moderat, elementele determinante fiind fitoplanctonul, CBO5: 8.388 mg O2/l .

  - Din punct de vedere al stării chimice corpul de apa s-a încadrat în starea chimică buna.

Calitatea apei râului Colentina și a salbei de lacuri poate fi afectată de  deversării directe a apelor uzate rezultate în amonte de Bucureşti de la unităţilor industriale şi  de la populaţie, de exemplu: din zona localității Buftea, calitatea râului poate fi afectată de  activitățile industriale (industrie alimentară, industrie uşoară), activități domestice, agricultură prin aporturile de nutrienţi. Pe de altă parte, fundul lacurilor de pe râul Colentina nu au mai fost dragate de peste 30 de ani, conducând la acumularea unor mari cantităţi de nămol.

Zona studiată prin PUZ se află în corpul de apă subterană ROAG03 Colentina. Corpul de apă subterană are o suprafață de circa 1850 km2. Apa subternă este utilizată în scop potabil, industrial, agricol, irigare. Principala sursă de poluare a acestui  corp de apă este reprezentată de agricultură.  Gradul de protecție globală este mediu. Starea chimică actuală a acestui corp de apă este considerată ca fiind bună conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Argeș Vedea 2016-2021.

Corpul de apă subterană se află în interdependență cu corpul de apă de suprafață Colentina și Pasarea. Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil și este cantonat în depozitele Pleistocenului superior (Pietrișurile de Colentina).

Nivelul apei subterane în zona analizată prin PUZ variază între 4 - 8 m adâncime, apa nefiind întâlnită în forajul executat pe amplasament, până la adâncimea de 6 m de la cota terenului natural.

## Sol

Conform Raportului privind starea actuală a factorilor de mediu realizat in 2016, de către APM Ilfov, cele mai răspândite soluri sunt reprezentate de argilosolurile, după care urmează molisolurile și solurile neevolute.

Solurile predominante din judeţul Ilfov inclusiv cele din orașul Buftea prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună.

Categoria de folosiță a terenului în zona analizată prin PUZ este reprezentată de terenuri agricole și industriale conform CORINE Land Cover 2006.

Solurile orasului Buftea, pe lângă modificarea antropică cauzată de  construcţiile de tot felul, suferă un proces continuu de degradare chimică, fizică şi biologică datorită emisiilor industriale, a emisiilor de la autovehiculele din traficul rutier (concentraţia mare de Pb) şi a celorlalte emisii caracteristice aglomerărilor urbane.

În zona studiată prin PUZ și în vecinătatea acesteia nu au fost identificate situri contaminate. Nu au fost înregistrate accidente în care să fie implicate substanțe chimice.

## Schimbări climatice

Caracteristici climatice ale zonei studiate

Orașul Buftea, ca și intreg județul  Ilfov, are o clima de tip pontic. Totodată clima este temperat continentală moderată caracterizată de veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase.

Temperatura medie anuală este de circa 10-11°C, a verii între 22-23°C, iar a iernii - 4°C.  În ceea ce privește cantitatea de precipitații, în partea de NV a județului unde se află localizat și orașul Buftea, cantitatea de precipitații medie anuala este cuprinsă între 450-500 mm.

Radiaţia globală anuală în zonă este de 125.390 cal/cm2 suprafaţă orizontală, maximul insolaţiei fiind în luna iulie de 18.330 cal/cm2 şi minimum în luna decembrie de 3.040 cal/cm2.

Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE (21.6 %) şi E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depăşii 125 km/oră.

Conform indicelui de umezeală Thortwaite, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic I - moderat uscat, cu regim hidrologic de tip 2a.

Vara este anotimpul cel mai călduros, cu temperaturi medii lunare de 20-23ºC. Temperaturile zilnice pot atinge însă şi 35-40ºC. Vânturile dominante bat din NE, E şi V.

Iarna este, mai ales, sub influenţa circulaţiei de aer din E şi din N, care generează crivăţul. Temperaturile medii oscilează între -2,7ºC şi 0,2ºC; valorile zilnice pot ajunge până la -10-20ºC. Uneori cad zăpezi abundente şi se produc viscole, iar alteori survin zile călduroase, ca urmare a advecţiilor de aer maritim tropical (mediteranean).

Primăvara este în general scurtă, cu contraste termice evidente de la o zi la alta şi cu salturi mari termice (6-7ºC între martie şi aprilie). Temperaturile medii lunare variază între 3 şi 17ºC, iar precipitaţiile totalizează 150mm.

Toamna are tendinţa de prelungire spre iarnă, uneori este relativ uscată, cu temperaturi medii lunare între 18 şi 5,6ºC.

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77 este de 0,8 - 0,9 m.

Schimbarile climatice

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale cu care se confruntă omenirea iar cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră (GES): dioxid de carbon, metan, halocarburi, aerosoli, protoxid de azot, ozon, vapori de apă.

România s-a angajat să acţioneze pentru limitarea cantitativă şi pentru reducerea emisiilor concentraţiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă prin semnarea în anul 1992 a Convenţiei-cadru a Naţiunilor asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi în anul 1999 a Protocolului de la Kyoto - prima parte aflată pe Anexa I a UNFCCC.

Contribuția cea mai mare la emisiile de gaze cu efect de seră o are sectorul transporturi. Activitățiledesfășurate pe teritoriul orașului Buftea se consideră că nu au contribuţii semnificative la inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră.

În ceea ce privește schimbările climatice se menționează ca tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucuresti-Baneasa (cea mai apropiată stație de zona studiată), pe intervalul 1961 – 2016  este de creştere (aproximativ 0,01°C pe an)

## Biodiversitate

Din punct de vedere floristic, teritoriul oraşului Buftea este situat în arealul silvostepei (o zonă de tranziţie între şleaurile de câmpie, dominate de stejărete termofile aparţinând foştilor Codrii ai Vlăsiei şi pajiştile stepizate, formate din specii pontice, xerofile).

Biotopurile din zona studiată prin PUZ sunt reprezentate de agroecosisteme, constituite din vegetație spontană. Nu a fost semnalată prezența unor habitate naturale protejate în zona studiată sau în vecinătatea acestuia. În zona studiată nu sunt au fost indetificate suprafețe de fond forestier.

În zona studiata prin PUZ nu s-au identificat specii de floră, faună protejate. Zona studiată nu prezintă valoare conservativă din punct de vedere al biodiversității.

Cea mai apropiata arie protejată Natura 2000 (ROSPA0140 - Scrovistea) este aflata la o distanță mai mare de 17.5 km de limita zonei studiate prin PUZ.

## Populația și sănătatea umană

În urma recensamantului din 2011, numărul locuitorilor din Orașul Buftea era  de 22.178 locuitori, iar densitatea era de 437 locuitori/km², ulterior numărul locuitorilor a crescut la 25.105.

În județul Ilfov, rata de  șomaj cea mai ridicată este în Buftea (14%)5.

Zona analizată prin PUZ se află la o distanță de la 200 m de un grup răzleţ de locuinţe, iar faţă de primele locuinţe ale oraşului la 700 m.

La nivelul localității Bufta, următoarele cauze de mortalitate sunt în ordinea frecvenţei sunt in preponderent boli cronice, anume: bolile aparatului digestiv, respirator, cauzele externe de mortalitate/morbiditate (incluzând accidentele de trafic), etc.

Efectele poluării asupra stării de sănătate a populației

Zgomotul din trafic este un fenomen clar disturbator care are un important efect îndeosebi a oamenilor care locuiesc sau muncesc în vecinătatea arterelor de trafic intens. Măsurătorile efectuate la nivelul orașului Buftea în zona centrală au înregistrat valori duble faţă de limita admisă de 45 dB.

Managementul necorespunzător al deșeurilor poate avea un impact puternic asupra sanătății populației.   Un aspect  care trebuie menţionat, este faptul ca în localitatea Buftea, în  zonele periferice mai există gospodarii care nu sunt abonate la servicu de colectare a deșeurilor,. Exista astfel riscul ca deșeurile menajere sunt depuse neorganizat la capăt de stradă sau pe terenuri virane din vecinătatea locuințelor.

Calitatea necorespunzătoare a apei potabile poate afecta sănătatea umană, impactul asupra organismului uman al apei cu caracteristici bacteriologice necorespunzătoare folosită în scop potabil se reflectă în morbiditatea prin boli infecţioase cu poarta de intrare digestivă, conform tabelului următor.

Poluanți proveniți din activitatea de transport și unitățile industriale care afectează sănătatea umană sunt reprezentați în special de : particulele materiale, COx, NOx, SOx, compuşii organici volatili, metalele grele, benzenul şi alte hidrocarburi nearse. Mortalitatea cauzată de afecţiunile respiratorii şi mortalitatea prin afecţiuni cardiovasculare ocupă un procent semnificativ din mortalitatea generală.

Activitatea desfăsurată în cadrul unității de producție mirosuri ar putea creea un disconfortul olfactiv populației din vecinătate.  Conform informațiilor puse la dispoziție de beneficiarul PUZ-ului în ultimii 3 ani nu au fost semnale plângeri/reclamații din partea vecinilor în acest sens. Pentru linia de producție existentă, SC Nordic Petfood Production SRL, are în testare o  instalație de neutralizare a mirosurilor de tip Aerox-Injector, care este un sistem extrem de inovator de control al mirosului bazat pe injecție care este montat în exteriorul conductei de gaz de proces.

## Patrimoniul cultural

Conform Listei monumentelor istorice  aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 și modificat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, în zona studiată prin PUZ și în vecinătatea se găsesc următoarele categorii de monumente istorice :

Tabel 2 – Lista monumentelor istorice din zona studiată prin PUZ/vecinătatea acesteia

| Nr.crt | Cod LMI | Denumire | Localizare | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IF-I-s-B-15156 | Situl arheologic de la Buciumeni | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen; pe malul dreptul al Pârâului Colentina, la nord-vest de CFR București-Ploiești |  |
| 2 | IF-I-s-B-15156.01 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Sec. XVII-XIX |
| 3 | IF-I-s-B-15156.02 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Sec.II-I.a Chr |
| 4 | IF-I-s-B-15156.03 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Epoca bronzului |
| 5 | IF-I-s-B-15156.04 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Sec. XVI-XVIII |
| 6 | IF-I-s-B-15156.05 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Sec.III-IV p.Chr |
| 7 | IF-I-s-B-15156.06 | Așezarea | Oraș Buftea | Cartier Burciumeni, pe malul drept al parâului Colentina, la circa 1 km sud de complexul de locuințe al fostei Fabrici de oxigen | Epaca neolitică, Cultura Gumelța |
| 8 | IF-I-s-B-15132 | Așezarea | Oraș Buftea | În punctul „Gutui”, pe malul est al lacului Buciumani | Sec. III-IV p.Chr. |
| 9 | IF-I-s-B-15133 | Situl Arheologic de la Buftea | Oraș Buftea | În punctul „Gutui”, pe malul est al lacului Buciumani | Sec. X-XI |

Figura 3 – Imagine satelitare cu localizarea monumetelor  istorice identificate în vecinătatea zonei studiate prin PUZ (http://map.cimec.ro/Mapserver/#)

Din punct de vedere valoric monumente istorice din vecinătatea zonei studiate prin PUZ se încadrează în lista monumentelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

## Peisajul natural

Zona în care va fi amplasată unitatea de producție are în vecinătate așezări umane, obiective industriale și terenuri agricole. Amplasamentul este puternic antropizat. Peisajul în zona studiată prin PUZ nu prezintă o valoare estetică  sau tradițională deosebită.

## Managementul deșeurilor

Depozitarea  deşeurilor menajare,  industriale sau deșeurile provenite din construcții/demolări pe terenuri neamenajate necorespunzător generează numeroase impacturi asupra mediului, inclusiv poluarea aerului, a apelor de suprafaţă şi a apei freatice.

La nivelul lăcalității Buftea, valorificarea deşeurilor industriale se face în proporţie relativ redusă conform datelor disponibile în Raportul anual al stării acutuale a  mediului, realizat de APM Ilfov. Valorificarea deşeurilor industriale se considera că are un efect dublu: ecologic şi economic. La nivelul orașului Buftea, sunt necesare cercetări pe activităţi de profil pentru rezolvarea acestei probleme.

În ceea ce priveşte sistemul de colectare a deşeurilor menajere, în orașul Buftea, metoda tradiţională de colectare în amestec este cea mai frecventă, deţinând o pondere de aproximativ 96% din deşeurile menajere şi asimilabile colectate. Colectarea selectivă are încă o pondere redusă, fiind în curs de extindere.

## Mediul social și economic

Din analiza datelor prezentate în Strategia de dezvoltare 2014-2020 realizată pentru orașul Buftea se pot trage următoarele concluzii:

- Economia orașului Buftea este puternic influențatã de proximitate față de capitală, care este principalul centru economic al țării.

- În orașul Buftea își desfășoarã activitatea peste 600 de societăți comerciale, din care unele cu capital străin sau mixt. Activităţile economice zonale se îndreaptă mai mult către industrie alimentară, uşoară, cinematografică, construcţii, agricultură, cultura plantelor, avicultura, activităţi recreative.

- Rata șomajului la nivelul județului Ilfov a fost întodeauna printre cele mai mici rate ale șomajului înregistrate la nivel național. La nivel de județ, orașul Buftea este printre orașele cu rata cea mai mare a șomajului.

# CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

Amplasamentul se află la 2,5 km de centrul orașului, la circa 400 m de viitoarea centură (a doua) a Bucureştiului şi la 200 m de un grup răzleţ de locuinţe, iar faţă de primele locuinţe ale oraşului la 700 m.

Dezvoltarea unității de producție hrană pentru animale în această zonă corespunde funcţiei urbane prescripţionată prin Planul Urbanistic General, dedicată industriei nepoluante, depozitării şi comerţului en-gros.

Având în vederea specificul activității, se consideră că realizarea unității de producție a hranei pentru animale de companie,  pe amplasamentul propus nu va afecta semnificativ factorii de mediu și așezările umane prin aplicarea unor măsuri de protecție specifice.

Din punct de vedere socio-economic, realizarea investiției a asigura crearea de noi locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local.

# PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PUZ

Problemele de mediu existente relevante pentru un plan, se referă la modul în care activitățile învecinate zonei reglementate prin PUZ pot conduce la o poluare semnificativă a mediului înconjurător.

Analiza efectuată asupra stării actuale a factorilor de mediu în zona analizată prin PUZ și în vecinătatea acesteia prezentată în capitolul 3 a acestui raport de mediu, a permis identificarea principalelor probleme de mediu cu relevanţă directă pentru PUZ.

În zona analizată prin PUZ principala sursă de poluare indentificată (poluare fonică și a aerului) o constituie traficul rutier de pe strada Milano și strada Independenței.

În ceea ce privește  sursele de poluare a aerului provenite din activitatea desfășurată în unitatea de producție existentă, se menționează că din monitorizările realizate până în prezent în această unitatea rezultă ca nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului limită admis pentru imisii și emisii în aer.

O potențială problemă de mediu ar putea fi determinată însă de mirosurile provenite de la unitatea existentă de producție a hranei pentru animale. Pentru linia de producție existentă, SC Nordic Petfood Production SRL, are în testare o  instalație de neutralizare a mirosurilor, care este un sistem extrem de inovator de control al mirosului. Instalația de neutralizare, a fost testată cu succes în peste 250 de locații din întreaga lume într-o gamă largă de industrii. Are o eficiență de reducere a mirosurilor de până la 80%.

Din informațiile furnizate de beneficiarul PUZ-ului, a rezultat că în ultimii 3 ani nu au fost înregistrate reclamații/sesizări din partea vecinilor referitoare la mirosurile provenite din activitatea  de producere hrană pentru animale.

Conform Raportelor lunare privind starea actuală a factorilor de mediu în județul Ilfov, pe anul 2018 și a Rapoartelor anuale 2014-2016 privind starea actuală a factorilor de mediu în județul Ilfov, realizate de APM Ilfov, în zona analizată nu au fost înregistrate poluării accidentale.

În zona studiată prin PUZ nu au fost identificate zone vulnerabile la inundaţii şi la alunecări de teren.

În vecinătatea zonei studiate prin PUZ, conform Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea listei de monumente istorice modificat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 sunt prezente situri arheologice și asezări istorice (vezi capitolul 3.9), care din punct de vedere valoric se încadrează în categoria monumentelor istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, fiind necesar aplicarea unor măsuri specifice pentru asigurarea supravegherii arheologice în perioada de construire a noii unității de producție.

# OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ

Pentru crearea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de implementarea PUZ-ului care face obiectul acestui Raport de Mediu, în etapa de definire a domeniului din cadrul procedurii SEA, au fost analizate și selectate mai multe obiective relevante de mediu, legate în mod direct de:

- Obiectivele şi măsurile propuse prin PUG Orașului Buftea;

- Obiectivele naţionale şi regionale de mediu pentru perioada 2007 – 2012

- Domeniile de acţiune ale strategiei precum si de măsurile Strategia De Dezvoltare Locală a orașului Buftea  2014 – 2020

- Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG 1076/2004;

- Problemele de mediu relevante pentru PUZ  prezentate în capitolul 5 a acestui Raport de Mediu, identificate în baza analizării stării actuale a mediului în zona studiată.

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele de mediu relevante pentru PUZ:

Tabel 3 – Obiective relevante pentru PUZ

| Aspect de mediu | Obiectiv de mediu relevant |
| --- | --- |
| Aer | OM1 - Menţinerea calităţii aerului ambiental în cadrul limitelor stabilite de normele legale în vigoare pentru indicatorii specifici |
| Zgomot | OM2 - Menţinerea nivelului de zgomot în limitele stabilite de normele legale în vigoare |
| Apă | OM3 - Prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. |
| Sol/subsol | OM4 - Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi luarea tuturor măsurilor pentru eliminarea riscurilor poluării solului |
| Schimbări climatice | OM5 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| Biodiversitate | OM6 - Prevenirea impactului generat de activitatea industrială asupra faunei și florei |
| Populație și sănătatea umană | OM7 - Reducerea mirosurilor provenite din activitatea de producție a hranei pentru animale |
| Patrimoniul Cultural | OM8- Asigurarea protejării patrimoniului cultural |
| Peisajul natural și mediul vizual | OM9 - Asigurarea protecţiei peisajului natural și reducerea impactului vizual |
| Managementul deșeurilor | OM10 - Reducerea generării deşeurilor, creşterea gradului de colectare a deşeurilor, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. |
| Mediul social și economic | OM 11 - Creștere gradului de ocupare a forței de muncă și ridicarea nivelului de activitate economică a orașului Buftea |

# POTENȚIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PLANULUI ASUPRA MEDIULUI

## Potențialele efecte semnificative  în cazul neimplementării puz (varianta „0”)

În momentul de față  putem aprecia ca impactul general asupra mediului în cazul ne‐implementării PUZ va fi unul neutru pentru toții factorii de mediu luați în considerare. Starea actuală a factorilor de mediu rămâne neschimbată.

Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei zero sunt în general asupra mediului social și economic și sunt determinate de:

- pierderea oportunităţilor privind valorificarea economica a unor terenuri disponibile în intravilan;

- pierderea unuor locuri de muncă pe plan local creat ca urmare a dezvoltării unei unități noi de producție;

- lipsa oportunităţilor de creştere a veniturilor la bugetele locale din venituri prin posibilităţile de dezvoltare a unității de producție.

## Potențialele efecte semnificative asupra mediului în cazul implementării PUZ-ului

În determinarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului s-au avut în vedere identificarea modului în care dezvoltarea propusă prin PUZ asigură îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante stabilite pentru fiecare factor de mediu.

PUZ-ul este o fază premergătoare activității de construire. Analiza evaluării impactului asupra mediului pentru devoltarea propusă, a avut în vedere două etape, etape de execuție (construire) și etapa de operare a unității de producție hrană pentru animale.

Pentru cuantificarea efectelor dezvoltării propuse prin PUZ s-a utilizat un sistem de notare numerică şi un sistem de codificare pe bază de culori.

Acesta metodologie de evaluare permite pe de o parte vizualizarea rapidă  a efectelor asupra obiectivelor de mediu și creează posibilitatea de a înțelege tipul, natura şi durata efectului, iar pe de altă parte permite identificarea rapidă a obiectivelor de mediu care nu vor putea fi atinse fără aplicarea unor măsuri adecvate de minimizare/reducere a efectelor negative.

Tabel 4 Sistem de notare propus pentru evaluarea potenţialelor efecte asupra mediului

| Notarea/ cod culoare | Amploarea impactului | Descriere |
| --- | --- | --- |
| +2 | Impact pozitiv semnificativ | Se referă la efectele majore (semnificative) cu caracter pozitiv, care se manifestă pe termen lung sau permanent, au scară largă de acoperire şi contribuie la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit. |
| +1 | Impact pozitiv | Se referă la efectele minore (reduse) cu caracter pozitiv directe sau indirecte, care se resimt la nivel local şi care pot contribui parţial la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit. |
| 0 | Nu are niciun efect/efectul nu poate fi determinat | Efecte nule, extrem de reduse sau pentru care nu se pot face previziuni exacte, sunt necesare detalii suplimentare din teren, despre caracteristicile proiectelor şi mărimea acestora . |
| -1 | Impact negativ | Se referă la efectele minore (reduse) cu caracter negativ directe sau indirecte, care se resimt la nivel local şi fac dificilă atingerea obiectivului de mediu stabilit. |
| -2 | Impact negativ semnificativ | Se referă la efectelor majore (semnificative) cu caracter negativ, care se manifestă pe termen lung sau permanent, au scară largă de acoperire şi nu permit atingerea obiectivului de mediu stabilit. |

Evaluarea s‐a realizat pe baza analizei măsurilor aferente obiectivului respectiv și a unui sistem de notare pentru cuantificare efectelor pe fiecare componenta de mediu, notele fiind însoțite de justificări.

Tabel 5 – Matrice evaluare impact

| Componenta de mediu | Obiectiv relevant de mediu | Potenţiale efecte semnificative asupra mediului identificate | Punctaj alocat |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OM1 - Menţinerea calităţii aerului ambiental în cadrul limitelor stabilite de normele legale in vigoare pentru indicatorii specifici | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | În general, activitățile de construcție pot include următoarele categorii de lucrări: excavarea, săparea, betonarea, vopsirea suprafețelor, manipularea diverselor materialele solide utilizate pentru constructie generatoare de praf (solul vegetal, solul de adâncime, materiale de construcții), montarea echipamentelor specifice, etc. În perioada de executie impactul asupra calitatii aerului este generat de emisiile de praf si emisiile de poluanti specifici arderii combustibililor fosili in motoarele utilajelor, echipamentelor si respectiv a mijloacelor de transport folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Emisiile generate de arederea combustibililor au in compozitia lor NOx, SO2, CO, particule materiale, cadmiu, nichel, crom si hidrocarburi aromatice policiclice care impreuna cu CO2 au efecte la scara globala asupra mediului. Se consideră că impactul generat în perioada de construire a unității de producție hrană pentru animale este nesemnificativ, se va manifesta temporar (pe perioada realizării lucrărilor) si intermitent (ca urmare a modificarii continue a frontului de lucru) și depinde de tipul de echipamente și utilaje folosite pentru realizarea lucrărilor. |  |
|  |  | Perioada de operare | -1 |
|  |  | În perioada de funcționare a unității de producție principalele surse de poluare vor fi: procesele tehnologice pentru producția hranei pentru animale: emisii de pulberi materiale rezultate din activatea de descărcare a materiilor prime în silozuri. emisii de pulberi materiale rezultate din activitatea de uscare a materiilor prime și obținerii produselor finite mirosuri care apar în special in etapele de: extrudarea a produselor, uscarea și răcirea acestora si sunt determinate de compusii organici. surse staționare de ardere - centrale termice care asigură încălzirea spațiului și asigurea apei calde, pentru prepararea aburului tehnologic; generatoare electrice propuse pentru asigurarea energiei electrice pentru situații de avarie surse mobile – vehiculele de transport materii prime și produse finete, vehiculele de transport ale angajaților Se consideră că impactul generat de emisiile provenite de la aceste surse va fi unul negativ dacă sunt aplicate măsuri specifice de reducere a emisiilor la sursă. |  |
| Zgomot | OM2 - Menţinerea nivelului de zgomot în limitele stabilite de normele legale in vigoare | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | În perioada de execuție a unității de producție principale surse de zgomot sunt reprezentate de: Traficul vehiculelor care transportă materialelor necesare pentru construcție, a personalului şi activitatea utilajelor de construcţie. Zgomotul generat în perioada de construire va fi temporar, fiind generat doar în timpul funcţionării vehiculelor și echipamentelor. Se va resimți local. |  |
|  |  | Perioada de operare | -1 |
|  |  | În perioada de oprare, principalele surse de zgomot sunt reprezentate de funcționarea echipamentele specifice aferente liniilor de producție și de traficul rutier (vehiculele care transportă materii prime și produse finite). Avand in vedere faptul ca activitățile de producție se vor desfășoară, în spații închise, în incinta halei de producție propuse , nivelul de presiune sonora pe amplasamentul unității de producție se va situa în limitele prevăzute de STAS 10009/2017, respectiv la limita valorii 65 dB (A), curba de zgomot Cz60. În imediata vecinătate a amplasamentului analizat nu au fost indentificați receptori sensibili. Cele mai apropiate case se afle la o distanța de 200 m de limita amplasamentului. |  |
| Apă | OM3 - Prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | În perioada de execuție, principalul risc pentru poluarea apelor este reprezentat de deversarile accidentale de materiale de construcții sau combustibili, depozitare necorespunzătoarea a deșeuilor în zonele limitrofe dar, în cazul de fata el mai apropiat luciu de apa este Lacul Buciumeni aflat la o distanță de cca de 280 m est de limita amplasamentului. De asemenea la nord de limita amplasamentului, la cca.120 m se află un canal de irigații. Probabilitatea de apariție a acesor incidente se consideră a fi redusă dacă se respectă măsurile recomandate. Prin respectarea măsurilor recomanda, lucările de execuție nu vor contribui la modificarea calității apei freatice sau apelor de suprafață din zona amplasamentului, astfel încât indicatorii specifici ce definesc nivelul de poluare să prezinte valori ale concentrației sub cele ale pragului de alertă impuse de legislația în vigoare. |  |
|  |  | Perioada de operare | -1 |
|  |  | Pentru perioada de operare au fost indentificate următoarele sursele potențiale de poluare a apei: manipularea necorespunzătoare a materiilor prime, materialelor și a produsului finit managementul necorespunzător al apelor uzate tehnologice și menajare rezultate scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele care transportă materii prime și produse petroliere emisii de gazele reziduale și pulberi materiale provenite din procesul de fabricație, care pot fi antrenate de precipitații în sol. gestionarea necorespunzătoare a deșeurile de pe amplasament. Folosinta propusă pentru zona analizată prin PUZ nu va genera un impact semnificativ asupra apei de suprafață sau asupra apei subterane prin respectarea măsurilor recomandate pentru protecție și reducere a impactului. Impactul consumului de apă se înscrie într-un nivel redus (pentru scop igienico sanitar și apă tehnologică) iar activitatea de evacuare a apelor uzate asupra factorului de mediu apă va fi minoră, calitatea apei evacuate se va încadra în limitele admisibile fixate prin normele în vigoare și de operatorul cu care se va încheia contract. |  |
| Sol/subsol | OM4 - Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi luarea tuturor măsurilor pentru eliminarea riscurilor poluării solului/subsolului | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | In perioada de constructie actiunile produse asupra subsolului sunt temporare, manifestandu-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafete de teren pentru organizarile de santier . Poluarea solului poate fi generata de: depozitarea necorespunzatoare, direct pe sol, a deseurilor rezultate din activitatea de constructii poate determina poluarea solului si a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spalarea acestor deseuri de catre apele de precipitatii. managementul necorespunzător al apelor uzate tehnologice și menajare rezultate scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele care transportă materii prime și produse petroliere |  |
|  |  | Perioada de operare | -1 |
|  |  | Impactul asupra solului este generat în principal de ocuparea definitivă a unei suprafete de teren. Procentul de ocupare al terenului va fi de 38,8%. Suprafață totală construcții este de aproximativ 14.783,00 mp În perioada de exploatare a obiectivelor analizate, principalele surse de poluare ale subsolului sunt reprezentate de: apele pluviale impurificate cu produse petroliere colectate din zona parcărilor si a căilor de acces; defectiuni ale vehiculelor, ce transportă materii prime și produse finite, soldate cu scapari de uleiuri si carburanti ce pot fi antrenate in subteran; exfiltratii din rețeaua de canalizare a apei uzate tehnologice și menajare. Pentru limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului la realizarea PUZ-ului au fost luate în considerare o serie de măsuri pentru eliminarea riscurilor poluării solului/subsolului (prezentate în capitolul 9 al acestui Raport de Mediu). |  |
| Schimbări climatice | OM5 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) | Perioada de execuție | 0 |
|  |  | Principala sursă de gaze cu efect de seră în perioada de execuție este reprezentantă de traficul vehiculelor care asigura aprovizionarea cu materiale de construcție și echipamentele/utilaje folosite pentru contrucție. Se consideră că impactul se manifestă temporar și este nesemnificativ având în vedere că lucrările de execuție se vor realiza etapizat. Contribuția lucrărilor de construire la emisiile de gaze cu efect de seră este foarte redusă. Se recomandă aplicarea măsurilor specifice pentru limitarea emisiilor de GES așa cum sunt ele descrise în capitolul 9 a acestui Raport de Mediu. |  |
|  |  | Perioada de operare | 0 |
|  |  | În perioada de operare principalele surse de gaze cu efect de seră sunt reprezentante de centrala termică propusă încălzirea spațiilor, asigurarea apei menajere și preparării aburului necesar umezirii materiei primei, generatoarele electrice și vehiculele de transport materii prime/produse finite. Având în vedere specificul activității se consideră că efectul asupra schimbărilor climatice este nesemnficativ. |  |
| Biodiversitate | OM6 - Prevenirea impactului generat de activitatea industrială asupra faunei și florei | Perioada de execuție | 0 |
|  |  | Biotopurile din zona studiată prin PUZ sunt reprezentate de agroecosisteme, constituite din vegetație spontană. Nu a fost semnalată prezența unor habitate naturale protejate în zona studiată sau în vecinătatea acesteuia. Terenurile din vecinătata zonei studiate prin PUZ și cele din imediata vecinatate a acestuia sunt puternic antropizate. Se consideră că lucrările propuse nu vor avea impact asupra florei și faunei. |  |
|  |  | Perioada de operare | 0 |
|  |  | Activitatea desfășurată pe amplasament nu va niciun efect asupra biodiversității. |  |
| Populație și sănătatea umană | OM 7 - Reducerea mirosurilor provenite din activatea de producție a hranei pentru animale | Perioada de execuție | 0 |
|  |  | Distanța față de case este de cca 200 m. Locuitorii din zonele adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata și poluare fonica generate de lucrările din timpul fazei de executie a unității de producție hrană pentru animale, in conditiile respectarii recomandarilor pentru protectia factorului aer si pentru reducerea zgomotului recomandate (vezi capitolul 9). |  |
|  |  | Perioada de operare | -1 |
|  |  | Un potențial impact asupra populației ar putea fi generat de mirosurile provenite de la unitatea producție a hranei pentru animale, în situația neaplicării unui sistem adevat de control și neutralizare a mirosurilor generate de activitatea de producție. Emisia de mirosuri neplăcute este caracterizată prin următoarele aspecte : Frecvență, Durată, Intensitate, Caracterul hedonic. |  |
| Patrimoniul Cultural | OM8- Asigurarea protejării patrimoniului cultural | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | În vecinătata zonei studiate prin PUZ, conform Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea listei de monumente istorice modificat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 sunt prezente situri arheologice și asezări istorice (vezi capitolul 3.9), care din punct de vedere valoric se încadrează în categoria monumentelor istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, fiind necesar aplicarea unor măsuri specifice pentru asigurarea supravegherii arheologice în perioada de construire a noii unității de producție. |  |
|  |  | Perioada de operare | 0 |
|  |  | Activitatea desfășurată pe amplasament nu va avea niciun impact asupra patrimoniului cultural. |  |
| Peisajul natural | OM9 - Asigurarea protecţiei peisajului natural și reducerea impactului vizual | Perioada de execuție | 0 |
|  |  | Impactul asupra peisajului este nesemnificativ și se manifestă temporar. Se manifestă prin ocuparea temporară a unui suprafețe de teren pentru organizarea de șatiner. Lucrarilor de construcție a unității de producție au durată limitată și se considera că la incheierea activității de construire peisajul va fi refacut prin lucrările de ecologizare propuse. |  |
|  |  | Perioada de operare | 0 |
|  |  | În perioada de operare se consideră că nu va fi niciun impact asupra peisajului natural. Zona în care va fi amplasat obiectivul are în vecinătate așezări umane, obiective industriale și terenuri agricole. Unitatea de producție va fi amplasată într-o zonă fără valoare peisagistică. Terenul nu mai este în exploatare agricolă, nu are plantații de arbori sau arbuști. Prin soluția propusă pentru dezvoltarea platformei industriale s-a avut în vedere și o integrare armonică în peisajul local, prevăzându-se o perdea de protecție perimetrală care va fi plantată cu arbuști și arbori care-și păstrează frunzele și în perioada rece pentru a masca activitatea interioară și pentru a crea o protecție față de cadrul construit (viitor) înconjurător. Armonizarea cu peisajul a construcțiilor noii fabrici se va face prin alegerea adecvată a culorilor de finisaj, iar zonele verzi din amplasament și finisarea gardului de împrejmuire, vor contribui de asemenea, la creșterea potențialului estetic al zonei industriale reprezentată de viitorul obiectiv. |  |
| Managementul deșeurilor | OM10 - Reducerea generării deşeurilor, creşterea gradului de colectare a deşeurilor, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. | Perioada de execuție | -1 |
|  |  | Din activitatea de construcție pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri: materiale excavate (sol, pietriș, argilã, nisip, roci, resturi vegetale), ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, plastic, metal, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante. În perioada de construcții pot rezulta cantități relativ importante de deșeuri. |  |
|  |  | Perioada de operare | 0 |
|  |  | Principalele tipuri de deșeuri solide generate de activitățile desfășurate sunt: deșeuri tehnologice materiile prime impurificate, solide, pulberi de la sistemele de reținere și exhaustare deșeuri municipale amestecate Fabricarea hranei pentru animale de companie nu este o activitate care să producă cantități mari de deșeuri menajare/industriale sau deșeuri toxice și periculoase. Luând în considerare natura și destinația deșeurilor generate din procesul tehnologic aplicat la Fabrica din Buftea, impactul asupra mediului se consideră a fi redus. |  |
| Mediul social și economic | OM 11 - Creștere gradului de ocupare a forței de muncă și ridicarea nivelului de activitate economică a orașului Buftea. | perioada de execuție | +2 |
|  |  | perioada de operare | +2 |
|  |  | Realizarea investiției are un impact pozitiv atât prin contribuția la gradul de ocupare al forței de muncă, cât și la ridicarea nivelului de activitate economică al localității, concomitent cu creșterea veniturilor unui număr de familii din localitatea Buftea. |  |
| Total | Perioada de executie | -4 |
|  | Perioada de operare | -3 |

Concluzii generale:

- Potențialele efecte asupra mediului din perioada de executie sunt cele specifice  activităților de construire, se manifestă temporar, pe perioadă scurtă, nu sunt continue, sunt de intensitate redusă și sunt reversibile. Aceste efecte pot fi eliminate/reduse în condițiile respectării măsurilor recomande și descrise în cadrul capitolul 9 a acestui Raport de Mediu.

- Potențialele efecte asupra mediului în perioada de operare, se încadrează în categoria efectelor negative nesemnificative, cu intensitate redusă și pot fi reduse/limitate în condițiile respectării măsurilor recomandate și prezentate în capitolul 9 a acestui Raport de Mediu.

## Potențialele efecte semnficative ale PUZ-ului cumulat cu activitățile existente

Impactul cumulativ este definit ca reprezentând efectul unui grup de activităţi/acţiuni cu incidenţă asupra unei suprafeţe sau a unei regiuni, a căror relevanţă (impact) asupra mediului în manifestare singulară este lipsită de semnificaţie, însă în asociere cu alte activităţi, inclusiv cele previzionate a se realiza în viitor, poate conduce la apariţia unui impact.

În ceea ce privește potențialul impact cumulativ cu linia de producție existentă se menționează că:

- Noua linie de producție va funcţiona în paralel cu cea existentă, păstrându-se şi poziţionarea zonelor de primire materii prime din str. Lebedei şi zona de expediţie - livrare din str. Independenţei. Activitățiile desfășurate în cele două unități vor fi similare, poluanții generați vor fi de acelasi tip și  natură,  se poate realiza însă o înregistrare doar creșterea potențială a debitului la emisii.

- Pentru neutralizarea mirosurilor pentru linia de producție existentă se testează un sistem de neutralizare a mirosurilor de ultimă generație, care se propune a fi aplicat și pentru noua linie de producție.

Analiza efectelor cumulative, corelat cu analiza riscurilor și măsurile avute în vedere pentru diminuarea impactului generat asupra mediului (prezentate în capitolul 9 a acestui Raport de Mediu) vor conduce la un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

La nivelul localității , impactul cumulativ se poate manifesta prin creșterea nivelului de trafic. Astfel, numărul autovehiculelor care vor tranzita zona va spori și se poate spune că este posibilă creșterea nivelului de impurificare a aerului în zonele locuite (prin emisiile de noxe cât și prin zgomote și vibrații).

Realizarea acestei unității de producție va avea un impact cumulativ pozitiv cu activitățile economice din zona orașului Buftea, asupra mediului social și economic, prin creșterea gradului de ocupare al forței de muncă, a  nivelului de activitate economică al localității, concomitent cu creșterea veniturilor unui număr de familii din localitatea Buftea.

# POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Se consideră că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului sau asupra sănătăţii umane în context transfrontieră, având în vedere că zona studiată prin PUZ se află la o distanță de aproximativ 63 km de linia de frontieră

# MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PUZ-ului

Din  analiza evaluării potențialelor efecte ale planului asupra mediului, prezentate în cadrul capitolului 7 a acestui Raport de mediu, rezultă că implementarea PUZ-ului poate a avea efecte negative nesemnificative asupra obiectivelor de mediu stabilite în condițiile neimplementării unor măsuri adecvate pentru protecția mediului și de reducere a impactului generat.

În tabelul următor sunt redate măsurile pentru protecția mediului recomandate pentru aceasta dezvoltare. La stabilirea acestor măsuri s-a ţinut cont de prevederile legislative, precum şi de măsurile prevăzute de strategiile naţionale/regionale si strategiile de dezvoltare locală.

Măsurile propuse vizează etapa de execuție şi etapa de operare a noii unități de producție a hranei pentru animale de companie propusă prin PUZ.

Tabel 6 – Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PUZ

| Componenta de mediu | Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării PUZ | Respnsabil |
| --- | --- | --- |
| Aer | Perioada de execuție |  |
|  | Pentru reducerea efectelor generate în perioada de construcție se propun ca următoarele măsuri: Verificarea periodică a stării tehnice ale vehiculele de mărfuri şi utilajelor/echipamentelor de construcţii; Stropirea periodică în timpul transportului a materialului excavat si a rotilor vehiculelor pentru reducerea emisiilor de pulberi in perioada de executie; Supravegherea locurilor de depozitare a materialelor din săpături Monitorizarea emisiilor în atmosferă | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Se propun ca măsuri de reducere a impactului generat de emisiile în atmosferă în perioada de funcționare următoarele: hala de producție va fi dotată cu sisteme de ventilație centralele termice vor fi prevăzute cu coșuri cu cel puțin H=1,5 m deaspura acoperișului pentru dispersia gazelor arse. Centralele termice va fi echipată cu cazan cu randament de peste 90 % dotat cu arzătoare automatizat, cu grad redus de poluare Întregul circuit al materiilor prime este automatizat și prevăzut cu sisteme de reținere a pulberilor materiale (filtre cu saci), praful captat fiind recirculat în cadrul procesului. Unitatea de producție are în vedere implementarea unei soluții de neutralizare a mirosurilor ( a se vedea si componenta de mediu populația și sănătatea umană) | Titular de activitate |
| Zgomot | Perioada de execuție |  |
|  | Pentru reducerea efectelor generate de zgomot, se recomandă următoarele: respectarea programului de odihnă al populației. verificarea periodică a stării tehnice a echipamentelor și vehiculelor folosite în perioada de construire respectarea traseelor stabilite pentru rularea vehiculelor implicate în lucrările de construire, evitarea pe cât se poate a zonelor rezidențiale | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Se recomanda luarea unor măsuri administrative de management al traficului, perioada de aprovizionare și perioada de furnizare a produselor finite pentru evitarea aglomerării căilor de acces. Să se verifice periodic starea de funcționare a echipamentelor și vehiculelor. Să se asigurarea echipament de protecție specială pentru angajații care lucrează în spațiile de producție cu surse de zgomot ridicat | Titular de activitate |
| Apă | Perioada de execuție |  |
|  | Se recomandă ca santierul de construcții să fie amplasat în zona industriala existentă. Interzicerea spălării vehiculelor utilizate în apele de suprafață aflat în vecinătate Depozitarea deșeurilor, pe platforme betonate, în spații special amenajete. Alimentarea cu carburanți a vehiculelor și utilajelor utilizate pentru execuția lucrărilor de construire se va realiza de la stațiile de carburanți autorizate din vecinătatea amplasamentul Elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale Respectarea traseelor prevazute pentru transport materialelor de construcție | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Pentru colectarea apelor uzate menajere şi tehnologică generate în perioada de operare s-a prevăzându-se o reţea exterioară, prin care gravitaţional apele uzate se descarcă într-un bazin de retenţie (50 mc) care se poate vidanja, cantitățile de ape uzate fiind foarte mici. Se propune racordarea amplasamentului la rețeua de canalizare publică a orașului Buftea. S-au prevăzut ca platformele carosabile ale parcajelor să colecteze ape pluviale (prin pante) la separatoare de grăsimi şi hidrocarburi, din care apa curată se descarcă la spaţiile verzi. Apa pluvială de pe clădiri se colectează la jgheaburi, iar prin burlane se descarcă pe spaţiile verzi. Apele pluviale evacuate pe spațiile verzi trebuie să îndeplinească condițiile impuse de NTPA 001/2005. Apele uzate menajare și tehnologice evacuate la rețeaua de canalizare a orașului Buftea trebuie să îndeplinească din punct de vedere calitativ condițiile impuse de NTPA 002/2005. | Titular activitate |
| Sol/subsol | Perioada de execuție |  |
|  | Alimentarea utilajelor și gresarea lor se va face în locuri special amenajate în afara amplasamentului (ateliere reparații, staţii de carburanţi autorizate), luându-se toate măsurile de protecţie impuse de legislația în vigoare. Asigurarea, în permanenţă, a unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport, precum şi efectuarea regulată a reviziilor tehnice. Colectarea separată a desșeurilor rezultate din activitatea de construire, depozitarea temporară în spații special amenajate, eliminare/valorificarea acestora prin intermediul firmelor abilitate.Respectarea procedurilor de lucru şi aplicarea de tehnologii de lucru moderne | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Platforme betonate în zona parcărilor și zonelor de depozitare a materiilor pline Colectarea și depozitarea deșeurilor în spații special amenjate pe platforme betonate Separatoare de hidrocarburi pentru colectarea apelor pluviale provenite din zona parcărilor Platforme betonate amenajete pentru colectarea deșeruilor. Depozitarea materiilor prime și a produselor finite în spații închise, prevăzute cu pardoseală betonată. | Titular de activitate |
| Schimbări climatice | Perioada de execuție |  |
|  | Eficientizarea consumului de carburanți și energie electrică | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Performanța energetică a cladirilor Eficientizarea consumului de carburanți și energie electrică | Titular de activitate |
| Biodiversitate | Perioada de execuție |  |
|  | Respectarea măsurilor recomandate pentru componentele de mediu: apă, zgomot, aer, managementul deșeurilor, sol/subsol | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Respectarea măsurilor recomandate pentru componentele de mediu: apă, zgomot, aer, managementul deșeurilor, sol/subsol | Titular de activitate |
| Populație și sănătatea umană | Perioada de execuție |  |
|  | Se recomanda ca activitatile de construire să se desfasura numai pe durata zilei, respectand programul de odihna al populatiei. Se vor optimiza traseele utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie. | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Se recomandă luarea de măsuri pentru neutralizarea mirosurilor. Pentru neutralizarea mirosurilor, au fost analizate de către beneficiarul PUZ-ului 3 alternative tehnice (v. capitolul 10.1.): instalația de dozare a unor substante volatile ce neutralizeaza aerul viciat; instalatie de ozonificare instalatie cu filtre de plasma sau alte solutii ce vor aparea si vor respecta normele europene in domeniul protectiei mediului. | Titular de activitate |
| Patrimoniul Cultural | Perioada de execuție |  |
|  | Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul nr.54/U/2017 emis de către Ministerul Culturii și identității naționale, Direcția Județeană pentru cultură Ilfov. Lucrările de execuție se vor realiza sub supraveghere arheologică pe întreaga durată de desfășurare, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic și a descoperirilor arheologice întâmplătoare | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | - |  |
| Peisajul natural | Perioada de execuție |  |
|  | Se recomandă ca după finalizarea lucrarilor se va ecologiza zona prin indepartarea deseurilor, nivelarea terenului si refacerea cadrului natural. Suprafetele ocupate tempor de organizarea de șantier dupa finalizarea lucrarilor vor fi redate circuitului initial. | Constructor |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Se recomandă luarea unor măsuri de întreținere a spațiului verde și a perdelei de protecție, asigurarea colectării și depozitării în spațiile special amenajate a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament. | Titularul de activitate |
| Managementul deșeurilor | Perioada de execuție |  |
|  | Colectarea, transportul, reciclarea şi depozitarea acestor tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi. Se recomandă minimizarea şi reutilizarea deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii în măsura în care acestea nu sunt contaminate. Se va ține evidența lunară a deșeurilor generate în perioada de execuție și în perioada de operare conform HG 856/2006 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Întocmirea unui plan de gestionare a deșeurilor cu stabilirea acțiunilor care indică modul în care materialele vor fi utilizate și reciclate. Desemnarea unei persoane responsabile cu managementul deșeurilor rezultate în perioada de construire. | Constructor Titularul autorizației de construire |
|  | Perioada de operare |  |
|  | Depozitarea deseurilor pe platforme betonate în spații special amenajate. Deseurile reciclabile se vor colecta separat, pe tipuri se sorturi. Se va tine evidenta lunara a deseurilor generate in perioada de executie si in perioada de operare conform HG 856/2006 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Desemnarea unei persoane responsabile cu managementul deșeurilor în perioada de operare. | Titulare de activitate |

# EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE

## Alternative de PUZ analizat

La  elaborare a PUZ-ului s-au  avut în vedere următoarele:

- Criterii economice (eficienţa). Soluţia propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor; în mod similar costurile de întreţinere sunt mai reduse.

- Criterii sociale (acceptabilitatea socială). Propunerile PUZ prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al protecţiei factorului uman; impactul pozitiv asupra locuitorilor municipiului Buftea este semnificativ.

- Criteriile de mediu (durabilitatea pentru mediu). Propunerile PUZ prezintă efecte negative minime asupra aspectelor de mediu relevant (aer, apă, sol, schimbări climatice, biodiversitate, populația și sănătatea umană, patromoniul cultural. Perisajul natural, mediul social și economic) în special pe termen lung, respectiv în perioada de implementare şi exploatare a obiectivelor.

- Alternativele de proiectare care pot fi evaluate sunt limitate de normativele tehnice care reglementează activitatea în domeniu.

Descrierea alternativelor analizate

Pentru procedura de evaluare strategică de mediu s-au analizat următoarele alternative:

  - Alternativa zero: fără dezvoltarea unității de producție a hranei pentru animale de companie și schimbarea funcțiunii terenului.

  - Alternativa 1 – versiunea de PUZ înaintată la APM în data de 27.04.2018 (v. Anexa 8 – planșa reglementări ).

  - Alternativa 2 – versiunea de PUZ care ține cont de toate condițiile impuse de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.6/5.01.2017  și de condițiile stabilite în cadrul  celor 2 grupuri de lucru organizate la APM Ilfov.

Pe scurt, Alternativa 2, care este și versiunea finală a PUZ-ului diferă de alternativa 1 prin modul de amplasare al depozitelor de materii prime (retragerea acestora de la limita nordica a amplasamentului și alipirea de hala de producție), soluția aleasă pentru alimentarea cu apă (în loc de alimentare cu apă din subteran s-a ales soluția de branșare la rețeaua de alimentare cu apă a localității Buftea), soluția aleasă pentru evacuarea apei uzate (în loc de evacuare în bazin etanș vidanjabil s-a ales soluția de evacuare apei uzate în rețeua publică de canalizare a orașului Buftea),   mărirea lățimii perdelei de protecție propusă în partea de nord de la  6m la 7 m. Bilanțul teritorial, POT și CUT nu au suferit schimbări față de cele prezentate în prima versiune depusă.

Ambele alternative (alternativa 2 si alternativa1) presupun realizarea următoarelor clădiri și amenajări:

- Pavilion administrație ,depozit materiale și accesorii,

- Clădire expediție

- Clădire depozit produse finite

- Cladire ambalaje

- Clădire producție

- Clădire depozit materii prime

- Clădire depozit materii prime și șopron europaleți

- Clădire depozit materii prime/finite sau alte activități conexe

- Post de transformare

- Siloz

- Bazin apă

- Totem

- Copertină

- Centrală termică

- Bazin de retenție ape uzate

- Rezervor apă

- Cabină poartă

Fazele tehnologice specifice procesului de producție, pentru ambele alternative analizate, sunt similare și includ următoarele: Recepție calitativă și cantitativă materii prime și auxiliare, Depozitare materii prime, Măcinare, Extrudare , Uscare, Acoperire cu grăsimi, Răcire, Ambalare produse finite, Depozitare produse finite. Pentru ambele alternative se propun același timp de instalații și echipamente.

Din punct de vedere constructiv, ambele variantele includ aceleași tip de lucrări de execuție și materiale.

Motivele care au condus la alegerea alternativei 2 pentru PUZ-ul propus sunt:

- Condițiile impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism

- Alternativa 2 reprezintă  cea mai bună alternativă din punct de vedere economic şi de mediu, va asigură o protecție  mai bună a populației la emisiile în aer și poluare a aerului în cazul unei eventuale extinderi a zonelor locuite prin realizarea unei perdele de protecție de 7 m pe toată latura nordică a amplasamentului, va contribui la un management mai bun al apelor uzate generate pe amplasament prin racordarea la rețeaua de canalizare a orașului Buftea.

Alternativa 2 a avut în vedere pentru reducerea mirosurilor rezultate din activitatea de producție a hranei pentru animale 3 soluții tehnice:

Tabel 7 – Soluții tehnice analizate pentru neutralizarea mirosurilor.

| Nr.crt | Soluție tehnică | Scurta descriere | Avantaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnologia plasmă non-termică | Injectorul sistemului utilizează aer curat pentru a distruge mirosurile ofensive. Aerul viciat este împins printr-un filtru în 3 trepte. Apoi, aerul purificat este tras într-o cabina, unde trece prin modulele plasmatice netermale. În plasmă, moleculele de oxigen și de vapori de apă sunt separate, transformându-le în oxigen activ. Acest amestec foarte reactiv este apoi injectat în conducta de evacuare a aerului de proces. | Sistemul propus este un sistem compact de distrugere a mirosurilor industriale, transformând doar un volum mic de aer cu plasmă rece, în oxigen activ. Cu toate acestea, injecția directă permite tratarea unor volume mari de aer de proces (până la 140.000 m3 /h). Tehnologia de injectare facilitează integrarea în procesul de producție. Nu sunt necesare perioade de întrerupere a producției și nu sunt necesare ajustări majore la instalațiile de procesare. Consum minim de energie electrică. Nu utilizează apă, gaz sau alte substanțe chimice pentru tratarea aerului viciat. Ușor de instalat, chiar și în fabricile existente Potrivit pentru toate domeniile de temperatură și umiditate Numai 1 ciclu de întreținere pe an, fără întreruperea procesului |
| 2 | Instalația de dozare a unor substante ce neutralizeaza aerul viciat | Mercaptani (R-SH) sau sulfuri - Amine (R-N) - Aldehide (R-COH) - Cetone (R-CO-R’) - Alcool (R-OH) - Acizi grași volatili (R-COOH) Tehnologia folosește o gama largă de ingrediente active care neutralizează nocivitatea mirosurilor (în special amoniacului, aminelor și hidrogenului sulfurat) pe baza unei combinatii de uleiuri esentiale naurale și sintetice, care conțin cocktail-uri aldehidice. Această este proiectată pentru a distruge mirosurile la nivel molecular prin absorbție și reacție de mineralizare catalitică. Indiferent de puterea mirosului neplăcut, această tehnologie oferă o soluție industrială de gestionare a mirosurilor, 100% ecologică. Pentru aer si enzime Sunt soluții pe bază de apă sau vapori uscați. Solutiile neutralizante de miros intră în contact cu poluantii olfactivi prin intermediul unor echipamente industriale adaptate în funcție de zona ce trebuie tratată | Reducerea semnificativa a emisiilor mirositoare Remanență de câteva zile datorită adăugarii de fixatori Procesul este eficient, fiabil și economic comparativ cu alte soluții existente |
| 3 | Instalatie de ozonificare | Un generator de ozon generează O2 în O3 prin divizarea moleculelor Odată ce moleculele sunt divizate, ele se prind de alte molecule cum ar fi mucegaiul, bacteriile, agenții patogeni etc. care, în majoritatea cazurilor, cauzează mirosul. | Ozonul este un mod accesibil, sigur și eficient de a elimina permanent mirosurile |  |

În prezent, pe linia existentă de producție  existentă este in curs de testare o instalație de neutralizare care funcționează pe principiul neutralizarii mirosurilor cu ajutorul substantelor volatile.

În etapa de proiect se va definitiva care este  cea mai potrivita soluție pentru reducerea mirosurilor dintre cele trei alternative studiate sau alte tehnologii disponibile la momentul implementării proiectului, adaptabile la echipamentele ce se vor achiziționa.

Implementarea PUZ-ului și realizarea dezvoltării unității de producție a hranei pentru animale de companie, va avea un impact pozitiv atât prin contribuția la gradul de ocupare al forței de muncă, cât și la ridicarea nivelului de activitate economică al localității, concomitent cu creșterea veniturilor unui număr de familii din Buftea.

Investiția la nivelul celei analizate este deosebit de importantă, nu numai pentru localitatea Buftea, ci și pentru întreaga zonă de sud a României.

Existența platformei industriale NORDIC în Buftea este apreciată în sens pozitiv de către populația orașului deoarece s-a putut constata existența unor consecințe favorabile, oferirea a circa 50 de locuri de muncă, contribuția considerabilă la bugetul local, comenzi colaterale pentru firmele din Buftea (transport, materiale de construcții, construcții, comerț etc.) Populația oraşului și autoritățile locale prezintă un real interes față de promovarea de noi investiții în cadrul platformei industriale Nordic, deoarece aceasta va aduce multiple avantaje comunității.

Dificultăţi

Dificultăţile ȋntâmpinate pe parcursul procesului de realizare a evaluării strategice de mediu pentru PUZ au fost următoarele:

- Raportul de Mediu nu a inclus activităţi de teren pentru colectarea de date şi informaţii privind caracteristicile exacte ale zonelor de amplasare ale investiţiilor propuse, evaluarea a fost realizată utilizând date statistice existente la nivel naţional şi  analiza GIS.

- Dificultăți în organizarea grupurilor de lucru cauzate de indisponibilitatea de participare a reprezentanților autorităților publice locale.

- Lipsa datelor cantitative şi spaţiale privind contribuţia actuală a fiecărui sector de transport la impactul generat asupra componentelor de mediu şi sănătăţii umane.

- Calitatea informaţilor şi datelor publice existente – de exemplu, există contradicţii ȋntre informaţiile disponibile pentru acelaşi set de date.

# DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.Z -ului

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004, monitorizarea implementării planului, în baza programului propus de titular, are în vedere identificarea încă de la inceput a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului, precum și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea intreprinde acțiunile de remediere corespunzatoare. Implementarea și realizarea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului PUZ-ului.

Așa cum reiese din evaluarea potenţialelor efecte asupra mediului implementarea obiectivelor PUZ-ului nu va genera efecte semnificative negative (v. capitolul 8). În acelaşi timp, implementarea PUZ-ului poate sa aducă importante schimbări de natura economică sau socială localității Buftea.

Monitorizarea efectelor implementarii planului se va face conform prevederilor art. 27, din H.G. 1076/2004, făcându-se referire la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte, pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci şi cele indirecte, sinergice şi cumulative. Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată şi utilă dacă se are în vedere cuantificarea efectelor globale ale implementării PUZ.

Urmarirea în timp a calității factorilor de mediu va trebui să se realizeze în colaborare cu autoritățile implicate în procesul de aprobare a PUZ-ului . Monitorizarea titularului de plan se va referi numai la acele activităţi ce pot fi cuantificabile ca valori, cantităţi şi timp de realizare, va include perioada de executie a lucrărilor de construire și perioada de operare.

Plecând de la obiectivele PUZ și de la acţiunile specifice care rezultă din implementarea proiectului, este prezentată o propunere de monitorizare a modului de aplicare și a efectelor aferente aplicării acestuia.

Instituţiile competente care vor fi implicate în implementarea și respectarea Programului de Monitorizare sunt:

- Administraţia publică locală (AL) (Consiliul Local al Orașului Buftea, prin departamente specializate);

- Diverse instituţii publice:

  - Agentia pentru Protectia Mediului  (APMI lfov)

  - Garda de Mediu (Comisariatul Ilfov)

  - Direcţia pentru Sănătate Publică (DSP Ilfov)

  - Sistemul de Gospodărire al Apelor Ilfov-București  (SGA)

  - Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov

- Alte entități: RAJA SA Constanța, Centrul Zonal Buftea

În tabelul de mai jos se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor implementarii planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu.

| Tabel 8 - Program de monitorizare |
| --- |
| Factor de mediu/aspect de mediu | Obiectiv de mediu | Indicatori | Frecvența de monitorizare | Repsonsabil |
| Aer | OM1 - Menţinerea calităţii aerului ambiental în cadrul limitelor stabilite de normele legale în vigoare pentru indicatorii specifici | Emisii de poluanţi ȋn atmosferă (COx, NOx, SO2, particule în suspensie) rezultate ȋn perioada de construcţie Emisiile de poluanţi ȋn atmosferă (COx, NOx, SO2) provenite de la centralele termice | Trimestrial Semestrial | Constructorul Titularul de activitate |
| Zgomot | OM2 - Menţinerea nivelului de zgomot în limitele stabilite de normele legale în vigoare | Nivelul de zgomot la limita amplasamentului în perioada de execuție Nivelul de zgomot la limita amplasamentului în perioada de operare | Semestrial Daca există sesizări din partea vecinilor | Constructorul Titularul de activitate |
| Apă | OM3 - Prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane | Volumul de ape uzate evacuate şi concentraţia poluanților specifici (in specialCBO5, CCO -Cr, produse petroliere) ȋn apele, colectate din zona organizării de șantier Volumul de ape uzate evacuate şi concentraţia poluanților specifici (CBO5, CCO -Cr, produse petroliere) ȋn apele evacuate în rețeaua de canalizare Calitatea apei pluviale preepurate – indicator produse petroliere | Trimestrial Lunar sau de câte ori se prevede în contractul încheiat cu operatorul de apă-canal Semestrial | Constructorul Titularul de activitate Titularul de activitate |
| Sol/Subsol | OM4 - Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi luarea tuturor măsurilor pentru eliminarea riscurilor poluării solului | Nivelul de poluare a solului – indicator produse petroliere | În perioada de construire/Semestrial | Constructor |
| Schimbări climatice | OM5 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră | Consumul de energie electrică și combustibil utilizat | Anual | Titularul de activitate |
| Biodiversitate | OM6 - Prevenirea impactului generat de activitatea industrială asupra faunei și florei | Păstrarea zonei verzi de protectie – lățimea propusă | In perioada de construire | Constructor/Titularul de proiectul |
| Populația și sănătatea umană | OM7 - Reducerea mirosurilor provenite din activitatea de producție a hranei pentru animale | Numărul de sesizării/reclamații referitor la disconfortul creat de mirosurile provenite din activitatea de producție | Anual | Titularul de activitate |
| Patrimoniul Cultural | OM8 - Asigurarea protejării patrimoniului cultural | Rezultatele supravegherii arheologice in perioada de constructie | Pe toata perioada de construire | Constructorul |
| Peisajul natural și mediul vizual | OM9 - Asigurarea protecţiei peisajului natural și reducerea impactului vizual | Modul de utilizare a suprafețelor de teren, (ha, %) Distanțe, inălțimi (m) | Pe toata perioada de construire | Constructorul/Titularul de proiect |
| Managementul deșeurilor | OM10 - Reducerea generării deşeurilor, creşterea gradului de colectare a deşeurilor, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor. | Cantitatea de deșeuri generată, valorificată, eliminată în perioada de construire Cantitatea de deșeuri generată, valorificată și eliminată în perioada de operare a unității de producție a hranei pentru animale de companie | Lunar Lunar | Constructor Titular de activitate |
| Mediul social și economic | OM 11 - Creștere gradului de ocupare a forței de muncă și ridicarea nivelului de activitate economică a orașului Buftea | Număr locuri de muncă asigurat | Pe toata perioada lucrărilor de construcție/perioada de operare | Constructor/Titular de activitate |

# REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

În cadrul Raportului de Mediu a fost analizat PUZ-ul - Dezvoltare unitate de  producţie hrană pentru animale  de companie  inițiat de Nordic Petfood Production SRL.

Zona studiată prin PUZ a fost selectată, ținându-se cont de următorii factori:

- criterii de eficiență economică

- impact redus asupra mediului sau a eventualelor zone protejate;

- realizarea unui impact vizual minim.

- vecinătatea cu zona de producție existentă.

- Expunerea conținutului  și obiectivelor principale ale planului precum și relația cu alte planuri și programe relevante

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) propune  dezvoltarea unei unității de  producţie hrană pentru animale  de companie,  pe o suprafața de teren 20.215 mp. Terenul care face obiectul PUZ-ului se află în județul Ilfov, intravilanul oraşului Buftea în partea sudică a orașului, la intersecţia străzii Milano (DJ 602), str. Independenţei (DC 71A) și Strada Lebedei.

Amplasamentul se află la 2,5 km de centrul orașului, la aproximativ  400 m de viitoarea centură a doua a Bucureştiului , la 200 m de un grup răzleţ de locuinţe, iar faţă de primele locuinţe ale oraşului la 700 m.

Terenul este în proprietatea SC Nordic PetFood Production SRL și in prezent are următoarele funcțiuni zona M1c – zone de echipamente, publice, comerț și servicii compatibile cu locuirea situate în situri arheologice și în zona de protecție a acestora și zona LN-zona de locuit. Având în vedere că aproximativ 30% din suprafaţa totală propusă pentru dezvoltarea unității de producție este propusă pentrufuncțiunea de locuinţe (zona LN), construirea unității de producție este permisă numai prin realizarea unui PUZ. Astfel, unul din obiectivele PUZ-ului este schimbarea funcțiunii actuale a zonei în funcţiune industrială şi depozitare.

Conform strategiei de dezvoltare a orașului, ilustrată prin PUG-ul orașului Buftea aprobat, în zona de sud a orașului se preconizează o dezvoltare amplă a activităților mixte de tip industrie nepoluantă, depozitare și comerț en-gros. În acest context intenția de dezvoltare a platformei industriale existente a companiei Nordic Petfood Production se corelează și integrează cu strategia municipală fiind un factor cu efecte benefice pentru oraș.

Pe suprafața de teren care a generat necesitatea realizării PUZ-ului,  SC Nordic Petfood Production SRL  va realiza o noua linie de producție hrană pentru animale de companie, pentru care au fost propuse două etape investiţionale:

- În prima etapă se intenționează realizarea unui depozit de materii prime şi a unui şopron pentru europaleţi.

- În a doua etapa  investițională care nu este definită concret în timp, fiind condiționată de evoluţia cererii pe piaţă, se intenţionează realizarea unei linii de producţie hrană pentru animale de companie, la nivelul tehnologiei liniei pe care deja o deține deja în vecinătatea terenului care face obiectul PUZ-ului,  în Str. Milano.

Pentru unitatea nouă de producție, sunt propuse următoarele elemente constructive :

- Pavilion administrativ si depozit de materiale

- Cladirea pentru expediția produselor finite

- Depozit produse finite

- Clădire Ambalare

- Hala de producție

- Depozit materii prime

- Depozit materii prime și șopron europaleți

- Depozit materii prime/produse finite sau alte activități conexe

- Post de transforare

- Siloz exterior pentru materii prime (cereale)

- Bazin de apă

- TOTEM

- Copertină

- Centrala termică

- Bazin retenție ape uzate

- Gospodăria de apă

- Cabina poartă

S-au prevăzut două căi de acces  în zonă, una pentru autovehiculele care aduc materii prime, iar cealaltă  pentru accesul autovehiculelor care preiau produsele finite și totodată asigură inlusiv accesul autoturismelor angajaţilor.

Sunt prevăzute parcaje pentru auto-tiruri în ambele părţi, atât în zona de aprovizionare cu materii prime (5 locuri), cât şi în zona de livrare a produselor finite (5 locuri)

Activitatea principală care se va desfășura pe amplasament este producția de hrană pentru animale de companie. Materiile prime folosite pentru producție includ: cereale, sorturi proteice, uleiuri și grasimi animale/vegetale, premixuri minerale și vitamine.

Procesul de producție cuprinde următoarele etape: 	depozitarea materii prime, linie de măcinare, 	linie de extrudare, 	linie de ambalare, depozitare produs finit.

Parametrii generali propuşi prin PUZ (suprafaţa totală)

- Suprafață teren					38.092, 65 mp

- Suprafață totală construcții			14.783,00 mp

- Spaţii construite cu dotări edilitare		    268,00 mp

- Suprafață căi de transport auto		           10.865,00 mp  (drumuri, platforme)

- Suprafață liberă spații verzi			12.176,65 mp

- POT  					                  38,80%

- CUT  					                   0,5

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă, conform avizului nr.160/3642/2018 emis de SC RAJA SA Constanța-Centrul Zonal Buftea. Apa va fi folosită în scop igienco sanitar și tehnologic (producerea abur pentru umezirea materie prime). Rețeaua de alimentare cu apă propusă se va executa din conducte PEHD.

Se va realiza şi o reţea inelară de alimentare cu apă în incinta din care se vor face racordurile în locurile de consum.

Se vor prevedea şi hidranţi exteriori de incendiu, în incintă asigurându-se debitul necesar pentru rezerva de incendiu, printr-un bazin de stocare (405 mc).

Apele uzate provenite din cadrul obiectivelor vor fi evacuate în rețeaua publică de canalizare, conform avizului nr.160/3642/2018 emis de SC RAJA SA Constanta – Centrul Zonal Buftea. Calitatea apelor evacuate va respecta limitele impuse de NTPA 002/2005.

În viitor, în situația în care nu se va putea asigura debitul necesar de apă din rețeaua publică se preconizează realizarea unei noi gospodării de apă cu puţ forat, rezervor de stocare pentru incendiu (405 mc), staţie de pompare.

S-a prevăzut ca platformele carosabile ale parcajelor să colecteze ape pluviale (prin pante) la separatoare de grăsimi şi hidrocarburi,  apoi apele pluviale să fie direcționate către un bazin  de retenție, de unde vor fi utilizate la întreținerea spaţiilor verzi.

Apa pluvială de pe clădiri se calculează la jgheaburi, iar prin burlane se descarcă la spaţiile verzi.

Pentru alimentarea cu energie electrică se va realiza un nou racord din LEA 20 KVA (care se află la stradă) la un nou transformator de  2000 KVA.

Unitatea de producție va fi alimentată cu gaze naturale pentru asigurarea încălzirii spațiilor și a aburului tehnologic

Aspectele abordate în cadrul acestui PUZ au fost:

- organizarea reţelei stradale; zonificarea funcţională a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc); d

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

- reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

- Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PUZ-ului propus

Aspectele de mediu luate in considerare pentru evaluarea de mediu sunt: aer, apă, sol, schimbări climatice, biodiversitate, populația si sănătatea umane, peisajul natural, monumentele istorice și managementul deșeurilor, mediul social și economic.

Starea mediului în zona analizată prin PUZ se consideră bună, nu au fost semnalate aspecte semnficative legate de starea de calitate a acestora.

- Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

Se consideră că realizarea unității de producție a hranei pentru animale de companie,  pe amplasamentul propus nu va afecta semnificativ factorii de mediu și așezările umane prin aplicarea unor măsuri de protecție specifice.

Din punct de vedere socio-economic, va avea un impact pozitiv semnificativ, realizarea investiției va asigura crearea de noi locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local.

- Probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ

În zona studiată prin PUZ nu au fost indentificate zone vulnerabile la inundaţii şi la alunecări de teren

Nu au fost semnalate probleme de mediu în zona studiată prin PUZ. Se mentionează totuși următoarele:

  - potențială problemă de mediu ar putea fi determinată însă de mirosurile provenite de la unitatea existentă de producție a hranei pentru animale. Pentru linia de producție existentă, SC Nordic Petfood Production SRL, are în testare o  instalație de neutralizare a mirosurilor, care este un sistem extrem de inovator de control al mirosului. Instalația de neutralizare, a fost testată cu succes în peste 250 de locații din întreaga lume într-o gamă largă de industrii. Are o eficiență de reducere a mirosurilor de până la 80%

  - În vecinătata zonei studiate prin PUZ, sunt prezente situri arheologice și asezări istorice, care din punct de vedere valoric se încadrează în categoria monumentelor istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, fiind necesar aplicarea unor măsuri specifice pentru asigurarea supravegherii arheologice în perioada de construire a noii unității de producție.

- Potențiale efecte semnificative ale planului asupra mediului

În determinarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului s-au avut în vedere identificarea modului în care dezvoltarea propusă prin PUZ asigură îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante stabilite pentru fiecare factor de mediu (aspect de mediu).

PUZ-ul este o fază premergătoare activității de construire, de aceea analiza evaluării impactului asupra mediului pentru devoltarea propusă, a avut în vedere două etape: etape de execuție (construire) și etapa de operare a unității de producție hrană pentru animale.

Potențialele efecte asupra mediului din perioada de executie sunt cele specifice  activităților de construire, se manifestă temporar, pe perioadă scurtă, nu sunt continue, sunt de intensitate redusă și sunt reversibile. Aceste efecte pot fi eliminate/reduse în condițiile respectării măsurilor recomande și descrise în cadrul capitolul 9 a acestui Raport de Mediu.

Potențialele efecte asupra mediului în perioada de operare, se încadrează în categoria efectelor negative nesemnificative, cu intensitate redusă și pot fi reduse/limitate în condițiile respectării măsurilor recomandate și prezentate în acest Raport de Mediu. Activitatea de producție hrană pentru animale se încadrează în categoria activitățiilor industriale nepoluatoare.

Dezvoltarea propusă prin PUZ are impact pozitiv asupra mediului economic și social dat de realizarea investițiilor în zona menţionată. Beneficiul este dat de obţinerea de taxe la bugetul local și crearea de noi locuri de muncă.

Noua linie de producție va funcţiona în paralel cu cea existentă, păstrându-se şi poziţionarea zonelor de primire materii prime din str. Lebedei şi zona de expediţie - livrare din str. Independenţei. Activitățiile desfășurate în cele două unități vor fi similare, poluanții generați vor fi de acelasi tip și  natură,  se poate realiza însă doar creșterea potențială a debitului la emisii.

La nivelul localității , impactul cumulativ se poate manifesta prin creșterea nivelului de trafic. Astfel, numărul autovehiculelor care vor tranzita zona va spori și se poate spune că este posibilă creșterea nivelului de impurificare a aerului în zonele locuite (prin emisiile de noxe cât și prin zgomote și vibrații).

Realizarea acestei unității de producție va avea un impact cumulativ pozitiv cu activitățile economice din zona orașului Buftea, asupra mediului social și economic, prin creșterea gradului de ocupare al forței de muncă, a  nivelului de activitate economică al localității, concomitent cu creșterea veniturilor unui număr de familii din localitatea Buftea.

- Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării Puz-ului

În tabelul următor sunt redate măsurile pentru protecția mediului recomandate. La stabilirea acestor măsuri s-a ţinut cont de prevederile legislative, precum şi de măsurile prevăzute de strategiile naţionale, strategiilor de dezvoltare locală.

Măsurile propuse vizează etapa de execuție şi etapa de operare a noii unități de producție a hranei pentru animale de companie propusă prin PUZ.  Măsurile propuse vizează reducere efectelor generate asupra: aerului, zgomotului, solului/subsolului, schimbărilor climatice, biodiversitate, populație și sănătate umană, patrimonul cultural, peisajul natural, mediul social și economic.

O atenție deosebită a fost acordată  în special măsurilor de reducere a eventualelor mirosuri rezultate din activitatea de producție. Au fost analizate 3 alternative pentru controlul și reducerea mirosurilor:

  - instalația de dozare a unor substante ce neutralizeaza aerul viciat;

  - instalatie de ozonificare

  - instalatie cu filtre de plasma (plasmă non-termică)

În prezent, pe linia existentă de producție  existentă este in curs de testare o instalație de neutralizare care funcționează pe principiul neutralizarii mirosurilor cu ajutorul substantelor volatile.

În etapa de proiect se va definitiva care este  cea mai potrivita soluție pentru reducerea mirosurilor dintre cele trei alternative studiate sau alte tehnologii disponibile la momentul implementării proiectului, adaptabile la echipamentele ce se vor achiziționa.

- Expunerea motivelor care au condus la selectarea alternativei alese

Pentru procedura de evaluare strategică de mediu s-au analizat următoarele alternative:

  - Alternativa zero: fără dezvoltarea unității de producție a hranei pentru animale de companie și schimbarea funcțiunii terenului

  - Alternativa 1 – versiunea de PUZ înaintată la APM în data de 27.04.2018

  - Alternativa 2 – versiunea de PUZ care ține cont de toate condițiile impuse de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.6/5.01.2017  și de condițiile stabilite în cadrul  celor 2 grupuri de lucru organizate la APM Ilfov.

Pe scurt, Alternativa 2, care este și versiunea finală a PUZ-ului diferă de alternativa 1 prin modul de amplasare al depozitelor de materii prime (retragerea acestora de la limita nordica a amplasamentului și alipirea de hala de producție), soluția aleasă pentru alimentarea cu apă (în loc de alimentare cu apă din subteran s-a ales soluția de branșare la rețeaua de alimentare cu apă a localității Buftea), soluția aleasă pentru evacuarea apei uzate (în loc de evacuare în bazin etanș vidanjabil s-a ales soluția de evacuare apei uzate în rețeua publică de canalizare a orașului Buftea),   mărirea lățimii perdelei de protecție propusă în partea de nord de la  6m la 7 m. Bilanțul teritorial, POT și CUT nu au suferit schimbări față de cele prezentate în prima versiune depusă.

Motivele alegerii variantei 2 au fost legate in special de  condițiile impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism, aspectele economice şi de protecția mediului.

- Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PUZ-ului

Urmarirea în timp a calității factorilor de mediu va trebui să se realizeze în colaborare cu autoritățile implicate în procesul de aprobare a PUZ-ului . Monitorizarea se refera numai la acele activităţi ce pot fi cuantificabile ca valori, cantităţi şi timp de realizare, include perioada de executie a lucrărilor de construire și perioada de operare, vizează aspectele de mediu: aerul, zgomot, sol/subsol, schimbărilor climatice, biodiversitate, populație și sănătate umană, patrimonul cultural, peisajul natural, mediul social și economic

ANEXE

- Anexa 1 - Certificat de înregistrare poziția 265 Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – RM, RIM

- Anexa 2 – Certificat de Urbanism

- Anexa 2.1 -  Act de alipire

- Anexa 3 – Avize solicitate prin Certificatul de Urbanims

- Anexa 4 – Memeoriu PUZ și Regulamentul Urbanistic

- Anexa 5 -  Plan incadrare în zonă

- Anexa 6 – Plan situația existentă

- Anexa 7 – Plan alternativa PUZ finala

- Anexa 8 – Plan alternativa PUZ versiune initială

- Anexei 9 – Lista autorități invitate să facă parte din grupul de lucru

# BIBLIOGRAFIE

La elaborarea lucrării s-au avut în vedere reglementări specifice în domeniul protecţiei mediului dintre care enumerăm:

- Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006 și OUG nr. 114/ 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

- Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a teritoriului;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile;

- Legea nr. 211/2011, modificată de O.U.G. nr. 68/2016

- Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07/02/2008 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- Hotărâre nr. 974 din 15/06/2004 - Intrare în vigoare: 26/07/2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;

- Legea apelor nr. 107/1996 modificată și completată de Legea nr. 310/2004 și Legea nr. 112/2006;

- Hotărârea guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin Hotărârea guvernului nr. 352/2005;

- Hotărârea guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecţie sanitară și hidrogeologică;

- Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale

- ORDIN Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

- Hotărârea Guvernului nr. 1260/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

- Hotărârea Guvernului nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*)

- Ordin nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi industriale prevazute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 (publicat în Monitorul Oficial nr. 531/15.07.2008)

- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului publicat în MO nr. 303 bis din  6 noiembrie 1997

- Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiţie în probleme de mediu – Convenţia de la Aarhus (1998);

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006;

- Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arhologice ca zone de interes naţional, modificată și completată, republicată în Monitorul Oficial nr. 951/2006.

- Raport starea actuală a factorilor de mediu, județul Ilfov

- Strategia de dezvoltare a localității Buftea

- PUG orașul Buftea

# Footnotes

http://www.primariabuftea.ro/strategia-de-dezvoltare-2014-2020/

http://www.primariabuftea.ro/strategia-de-dezvoltare-2014-2020/

http://www.rowater.ro/daarges/Sinteza%20de%20calitate%20a%20apelor/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdaarges%2fSinteza%20de%20calitate%20a%20apelor%2f2014&FolderCTID=&View=%7b62B6F08D-2F42-4329-BAF9-1598D1326E2D%7d

http://www.rowater.ro/daarges/Documente%20Repository/PLANUL%20DE%20MANAGEMENT%20ACTUALIZAT%20AL%20SPATIULUI%20HIDROGRAFIC%20ARGES-VEDEA%202016-2021/Text_PMB%20ABA%20Arges%20Vedea_actualizat.pdf

STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-2014-2020, actualizată in 2016

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-IF.pdf

http://www.primariabuftea.ro/strategia-de-dezvoltare-2014-2020/

# Text boxes

Dezvoltarea propusă

Situația existentă