MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA” CIF: RO 34638446, J23/1947/2015 STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE - PRODUCŢIE PITEŞTI Str. Trivale, Nr.80, 110058 Piteşti, jud.Argeş Tel./Fax: 0248-220397, 0248-223077 http://www.icas.ro; pitesti@icas.ro Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 36421 RAPORT DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTUL OCOLUL SILVIC BRĂNEȘTI DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV 2021

CUPRINS

Date introductive	  7

- Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului

silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante	  7

  - Conţinutul amenajamentului silvic               	  7

  - Obiectivele amenajamentului silvic                	  8

  - Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante	  9

1.4. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării

procedurii, în caz de modificare a amenajamentului                                             9

- Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile

în situaţia neimplementării amenajamenului silvic	10

- Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ    	13

  - Aspecte generale	13

  - Poziţia geografică	13

  - Limite                                                                                             	13

  - Geologia 	14

  - Geomorfologie	14

  - Hidrografie	15

  - Climatologie	15

    - Regimul termic	15

    - Regimul pluviometric	16

    - Regimul eolian	16

    - Evapotranspiraţia potenţială                                                                       17

    - Date fenologice		17

    - Infrastructura din fondul forestier administrat de O.S. Brănești                  21

- Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program

(ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale de conservare

reglementate conform  actelor normative privind regimul  ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice)	22

- Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau

internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut cont

de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii

planului 	22

- Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Ocolului silvic Brănești	28

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar    28

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele

din cadrul Ocolului silvic Brănești	28

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice  asupra habitatelor de

interes comunitar existente în cadrul Ocolului silvic Brănești	54

6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din

siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale

Ocolului silvic Brănești	59

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere	  59

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile	59

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti	59

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate	59

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări	59

6.1.3.6. Impactul  asupra speciilor de plante	60

6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar	 60

6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar		60

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar	60

6.5. Analiza impactului asupra populaţiei	60

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	60

6.7. Analiza impactului asupra solului	61

6.8. Analiza impactului asupra apelor	61

6.9. Analiza impactului asupra aerului	61

6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii	  61

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici	  61

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural,

arhitectonic şi arheologic	  61

- Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii,

în context transfrontieră	  61

- Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers

asupra mediului al implementării amenajamentului silvic	  62

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa

care face obiectul amenajamentului silvic	  62

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere	  62

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile	  63

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti	  63

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate	  63

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări	  63

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante	  64

  - Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de

vânt şi zăpadă	  64

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - apă	  65

8.10. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – sol	  65

8.11. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – aer	  66

8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii	  66

8.12.1.Măsuri generale favorabile biodiversităţii                                                          66

8.12.2.Măsuri specifice favorabile biodiversităţii                                                          67

9. Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă	  68

9.1. Varianta 0: Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va

propune niciun tip de lucrări                                                                                       68

9.2. Varianta1:  Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care încadrarea arboretelor

pe tipuri  funcționale se realizează ca și în amenajamentul precedent

(cu perioadă de valabilitate 2011-2020)                                                                             68

9.3. Varianta 2: Alternativa aleasă și motivația realizării amenajamentului în forma actuală          69

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor

seminificative ale implementării amenajamentului	  71

11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de prezentul studiu	  73

11.1. Conţinutul şi obiectivele amenajamentului	  73

11.1.1. Conţinutul amenajamentului silvic	  73

11.1.2. Obiectivele amenajamentului silvic	  73

11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante	  73

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia

neimplementării amenajamentului	  73

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ	  74

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament	  74

11.5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau

internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut

cont de aceste obiective	  74

11.6. Potenţiale efecte seminificative asupra mediului asociate amenajamentului	  74 11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar	  74

11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei	  74

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	  74

11.6.4. Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor

climatici	  75

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural,

architectonic şi arheoloic	  75

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră	  75

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu	  75

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale

implementării amenajamentului	  75

12. Concluzii	  78

Bibliografie											    82

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de I.N.C.D.S. Marin Drăcea, înscris în lista experților care elaborează studii pentru protecţia mediului la poziţia 414.

Beneficiar: Ocolul silvic Brănești, Direcţia silvică Ilfov.

Obiectul raportului îl constituie Amenajamentul silvic pentru fondul forestier proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 4932,32 ha, administrat de Ocolul silvic Brănești, Direcţia silvică Ilfov.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările şi completările ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă studiul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale  ale

amenajamentului silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri

şi programe relevante

1.1. Conţinutul amenajamentului silvic

Elaborarea studiului de amenajare a pădurilor (Amenajamentul silvic) presupune următoarele etape:

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

- definirea stării normale (optime) a pădurii

- planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii pădurilor în funcţie de obiectivele ecologice şi social-economice pe care trebuie să le îndeplinească.

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea  informaţiilor care contribuie la:

a. Cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor  arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

b. Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice şi economice;

c. Realizarea controlului prin amenajament privind  exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală(optimă) presupune:

- stabilirea funcţiilor  pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie  de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor pădurii cu structura optima, capabilă să îndeplinească funcţiile social-economice şi ecologice atribuite.

3. Prin planificarea lucrărilor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală (optima). Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii;

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate  mai sus pentru  unitatea de producţie  studiată  a fost elaborat un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial – administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.2. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul Ocolului silvic Brănești îmbină strategia  ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie  creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul Ocolului silvic Brănești obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament sunt prezentate în tabelul următor.

Obiective social-economice şi ecologice

Tabelul 1.2.1.

| Nr. crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funcții de protecție a terenurilor și a solului, funcții predominant pedologice | - protecţia terenurilor cu înmlăștinare |
| 2. | Protecția contra factorilor climatici naturali și antropici, funcții predominant climatice | protejarea arboretelor de stejar pedunculat, stejar pufos și brumăriu din zona de câmpie și silvostepă cu condiții grele de regenerare. protejarea lizierelor de-a lungul trupurilor de pădure din zona de câmpie |
| 3. | Funcții de protecție, predominant sociale | crearea și menținerea unui aspect peisagistic și de recreere din jurul Municipiului București, crearea și menținerea cadrului natural în vederea asigurării protecției unor obiective speciale, protejarea căilor de comunicații de importanță națională și internațională, interes cinegetic,în pădurile constituite în complexuri de vânătoare și creșterea de vânat autorizate în scopul de recreare prin vânătoare. |
| 4. | Servicii ştiinţifice şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - producerea de seminţe forestiere şi conservarea genofondului forestier; - cercetări forestiere de durată, - protecţia prin zone tampon a rezervaţiilor de resurse genetice; - ocrotirea unor ecosisteme naturale de valoare deosebită, din rețeaua ecologică Natura 2000. |
| 5. | Produse lemnoase | - producerea de arbori groşi pentru cherestea ; - producerea de arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări. |
| 6. | Alte produse în afara lemnului şi serviciilor | - vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor şi vopselelor, materii prime pentru produse artizanale etc. |

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului silvic Brănești susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de  management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are destinaţie forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic vizează, printre altele:

- stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural;

- menţinerea şi restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;

- utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme;

- creşterea standardului de viaţă al populaţiei.

1.4. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului

Precizăm că, în caz de calamităţi (incendii, alunecări de teren, uscări anormale, doborâturi şi rupturi de vânt şi de zăpadă etc.), măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu O.M.766/2018, privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor cu modificările şi completările ulterioare. Acestea reglementează procedura şi situaţiile în care se solicită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice.

În sinteză, în funcţie de gradul de vătămare a arboretelor din cauza factorilor destabilizatori (biotici sau abiotici), vor fi prevăzute următoarele măsuri:

a) extragerea arborilor afectaţi;

b) extragerea integrală a materialului lemnos, urmată de împăduriri cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure;

c) schimbarea compoziţiei-ţel de regenerare.

În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin diminuată.

În ceea ce priveşte activitatea cinegetică, amenajamentul nu propune lucrări şi măsuri.

2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei

sale probabile în situaţia neimplementării amenajamentului silvic

Pe suprafaţa administrată de Ocolul silvic Brănești şi în imediata  apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar.

Pădurile prezentului studiu sunt situate în apropierea localităților Brănești, Găneasa, Pantilimon și Cernica din judeţul Ilfov și localitățile Fundeni, Fundulea și Belciugatele din județul Călărași, zonă fără surse de poluare majore care ar prejudicia vegetaţia forestieră.

În general, arboretele de tip natural din cadrul Ocolului silvic Brănești nu au suferit din cauza uscării sau a doborâturilor şi rupturilor masive de vânt şi zăpadă.

În perioada amenajamentului expirat, s-au semnalat fenomenul de uscarea pe suprafața de 302,78 ha, iar intensitatea fiind slabă până la foarte puternice.

Crearea de arborete din specii autohtone corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure este indicată pentru mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea mecanică negativă a uscarii, vântului şi a zăpezii.

Executarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistenţa arboretelor la factori destabilizatori.

Regenerarea pădurilor se va realiza pe cât posibil, pe cale naturală, urmărindu-se proporţionarea speciilor astfel încât viitoarele arborete să fie rezistente la acţiunea factorilor externi dăunători.

În ultima perioadă, în cadrul Ocolului silvic Brănești, nu s-au semnalat incendieri care să afecteze fondul forestier.

Datele statistice cu privire la intensitatea şi frecvenţa incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în lunile martie – aprilie, când intensitatea vânturilor este mare şi în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică şi căldură solară mare.

Pentru evitarea consecinţelor negative ce se înregistrează în urma acţiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască şi să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri:

- întocmirea planurilor de prevenire şi stingerea incendiilor;

- procurarea şi verificarea aparaturii pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea şi instruirea formaţiunilor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea pădurii în scopul prevenirii şi limitării extinderii incendiilor, curăţirea căilor de acces şi eliberarea de materiale lemnoase a căilor şi drumurilor utile desfăşurării activităţii în pădure şi a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâşii şi şanţuri contra incendiilor;

- reglementarea trecerii prin pădure;

- amenajarea locurilor de odihnă şi fumat;

- afişarea de indicatoare şi pancarte privind pericolul ce-l prezintă focul în pădure sau în apropierea acesteia;

- paza foarte atentă a fondului forestier în perioada de secetă când litiera se aprinde uşor;

- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele de pază şi stingere a incendiilor.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor şi pentru ca intervenţia să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat şi anunţat în timp util. Anunţarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenţia la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul şi mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferinţe, instructaje) populaţia spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populaţia trebuie să cunoască sistemul de alarmare şi să intervină cu mijloace proprii de stingere).

Modul de intervenţie pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) şi de gradul de manifestare al acestuia.

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafaţa terenului, arzând iarba şi litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.

În cazul incendiului de coronament, care se produce la nivelul trunchiului şi coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând “spaţii de izolare” prin tăierea de arbori şi aşezarea lor cu vârful către incendiu şi stropirea parţială a pământului cu substanţe chimice în spaţiile create. Apa va fi folosită numai la arboretele cu înălţimi mici.

# În cadrul Ocolului silvic Brănești nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului Ocolului silvic Brănești nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

- promovarea arboretelor de tip natural;

- promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Fenomenul de uscare anormală s-a semnalat, în principal, în arboretele de salcâm cu vârste înaintate.

Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost de la slabă la foarte puternică. Pe grade de manifestare situaţia se prezintă astfel:

- manifestare slabă:             	272,09 ha;

- manifestare moderată:       	  29,79 ha;

- manifestare puternică:           	    0,90 ha.

În arboretele afectate de uscare anormală sunt necesare să se execute şi lucrări de reconstrucţie ecologică. În raport de starea de vătămare a arboretelor afectate, lucrările de reconstrucţie ecologică ce se impun, constau în:

- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec, de ajutor şi arbuşti în suprafeţele cu consistenţă redusă, în cazurile în care specia principală este suficient reprezentată;

- refacerea sau substituirea integrală a arboretelor afectate de uscare în cazurile în care ponderea speciei principale sau corespunzătoare tipului natural fundamental este puternic diminuată şi nu mai poate asigura compoziţia – ţel.

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de Ocolul silvic Brănești prezintă elemente importante din punct de vedere al biodiversităţii forestiere.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce  în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea  obiectivelor  social-ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare sunt prezentate câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului:

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară;

- îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea  seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a funcţiilor atribuite pădurilor şi a nevoilor de lemn.

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

3.1. Aspecte generale

Teritoriul Ocolului silvic Brănești care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

3.2. Poziţia geografică

Suprafaţa fondui forestier proprietate publică a statului 4932,32 ha, care face obiectul raportului de mediu aparţine Ocolului silvic Brănești şi face parte din Direcţia silvică  Ilfov.

Din punct de vedere teritorial, fondul forestier proprietate publică a statului este situat pe raza următoarelor unităţi administrativ teritoriale:

Tabelul 3.2.1.

| Nr. crt. | Judeţul | Denumirea localităţii | Suprafaţa pe unităţi de producţie (ha) | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | V | VI |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Călărași | Fundeni | 170,50 | - | 0,75 | 171,25 |
| 2. |  | Fundulea | 20,57 | - | - | 20,57 |
| 3. |  | Belciugatele | 1,56 | - | - | 1,56 |
| Total | 193,38 |
| 4. | Ilfov | Brănești | 1499,19 | - | - | 1499,19 |
| 5. |  | Găneasa | 2,22 | 109,93 | - | 112,15 |
| 6. |  | Pantilimon | - | 961,24 | 2047,09 | 3008,33 |
| 7. |  | Cernica | - | - | 119,27 | 119,27 |
| Total | 4738,94 |
| TOTAL | 1694,04 | 1071,17 | 2167,11 | 4932,32 |

Ocolul silvic Brănești face parte din Direcţia silvică Ilfov, având sediul în localitatea  Brănești, judeţul Ilfov.

Din punct de vedere fitoclimatic teritoriul unităţii studiate este încadrat în etajele câmpiei forestiere şi silvostepei.

3.3. Limite

Limitele administrative ale celor două unități de producție din cadrul Ocolului silvic Brănești pentru fondului forestier proprietate publică a statului administrate de acesta sunt prezentate în tabelul următor.

###### Tabelul 3.3.1.

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite | Hotare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Natura |  |
| NORD | O.S.Bucuresti O. S. Snagov O.S. URZICENI O.S. LEHLIU | artificială | Drumul naţional Bucureşti – Urziceni Drumul naţional Bucureşti – Urziceni Drum de pământ, limita de judeţ D.C.Hagieşti - Lileşti, limita de judeţ | - liziera pădurii şi borne |
| EST | O.S. LEHLIU | artificială | Drum de pământ, limita de judeţ | - liziera pădurii şi borne |
| SUD | O.S. BUCUREŞTI O.S. MITRENI O.S. LEHLIU | naturală naturală artificială | Râul Dâmboviţa Râul Dâmboviţa Drum de pământ, limita de judeţ | - liziera pădurii şi borne |
| VEST | O.S. BUCUREŞTI | naturală artificială | Lacul Pantelimon Şoseaua de centură Bucureşti | - liziera pădurii şi borne |

### În cadrul limitelor teritoriale ale Ocolului Silvic Brăneşti, fondul forestier se învecinează cu terenuri agricole, păşuni, păduri, proprietăţi particulare şi de stat (U.M.).

Limitele teritoriale naturale şi artificiale (drumuri publice) sunt bine definite.

Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite şi borne amenajistice.

Amenajamentul este însoţit de harta lucrărilor de cultură şi exploatare.

3.4. Geologia

Substratul litologic este alcătuit depozite cuaternare, pleistocene, holocene, materialul parental fiind depozite loessoide şi aluvionare. Trupurile de pădure ce constituie O.S Brăneşti  se află situate în Câmpia Română şi anume în Câmpia Vlăsiei şi Câmpia Mostiştei.

Această câmpie este rezultatul depunerilor aluvionale carpatice, de pietrişuri şi nisipuri cuaternare, peste argilele Mării Levantine. Depunerile s-au făcut sub forma unui vast con de dejecţie. După retragerea apelor marine, s-a depus un strat gros de loess, adus de vânturile ce băteau puternic în  această regiune.

Depozitele de cuvertură sunt din cuaternar. Ele au dat naştere la soluri cu grosime morfologică mijlocie-mare şi volum edafic mare,  textură fină şi foarte fină. Pe acest substrat în concordanţă cu condiţiile climatice s-au format soluri brune roşcate  şi  cernoziomuri  cambice corespunzătoare zonei luate în studiu.

3.5. Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul O.S. Brăneşti  este situat în Câmpia Română la est de oraşul Bucureşti (Câmpia Bucureştiului, Câmpia Vlăsiei şi Câmpia Mostiştei). Această zonă se caracterizează printr-o fragmentare redusă atât pe orizontală cât şi pe verticală,  configuraţia terenului este în general plană, altitudinea variind între 50m (UP VI) şi 80m (UP V). Pe categorii de altitudine, întreaga unitate de producţie este situată în prima clasa (0-200 m ).

Unitatea geomorfologică dominantă este câmpia plană. Pe malul apei Pasărea şi în puţine porţiuni apar versanţi ondulaţi cu înclinaţii de 6-30 g.

Forma  de relief predominantă este câmpia medie. Există suprafeţe de teren în cadrul ocolului cu forme de relief uşor depresionare (depresiuni) unde apa din precipitaţii stagnează o perioadă mai mare generând apariţia solurilor pseudogleice, a luvisolurilor pseudogleice, a solurilor turboase, pe care se găsesc arborete total derivate sau artificiale de productivitate inferioară.

Din punct de vedere al categoriei de înclinare, situaţia este următoarea:

| ( 16g ……………………. | 4903,84 ha | 99 % |
| --- | --- | --- |
| 16-30g …………………. | 28,48 ha | 1 % |
| total | 4932,32 | 100 % |

Expoziţia generală este însorită (96%), cele parţial însorite şi umbrite având o pondere nesemnificativă:

| însorită ………………… | 4745,22 ha | 96 % |
| --- | --- | --- |
| parţial însorită ………… | 89,31 ha | 2 % |
| umbrită …………………. | 97,79 ha | 2 % |
| total | 4932,32 ha | 100 % |

3.6. Hidrografie

Apele principale (cu regim permanent) sunt lacul Pantelimon, lacul Cernica, lacul Pasărea, lacul Piteasca  şi canalul Dâmboviţa care delimitează teritorial (pe o anumită porţiune) ocolul silvic în partea vestică. Apa freatică se află la circa 10-20m adâncime. Pe marginea lacurilor sunt situate în mare majoritate unităţile amenajistice cu panta în jur de 150, versanţii având o lungime variind între 10 şi 80 m.

# 3.7. Climatologie

Condiţiile climatice sunt cele caracteristice climatului continental, climat de câmpie forestieră și silvostepă, caracterizat prin veri foarte călduroase cu temperaturi peste 30oC şi ierni reci cu temperaturi minime sub –4,5 oC. Durata perioadei de vegetaţie este de 188 zile (între 10.04 şi 18.10), aceasta fiind perioada cu temperatura medie diurnă mai mare de 10oC.

3.7.1. Regimul termic

- Temperatura  medie lunară (0 C):

| luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co | -3,3 | -1,2 | +4,4 | +10,8 | +16,4 | +20,0 | +22,3 | +21,6 | +17,4 | +11,4 | +4,8 | -0,5 | +10,3 |

- temperatura medie pe anotimpuri şi perioada de vegetaţie:

    - primăvara: +10,5 oC	             vara: +21,3 oC
toamna: +11,2 oC 	                 iarna:-1,7 oC

    - În perioada de vegetaţie: + 17,80 C

- numărul mediu de zile cu temperaturi zilnice mai mari de  +5oC este de 241 –  perioada începe la 19.III. şi se termină la 14.XI;

- numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de +10 oC este de 195 –  perioada începe la 12.IV. şi se termină la 23.X;

- numărul zilelor de vară (t ( +250 C) este de 82;

- numărul zilelor de vară cu temperaturi de peste +300 C este  de 82;

- primul îngheţ se produce de obicei între 20.x şi 1.xI;

- ultimul îngheţ are loc în general între 1-10.IV;

- îngheţul cel mai timpuriu s-a produs la 27 septembrie (1985);

- ultimul îngheţ a avut loc la 7 mai (1985);

- temperatura maximă absolută lunară a fost de +41,10C;

- temperatura minimă absolută lunară înregistrată a fost de –30,00C.

Din datele prezentate se remarcă potenţialul termic ridicat al verilor, perioada de vegetaţie lungă. De asemenea se poate observa că în lunile de iarnă temperaturile medii nu sunt foarte coborâte.

Nu s-au constatat geruri târzii sau timpurii care să fi avut influenţe negative asupra vegetaţiei forestiere, ele având loc de regulă înainte şi după terminarea sezonului de vegetaţie. Se poate trage concluzia că perioada de vegetaţie este destul de lungă şi regimul termic este favorabil vegetaţiei forestiere.

3.7.2. Regimul pluviometric

Regimul pluviometric, caracterizat prin precipitaţii atmosferice (mm) medii lunare şi anuale, cantităţi maxime în 24 ore, ploi torenţiale abundente, evapotranspiraţie, etc se prezintă în date sintetice după cum urmează:

- Precipitaţii atmosferice:

- medii lunare:									Tabelul 3.7.2.1.

| luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 31,4 | 29,4 | 34,2 | 40,5 | 63,6 | 68,4 | 54,5 | 42,6 | 37,5 | 36,4 | 36,4 | 30,2 |

  - media anuală: 521,3 mm;

  - media pe semestru:

- semestru cald: 302,5 mm;

- semestru rece: 218,8 mm;

  - media pe anotimpuri:

- iarna: 75-100 mm	         primăvara: 125-150 mm
vara: 100-125 mm                 toamna: 150-175 mm

- lunile cele mai ploioase sunt mai şi iunie (63,6 mm şi respectiv 68,4 mm);

- lunile cele mai secetoase sunt cele de iarnă (91,0 mm);

- stratul de zăpadă persistă în medie 25 zile.

- evapotranspiraţia:

- potenţială:

anuală: 691 mm;

aprilie-octombrie: 664 mm;

- reală:

anuală: 521 mm;

aprilie-octombrie: 494 mm;

deficit anual: 170 mm

3.7.3. Regimul eolian

Pe teritoriul O.S. Brăneşti nu sunt staţii meteo care să înregistreze mişcarea aerului, datele fiind preluate, ca şi la regimul termic, de la staţia Bucureşti-Băneasa, cea mai apropiată staţie, situată în câmp deschis.

Predomină vânturile din nord-est cu viteze medii de 4,7 m/s. Situaţia sintetică se prezintă mai jos:

- Frecvenţa medie a vântului pe direcţii:                                            Tabelul  3.7.3.1.

| Direcţia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 5,1 | 21,7 | 19,4 | 5,0 | 3,4 | 16,8 | 13,8 | 4,9 |

- Frecvenţa calmului: anual 10%;

- Vântul dominant: NE – 21,7%;

- Viteza medie a vântului pe direcţii:

Tabelul 3.7.3.2.

| Direcţia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/s | 2,7 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 2,4 |

În general vânturile bat  aproape tot timpul anului. Vânturile  predominante sunt crivăţul (NE) şi cele din SV. Crivăţul are intensitatea  cea mai  mare iarna, atingând gradul 5-7 pe scara Beaufort (50-60 km/h). Vânturile au o influenţă dăunătoare  asupra vegetaţiei forestiere în special cele uscate şi foarte calde, din timpul verii prin scăderea umidităţii din aer şi sol ceea ce duce la mărirea evapotranspiraţiei.

3.7.4. Evapotranspiraţia potenţială

Indicele de ariditate de Martonne:

    - media anuală:  I=27,3

Curba indicilor de ariditate prezintă două minime şi două maxime, valorile minime înregistrându-se în timpul sezonului estival, iar cele maxime se înregistrează iarna.

| luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(mm) | 31,4 | 29,4 | 34,2 | 40,5 | 63,6 | 68,4 | 54,5 | 42,6 | 37,5 | 36,4 | 36,4 | 30,2 |
| tml (0C) | -3,3 | -1,2 | 4,4 | 10,8 | 16,4 | 20,0 | 22,3 | 21,6 | 17,4 | 11,4 | 4,8 | -0,5 |
| ia l | 56,2 | 40,1 | 28,5 | 23,4 | 28,9 | 27,4 | 20,2 | 16,1 | 16,4 | 20,4 | 29,5 | 38,1 |

Valorile maxime se înregistrează în lunile de iarnă, iar minimele în sezonul estival ârziu. În perioada de vară (vi-viii) valoarea lui medie  este 21,3. Perioada de vegetaţie este încadrată de două minime.

Referitor la perioada de vegetaţie este de remarcat diferenţa mare ce există între valoarea evapotranspiraţiei  potenţiale  de  542,3  mm  şi  cea  a   precipitaţiilor  căzute  în  această  perioadă 327,3 mm. Se înregistrează un deficit de precipitaţii de 215 mm vizibil la nivelul vegetaţiei în această perioadă îndeosebi la culturile tinere.

Umezeala aerului, în limita datelor existente, în valori relative înregistrează o medie anuală de 70%. Valorile  minime se înregistrează în lunile iulie şi august (57%), cele mai ridicate valori înregistrându-se în decembrie (88%) şi ianuarie (87%).

În sezonul de vegetaţie umezeala relativă medie este de 64%. Pe baza datelor prezentate mai sus se poate face încadrarea teritoriului O.S. Brăneşti conform clasificării Koppen în  regiunea D.f.b.x.: climat continental, secetos cu veri calde şi ierni aspre  specific Câmpiei Române, un  climat de trecere de la climatul favorabil pădurilor (D.f.a.x) la climatul arid de silvostepă (B.s.a.x).

Încadrarea pădurilor din O.S. Brăneşti în cele două districte climatice se reflectă în vegetaţia forestieră prin existenţa a două tipuri de vegetaţie: asociaţii de păduri mezofite, caracteristice zonei forestiere (trupurile Pustnicu, Cernica, Brăneşti, Găneasa, Piteasca, Pantelimon, Căldăraru şi parţial trupul Pasărea) şi asociaţiei de păduri din zona de silvostepă (trupurile: Cucu, Zoicaru, Băduleasa, Băleanca, Baba Chira şi Hagieşti şi parţial Pasărea).

Caracteristicile  enumerate permit dezvoltarea în primul  rând a arboretelor de cvercinee mezoxerofite-xerofite (cer, stejar brumăriu, gârniţă), iar în zonele cu un plus de umiditate a stejarului, teiului, paltinului, frasinului.

3.7.5. Date fenologice

#### Stejarul

Stejarul, ocupă 10% din suprafaţa păduroasă a ocolului. Se regăseşte în tot cuprinsul ocolului.

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de stejar pedunculat sunt întâlnite pe solurile litice, aceştia fiind: volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 8,2 – 10,7 | 7,5 – 10,8 | < 7,5; >10,8 |
|  | Condiţii | 10,3 – 10,9 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | > 630 | 520-630 | <520 |
|  | Condiţii | 540 - 550 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3200-3500 | 2800-3200 | < 2800; 3500-4200 |
|  | Condiţii | 3885 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 3100-3500 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 8 | 6 - 7 | < 6 |
|  | Condiţii | 6,3 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | < 42 | 42 - 51 | > 51 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | > 1,0 | 0,60 – 1,0 | < 0,60 |
|  | Condiţii | 0,20-0,90 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | > 55 | 35 - 55 | <35 |
|  | Condiţii | 50-95 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | 0,8-2,0 | 0,6-0,8 | < 0,6 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | < 100 | 100-150 | > 150 |
|  | Condiţii | - |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | 60-65 |

#### Cerul

Este răspândit pe 38% din suprafaţa păduroasă a ocolului şi este întâlnit în toate unităţile de producţie.

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de cer sunt întâlniţi pe solurile gleice, aceştia fiind: volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 9,5 – 10,6 | 10,6 - 10,9 | < 9,5 |
|  | Condiţii | 10,3-10,9 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | > 550 | 510 - 550 | <510 |
|  | Condiţii | 540-555 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3200-3400 | 2600-3200; 3400-4200 | < 2600 |
|  | Condiţii | 3700-4000 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 3100-3500 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 8 | 6 - 7 | < 6 |
|  | Condiţii | 6-7 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | <45 | 45 - 54 | > 54 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | > 1,15 | 0,80 – 1,15 | <0,75 |
|  | Condiţii | 0,20-1,00 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >55 | 30 - 55 | < 30 |
|  | Condiţii | 50-95 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | 1,2 - 2,0 | 0,8 - 1,2 | < 0,8 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 |
|  | Condiţii | - |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 60-65 |

#### Frasinul

Este întâlnit în toate unităţile de producţie, în special în locurile cu un plus de umiditate şi ocupă 5% din suprafaţa ocolului silvic.

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 8,0 – 10,5 | 8,1 – 11,0 6,0 – 8,0 | < 6,0 |
|  | Condiţii | 10,3-10,9 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | 560-700 | 530 - 560 | <530 |
|  | Condiţii | 540-555 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 2700-4000 | 4000-4200 | < 2700 |
|  | Condiţii | 3900-4100 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 8 | 5 - 7 | < 5 |
|  | Condiţii | 7-8 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | 15-45 | 45 – 50; 10 - 15 | > 50; < 10 |
|  | Condiţii | 20-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | > 0,70 | 0,30 – 0,70 | <0,30 |
|  | Condiţii | 0,20-0,95 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >65 | 45 - 65 | < 45 |
|  | Condiţii | 50-95 |
| Suma bazelor de schimb (SB | Cerinţe | > 14 | 7 - 14 | < 7 |
|  | Condiţii | 10 - 33 |

#### Teiul

Este răspândit pe 15% din suprafaţa păduroasă a ocolului, în toate unităţile de producţie.

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (o C) | Cerinţe | 8,5 – 10,4 | 10,4 – 10,6 | < 8.5 |
|  | Condiţii | 10,3-10,9 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | > 540 | 520 - 540 | 420-520 |
|  | Condiţii | 540-555 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3000-4000 | 4000-4200 | < 3000 |
|  | Condiţii | 3612 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 8 | 6 - 7 | < 6 |
|  | Condiţii | 6,1 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | 15 - 37 | 37 – 47; 10 - 15 | > 47; < 10 |
|  | Condiţii | 20-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,85 | 0,40 - 0,85 | <0,40 |
|  | Condiţii | 0,20-0,95 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >70 | 50 - 70 | <50 |
|  | Condiţii | 50-95 |
| Suma bazelor de schimb (SB) | Cerinţe | >19 | 10-19 | <10 |
|  | Condiţii | 10-33 |

#### Salcâmul

Este răspândit pe 10% din suprafaţa păduroasă a ocolului şi este întâlnit în toate unităţile de producţie.

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de cer sunt întâlniţi pe solurile gleice, aceştia fiind: volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 9,0 – 11,5 | 7,5 – 9,0 | < 7,5 |
|  | Condiţii | 10,3-10,9 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | > 540 | 420 - 500 | < 420 |
|  | Condiţii | 540-555 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3500-4200 | - | - |
|  | Condiţii | 3700-4000 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 9 | 6 - 7 | < 6 |
|  | Condiţii | 6-7 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | 8-36 | 36–44; 3,5-8,0 | > 44; <3,5 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | > 0,85 | 0,45 – 0,85 | <0,45 |
|  | Condiţii | 0,20-1,00 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | 60-80 | 30 - 60 | > 80; < 30 |
|  | Condiţii | 50-95 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | >1,0 | 0,5 - 1,0 | 0,5 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | lipsă | < 50 | 50 - 150 |
|  | Condiţii | - |

3.7.6. Infrastructura din fondul forestier administrat

de Ocolul silvic Brănești

Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului forestier există următoarele instalaţii de transport:

Tabelul 3.7.6.1.

| Nr. crt. | Indicativ drum | U.P. | Denumirea drumului | Lungime (Km) | Suprafaţa deservită -ha- | Volum exploatabil deservit -m3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | În fond forestier | În afara fondului forestier | Totală |  |  |
| DRUMURI DE EXPLOATARE |
| DRUMURI PUBLICE |
| 1. | DP001 | V,VI | Soseaiu de Centură a Bucureștiului | - | 3,2 | 3,2 | 239,34 | 778 |
| 2. | DP002 | II, V. VI | D.N.Bucureşti-Constanţa | - | 10,0 | 10,0 | 424,29 | 28939 |
| 3. | DP004 | II, V | D.J.Brăneşti- Fundeni | - | 9,0 | 9,0 | 486,83 | 45679 |
| 4. | DP006 | II | D.J.Brăneşti–Piteasca | - | 1,0 | 1,0 | 76,71 | 2439 |
| 5. | DP007 | V | D.J. București -Cozieni | - | 2,3 | 2,3 | 535,00 | 57349 |
| 6. | DP008 | VI | D.J. Centură-Brănești-Tânganu | - | 0,6 | 0,6 | 52,56 | 609 |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE | - | 26,10 | 26,10 | 1814,73 | 135793 |
| DRUMURI FORESTIERE |
| 7. | FE 008 | II | D.F. Prelungire Pasărea | 3,0 | - | 3,0 | 302,32 | 44953 |
| 8. | FE 010 | II | D.F. Pasărea | 7,10 | - | 7,10 | 489,69 | 24823 |
| 9. | FE 012 | II | D.F. Ramificație Pasărea | 1,4 | - | 1,4 | 178,62 | 6467 |
| 10. | FE006 | V | D.F. Pustnicu | 1,9 | - | 1,9 | 110,44 | 18968 |
| 11. | FE007 | V | D.F Prelungire Pusnicu | 1,2 | - | 1,2 | 87,45 | 16590 |
| 12. | FE001 | VI | D.F. Cernica | 3,30 | - | 3,30 | 119,56 | 13899 |
| 13. | FE002 | VI | D.F. Valea lui Ivan | 8,0 | - | 8,0 | 467,52 | 26737 |
| 14. | FE005 | VI | D.F. Valea Orzului | 3,40 | - | 3,40 | 270,20 | 46877 |
| 15. | FE013 | VI | D.F. Zgâriata | 2,35 | - | 2,35 | 231,16 | 25781 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE | 31,65 | - | 31,65 | 2256,96 | 225095 |
| TOTAL DRUMURI EXISTENTE | 31,65 | 26,10 | 57,75 | 4071,69 | 360888 |
| DRUMURI FORESTIERE NECESARE |
| 16. | FN001 | VI | Zgâriata Prelungire I | 1,10 | - | 1,10 | 138,35 | 25868 |
| 17. | FN002 | VI | Zgâriata Prelungire II | 1,20 | - | 1,20 | 178,78 | 17478 |
| 18. | FN003 | VI | Valea lui Ivan Prelungire I | 1,50 | - | 1,50 | 138,72 | 19611 |
| 19. | FN004 | VI | Valea lui Ivan Prelungire II | 1,30 | - | 1,30 | 404,78 | 14925 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE NECESARE | 5,10 | - | 5,10 | 860,63 | 77882 |
| TOTAL INSTALAŢII DE TRANSPORT | 36,75 | 26,10 | 62,85 | 4932,32 | 438770 |

Drumurile forestiere necesare înscrise în amenajament au în vedere mărirea accesibilității fondului forestier. Ele au un caracter orientativ, atât din punct de vedere al traseului, cât și al lungimii. În urma unei analize riguroase privind necesitatea și opurtunitatea realizării acestor drumuri, analiză realizată de administratorul fondului forestier se vor elabora, studii de fezabilitate și proiecte tehnice care vor fi supuse, distinct, evaluării de mediu, conform legislației în vigoare.

4. Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau

program (ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale

de conservare reglementate conform actelor  normative privind

regimul ariilor  naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format  din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale  şi a speciilor  de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial  în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară  pentru protecţia  unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Brănești există următoarele situri de interes comunitar:

- ROSCI0308 – Lacul şi Pădurea Cernica,

- ROSPA0122 – Lacul şi Pădurea Cernica.

5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut

cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul

pregătirii planului

Obiectivele de protecţie a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul Ocolului silvic Brănești sunt:

- protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

- protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

- protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

- protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi freatice;

- protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul Ocolului silvic Brănești, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecţie a mediului de mai sus.

Ţinând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influenţează biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind necesare măsuri speciale  de prevenire şi combatere a poluării.

Deasemenea nici comunităţile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea şi conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, tăierile de conservare.

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel naţional şi relevante pentru amenajamentul Ocolului silvic Brănești se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

- Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările  şi modificările ulterioare, inclusiv         Legea nr. 112/2006;

- OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

- OM 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al Ocolului silvic Brănești, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus,          armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

b. Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia  calităţii aerului:

protecţiei atmosferei;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei  naţionale a României privind schimbările climatice 2005;

- H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului silvic Brănești, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei.

c. Planul naţional de gestionare a deşeurilor

În  activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (locuinţele situate în apropierea  amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească şi europeană:

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG 856/2002, (cap. 1 generarea deşeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor, cap.3 valorificare deşeurilor, cap.4 eliminarea deşeurilor) titularul având  obligaţia ţinerii acestor  evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate;

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului silvic Brănești, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

d. Prevederile regulamentului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse de lemn

Amenajamentul nu are ca obiectiv exploatarea forestiră ilegală.

Realizarea amenajamentelor prin utilizarea tehnicilor G.I.S., gestiunea bazei de date aferente amenajamentului facilitează combaterea exploatării forestiere ilegale.

Prin amenajament se urmăreşte organizarea şi conducerea structurală a pădurilor spre starea de maximă eficacitate funcţională, prin urmare, aplicarea acestuia are în vedere protejarea pădurilor, protecţia mediului, inclusiv combaterea schimbărilor climatice şi conservarea şi ameliorarea biodiversităţii.

e. Obiective specifice de conservare

Obiectivele de conservare specifice pentru ariile naturale protejate de interes comunitar, prezentate în continuare, sunt cele caracteristice fondului forestier care face obiectul Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Brănești.

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele şi speciile din ariile naturale protejate de interes comunitar

ROSCI0308 – Lacul şi Pădurea Cernica

Aceste obiective sunt conformitate cu Nota Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 20011/CM/25.05.2020 privind aprobarea setului de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populațiilor și investițiilor din cadrul Sitului ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica.

ROSCI0308 – Lacul şi Pădurea Cernica

Tabelul 5.1.

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoarea țintă | Informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitatul 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen |
| Obiectiv de conservare: asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatului |
| Suprafaţa habitat | ha | Min. 889 | Conform datelor din Formularul Standard al ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica |
| Procentul de acoperire cu arbori | Procent de acoperire/ 1000 m2 | Min. 60% | Quercus petrea,Q petrea ssp polycarpa, Q. delechampii, Q. robur, Q. cerris, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Tilia tomentosa, T. cordata, T. platyfyllos, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Ulmus glabra, U. minor, Prunus avium, Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A campestre, A. saccharicum, Pyrus pyraster, Malus sylvestris. |
| Procentul de acoperire cu arbuști | Procent de acoperire/ 1000 m2 | 2-15% | Parametru legat de structura vegetației habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008: Corylus Avellana, Crataegus monogyna, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Viburnum lantana |
| Lemn mort | m3 / ha | Min. 20 | Conform ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008: Arbori cu diametrul de cel puțin 20 cm la sol, 5 arbori morți pe picior, grămezi de crăci și martoane |
| Suprafață ocupată de semințiș | Procent de acoperire/ 1000 m2 | 10-40% | Parametru legat de dinamica habitatului, din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008 |
| Structura arboretelor | Clase de vârstă | Toate clasele de vârstă | Parametru legat de structura vegetației habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008, structură plurienă |
| Habitatul 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun |
| Obiectiv de conservare: asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatului |
| Suprafaţa habitatului | ha | Min. 1360 | Conform datelor din Formularul Standard al ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica |
| Specii caracteristice de arbori | Procent de acoperire/ 1000 m2 | Min. 60% | -Quercus petrea,Q petrea ssp polycarpa, Q. delechampii, Q. cerris, Q. frainetto, Q. pubescens, Q. pedunculiflora,Q. robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, C. Orientalis, Tilia tomentosa, T. platyfyllos, Prunus avium, Acer platanoides, A. tataricum, A. campestre, Fraxinus excelsior, F. ornus, Ulmus glabra, U. minor, U. procera, Pyrus pyraster, malus sylvestris, Sorbus torminalis, S. domestica, Corylus colurna etc. |
| Procentul de acoperire cu arbuști | Procent de acoperire/ 1000 m2 | Max. 15% | Parametru legat de structura vegetației habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008 |
| Procentul de teren gol | Procent de acoperire/ 1000 m2 | Max. 10% | Parametru legat de structura fizică a habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008 |
| Suprafață ocupată de semințiș | Procent de acoperire/ 1000 m2 | Min. 15% | Parametru legat de dinamica habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008 |
| Structura arboretelor | Clase de vârstă | Min. 3 | Parametru legat de structura vegetației habitatului din ” NATURA 2000 IN ROMANIA HABITAT FACT SHEETS” EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in romania EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO, Februarie 2008 |
| Lemn mort | m3 / ha | 20 mc | Se vor menține în pădure cel puțin 30% din arborii parțial uscați, bătrâni sau rupți care prezintă cavități și scorburi |

Aplicarea amenajamentelor silvice, într-o perioadă mai lungă de timp, va asigura îndeplinirea tuturor parametrilor menționați, prin:

-intervențiile silviculturale vor respecta cu strictețe legislația silvică în vigoare;

-promovarea regenerării naturale;

-prevenirea declanșării unor succesiuni în favoarea altor specii decât cele caracteristice habitatului;

-intezicerea reîmpăduririi/completărilor cu specii alohtone;

-evitarea oricăror intervenții care ar putea amenința instalarea și dezvoltarea semințișului natural;

-monitorizarea regenerării naturale și aplicarea lucrărilor de ajutorare a acesteia;

-monitorizarea și combaterea vătămărilor provocate de entomofaună și agenții fitopatogeni la cvercinee;

-menținerea unor efective optime a populațiilor de ungulate; dacă este cazul, se vor utiliza substanțe repelente sau se vor folosi alte metode de protejare a regenerării speciilor edificatoare, împotriva faunei sălbatice;

-manținerea unor arbori uscați ( căzuți și pe picior);

Bombina variegata

Obiectivul de conservare este asigurarea stării de conservare favorabilă. Ținta pentru densitatea habitatului de reproducere și hrană este de cel puţin 4 corpuri de apă/km2, iar pentru suprafața habitatului specific este de min. 588 ha. Amenajamentul nu prevede lucrări contradictorii măsurilor necesare pentru atingerea acestor parametri.

Emys orbicularis

Obiectivul de conservare este asigurarea stării de conservare favorabilă. Ținta pentru suprafața habitatului specific este de min. 588 ha. Amenajamentul nu prevede lucrări contradictorii măsurilor necesare pentru atingerea acestor parametri.

Triturus cristatus

Obiectivul de conservare este asigurarea stării de conservare favorabilă. Ținta pentru suprafața habitatului specific este de min. 588 ha. Amenajamentul nu prevede lucrări contradictorii măsurilor necesare pentru atingerea acestor parametri.

Lutra lutra

Obiectivul de conservare este asigurarea stării de conservare favorabilă. Ținta pentru suprafața habitatului specific este de min. 426 ha Amenajamentul nu prevede lucrări contradictorii măsurilor necesare pentru atingerea acestor parametri.

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele şi speciile din aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0122 – Lacul şi Pădurea Cernica

Pentru aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0122 – Lacul şi Pădurea Cernica setul minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor a fost stabilit prin Nota Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 20010/CM/25.05.2020, completată de cea cu numărul 7426/CM/13.07.2020.

Speciile asociate cu habitate de păduri, relevante pentru fondul forestier care face obiectul amenajamentului sunt: A429 Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini) și A321 Ficedula albicolis (muscar gulerat). Celelalte specii, asociate habitatelor acvatice deschise, habitatelor terestre deschise (terenuri agricole) și habitatelor de stufăriș nu utilizează habitatele cu păduri, prin urmare nu sunt caracteristice fondului forestier.

Cele două specii, menționate anterior,  sunt asociate habitatelor cu păduri pentru cuibărit dar utilizează, într-o măsură mai mică sau mai mare, și habitatele deschise, în special cele aflate în utilizare agricolă extensivă. Obiectivul de conservare specific sitului este menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare (trebuie decis în următorii 3 ani dacă este necesară menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare). Obiectivul este definit prin următorii parametri și valori țintă:

Tabelul 5.2.

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoarea țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației A429 Dendrocopos syriacus | Număr perechi | Cel puțin 83 | Mărimea populației este estimată la 75-90 perechi |
| Mărimea populației A321 Ficedula albicollis | Număr perechi | Trebuie definită în termen de 3 ani | Nu sunt disponibile date asupra mărimii populației |
| Tendințele populației pentru fiecare specie | Schimbare procent | Tendința populației pe termen lung stabilă sau în creștere | Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 3 ani |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie, altele decât cele rezultate din variații naturale | Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 3 ani |
| Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire pentru mai multe specii din această grupă) | Ha | Trebuie definită în termen de 3 ani | Suprafața habitatelor de pajiști în sit este de 262 ha. Structura și configurația acestor habitate trebuie evaluate în termen de 3 ani și valoarea țintă definită pe baza acestor informații |
| Suprafața habitatelor de păduri ( habitate de cuibărit pentru speciile din această grupă) | Ha | Cel puțin 4322 | Suprafața habitatelor cu păduri în sit este de 4322 ha |
| Suprafața și proporția pădurilor bătrâne, cu vârstă mai mare de 80 ani | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40% Cel puțin 1729 ha | Proporția actuală a pădurilor bătrâne nu este precizată în planul de management. Valoarea țintă este setată la 40%, trebuie analizată în termen de 3 ani |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Număr/ha | Cel puțin 4 | Arborii bătrâni reprezintă habitate cruciale pentru aceste specii. Valoarea țintă pentru acest parametru este atingerea pe termen lung a unui număr de 3-5 arbori bătrâni la hectar. |

Prevederile amenajamentului au fost armonizate cu măsurile necesare pentru atingerea / menținerea valorilor țintă, astfel încât starea de conservare să fie menținută / îmbunătățită.

6. Potenţialele efecte  semnificative asupra mediului asociate

amenajamentului Ocolului silvic Brănești

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica  în arboretele din cadrul Ocolului silvic Brănești

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar  în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin  amenajamentul Ocolului silvic Brănești în acestea.

1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta.

Prin tratament se înţelege modul special cum se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală cât şi pe verticală.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care reuşeşte să asigure regenerarea rapidă a pădurii conform structurii și compoziției țel fixate, dar care reuşeşte în acelaşi timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor respective, a funcţiilor ecologice și social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic condițiilor locale şi prin urmare sunt mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil, justificat ecologic, a arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită fragmentarea habitatelor forestiere și întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitându-se  astfel  declanşarea  unor  fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a

fenomenului de înmlăştinare etc;

- în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit, la alegerea tratamentelor se acordă prioritate tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecţie se pot adopta, după caz, şi alte tipuri de intervenţii, respectiv, lucrări de conservare;

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se afecta rolul protector sau estetic al pădurii;

- în pădurile situate în condiţii extreme (pe terenuri degradate, pe pante mai mari de 30 grade etc.) se va acorda prioritate asigurării continuităţii pădurii, renunţându-se la aplicarea tratamentelor. În acest  tip de păduri se vor executa după caz, lucrări speciale de conservare.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt:

- Tratamentul tăierilor progresive.

Acest tip de tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin doua modalităţi:

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a declanşat încă instalarea regenerării naturale;

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină precum şi tăieri de racordare.

Tăierile de deschidere de ochiuri sau de însămânţare urmăresc în principal să asigure instalarea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul există deja sau se poate instala fără dificultăţi.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi. Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de posibilităţile de scoatere a materialului lemnos.

Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată de pădurea netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de ochiurile alăturate.

Forma ochiurilor poate fi după caz: circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la altul, în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată în regenerare. Forma ochiurilor va trebui astfel aleasă încât suprafaţa fertilă pentru regenerare să fie maximă. Astfel, ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma eliptică sau ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în cazul regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice să se facă cu orientare est-vest, iar în regiunile mai reci şi suficient de umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă care au nevoie de protecţia arboretului bătrân, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 1,5 H sau chiar 2,0 H (unde H reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi.

Numărul ochiurilor nu se poate fixa anticipat, ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi intensitatea tăierilor din ochiuri mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic.

În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor.

Tăierile de racordare constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre ochiuri sau când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa, fiind însă urmată imediată de completări în porţiunile neregenerate. În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare este de cca 20 ani, însă tratamentul se poate aplica și în variata cu perioadă normală (15-20 ani la gorun şi stejar).

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

b.Tratamentul tăierilor rase

Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici, în arboretele slab productive şi în cele cu compoziţia diferită de cea a tipului natural fundamental de pădure (arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic şi economic). Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcţii speciale de protecţie şi mai mici în cele cu funcţii de producţie şi protecţie.

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor.

c. Tratamentul tăierilor în crâng/tratamentul tăierilor în crâng, impăduriri

Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm și plopi indigeni cu o structură şi o stare de vegetaţie bună, în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări bune din lăstari ori drajoni asfel încât costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să fie minime.

Suprafaţa maximă a parchetelor va fi de 3,0 ha. Restricţiile privind mărimea parchetelor ori orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia tratamentului s-au prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale.

Exploatarea se va face prin tăierea arborilor cât mai aproape de suprafaţa solului. Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârşitul acesteia. Regenerarea se va realiza pe cale vegetativă prin lăstari şi drajoni.

Pentru obţinerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua şi a treia generaţie), acolo unde este posibil, după tăiere se va face o arătură cu plugul printre cioate, iar lăstarii din primul an vor fi înlăturaţi de la cioată în lunile iulie-agust. După caz, în anumite situaţii în care regenerarea din lăstari nu acoperă deplin întraga suprafaţă, se va interveni cu împăduri, în completarea regenerării naturale vegetative.

Parchetele vor avea forma unor benzi orientate pe curba de nivel sau cu înclinări care să permită execuţia lucrărilor de recoltare şi colectare a lemnului.

Aplicarea acestor tratamente s-a făcut conform “Normelor tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor”, în vigoare.

2. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Prin îngrijirea şi conducerea  pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acţionează  asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi  să crească treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea  funcţiilor productive şi protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter- şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare, etc.

În cadrul Ocolului silvic Brănești lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în:degajări;  curăţiri, rărituri și tăieri de igienă.

a. Degajări

Degajările lucrări de îngrijire cu caracter negativ, se vor executa în stadiul de desiş, eliminându-se speciile cu valoare economică scăzută, în favoarea celor valoroase.

În planurile lucrărilor de îngrijire a arboretelor au fost incluse toate arboretele care, potrivit normelor tehnice în vigoare, necesită asfel de lucrari, chiar şi atunci când consistenţa arboretului este de numai 0,8 sau mai mică. S-au luat în considerare trecerea şi ieşirea arboretelor din şi în alte stadii de dezvoltare decât cele în care se află fiecare arboret în anul amenajării, astfel încât prevederile din planul lucrărilor de îngrijire să corespundă situaţiei reale pe deceniu.

b. Curăţirile

Curăţirile, lucrări de îngrijire cu caracter negativ, se vor executa în arboretele aflate în stadiile de nuieliş-prăjiniş, în scopul îmbunătăţirii calităţii, creşterii şi compoziţiei arboretelor prin extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, înghesuiţi şi copleşiţi sau aparţinând unor specii sau forme genetice mai puţin valoroase şi care nu corespund ţelului de gospodărire şi exigenţelor ecologice.

În planurile lucrărilor de îngrijire a arboretelor au fost incluse toate arboretele care, potrivit normelor tehnice în vigoare, necesită asfel de lucrari, chiar şi atunci când consistenţa arboretului este de numai 0,8 sau mai mică. S-au luat în considerare trecerea şi ieşirea arboretelor din şi în alte stadii de dezvoltare decât cele în care se află fiecare arboret în anul amenajării, astfel încât prevederile din planul lucrărilor de îngrijire să corespundă situaţiei reale pe deceniu.

c. Răriturile

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul  de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până  la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive  lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra  generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor  tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populaţiilor arborescente;

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate  a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea  vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea şi valorificarea  completă a arborilor care trebuie să „cadă” din pădure.

Răriturile vor avea o periodicitate de 5-6 ani în stadiul de păriş şi de 7-10 ani în stadiile de codrişor şi codru mijlociu.

În privinţa alegerii arboretelor de parcurs cu rărituri s-au avut în vedere următoarele:

- nu s-au prevăzut rărituri în arboretele cu consistenţa de 0,8 şi mai mici decât în cazul arboretelor pentru care s-a apreciat pe teren că în perioada de aplicare a amenajamentului, acestea îşi vor împlini consistenţa până la 0,95 - 1,0;

- în ultimul sfert al ciclului de viaţă a arboretelor, stabilit până la vârsta exploatabilităţii, nu s-au prevăzut rărituri.

d. Tăieri de igienă

Aceste lucrări se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită aceste tipuri de lucrări

La aplicarea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor”, în vigoare.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament, se fac următoarele precizări:

- planurile lucrărilor de îngrijire cuprind arborete care la data descrierii parcelare îndeplinesc condiţiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări (consistenţe, diametre, etc.) şi cele care, în cursul deceniului, se estimează că vor îndeplini aceste condiţii. Dacă în perioada următoare, unele arborete care nu au fost incluse în planuri, vor avea o dezvoltare prin care se va ajunge la un stadiu la care se va impune executarea unei lucrări de îngrijire, ocolul silvic va trece la efectuarea acesteia;

- în situaţia în care arboretele nu sunt omogene, lucrările de îngrijire vor fi efectuate pe porţiunile care necesită intervenţii;

- suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

- organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport cu această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Situaţia prevederilor la amenajarea actuală pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe natură de lucrări este prezentată în tabelul următor.

| U.P. | Curăţiri | Rărituri | Degajari | Total Produse Secundare | Igienă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an |
| II | 6,32 | 17 | 27,57 | 365 | 2,82 | - | 33,89 | 382 | 634,71 | 527 |
| V | 2,83 | 12 | 5,73 | 103 | 2,09 | - | 8,56 | 115 | 583,80 | 492 |
| VI | 6,52 | 20 | 17,51 | 320 | 1,56 | - | 24,03 | 340 | 1070,10 | 916 |
| Total | 15,67 | 49 | 50,82 | 788 | 6,47 | - | 66,48 | 837 | 2288,61 | 1935 |

3. Lucrări speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a  funcţiilor de protecţie ce le-au fost atribuite, prin:

- efectuarea lucrărilor de igienizare;

- extragerea arborilor de calitate scăzută;

- promovarea nucleelor de regenerare naturală din speciile valoroase existente, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii şi dezvoltării seminţişurilor respective;

- împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii şi ţelurilor de gospodărire urmărite;

- introducerea speciilor de ajutor şi amestec corespunzătoare tipului natural

fundamental de pădure;

- combaterea bolilor şi dăunătorilor.

Lucrările de conservare se vor efectua pe o suprafaţă totală de 688,63 ha (68,86 ha/an), de pe care se vor recolta 27370 m3 (2737 mc/an)

Volum de masă lemnoasă rezultat din lucrări speciale de conservare

| U.P. | Suprafaţa (ha) | Volum (m3) | Volum anual de recoltat pe specii (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | totală | anuală | total | anual | STB | CE | GI | SC | TE | ST | FR | DR | DT | DM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II | 282,49 | 28,25 | 10300 | 1030 | 559 | 312 | 68 | 38 | - | - | - | - | 53 | - |
| V | 95,74 | 9,57 | 5000 | 500 | 28 | 186 | - | 16 | 104 | 100 | 7 | - | 26 | 33 |
| VI | 310,40 | 31,04 | 12070 | 1207 | - | 251 | 18 | 126 | 374 | 229 | 108 | 5 | 85 | 11 |
| Total | 688,63 | 68,86 | 27370 | 2737 | 587 | 749 | 86 | 180 | 478 | 329 | 115 | 5 | 164 | 44 |

La efectuarea lucrărilor speciale de conservare se vor avea în vedere următoarele:

- extracţiile vor avea intensităţi reduse, strict necesare instalării semințișurilor și dezvoltării celor naturale existente;

- menţinerea şi realizarea densităţii optime a arborilor la hectar;

- executarea complexului de lucrări (îngrijirea seminţişurilor și a culturilor, împădurirea golurilor, lucrări de îngrijire și conducere, tăieri de igienă).

4. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare-regenerare dar în care, din anumite motive, este îngreunat procesul de instalare a seminţişului amenajamentul Ocolului silvic Brănești a prevăzut lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire.

a. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

a) Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a două în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

b) receparea seminţişului de foioase rănit prin lucrările de exploatare. Receparea seminţişului de foioase vătămat prin exploatare, prin tăierea de la suprafaţa solului, se face în timpul repausului vegetativ, pentru a menţine puterea de lăstărire a exemplarelor recepate. Extragerea puieţilor vătămaţi în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceştia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar şi având cheltuieli minime se obţine şi prin tăierea a numai 2-3 verticile ale puieţilor vătămaţi.

c) înlăturarea lăstarilor. Lucrarea se execută în salcâmete, şleauri de luncă, de câmpie şi de deal şi urmăreşte extragerea exemplarelor din lăstari care, prin vigoarea de creştere, tind să copleşească puieţii din sămânţă sau drajonii.

d) împrejmuirea suprafeţelor. Aceasta urmăreşte să prevină distrugerea seminţişurilor prin păşunatul animalelor domestice şi sălbatice şi este recomandată să fie dublată de executarea gardurilor vii.

b. Lucrări de împădurire

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare anormală, atacuri de insecte, etc. În ambele cazuri, regenerarea artificială este singură alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor. Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

În planul lucrărilor de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire sunt nominalizate toate unităţile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări.

Compoziţiile de regenerare (ţel) prevăzute – stabilite în raport cu condiţiile staţionale – cuprind speciile de bază. Speciile de amestec se vor introduce pentru diversificarea compoziţiilor arboretelor noi care se vor înfiinţa.

Lucrările se vor executa potrivit formulelor de împădurire propuse prin planul lucrărilor de regenerare şi împădurire şi cu respectarea tehnologiilor şi schemelor cuprinse în “Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Îngrijirea culturilor se referă la lucrările ce se vor executa în arboretele tinere care nu au realizat încheierea stării de masiv.

Prin aplicarea corectă a soluţiilor preconizate referitoare la regenerarea arboretelor se poate conta pe o ameliorare a structurii şi o creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor tinere, iar într-un viitor mai îndepărtat a întregului fond forestier.

Amenajamentul Ocolului silvic Brănești a prevăzut a  se  aplica următoarele lucrări de împădurire:

a) împăduriri în terenuri goale din fondul forestier:

- împăduriri în poieni şi goluri;

- împăduriri în terenuri dezgolite ca urmare a unor calamităţi naturale (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

- împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate.

b) împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare:

- împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng:

- împăduriri după tăieri rase la plopi euroamericani.

c) împăduriri în suprafeţe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare:

- terenuri cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere staţional;

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

c. Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

d. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia, atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului lor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar la dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, etc.

În tabelele următoare sunt prezentate pe unităţi de producţie şi unităţi amenajistice: suprafaţa acestora, tipul de pădure, caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unităţi amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete şi compoziţia ţel, compoziţie ce îmbină în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele ecologice şi social-economice şi la care se va ajunge prin aplicarea prevederilor amenajamentel

Evidența unităților amenajistice

| U.P. | u.a. | Suprafată -ha- | Tip pădure | Caracter | Lucrari propuse | Compoziția- tel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 A | 0.46 | 6223 | B | 48 | SC10 |
| 2 | 13 B | 1.69 | 6223 | A | 46 | ST3FR 3CE 2TE 2 |
| 2 | 13 C | 4.02 | 6223 | B | 46 | CE4FR 2TE 3ST 1 |
| 2 | 13 D | 1.25 | 6223 | B | 48 | SC10 |
| 2 | 13 E | 0.33 | 7131 | A | 46 | CE9ST 1 |
| 2 | 13 F | 2.63 | 6223 | A | 46 | TE5FR 3CE 1ST 1 |
| 2 | 13V | 0.09 |  |  |  |  |
| 2 | 14 A | 0.7 | 6223 | B | 47 | SC10 |
| 2 | 14 B | 0.76 | 6223 | B | 4748 | SC10 |
| 2 | 14 C | 1.68 | 6223 | 2 | TC5256 | STB4CE 4TE 1DT 1 |
| 2 | 14 D | 4.55 | 7131 | A | 46 | CE9FR 1 |
| 2 | 14 E | 0.1 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 14 F | 0.22 | 6223 | B | 47 | SC8DT 2 |
| 2 | 14 G | 0.17 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 14V | 0.06 |  |  |  |  |
| 2 | 15 A | 5.72 | 6223 | A | 46 | CE8TE 1DT 1 |
| 2 | 15 B | 0.39 | 6223 | A | 46 | FR8DT 2 |
| 2 | 15 C | 0.31 | 6223 | B | 46 | FR5TE 4DT 1 |
| 2 | 15 D | 1.38 | 6223 | B | 46 | SC10 |
| 2 | 16 A | 1.28 | 6223 | 2 | TC5256 | STB4CE 4TE 1DT 1 |
| 2 | 16 B | 1.28 | 6223 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 16 C | 6.19 | 6223 | A | 46 | CE6FR 2TE 2 |
| 2 | 16 D | 0.48 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 16 E | 0.65 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 16 F | 0.19 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 17 A | 12.77 | 7131 | 2 | 41 | CE8DT 2 |
| 2 | 17 B | 2.38 | 6223 | A | 46 | TE8DT 2 |
| 2 | 17 C | 0.8 | 6223 | A | 46 | PLA7MJ 3 |
| 2 | 17 D | 0.58 | 6223 | A | 46 | FR5CE 3TE 2 |
| 2 | 17 E | 0.33 | 6223 | A | 46 | MJ10 |
| 2 | 17 F | 1.62 | 6223 | A | 46 | FR4CE 3ST 2DT 1 |
| 2 | 17 G | 0.54 | 6223 | A | 46 | FR7CE 2DT 1 |
| 2 | 17 H | 2.81 | 6223 | 2 | P25158 | CE6GI 2TE 1DT 1 |
| 2 | 17 I | 0.12 | 6223 | A | 46 | MJ10 |
| 2 | 17 J | 0.49 | 6223 | A | 46 | DD10 |
| 2 | 17 K | 0.19 | 6223 | A | 46 | CE6MJ 4 |
| 2 | 17 L | 0.2 | 6223 | A | 48 | CE4STR2TE 2FR 2 |
| 2 | 18 A | 20.4 | 6223 | A | 46 | FR3CE 3TE 3DT 1 |
| 2 | 18 B | 0.49 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 18 C | 3.43 | 6223 | A | 46 | PIN4PA 3FR 1DT 2 |
| 2 | 19 A | 0.19 | 6223 | A | 47 | SC10 |
| 2 | 19 B | 0.17 | 6223 | A | 46 | TE5ST 2CE 2DT 1 |
| 2 | 19 C | 1.89 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 19 D | 1 | 6223 | B | 46 | ST5CE 3GI 1DT 1 |
| 2 | 19 E | 0.95 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 19 F | 13.02 | 6223 | 2 | TC5256 | CE5STB3TE 1DT 1 |
| 2 | 19 G | 0.58 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 19 H | 0.52 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 19 I | 1.65 | 7131 | 2 | 46 | CE7FR 2DT 1 |
| 2 | 19N | 0.22 |  |  |  |  |
| 2 | 20 A | 0.26 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 20 B | 3.05 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 2 | 20 C | 3.62 | 6223 | 2 | 46 | ST5CA 3CE 1DT 1 |
| 2 | 20 D | 9.29 | 7521 | 1 | P35158 | CE6GI 2TE 1DT 1 |
| 2 | 20 E | 0.92 | 7131 | A | 48 | CE8DT 2 |
| 2 | 20 F | 0.44 | 6223 | 7 | 46 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 2 | 20 G | 1.89 | 6223 | 2 | 46 | ST5CA 3CE 1DT 1 |
| 2 | 21 A | 4.47 | 7131 | 2 | 47 | CE8DT 2 |
| 2 | 21 B | 0.59 | 6223 | A | 46 | FR3TE 3PA 1SC 1DT 2 |
| 2 | 21 C | 1.17 | 6223 | A | 48 | CE2ST 2TE 2CA 2DT 2 |
| 2 | 22 A | 6.18 | 7131 | 2 | P35158 | CE7FR 2DT 1 |
| 2 | 22 B | 0.32 | 6223 | 2 | TC5256 | CE5STB3TE 1DT 1 |
| 2 | 22 C | 0.65 | 6223 | A | 46 | TE4PA 2CE 2DT 2 |
| 2 | 23 A | 5.34 | 6223 | 2 | P558 | CE6GI 1TE 1DT 2 |
| 2 | 23 B | 0.89 | 7131 | A | 46 | TE4PA 2CE 2DT 2 |
| 2 | 23 C | 0.66 | 6223 | 2 | P758 | CE6STB2TE 1DT 1 |
| 2 | 23 D | 1.18 | 7131 | 2 | P558 | CE7FR 2DT 1 |

| U.P. | u.a. | Suprafată -ha- | Tip pădure | Caracter | Lucrari propuse | Compoziția- tel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 6.38 | 7121 | 1 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 2 A | 7.96 | 7121 | 1 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 2 B | 20.83 | 6223 | 7 | 46 | TE8FR 1DT 1 |
| 5 | 2N | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 | 3 A | 19.87 | 6223 | 7 | 46 | TE7FR 2TE 1 |
| 5 | 3 C | 9.77 | 6223 | A | 46 | ST6FR 3TE 1 |
| 5 | 3 D | 3.75 | 6223 | A | 57 | ST6FR 4 |
| 5 | 3 E | 2.27 | 6223 | A | 57 | ST7FR 3 |
| 5 | 3V | 0.07 |  |  |  |  |
| 5 | 3N | 0.22 |  |  |  |  |
| 5 | 3 B | 0.57 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 4 A | 19.88 | 6223 | A | 46 | ST5FR 3STR1TE 1 |
| 5 | 4 B | 2.86 | 6223 | A | 48 | SC10 |
| 5 | 4 C | 1.23 | 6224 | B | 46 | ST6STR2TE 2 |
| 5 | 4 D | 1 | 6224 | B | 46 | ST4CE 3STR2TE 1 |
| 5 | 5 B | 5.44 | 6224 | B | 46 | ST4TE 4FR 2 |
| 5 | 5 A | 16.73 | 6223 | A | 46 | ST5FR 4TE 1 |
| 5 | 5 C | 0.55 | 7131 | A | 46 | CE8TE 2 |
| 5 | 5V | 0.18 |  |  |  |  |
| 5 | 6 A | 14 | 7121 | 9 | 48 | CE7FR 2TE 1 |
| 5 | 6 B | 9.65 | 7131 | 2 | 46 | CE9TE 1 |
| 5 | 6 C | 1.92 | 7521 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 5 | 6 D | 3.05 | 7121 | 1 | 48 | CE8GI 1TE 1 |
| 5 | 6 E | 0.6 | 9411 | 2 | 46 | PLA8FR 2 |
| 5 | 6N | 0.12 |  |  |  |  |
| 5 | 7 A | 1.59 | 9411 | 2 | 46 | PLA7FR 3 |
| 5 | 7 B | 17.74 | 6223 | 7 | 46 | TE6FR 3ST 1 |
| 5 | 7 C | 0.09 | 9411 | 7 | 46 | FR10 |
| 5 | 7 D | 5.04 | 7121 | 1 | 46 | CE9FR 1 |
| 5 | 7N1 | 1.0 |  |  |  |  |
| 5 | 7N2 | 0.33 |  |  |  |  |
| 5 | 7N3 | 0.18 |  |  |  |  |
| 5 | 7V | 0.34 |  |  |  |  |
| 5 | 8 A | 23.72 | 6223 | 5 | 46 | TE7ST 3 |
| 5 | 8 B | 1.02 | 9411 | 2 | 46 | PLA7FR 3 |
| 5 | 9 | 22.4 | 6223 | 5 | 46 | TE7ST 3 |
| 5 | 10 A | 10.52 | 6223 | 5 | 46 | TE6ST 3FR 1 |
| 5 | 10 B | 4.02 | 6223 | 7 | 46 | TE8ST 2 |
| 5 | 10 C | 0.32 | 6223 | 7 | 46 | TE10 |
| 5 | 11 A | 4.92 | 7121 | 9 | 46 | STR10 |
| 5 | 11 B | 6.63 | 7521 | A | 46 | STR3FR 3TE 2SC 2 |
| 5 | 11 C | 1.8 | 7121 | 9 | 46 | PIN6STR4 |
| 5 | 11 E | 1.25 | 7121 | 1 | P151 | CE8DT 2 |
| 5 | 11 F | 0.7 | 7521 | 1 | 48 | STB6STR3DT 1 |
| 5 | 11 G | 0.34 | 9411 | 7 | 54 | PLA5ULC2AR 2GL 1 |
| 5 | 11 D | 1.65 | 7521 | 9 | 46 | STB7STR2CE 1 |
| 5 | 12 A | 1.72 | 7121 | 9 | 46 | CE8PIN2 |
| 5 | 12 B | 6.95 | 7521 | 9 | TC5256 | STB8FR 1DT 1 |
| 5 | 12 C | 6.32 | 6223 | 5 | 46 | TE4FR 3ST 2CE 1 |
| 5 | 12 D | 0.98 | 9411 | 2 | 46 | PLA8FR 1TE 1 |
| 5 | 12 E | 0.24 | 9411 | B | 46 | FR10 |
| 5 | 12N | 1.06 |  |  |  |  |
| 5 | 13 A | 2.34 | 9411 | 2 | 46 | PLA8FR 2 |
| 5 | 13 B | 0.29 | 7121 | 9 | 46 | CE10 |
| 5 | 13 C | 2.2 | 6223 | 5 | 46 | TE3FR 3ST 3DT 1 |
| 5 | 13 D | 8.81 | 6223 | 7 | 46 | TE8FR 2 |
| 5 | 13 E | 1.7 | 9411 | A | 46 | FR8ST 1DT 1 |
| 5 | 13 F | 0.62 | 9411 | 2 | 46 | FR6PLA4 |
| 5 | 13N | 1.19 |  |  |  |  |
| 5 | 14 A | 5.5 | 6223 | 7 | 46 | TE7ST 2DT 1 |
| 5 | 14 B | 1.55 | 9411 | 2 | 46 | PLA7FR 3 |
| 5 | 14 C | 3 | 6223 | A | 41 | ST8FR 1DT 1 |
| 5 | 14 D | 2.82 | 6223 | A | 57 | ST7FR 3 |
| 5 | 14 E | 3.44 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 15 A | 11.38 | 6223 | 5 | 46 | TE7ST 3 |
| 5 | 15 B | 0.21 | 9411 | 2 | 46 | PLA6FR 3DT 1 |
| 5 | 15 C | 3.16 | 9411 | 2 | 48 | PLA8FR 1ST 1 |
| 5 | 16 A | 0.75 | 6223 | 7 | 46 | TE6FR 2ST 1ULC1 |
| 5 | 16 B | 4.38 | 6223 | A | 47 | ST7FR 3 |
| 5 | 16 C | 1.28 | 6223 | A | 47 | ST7FR 3 |
| 5 | 16 D | 1.15 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4TE 3FR 2DT 1 |
| 5 | 17 A | 0.79 | 7121 | 9 | 57 | CE7FR 3 |
| 5 | 17 B | 12 | 7121 | 9 | 46 | STB9DT 1 |
| 5 | 17 C | 0.36 | 7521 | 1 | 46 | FR5CE 4DT 1 |
| 5 | 17 D | 0.91 | 6112 | 2 | 46 | ST9DT 1 |
| 5 | 17 E | 2.01 | 6112 | B | 46 | ST9FR 1 |
| 5 | 17 F | 0.1 | 7521 | A | 46 | SC10 |
| 5 | 17 G | 5.3 | 6224 | B | 46 | ST4STR3CE 2TE 1 |
| 5 | 17 H | 0.6 | 7521 | 1 | 46 | STB5CE 4DT 1 |
| 5 | 17 I | 0.57 | 6112 | A | R156 | ST5FR 3DT 2 |
| 5 | 17 J | 1.53 | 7121 | 9 | 57 | CE4STB3FR 3 |
| 5 | 17V | 0.34 |  |  |  |  |
| 5 | 18 A | 0.86 | 6224 | B | 46 | ST9DT 1 |
| 5 | 18 B | 2.41 | 6224 | B | 46 | ST9DT 1 |
| 5 | 18 C | 3.95 | 6112 | A | 46 | ST10 |
| 5 | 18 D | 0.95 | 7121 | 9 | 46 | PIN6STR4 |
| 5 | 18 E | 0.38 | 7121 | 9 | 46 | STB7FR 2DT 1 |
| 5 | 18 F | 0.86 | 7121 | 1 | TC5152 | CE8FR 1DT 1 |
| 5 | 19 A | 0.59 | 9411 | B | TC5152 | PLA7ST 1FR 1DT 1 |
| 5 | 19 B | 4.99 | 7131 | 2 | 46 | CE9FR 1 |
| 5 | 19 C | 0.97 | 7131 | A | 46 | CE8FR 1ST 1 |
| 5 | 19 D | 0.57 | 6112 | 2 | TC5258 | ST3FR 3CE 2DT 2 |
| 5 | 19A1 | 0.23 |  |  |  |  |
| 5 | 19A2 | 0.46 |  |  |  |  |
| 5 | 19C | 0.24 |  |  |  |  |
| 5 | 20 A | 1.95 | 7121 | 1 | 46 | CE8FR 2 |
| 5 | 20 B | 1.59 | 7521 | 5 | P151 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 5 | 20 C | 2.23 | 6112 | 2 | 48 | FR9DT 1 |
| 5 | 20 D | 9.09 | 6112 | 7 | 46 | TE7FR 2TE 1 |
| 5 | 20 E | 1.71 | 7131 | 2 | 46 | CE9FR 1 |
| 5 | 21 A | 6.93 | 6223 | 7 | 46 | TE8ST 1FR 1 |
| 5 | 21 B | 3.49 | 6223 | 5 | 46 | TE5ST 3FR 2 |
| 5 | 21 C | 2.97 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 21 D | 2.94 | 6223 | A | 46 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 22 A | 3.2 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 3DT 1 |
| 5 | 22 B | 2.87 | 6223 | A | 47 | ST7FR 3 |
| 5 | 22P | 10.23 |  |  |  |  |
| 5 | 23 A | 4.3 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 23 C | 0.49 | 6223 | A | 46 | CE10 |
| 5 | 23 D | 3.37 | 6224 | 3 | TC5152 | ST6CE 2TE 1DT 1 |
| 5 | 23 E | 2.59 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 23 F | 3.93 | 6223 | A | 47 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 23 G | 1.48 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 23 H | 2.94 | 6223 | A | 57 | ST6FR 3DT 1 |
| 5 | 23A | 0.27 |  |  |  |  |
| 5 | 23C1 | 0.49 |  |  |  |  |
| 5 | 23M | 0.19 |  |  |  |  |
| 5 | 23 B | 0.73 | 6223 | 5 | TC5152 | TE6ST 4 |
| 5 | 23C2 | 0.9 |  |  |  |  |
| 5 | 24 A | 1.04 | 7121 | 9 | TC5256 | STB5FR 3CE 1DT 1 |
| 5 | 24 B | 0.84 | 9411 | 2 | 46 | FR9DT 1 |
| 5 | 24 C | 0.23 | 7131 | 2 | P151 | CE6FR 3DT 1 |
| 5 | 24 D | 1.36 | 6112 | 2 | TC5152 | ST3FR 3CE 3DT 1 |
| 5 | 24 E | 3.61 | 7121 | 9 | 48 | STR5CE 5 |
| 5 | 24 F | 0.55 | 7131 | 2 | P151 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 24 G | 1.02 | 9411 | 7 | 46 | FR10 |
| 5 | 24 H | 0.2 | 9411 | A | 46 | FR6ST 3DT 1 |
| 5 | 24N | 0.18 |  |  |  |  |
| 5 | 25 A | 8.24 | 7131 | 9 | 48 | CE5STB3STR2 |
| 5 | 25 B | 1.05 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 25 C | 0.39 | 7131 | A | 46 | CE7FR 3 |
| 5 | 25 D | 0.6 | 7131 | 9 | 48 | STR10 |
| 5 | 25 E | 0.69 | 7131 | B | 46 | CE4FR 3ST 3 |
| 5 | 25 F | 1.13 | 7131 | 9 | 46 | PIN10 |
| 5 | 26 A | 0.87 | 7131 | 2 | TC5256 | CE6FR 2ST 2 |
| 5 | 26 B | 3.65 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 26 C | 0.48 | 7131 | A | 46 | CE8FR 2 |
| 5 | 26 D | 7.94 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 26 E | 1.16 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 26 F | 2.55 | 6112 | A | 57 | ST9FR 1 |
| 5 | 26 G | 1.35 | 6223 | A | 46 | PIN7TE 2DT 1 |
| 5 | 26 H | 0.2 | 6112 | A | 46 | DD7TE 2SC 1 |
| 5 | 26 I | 0.19 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 5 | 27 A | 2.29 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 5 | 27 B | 0.12 | 9411 | B | TC5258 | FR6PLA3DT 1 |
| 5 | 27 C | 3.33 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 27 D | 1.37 | 9411 | 2 | 46 | FR10 |
| 5 | 27 E | 0.64 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 27 F | 0.91 | 9411 | 5 | 48 | FR7PLA3 |
| 5 | 27 G | 0.78 | 9411 | 7 | 48 | FR10 |
| 5 | 27 H | 2.51 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 27 I | 0.87 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 27 J | 2.9 | 6223 | A | 57 | ST7FR 1TE 1DT 1 |
| 5 | 27 K | 0.49 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 28 A | 3.36 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 5 | 28 B | 2.07 | 6223 | A | 46 | CE9TE 1 |
| 5 | 28 C | 2.8 | 6223 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 28 D | 2.92 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 28 E | 2.08 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 28 F | 3.08 | 6223 | A | 57 | ST7FR 1TE 1DT 1 |
| 5 | 29 A | 0.08 | 7131 | A | 46 | STR10 |
| 5 | 29 B | 0.79 | 7131 | A | 46 | CE9TE 1 |
| 5 | 29 C | 1.17 | 6223 | A | 46 | ST4FR 4TE 2 |
| 5 | 29 D | 2.46 | 6223 | A | 57 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 30 A | 1.35 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 5 | 30 B | 3.71 | 7131 | 2 | TC5152 | STB5CE 3DT 2 |
| 5 | 30 C | 5.24 | 7131 | 2 | P151 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 30 D | 0.45 | 9411 | 7 | 46 | FR6ULC2AR 1PLA1 |
| 5 | 30 E | 4.63 | 7131 | 2 | P351 | CE7STB2DT 1 |
| 5 | 30 F | 1.01 | 9411 | A | 46 | FR8ST 2 |
| 5 | 31 A | 0.56 | 7131 | A | 46 | SC7CE 1FR 1DT 1 |
| 5 | 31 B | 12.65 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 31 C | 2.65 | 7131 | B | CJ51 | SC10 |
| 5 | 31 D | 0.39 | 7131 | A | 46 | CE8DT 2 |
| 5 | 31 E | 0.23 | 7131 | 5 | 46 | FR6SC 3DT 1 |
| 5 | 32 A | 1.84 | 7131 | 2 | P151 | CE9DT 1 |
| 5 | 32 B | 1.69 | 7131 | 9 | 46 | PIN9DT 1 |
| 5 | 33 A | 10.59 | 7131 | 2 | P351 | CE6FR 3DT 1 |
| 5 | 33 B | 1.54 | 7131 | A | 46 | PIN9DT 1 |
| 5 | 34 B | 2.91 | 6112 | A | 47 | ST6FR 3DT 1 |
| 5 | 34 C | 0.33 | 9411 | A | TC5152 | PLA5TE 4DT 1 |
| 5 | 34 D | 1.15 | 6223 | 2 | 46 | ST5CE 4TE 1 |
| 5 | 34 E | 3.68 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 34 F | 2.52 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 34 G | 3.08 | 6112 | A | 47 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 34 A | 2.81 | 7131 | 2 | P351 | CE6FR 3DT 1 |
| 5 | 35 A | 3.04 | 6112 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 35 B | 3.15 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 35 C | 2.56 | 6112 | A | 47 | ST7FR 3 |
| 5 | 35 D | 7.48 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 37 A | 1.58 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 5 | 37 B | 0.95 | 7131 | B | 46 | SC8STR1DT 1 |
| 5 | 37 C | 2.54 | 7131 | 2 | 46 | CE6ST 3DT 1 |
| 5 | 37 D | 6.75 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 37 E | 0.33 | 9411 | 7 | 47 | FR7AR 2ULC1 |
| 5 | 38 A | 0.94 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 38 B | 13.3 | 7131 | 2 | P351 | CE9DT 1 |
| 5 | 38 D | 1.88 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 5 | 39 A | 8.23 | 6223 | 7 | 46 | TE8CE 1DT 1 |
| 5 | 39 B | 1.32 | 6223 | A | 46 | PIN9TE 1 |
| 5 | 39 C | 0.29 | 6223 | A | 46 | STR10 |
| 5 | 40 A | 1.45 | 7131 | 2 | P151 | CE6FR 3DT 1 |
| 5 | 40 B | 2.99 | 6223 | 7 | 46 | TE7ST 1FR 1DT 1 |
| 5 | 40 C | 1.59 | 6223 | A | 46 | PIN7STR2DT 1 |
| 5 | 40 D | 0.23 | 9411 | 2 | TC5258 | FR5PLA4TE 1 |
| 5 | 41 A | 3.27 | 6223 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 41 B | 0.35 | 9411 | 2 | TC58 | FR5PLA4TE 1 |
| 5 | 41 C | 2.11 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 41 D | 8.41 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 41M | 1.86 |  |  |  |  |
| 5 | 42 A | 4.62 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 42 B | 3.05 | 6112 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 42 C | 3.04 | 6112 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 42 D | 5.61 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 44 A | 0.59 | 7121 | A | 46 | FR10 |
| 5 | 44 B | 6.48 | 7121 | 9 | 46 | CE10 |
| 5 | 44 C | 1.89 | 7121 | 9 | 46 | CE10 |
| 5 | 44 D | 3.17 | 7121 | 1 | 46 | CE9GI 1 |
| 5 | 45 A | 6.57 | 7121 | 1 | P151 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 45 B | 2.33 | 7131 | 2 | 46 | CE8ST 1DT 1 |
| 5 | 45 C | 1.95 | 7121 | 1 | 46 | CE10 |
| 5 | 45 D | 1.64 | 6223 | A | 46 | STR7PIN3 |
| 5 | 45 E | 3.22 | 6223 | 5 | 46 | TE7CE 1ST 1FR 1 |
| 5 | 46 A | 1.63 | 6223 | A | 46 | PIN8TE 2 |
| 5 | 46 B | 2.71 | 6223 | A | 41 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 46 C | 11.56 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 5 | 47 A | 15.69 | 6223 | 5 | 46 | TE6ST 4 |
| 5 | 47R | 0.2 |  |  |  |  |
| 5 | 48 A | 10.99 | 6223 | 7 | 46 | TE8ST 1FR 1 |
| 5 | 48 B | 1.12 | 6223 | 5 | TC5152 | ST5TE 3FR 1DT 1 |
| 5 | 48 C | 0.57 | 6223 | A | 46 | GO9DT 1 |
| 5 | 48V | 0.43 |  |  |  |  |
| 5 | 48C | 0.31 |  |  |  |  |
| 5 | 48A | 0.12 |  |  |  |  |
| 5 | 48 D | 1.62 | 6223 | 7 | 46 | TE10 |
| 5 | 48R | 0.09 |  |  |  |  |
| 5 | 49 A | 0.5 | 7131 | 7 | 46 | FR8DT 2 |
| 5 | 49 B | 1.76 | 7131 | A | 46 | FR6CE 4 |
| 5 | 49 C | 0.44 | 7131 | 2 | 46 | CE9DT 1 |
| 5 | 49 D | 4.59 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 49 E | 0.56 | 7131 | 2 | 46 | CE5ST 4DT 1 |
| 5 | 49 F | 0.76 | 7131 | A | 46 | STR10 |
| 5 | 49 G | 0.58 | 7131 | 7 | 46 | FR8STR1DT 1 |
| 5 | 50 A | 0.59 | 7131 | A | 46 | CE9FR 1 |
| 5 | 50 B | 2.94 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 50 C | 1.75 | 7131 | A | 46 | PIN9DT 1 |
| 5 | 51 A | 1.8 | 7131 | 7 | 46 | TE8FR 1DT 1 |
| 5 | 51 B | 6.51 | 7131 | 2 | P351 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 51 C | 0.75 | 7131 | A | 46 | PIN10 |
| 5 | 51 D | 0.49 | 9411 | A | 46 | PLA6CE 3DT 1 |
| 5 | 51 E | 0.39 | 7131 | A | 46 | PIN10 |
| 5 | 52 A | 4.9 | 7131 | 5 | TC5256 | CE3ST 3FR 2TE 2 |
| 5 | 52 B | 5.7 | 7131 | 2 | P151 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 52 C | 4.36 | 6223 | 2 | 46 | ST5TE 4DT 1 |
| 5 | 52 D | 1.38 | 6112 | A | 57 | ST6FR 3DT 1 |
| 5 | 53 A | 8.41 | 6223 | 5 | 46 | TE6ST 3DT 1 |
| 5 | 53 B | 0.77 | 6223 | 7 | 46 | TE10 |
| 5 | 53 C | 1.34 | 7131 | 2 | P151 | CE7FR 2DT 1 |
| 5 | 53 D | 1.99 | 6224 | 3 | TC5152 | ST6TE 2FR 1DT 1 |
| 5 | 53 E | 1.27 | 6224 | 3 | 46 | ST4CE 3TE 2FR 1 |
| 5 | 53 F | 0.84 | 6112 | 2 | 46 | ST7CE 3 |
| 5 | 53A | 0.32 |  |  |  |  |
| 5 | 54 A | 1.07 | 7131 | A | 46 | CE9FR 1 |
| 5 | 54 B | 1.34 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 5 | 54 C | 1.13 | 7131 | A | 46 | PIN10 |
| 5 | 55 A | 1.63 | 7131 | 2 | P151 | CE8FR 1DT 1 |
| 5 | 55 B | 0.7 | 7131 | A | 46 | PIN10 |
| 5 | 56 A | 7.87 | 7131 | 2 | P151 | CE8FR 1DT 1 |
| 5 | 56 B | 4.25 | 7131 | 2 | P351 | CE5ST 2FR 2DT 1 |
| 5 | 56 C | 0.45 | 7131 | A | 46 | NU4TE 4DT 2 |
| 5 | 56 E | 0.91 | 7131 | A | 46 | NU4JU 3ULC2AR 1 |
| 5 | 56 F | 0.5 | 6223 | 7 | 46 | TE8ST 1DT 1 |
| 5 | 56 G | 0.94 | 6223 | 7 | 46 | TE8DT 2 |
| 5 | 56 H | 1.35 | 6112 | 2 | TC5152 | ST7FR 2DT 1 |
| 5 | 56 D | 1.94 | 7131 | 5 | TC5152 | FR4CE 3ST 2DT 1 |
| 5 | 57 D | 2.49 | 6112 | 2 | TC5152 | ST4CE 3FR 2DT 1 |
| 5 | 57 B | 3.05 | 6112 | 2 | 46 | ST5CE 3FR 2 |
| 5 | 57 C | 3.49 | 6112 | 2 | 46 | ST4CE 4DT 2 |
| 5 | 58A | 0.13 |  |  |  |  |
| 5 | 58C | 0.15 |  |  |  |  |
| 5 | 85 | 0.2 | 7131 | A | 46 | STR7PIN2DT 1 |
| 5 | 86 | 0.23 | 7131 | A | 46 | CE5ST 2PA 1DT 2 |
| 5 | 87R1 | 0.29 |  |  |  |  |
| 5 | 87R2 | 0.53 |  |  |  |  |
| 5 | 88D | 0.73 |  |  |  |  |
| 5 | 89D | 1.35 |  |  |  |  |
| 5 | 90V | 1.11 |  |  |  |  |
| 5 | 91L | 0.15 |  |  |  |  |

| U.P. | u.a. | Suprafată -ha- | Tip pădure | Caracter | Lucrari propuse | Compoziția- tel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 B | 0.84 | 6223 | A | CJ51 | SC10 |
| 6 | 1 C | 4.16 | 6223 | 2 | 46 | ST7TE 2DT 1 |
| 6 | 1 D | 0.87 | 7131 | 2 | 46 | FR6CE 2DT 2 |
| 6 | 1 A | 24.55 | 6222 | 1 | 46 | CE5ST 3TE 1FR 1 |
| 6 | 2 A | 1.48 | 6224 | 8 | 46 | TE5ST 3DT 2 |
| 6 | 2 B | 19.94 | 6223 | 2 | 46 | ST3CE 3FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 2 C | 0.13 | 6223 | 7 | 46 | FR6CE 2DT 2 |
| 6 | 3 A | 1.31 | 6224 | 8 | 46 | TE6ST 3DT 1 |
| 6 | 3 B | 7.28 | 6223 | 2 | 46 | FR4ST 3TE 2CE 1 |
| 6 | 3 C | 0.76 | 6224 | 8 | 46 | FR5ULC3DT 2 |
| 6 | 3 D | 5.85 | 6223 | 2 | 46 | ST5FR 4DT 1 |
| 6 | 4 A | 0.82 | 6223 | 7 | 46 | FRB4SC 4DT 2 |
| 6 | 4 B | 13.51 | 6223 | 2 | 46 | ST4FR 3TE 2DT 1 |
| 6 | 4 C | 0.71 | 6223 | A | 46 | SC9DT 1 |
| 6 | 4 D | 0.99 | 6224 | 3 | 46 | TE7ST 3 |
| 6 | 4 E | 0.17 | 6224 | B | 46 | SC10 |
| 6 | 4 F | 1.1 | 6223 | A | 46 | FRB5ULC2ST 2DT 1 |
| 6 | 4 G | 1.35 | 6223 | 7 | 46 | TE7CE 2DT 1 |
| 6 | 4R | 2.84 |  |  |  |  |
| 6 | 5 A | 3.06 | 6223 | 2 | 46 | ST6TE 3DT 1 |
| 6 | 5 B | 0.3 | 6223 | A | 47 | ST8FR 2 |
| 6 | 5 C | 0.54 | 6224 | B | TC51 | SC10 |
| 6 | 5 D | 1.83 | 7131 | 2 | 46 | CE9DT 1 |
| 6 | 6 A | 0.78 | 6223 | 2 | 46 | CE4ST 3FR 3 |
| 6 | 6 B | 0.87 | 6224 | B | 46 | TE9DT 1 |
| 6 | 6 C | 0.71 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4CE 4TE 1DT 1 |
| 6 | 6 D | 1 | 7122 | 3 | 46 | CE9DT 1 |
| 6 | 6 E | 1.2 | 7122 | 3 | TC5152 | CE8DT 2 |
| 6 | 6 F | 0.62 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5CE 3TE 1DT 1 |
| 6 | 6 G | 0.91 | 6224 | B | 46 | AR3FR 3JU 3DT 1 |
| 6 | 6 H | 2.49 | 6223 | 2 | 46 | CE5ST 4TE 1 |
| 6 | 6 I | 0.43 | 6224 | B | 46 | SC10 |
| 6 | 6 J | 0.8 | 6223 | A | 48 | STR4CE 2JU 2TE 1DT 1 |
| 6 | 6 K | 0.61 | 6224 | B | CJ51 | SC9DT 1 |
| 6 | 6 L | 0.27 | 6224 | B | CJ51 | SC9DT 1 |
| 6 | 6M | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | 6R | 2.82 |  |  |  |  |
| 6 | 6 M | 1.07 | 9411 | B | TC | CE3ST 1TE 2SC 2DT 2 |
| 6 | 9 B | 2.25 | 6224 | 8 | 46 | CA4TE 3ST 1DT 2 |
| 6 | 9 A | 17.04 | 6224 | 8 | 46 | TE4CA 3DT 2DT 1 |
| 6 | 10 | 14.5 | 6223 | 2 | 46 | ST4CE 4DT 2 |
| 6 | 11 A | 0.18 | 7122 | B | 46 | CE3TE 4DT 3 |
| 6 | 11 B | 4.14 | 7131 | 2 | 46 | CE7ST 2DT 1 |
| 6 | 11 C | 2.36 | 7131 | A | 47 | ST5FR 4STR1 |
| 6 | 11 D | 0.12 | 7121 | 9 | 46 | CE10 |
| 6 | 12 A | 3.42 | 7131 | 2 | 46 | ST1TE 7CE 2 |
| 6 | 12 B | 0.21 | 7131 | A | 46 | CE8ST 1FR 1 |
| 6 | 12 C | 0.96 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 12 D | 4.36 | 7131 | 7 | 46 | TE5ST 2CE 2CA 1 |
| 6 | 12 E | 1.29 | 7131 | 7 | 46 | ST1CE 9 |
| 6 | 12 G | 0.28 | 7122 | 3 | TC5152 | CE3ST 3FR 3DT 1 |
| 6 | 12 F | 0.73 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6ST 2DT 2 |
| 6 | 13 | 2.57 | 6223 | A | 48 | FR5ST 3STR2 |
| 6 | 14 A | 0.6 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 14 B | 0.62 | 7122 | B | TC51 | SC10 |
| 6 | 14 C | 0.59 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 14 D | 2.06 | 7131 | A | 46 | CE8ST 2 |
| 6 | 14 E | 2.76 | 7131 | 7 | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 14 F | 0.92 | 7131 | 2 | 47 | CE5FR 5 |
| 6 | 14 G | 0.36 | 7122 | B | TC5152 | SC10 |
| 6 | 14 H | 0.16 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 14N | 0.58 |  |  |  |  |
| 6 | 15 G | 1.54 | 7131 | A | 48 | SC9CE 1 |
| 6 | 15 B | 11.38 | 7131 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 15 D | 0.16 | 7131 | A | 46 | STR10 |
| 6 | 15 C | 1.25 | 7131 | A | 48 | CE10 |
| 6 | 15 E | 0.55 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 15 F | 1.11 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 15 A | 2.55 | 7122 | B | CJ51 | SC9GL 1 |
| 6 | 15 H | 0.5 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 15A | 0.47 |  |  |  |  |
| 6 | 15C | 0.19 |  |  |  |  |
| 6 | 16 A | 4.72 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 16 B | 0.14 | 7131 | A | 46 | SC10 |
| 6 | 16 C | 2.36 | 6224 | 3 | 46 | ST5CE 3DT 2 |
| 6 | 16 D | 2.24 | 7122 | B | 46 | SC7CE 3 |
| 6 | 16 E | 3.8 | 7131 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 16 F | 13.13 | 6224 | 3 | 46 | ST3CE 3FR 3DT 1 |
| 6 | 17 | 17.63 | 6223 | 7 | 46 | TE4CA 3ST 2DT 1 |
| 6 | 18 A | 11.83 | 6223 | 2 | 46 | ST5CE 2TE 2DT 1 |
| 6 | 18 B | 0.42 | 6223 | 7 | TC5152 | TE5ST 2FR 2CA 1 |
| 6 | 18 C | 1.45 | 6223 | 7 | TC5152 | ST2TE 5FR 2CA 1 |
| 6 | 18 D | 0.16 | 7521 | 9 | 46 | CE6ST 3DT 1 |
| 6 | 18 E | 0.1 | 6223 | 7 | TC5152 | TE5CA 3DT 2 |
| 6 | 18 F | 0.26 | 6224 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 18 G | 0.4 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 18N1 | 0.29 |  |  |  |  |
| 6 | 18N2 | 0.81 |  |  |  |  |
| 6 | 18N3 | 0.16 |  |  |  |  |
| 6 | 19 A | 6.57 | 7521 | 9 | 48 | CE9ST 1 |
| 6 | 19 B | 1.2 | 6224 | B | 46 | ST9DT 1 |
| 6 | 19 C | 1.53 | 6224 | 3 | 46 | FR8SC 2 |
| 6 | 19 D | 0.39 | 7521 | 1 | 46 | ST3CE 2FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 19 H | 1.77 | 6222 | 9 | 46 | ST10 |
| 6 | 19 E | 0.17 | 9411 | 7 | TC51 | PLA10 |
| 6 | 19 F | 0.68 | 6223 | 7 | 46 | TE3FR 6PLA1 |
| 6 | 19 G | 2.92 | 6222 | 9 | 48 | STR9CE 1 |
| 6 | 19N1 | 0.27 |  |  |  |  |
| 6 | 19N2 | 0.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20 A | 20.5 | 6223 | 7 | TC5152 | ST6FR 2DT 2 |
| 6 | 20 B | 0.37 | 7131 | A | 46 | CE8FR 2 |
| 6 | 20 C | 1.13 | 6223 | A | 47 | ST8DT 2 |
| 6 | 20 D | 0.35 | 6223 | 7 | 41 | FR10 |
| 6 | 21 A | 0.96 | 7121 | 9 | 46 | CE10 |
| 6 | 21 B | 1.38 | 7131 | A | 48 | STR10 |
| 6 | 21 C | 3.82 | 7521 | 9 | 48 | STR8CE 2 |
| 6 | 21 D | 0.68 | 7521 | 9 | 46 | CE10 |
| 6 | 21 E | 4.27 | 7131 | 2 | P351 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 21 F | 0.99 | 9411 | 3 | 46 | PLA7AR 2DT 1 |
| 6 | 21 G | 2.34 | 7131 | 2 | P35158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 21 H | 1.7 | 7521 | 9 | 46 | PIN10 |
| 6 | 21 I | 6.99 | 7521 | 9 | 46 | CE6FR 3STR1 |
| 6 | 21A | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 21C | 0.06 |  |  |  |  |
| 6 | 21V | 0.09 |  |  |  |  |
| 6 | 23 A | 22.5 | 6223 | 2 | 46 | ST3TE 5DT 2 |
| 6 | 23 B | 0.58 | 6224 | B | TC51 | SC10 |
| 6 | 24 A | 23.49 | 6223 | 2 | 46 | TE5ST 2FR 3 |
| 6 | 24 B | 0.36 | 6223 | A | 47 | ST5STR3FR 2 |
| 6 | 24 C | 1.2 | 6223 | A | 47 | FR9CE 1 |
| 6 | 25 B | 1.42 | 6223 | 2 | 47 | FR4CE 3ST 3 |
| 6 | 25 A | 18.82 | 6223 | 2 | 46 | ST4CE 2FR 4 |
| 6 | 26 B | 5.92 | 6223 | 2 | 46 | TE5ST 3FR 1CA 1 |
| 6 | 26 C | 3.2 | 6223 | 7 | TC5152 | TE6CA 2FR 1ST 1 |
| 6 | 26 D | 3.17 | 6223 | 7 | TC5152 | TE6CA 2ST 1FR 1 |
| 6 | 26 E | 2.53 | 6223 | A | 41 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 26 F | 2.46 | 6223 | A | 57 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 26N | 2.02 |  |  |  |  |
| 6 | 26 A | 3.59 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 27 A | 6.26 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 27 B | 0.71 | 6223 | A | 46 | CE4ST 2FR 2TE 2 |
| 6 | 27 C | 0.81 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 27 D | 1.43 | 6223 | 7 | TC5152 | TE6FR 1ST 1CA 2 |
| 6 | 27 E | 0.34 | 6223 | 7 | TC5152 | TE6CA 2ST 1FR 1 |
| 6 | 27 F | 1.79 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 27 G | 3.25 | 6223 | A | 56 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 27 H | 2.23 | 6223 | A | 41 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 27 I | 2.73 | 6223 | A | 41 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 27N1 | 0.37 |  |  |  |  |
| 6 | 27N2 | 0.41 |  |  |  |  |
| 6 | 28 A | 0.37 | 6223 | A | 46 | CE9DT 1 |
| 6 | 28 B | 5.22 | 6221 | 6 | TC5152 | ST7FR 2TE 1 |
| 6 | 28 C | 3.27 | 6223 | A | 56 | ST8FR 1STR1 |
| 6 | 28 D | 3.04 | 6223 | A | 56 | ST7FR 2STR1 |
| 6 | 28 E | 2.82 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 28 F | 2.97 | 6223 | A | 57 | ST7DT 3 |
| 6 | 28 G | 0.37 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 28 H | 2.54 | 6223 | 7 | R156 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 29 A | 22.23 | 6221 | 6 | 46 | ST7DT 3 |
| 6 | 29N | 0.14 |  |  |  |  |
| 6 | 30 A | 5.96 | 7131 | A | 48 | STR6CE 3DT 1 |
| 6 | 30 B | 3.57 | 7131 | 2 | 46 | CE9TE 1 |
| 6 | 30 C | 0.34 | 7122 | B | 46 | FR10 |
| 6 | 30 D | 0.36 | 7131 | A | 46 | CE4JU 3ST 2DT 1 |
| 6 | 30 E | 4.19 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 6 | 30 F | 0.99 | 9411 | 3 | 46 | PLA8DT 2 |
| 6 | 30 G | 2.34 | 6223 | A | 46 | ST10 |
| 6 | 30 H | 4.98 | 6221 | 9 | 48 | CE10 |
| 6 | 31 A | 14.81 | 6221 | 6 | 46 | TE7FR 2DT 1 |
| 6 | 31 B | 2.98 | 6224 | B | TC5152 | SC7FR 1TE 1DT 1 |
| 6 | 31N | 0.12 |  |  |  |  |
| 6 | 32 | 21.3 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 33 A | 17.29 | 6223 | 2 | 46 | ST3FR 3TE 2DT 2 |
| 6 | 33 B | 0.67 | 6223 | A | 47 | FR7ST 3 |
| 6 | 33 C | 0.59 | 6223 | A | 47 | FR7ST 2STR1 |
| 6 | 33 D | 0.98 | 6223 | A | 47 | FR9ST 1 |
| 6 | 33N | 0.44 |  |  |  |  |
| 6 | 34 A | 8.12 | 6223 | 5 | 46 | TE6ST 2FR 1CA 1 |
| 6 | 34 B | 1.7 | 6223 | 7 | TC52 | TE6CE 2DT 2 |
| 6 | 34 C | 0.55 | 6223 | A | 46 | FR10 |
| 6 | 34 D | 2.09 | 6223 | 7 | TC5152 | TE7ST 1FR 1CA 1 |
| 6 | 34 E | 8.62 | 6223 | 5 | 46 | TE6ST 2FR 1DT 1 |
| 6 | 34 F | 0.56 | 6223 | 7 | TC5152 | FR10 |
| 6 | 34 G | 0.73 | 6223 | A | 46 | FR8DT 2 |
| 6 | 34N | 0.07 |  |  |  |  |
| 6 | 35 A | 19.79 | 6223 | 2 | 46 | TE6ST 1CE 1DT 2 |
| 6 | 35 B | 0.41 | 6224 | 8 | 46 | FR10 |
| 6 | 36 A | 1.5 | 7131 | 2 | P252 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 36 B | 11.59 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6ST 2DT 2 |
| 6 | 36 C | 0.96 | 6221 | 6 | 46 | ST2FR 2TE 6 |
| 6 | 36 D | 0.98 | 6223 | A | 57 | ST7DT 3 |
| 6 | 36 E | 0.73 | 6224 | 3 | TC5256 | ST7DT 3 |
| 6 | 36 F | 1.35 | 7131 | 7 | 46 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 36 G | 0.52 | 6221 | 1 | 46 | ST7FR 2DT 1 |
| 6 | 36N | 0.44 |  |  |  |  |
| 6 | 36V1 | 1.91 |  |  |  |  |
| 6 | 36V2 | 0.13 |  |  |  |  |
| 6 | 37 A | 17.86 | 6223 | 2 | 46 | ST3TE 5FR 1DT 1 |
| 6 | 37 B | 2.17 | 6223 | A | 47 | ST4STR2FR 4 |
| 6 | 37 C | 1.51 | 6223 | 7 | 46 | TE8DT 2 |
| 6 | 37N1 | 0.45 |  |  |  |  |
| 6 | 37N2 | 0.33 |  |  |  |  |
| 6 | 38 H | 3.04 | 7131 | A | 47 | ST7FR 3 |
| 6 | 38 B | 5.29 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 6 | 38 C | 2.72 | 7131 | 2 | 47 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 38 D | 2.79 | 7131 | 7 | R156 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 38 E | 3.02 | 7131 | A | 56 | ST7FR 3 |
| 6 | 38 F | 3 | 7131 | 7 | R156 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 38 G | 2.81 | 7131 | A | 56 | ST7FR 3 |
| 6 | 38 A | 0.55 | 7131 | 7 | R156 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 39 A | 3.34 | 6223 | 2 | 46 | ST5CE 2FR 2TE 1 |
| 6 | 39 B | 20.61 | 6224 | 3 | TC5152 | TE6CE 1FR 1ST 2 |
| 6 | 39N | 6.87 |  |  |  |  |
| 6 | 40 A | 20.74 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 40 B | 2.57 | 9712 | A | 46 | ANN6TA 4 |
| 6 | 40 C | 2.31 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 40N | 1.12 |  |  |  |  |
| 6 | 41 A | 11.82 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 41 B | 0.31 | 6223 | A | 47 | FR7ST 3 |
| 6 | 41 C | 1 | 6223 | 2 | 46 | TE6ST 3FR 1 |
| 6 | 41 D | 0.48 | 6223 | A | 47 | FRA8ST 2 |
| 6 | 41N | 1.59 |  |  |  |  |
| 6 | 42 A | 1.73 | 6223 | A | 46 | CD8DT 2 |
| 6 | 42 B | 1.72 | 6223 | 2 | TC5152 | TE6ST 2FR 1DT 1 |
| 6 | 42 D | 1.42 | 6223 | 7 | TC5256 | ST5TE 4DT 1 |
| 6 | 42 E | 3.03 | 6223 | A | 57 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 42 F | 5.15 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 42 G | 2.89 | 6223 | A | 57 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 42N | 1.01 |  |  |  |  |
| 6 | 42 C | 1.59 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 43 A | 2.13 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 43 B | 1.76 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 43 C | 1.9 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 43 D | 1.45 | 6223 | 7 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 43 E | 3.3 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2DT 2 |
| 6 | 43 F | 3.53 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2DT 2 |
| 6 | 43 G | 3.16 | 6223 | A | 57 | ST6FR 2DT 2 |
| 6 | 44 A | 1.66 | 6223 | A | 41 | ST7FR 3 |
| 6 | 44 B | 14.44 | 7121 | 1 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 44V | 0.23 |  |  |  |  |
| 6 | 45 A | 4.4 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 45 B | 2.8 | 6223 | A | 46 | ST6CE 1CA 2FR 1 |
| 6 | 45 C | 0.64 | 7131 | 7 | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 45 D | 1.66 | 6223 | A | 41 | ST7FR 3 |
| 6 | 45 E | 0.28 | 7131 | 7 | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 45 F | 11.78 | 6223 | 2 | 46 | ST7DT 3 |
| 6 | 45 G | 0.2 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 45N | 1.95 |  |  |  |  |
| 6 | 46 A | 1.53 | 7131 | 7 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 46 B | 9.65 | 7131 | 2 | P251 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 46 C | 0.68 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 46 D | 1.18 | 7131 | A | 47 | ST6CE 2FR 2 |
| 6 | 46 E | 1.02 | 7131 | 2 | P75158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 46 F | 2.56 | 7131 | 7 | 56 | ST6FR 3TE 1 |
| 6 | 46 G | 3.85 | 7131 | 7 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 46 H | 3.32 | 7131 | A | 41 | ST7FR 3 |
| 6 | 47 A | 0.56 | 7131 | A | 47 | SC9DT 1 |
| 6 | 47 B | 0.25 | 7122 | B | 46 | PI2PIN5DT 3 |
| 6 | 47 C | 1.36 | 7122 | B | TC5152 | ST3CE 3GI 3TE 1 |
| 6 | 47 D | 6.35 | 7131 | 2 | 46 | CE7GI 3 |
| 6 | 47 E | 1.38 | 7131 | A | 46 | CE9ST 1 |
| 6 | 47 F | 0.33 | 7131 | 2 | 46 | CE8DT 2 |
| 6 | 47 G | 0.52 | 7122 | B | TC51 | SC7STR2DT 1 |
| 6 | 47 H | 0.45 | 7122 | B | 46 | SC3CE 6DT 1 |
| 6 | 47 I | 0.07 | 7131 | A | 46 | STR10 |
| 6 | 47N | 0.21 |  |  |  |  |
| 6 | 48 A | 1.93 | 7131 | A | 46 | CE8PI 1CA 1 |
| 6 | 48 B | 7.44 | 7131 | 2 | 46 | CE6GI 3FR 1 |
| 6 | 48 C | 1.47 | 7122 | B | 48 | SC10 |
| 6 | 48 D | 1.72 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 48 E | 0.51 | 7131 | A | 46 | CE8STR1GI 1 |
| 6 | 48 F | 0.26 | 7122 | 3 | 46 | CE8STR1GI 1 |
| 6 | 49 A | 2.73 | 7122 | 3 | TC5152 | ST3CE 3FA 3TE 1 |
| 6 | 49 B | 2.03 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 49 C | 0.46 | 7122 | B | 46 | FR5CE 4GI 1 |
| 6 | 49 D | 3.52 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 49 E | 1.15 | 7131 | A | 46 | CE8ST 2 |
| 6 | 49 F | 0.14 | 7122 | B | Z55152 | SC7DT 3 |
| 6 | 49 G | 8.49 | 7122 | 3 | P75158 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 50 A | 7.21 | 7131 | 2 | P75158 | CE6GI 2FR 1DT 1 |
| 6 | 50 B | 1.97 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 6 | 50 C | 1.32 | 7131 | 2 | TC5152 | ST3CE 6FR 1 |
| 6 | 50 D | 1.11 | 6224 | B | 46 | ST5CE 4GI 1 |
| 6 | 50 E | 0.18 | 6224 | B | 46 | ST7CE 2FR 1 |
| 6 | 50 F | 0.65 | 6224 | B | 46 | CE10 |
| 6 | 50 G | 0.33 | 6223 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 50 H | 0.51 | 6224 | B | 46 | FR6CE 3ST 1 |
| 6 | 51 A | 3.63 | 6222 | 1 | TC5258 | FR4ST 2CE 2DT 2 |
| 6 | 51 B | 0.36 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 3DT 2 |
| 6 | 51 C | 0.52 | 6223 | 2 | 46 | ST5TE 5 |
| 6 | 51 D | 0.7 | 6223 | A | 46 | ST8CE 1FR 1 |
| 6 | 51 E | 3.33 | 6223 | 9 | 46 | CE10 |
| 6 | 51N | 1.8 |  |  |  |  |
| 6 | 51 F | 11.48 | 6223 | A | 48 | CE3TE 2STR3DT 2 |
| 6 | 52 A | 12.08 | 7131 | 2 | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 52 B | 0.36 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 52 C | 1.69 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 52 D | 2.06 | 7131 | A | 46 | STR8CE 1FR 1 |
| 6 | 52 E | 0.14 | 7131 | A | 46 | NUA7AR 1ULC2 |
| 6 | 52 F | 2.96 | 7521 | 9 | 48 | CE5ST 3STR2 |
| 6 | 52 G | 2.46 | 7131 | 7 | TC5152 | CE3ST 2FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 52 H | 2.02 | 6223 | A | 57 | ST7DT 3 |
| 6 | 52 I | 0.18 | 6223 | 7 | 46 | TE5ST 2FR 2CA 1 |
| 6 | 52N | 0.94 |  |  |  |  |
| 6 | 53 A | 11.94 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 53 B | 1.21 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 53 C | 7.23 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 53N | 0.55 |  |  |  |  |
| 6 | 54 A | 15.22 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 54 B | 2.49 | 6224 | 3 | TC5152 | ST5FR 2CE 2TE 1 |
| 6 | 54 C | 0.27 | 7131 | 2 | TC5152 | ST3CE 3FR 2TE 2 |
| 6 | 54N | 0.48 |  |  |  |  |
| 6 | 54V | 0.32 |  |  |  |  |
| 6 | 55 A | 22.14 | 7131 | 2 | P75158 | CE5GI 2FR 2DT 1 |
| 6 | 55 B | 4.19 | 6221 | 6 | TC5152 | ST4CE 2FR 2TE 2 |
| 6 | 56 A | 7.99 | 7131 | 2 | P25158 | CE5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 56 B | 3.38 | 6223 | 2 | TC5152 | ST4CE 2FR 2TE 2 |
| 6 | 56 C | 0.89 | 7131 | 2 | TC5152 | ST5CE 2FR 1TE 1DT 1 |
| 6 | 56 D | 7.1 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 56 E | 2.29 | 6223 | 2 | TC5152 | ST4CE 3FR 2TE 1 |
| 6 | 56 F | 0.75 | 6223 | 7 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 56 G | 2.05 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 56N1 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 56N2 | 1.76 |  |  |  |  |
| 6 | 57 A | 4.57 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 57 B | 6.13 | 7131 | 2 | P75158 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 57 C | 1.56 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 57 D | 1.17 | 7131 | 2 | 46 | CE10 |
| 6 | 57 E | 0.61 | 7131 | A | 46 | FR7FRA3 |
| 6 | 57 F | 1.05 | 7131 | A | 46 | FR8TA 2 |
| 6 | 57 G | 6.5 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 57 H | 1.15 | 6223 | 9 | 46 | CE10 |
| 6 | 57 I | 0.72 | 6223 | A | 48 | ST6FR 4 |
| 6 | 57 J | 1.71 | 6223 | A | 46 | ST7FR 2TE 1 |
| 6 | 57 K | 2.4 | 6223 | A | 46 | ST8FR 1DT 1 |
| 6 | 57 L | 0.33 | 6223 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 57 M | 0.33 | 7131 | 2 | P151 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 57 N | 2.1 | 6224 | 3 | TC5152 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 57 O | 0.13 | 6223 | A | 46 | SC9DT 1 |
| 6 | 57 P | 0.11 | 6223 | A | 46 | SC9DT 1 |
| 6 | 57N1 | 1.31 |  |  |  |  |
| 6 | 57N2 | 2.45 |  |  |  |  |
| 6 | 57N3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 6 | 57 R | 0.82 | 6223 | A | 48 | ST6FR 4 |
| 6 | 58 A | 7.54 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 58 B | 0.35 | 7121 | 9 | 48 | CE8GI 2 |
| 6 | 58 C | 1 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 58 E | 1.14 | 6223 | 2 | 46 | ST4CE 4DT 2 |
| 6 | 58 D | 1.37 | 6223 | 2 | TC5152 | ST5FR 2TE 1DT 2 |
| 6 | 59 A | 9.63 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 59 B | 0.77 | 6223 | 2 | TC5152 | ST4CE 2FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 60 A | 22.87 | 7521 | 1 | P25158 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 60 B | 1.76 | 7131 | 2 | P75158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 61 A | 13.99 | 7131 | 2 | 46 | CE9GI 1 |
| 6 | 61 B | 4.95 | 7131 | 7 | 46 | TE7CE 3 |
| 6 | 62 A | 11.89 | 7131 | 2 | 46 | CE9GI 1 |
| 6 | 62 B | 0.54 | 7131 | A | 47 | FR5CE 5 |
| 6 | 63 A | 14.67 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 63 B | 0.4 | 7122 | B | 48 | SC10 |
| 6 | 63 C | 1.15 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 64 A | 11.16 | 7131 | 2 | P151 | CE6GI 2DT 2 |
| 6 | 64 B | 0.25 | 7122 | B | 48 | SC10 |
| 6 | 64 C | 1.17 | 7131 | A | 46 | ST6CE 4 |
| 6 | 65 A | 12.91 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 65 B | 3.82 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 65 C | 0.88 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 65 D | 1.09 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 65 E | 2.12 | 7131 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 66 | 25.51 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 67 | 22.77 | 7131 | 2 | P35158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 68 A | 13.09 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 68 B | 3.34 | 7131 | A | CJ51 | SC10 |
| 6 | 68 C | 0.27 | 7131 | A | 46 | FR7CE 3 |
| 6 | 69 A | 9.66 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 69 B | 0.28 | 7131 | A | 46 | ST10 |
| 6 | 69 C | 0.21 | 7131 | A | 47 | STR4FR 4CE 2 |
| 6 | 69 D | 0.48 | 6224 | B | 46 | ST10 |
| 6 | 69 E | 0.66 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 69 F | 0.33 | 7131 | A | 46 | CE9GI 1 |
| 6 | 70 A | 2.77 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 70 B | 14.96 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 70 C | 2.09 | 7131 | A | 47 | CE4STR3FR 3 |
| 6 | 70 D | 3.36 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 70 E | 0.71 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6GI 2STB2 |
| 6 | 70 F | 0.36 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 70N | 0.07 |  |  |  |  |
| 6 | 71 | 23.64 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 72 A | 20.36 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 72 B | 1.02 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 72 C | 0.4 | 7122 | 3 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 72V | 0.22 |  |  |  |  |
| 6 | 73 A | 25.52 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 73 B | 0.21 | 7131 | A | 46 | CE9DT 1 |
| 6 | 73 C | 0.19 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 74 A | 17.66 | 7131 | 2 | 46 | CE8GI 2 |
| 6 | 74 B | 1.69 | 7122 | B | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 74 C | 0.41 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 74 D | 1.92 | 7131 | A | 46 | CE9GI 1 |
| 6 | 74 E | 1.06 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 74 F | 0.63 | 7131 | A | 48 | SC8FR 2 |
| 6 | 74 G | 0.4 | 7122 | B | TC5152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 74 H | 0.6 | 7131 | A | 46 | SC4TE 1STR3CE 2 |
| 6 | 74 I | 0.22 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 74 J | 0.36 | 7122 | 8 | TC5152 | ULC5TE 2SC 2DT 1 |
| 6 | 75 A | 14.07 | 7131 | 7 | 46 | TE8DT 2 |
| 6 | 75 B | 3.14 | 7122 | 3 | 46 | CE3TE 5ST 1DT 1 |
| 6 | 75 C | 4.98 | 7122 | 3 | 46 | CE7TE 2DT 1 |
| 6 | 75 D | 6.68 | 7131 | 7 | 46 | TE9ST 1 |
| 6 | 75 E | 0.55 | 6223 | 2 | 46 | TE5ST 3CE 1DT 1 |
| 6 | 76 A | 0.79 | 7131 | 7 | R156 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 76 B | 0.2 | 7131 | A | 46 | FR10 |
| 6 | 76 C | 4.01 | 6223 | 2 | 46 | ST3CE 3TE 3DT 1 |
| 6 | 76 D | 4.4 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 76 E | 2.73 | 7131 | A | 47 | ST7FR 2CE 1 |
| 6 | 77 A | 16.08 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 77 B | 1.62 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 77 C | 0.53 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 77 D | 0.86 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 78 A | 17.19 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 78 B | 1.6 | 6224 | B | 47 | SC10 |
| 6 | 78 C | 0.12 | 7131 | 2 | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 78N | 0.31 |  |  |  |  |
| 6 | 79 A | 0.12 | 7122 | B | Z55152 | SC10 |
| 6 | 79 B | 13.97 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 79 C | 1.8 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 79 D | 16.63 | 7131 | A | 48 | PIN5CE 2TE 2DT 1 |
| 6 | 80 A | 1.12 | 7131 | A | 41 | FR3CE 5GI 2 |
| 6 | 80 B | 34.03 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 80 C | 0.09 | 6223 | 2 | 46 | ST8FR 1CE 1 |
| 6 | 80 D | 3.25 | 6223 | A | 46 | PIN7CE 1FR 1TE 1 |
| 6 | 80 E | 0.59 | 6224 | B | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 80 F | 3 | 6224 | 3 | R156 | ST6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 80 G | 0.88 | 6112 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 80 H | 1.55 | 6112 | 7 | 47 | PLA5SC 3DT 2 |
| 6 | 80 I | 2.28 | 6223 | A | 48 | GI4CE 3ST 3 |
| 6 | 80 J | 1.25 | 6223 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 80V | 0.22 |  |  |  |  |
| 6 | 81 | 18.65 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 82 A | 6.69 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 82 B | 16.77 | 7131 | A | 46 | GI7CE 3 |
| 6 | 83 A | 7.64 | 7521 | 1 | 46 | GI9CE 1 |
| 6 | 83 B | 11.25 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 83 C | 0.72 | 7131 | A | 46 | CE6ST 4 |
| 6 | 83 D | 0.59 | 7122 | 3 | P75152 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 83 E | 0.53 | 7131 | A | 48 | CE8FR 2 |
| 6 | 83 F | 0.34 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 83 G | 2.47 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4CE 2FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 83 H | 0.51 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 83 I | 0.08 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4CE 6 |
| 6 | 83 J | 0.13 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 84 A | 17.54 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 84 B | 1.34 | 7131 | A | 46 | CE5FR 5 |
| 6 | 84 D | 1.37 | 7131 | 2 | P85157 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 85 A | 14.79 | 7131 | 2 | P25158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 85 B | 0.91 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 85 C | 1.65 | 7131 | 2 | P75158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 85 D | 0.71 | 7131 | A | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 85 E | 1.4 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 85 F | 0.19 | 7131 | A | 46 | CE7FR 3 |
| 6 | 85 G | 2.27 | 7131 | 2 | P75158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 85V | 0.12 |  |  |  |  |
| 6 | 86 A | 19.79 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 86 B | 0.57 | 7131 | A | 54 | CE6SC 2DT 2 |
| 6 | 87 A | 24.61 | 7131 | 2 | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 87 B | 2.64 | 7122 | B | TC51 | SC8DT 2 |
| 6 | 87 C | 3.52 | 7131 | 2 | 46 | CE8DT 2 |
| 6 | 87 D | 0.63 | 7131 | 2 | 48 | FR9DT 1 |
| 6 | 88 A | 1.41 | 7122 | B | 48 | SC10 |
| 6 | 88 B | 3.68 | 7131 | 2 | TC5152 | CE5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 88 C | 2.81 | 7131 | A | 56 | CE7DT 3 |
| 6 | 88 D | 3.05 | 6223 | A | 56 | ST7FR 3 |
| 6 | 88 E | 5.36 | 7131 | 2 | TC5152 | CE6TE 3DT 1 |
| 6 | 88 F | 3.58 | 7131 | 7 | R156 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 89 A | 9.3 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 89 B | 0.89 | 6223 | 7 | R156 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 89 C | 3.41 | 6223 | 7 | R156 | CE6FR 2TE 1DT 1 |
| 6 | 89 D | 2.54 | 7122 | 8 | TC5152 | TE6CE 3CA 1 |
| 6 | 89 E | 3.05 | 6223 | A | 57 | FR7FR 3 |
| 6 | 89 F | 2.49 | 6223 | A | 57 | ST7FR 3 |
| 6 | 90 A | 9.05 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 90 B | 0.98 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 90 C | 0.75 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 90 D | 1.74 | 7131 | A | 48 | SC10 |
| 6 | 90 E | 0.33 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 90 F | 0.46 | 7122 | 3 | 46 | CE5GI 2FR 1ST 2 |
| 6 | 91 A | 9.69 | 7131 | 2 | 46 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 91 B | 2.34 | 7122 | B | 47 | SC10 |
| 6 | 91 C | 0.73 | 7131 | A | 46 | ST9FR 1 |
| 6 | 91 D | 1.33 | 7122 | 3 | TC5152 | CE7DT 3 |
| 6 | 91 E | 0.77 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 91 F | 0.6 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 91 G | 0.23 | 6224 | B | 46 | ST6CE 4 |
| 6 | 91 H | 2.13 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4FR 2TE 2DT 2 |
| 6 | 91 I | 0.23 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 91 K | 3.95 | 7131 | A | 47 | SC8FR 2 |
| 6 | 91 J | 0.5 | 7131 | 2 | P35158 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 91 L | 2.29 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 92 A | 14.36 | 7131 | 2 | P25152 | CE5GI 2FR 2TE 1 |
| 6 | 92 B | 2.34 | 6224 | 3 | 46 | ST6CE 3FR 1 |
| 6 | 92 C | 0.08 | 6223 | A | 47 | CE7FR 3 |
| 6 | 92 D | 2.25 | 6224 | 8 | TC5152 | ST4CE 2GI 2FR 1TE 1 |
| 6 | 92 E | 2.15 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4FR 2TE 2DT 2 |
| 6 | 93 A | 2.68 | 7131 | 2 | P75152 | CE5GI 2FR 2TE 1 |
| 6 | 93 B | 5.58 | 7131 | 2 | P25158 | CE6GI 2FR 1DT 1 |
| 6 | 93 C | 1.23 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4FR 2TE 2DT 2 |
| 6 | 93 D | 4.54 | 6224 | B | 46 | FR3ST 3GL 2CE 2 |
| 6 | 93 F | 4.27 | 7122 | 3 | TC5152 | CE5FR 2TE 2DT 1 |
| 6 | 93 E | 0.52 | 6224 | 3 | TC5152 | ST6TE 2DT 2 |
| 6 | 94 A | 18.68 | 7122 | 3 | P25158 | CE5GI 2FR 2DT 1 |
| 6 | 94 B | 0.89 | 7122 | B | 46 | ST4CE 3FR 3 |
| 6 | 94 C | 0.12 | 7131 | A | 46 | GI7CE 2FR 1 |
| 6 | 94 D | 0.52 | 7131 | 2 | 48 | CE5GI 3FR 2 |
| 6 | 94 E | 0.31 | 6224 | 3 | TC5152 | ST4CE 3TE 2DT 1 |
| 6 | 94 F | 0.07 | 7122 | B | 46 | FR8DT 2 |
| 6 | 94 G | 0.14 | 7131 | A | 47 | CE7FR 3 |
| 6 | 95 A | 13.73 | 7131 | 2 | P25158 | CE5GI 2FR 2DT 1 |
| 6 | 95 B | 0.19 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 95 C | 0.12 | 7122 | 3 | 46 | CE5GI 5 |
| 6 | 95 D | 0.15 | 7122 | B | 46 | CE10 |
| 6 | 96 | 13.88 | 7131 | 2 | P25158 | CE5GI 2FR 2DT 1 |
| 6 | 97 A | 19.75 | 7131 | 2 | 46 | CE9GI 1 |
| 6 | 97 B | 1.65 | 7131 | A | 48 | CE9FR 1 |
| 6 | 98 A | 4.06 | 7122 | 3 | TC5152 | CE6ST 3GI 1 |
| 6 | 98 B | 1.35 | 7122 | B | 46 | ST5FR 2CE 3 |
| 6 | 98 C | 4.28 | 7122 | B | 48 | SC10 |
| 6 | 98 D | 0.96 | 6224 | 3 | TC5152 | ST3GI 3FR 3DT 1 |
| 6 | 98 E | 0.53 | 6224 | B | TC5152 | SC10 |
| 6 | 98 F | 1.23 | 6224 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 98 G | 0.32 | 6224 | B | 46 | ST5FR 5 |
| 6 | 98 I | 2.67 | 7122 | 3 | P75158 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 98 H | 3.63 | 7131 | A | 46 | FR4CE 5ST 1 |
| 6 | 98A | 0.11 |  |  |  |  |
| 6 | 99 A | 4.27 | 6221 | 9 | TC5152 | STB6FR 2CE 2 |
| 6 | 99 B | 3.91 | 7122 | 3 | TC5152 | ST2CE 4FR 3DT 1 |
| 6 | 99 C | 0.91 | 7131 | A | 46 | ST3FR 3CE 4 |
| 6 | 99 D | 0.14 | 7122 | 3 | P75158 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 99 F | 0.15 | 7131 | A | 47 | CE10 |
| 6 | 99 E | 0.11 | 7131 | 7 | 47 | GL8FR 2 |
| 6 | 99A | 0.15 |  |  |  |  |
| 6 | 99C | 0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 100 A | 16.57 | 7122 | 3 | P25158 | CE5GI 3DT 2 |
| 6 | 100 B | 0.16 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 100 C | 0.45 | 7521 | 9 | 46 | STB7CE 2DT 1 |
| 6 | 100 E | 0.35 | 7122 | B | 47 | SC10 |
| 6 | 100 G | 1.8 | 7131 | A | 46 | CE10 |
| 6 | 100 I | 0.96 | 7122 | 3 | TC5152 | ST4CE 4GI 1DT 1 |
| 6 | 100 J | 2.26 | 7122 | 3 | TC5152 | ST5GI 2CE 2DT 1 |
| 6 | 100 K | 0.82 | 7131 | A | 46 | PIS7DT 3 |
| 6 | 100 L | 0.51 | 7131 | A | R156 | CE6FR 2DT 2 |
| 6 | 100 M | 0.66 | 7122 | B | 48 | NUA7DT 3 |
| 6 | 100 D | 0.07 | 7122 | 3 | 46 | CE8DT 2 |
| 6 | 101 A | 13.65 | 7122 | 3 | P25158 | CE7FR 2DT 1 |
| 6 | 101V | 0.04 |  |  |  |  |
| 6 | 102 A | 17.9 | 7131 | 2 | TC5152 | CE8GI 2 |
| 6 | 102 B | 0.81 | 9411 | B | CJ51 | PLA10 |
| 6 | 102 C | 0.27 | 6223 | A | 46 | STR9DT 1 |
| 6 | 102 D | 1.28 | 6224 | B | 46 | FR8CE 1DT 1 |
| 6 | 102 E | 0.65 | 6223 | A | 46 | CE7DT 3 |
| 6 | 102 G | 1.47 | 7131 | 2 | TC5152 | CE7ST 2GI 1 |
| 6 | 102V | 0.05 |  |  |  |  |
| 6 | 102 F | 0.38 | 6224 | B | TC5152 | CE4TE 2FR 2SC 2 |
| 6 | 103 A | 5.32 | 7122 | 3 | P25158 | CE6GI 2FR 1DT 1 |
| 6 | 103 B | 0.52 | 7122 | B | 46 | ST8FR 2 |
| 6 | 103 C | 1.01 | 7122 | B | 46 | STB7CE 3 |
| 6 | 103 D | 1.17 | 7131 | A | 46 | PIN8PI 1DT 1 |
| 6 | 103 E | 1.89 | 7122 | 3 | P25158 | CE6GI 2FR 1DT 1 |
| 6 | 103 F | 0.22 | 7131 | A | 46 | STR9DT 1 |
| 6 | 103 G | 0.5 | 7131 | 2 | 47 | FR9DT 1 |
| 6 | 103V | 0.19 |  |  |  |  |
| 6 | 104 A | 2.66 | 7122 | B | TC5152 | FR4PI 2DT 4 |
| 6 | 104 B | 0.68 | 7131 | 2 | TC5152 | CE7DT 3 |
| 6 | 104 C | 0.55 | 7131 | A | 46 | CE8DT 2 |
| 6 | 104N | 0.34 |  |  |  |  |
| 6 | 107 I | 0.24 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 107 H | 5.26 | 7131 | A | 48 | ST5CE 3STR2 |
| 6 | 107 A | 1.31 | 7131 | A | 57 | ST6FR 4 |
| 6 | 107 B | 1.61 | 7131 | A | 47 | SC10 |
| 6 | 107 C | 3.1 | 7131 | A | 48 | ST5STR3CE 2 |
| 6 | 107 D | 0.98 | 7122 | B | CJ51 | SC10 |
| 6 | 107 E | 4.95 | 7131 | A | 48 | ST4STR3CE 2TE 1 |
| 6 | 107 F | 3.45 | 7131 | A | 47 | ST7TE 1STR2 |
| 6 | 107 G | 0.39 | 7122 | B | Z552 | SC10 |
| 6 | 108 | 23.75 | 7131 | A | 48 | STR5TE 5 |
| 6 | 109 | 27.58 | 7131 | 9 | 48 | CE5STR5 |
| 6 | 110 A | 6.22 | 7131 | A | 48 | CE3STR3FR 3DT 1 |
| 6 | 110 B | 6.23 | 7131 | A | 48 | CE6STR3DT 1 |
| 6 | 111L | 1.04 |  |  |  |  |
| 6 | 112L1 | 1.03 |  |  |  |  |
| 6 | 112L2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 112L3 | 0.18 |  |  |  |  |
| 6 | 113L | 0.64 |  |  |  |  |
| 6 | 114L1 | 0.81 |  |  |  |  |
| 6 | 114L2 | 0.48 |  |  |  |  |
| 6 | 115D | 1.41 |  |  |  |  |
| 6 | 116L1 | 0.28 |  |  |  |  |
| 6 | 116L2 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 117L1 | 0.47 |  |  |  |  |
| 6 | 117L2 | 0.37 |  |  |  |  |
| 6 | 117L3 | 0.11 |  |  |  |  |
| 6 | 118L | 0.31 |  |  |  |  |
| 6 | 119L | 0.44 |  |  |  |  |
| 6 | 120L | 0.74 |  |  |  |  |
| 6 | 121L1 | 0.65 |  |  |  |  |
| 6 | 121L2 | 0.24 |  |  |  |  |
| 6 | 121L3 | 0.53 |  |  |  |  |
| 6 | 122L | 0.84 |  |  |  |  |
| 6 | 123D | 3.21 |  |  |  |  |
| 6 | 126D | 2.06 |  |  |  |  |
| 6 | 127R | 5.38 |  |  |  |  |
| 6 | 128R | 10.75 |  |  |  |  |
| 6 | 129L1 | 0.55 |  |  |  |  |
| 6 | 129L2 | 0.31 |  |  |  |  |
| 6 | 130D | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | 131L2 | 0.25 |  |  |  |  |
| 6 | 131L1 | 0.18 |  |  |  |  |

LEGENDĂ:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod       Denumire

1 	Natural fundamental productivitate superioară

2 	Natural fundamental productivitate mijlocie

3 	Natural fundamental productivitate inferioară

5 	Parţial derivat

7 	Total derivat de productivitate mijlocie

8 	Total derivat de productivitate inferioară

9 	Artificial de productivitate superioară

A 	Artificial de productivitate mijlocie

B 	Artificial de productivitate inferioară

Lucrări propuse:

Cod      Denumire

40       Degajări, completării,

41       Degajări,

45       Elagaj artificial,

46       Tăieri igienă,

47       Curăţiri,

48       Rărituri,

51       Ajutorarea regenerării naturale,

52       Împăduriri (după t. de regenerare),

53       Împăduriri (fără t. de regenerare),

54       Completări,

55       Împăduriri (poieni şi goluri.)

56       Îngrijirea culturilor,

57       Îngrijirea culturilor, completări,

59       Îngrijirea seminţişului, completări,

CJ      Crâng - Tăiere de jos,

CS      Crâng - Tăiere scaun,

P0      T. igienă (T. progresive, dec. II),

P1      T. Progresive (însămânţare),

P2      T. Progresive (punere în lumină),

P3      T. Progresive (însămânţare, punere în lumină),

P5      T. Progresive (racordare),împădurii,

P9      T. Progresive (racordare),

R1      T. rase, împăduriri,

TC      T. de conservare,

Z5      T. crâng, împăduriri.

CODURILE SPECIILOR DIN COMPOZIŢIA ŢEL

SC – salcam,

GL – glădiţă,

ST – stejar,

GÎ – gârniţă,

CE – cer,

STB – stejar brumăriu,

STP – stejar pufos,

PIN – pin negru,

PRN – prun,

MJ – mojdrean;

PR – păr,

SL – sălcioară,

AR – arţar tătărăsc,

ARA – arţar american,

VIT – vişin turcesc,

FRA – frasin american,

FR – frasin comun,

FRP – frasin de pensilvania,

FRB – frasin de baltă,

ULC – ulm de câmp,

ULV – velniş,

CAP – castan porcesc,

DD – dud,

DM – diverse moi,

DR – diverse răşinoase,

DT – diverse tari,

NU – nuc comun,

NUA – nuc american,

EX – diverse exotice,

CD - corcoduş

SA – salcie,

PLA – plop alb,

PLN – plop negru,

PLZ – plop euramerican,

PA – paltin de câmp,

CE – cer,

JU – jugastru,

CS – cenuser,

PLT – plop tremurător,

TE – tei,

Tip de pădure

| Tipuri de pădure |
| --- |
| Cod | Diagnoza tipului de pădure |
| 622.1 | Stejăreto-şleau normal de câmpie (s) |
| 622.2 | Şleau normal de câmpie (s) |
| 611.2 | Stejăret de câmpie de divagaţie (m) |
| 622.3 | Stejereto-şleau de câmpie de productivitate mijlocie (m). |
| 622.4 | Stejăreto-şleau de depresiune (i) |
| 712.1 | Ceret normal de câmpie de productivitate superioară |
| 752.1 | Cero-şleau normal (s) |
| 721.2 | Gârniţet cu Glechoma hirsuta de productivitate superioară (s) |
| 712.2 | Ceret de depresiune (i) |
| 941.1 | Plopiș de rovină de plop tremurător (i) |
| 971.2 | Aniniș pe soluri gleizate de productivitate mijlocie (m) |
| 713.1 | Ceret de silvostepă pe cernoziom degradat cu substrat de loess (m). |
| 811.7 | Stejar brumăriu pur pe cernoziom puternic levigat cu substrat de loess (s). |

Menţionăm că,în practica amenajării pădurilor, conform normelor şi normativelor în vigoare, la revizuirea amenajamentelor, cum este şi cazul de faţă, unele unităţi amenajistice de la amenajarea anterioară se pot modifica, în sensul că pot fi scindate, încorporate în alte unităţi amenajistice, renumerotate. Aşa se explică faptul că o serie de unităţi amenajistice din amenajamentul anterior, pe baza cărora s-au făcut diverse evidenţe ( ex. Formularele standard, etc.), în amenajamentul actual nu mai au acelaşi indicativ. În amenajamente, la capitolul al II-lea, este prezentată corespondenţa unităţilor amenajistice din amenajamentul actual şi precedent.

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de

interes comunitar  existente în cadrul Ocolului silvic Brănești

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează  asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora  în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 2.2. Obiectivele amenajamentului, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza  efectelor acestora  asupra:

- suprafeţei şi dinamicii ei;

- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

- seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

- stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului silvic Brănești.

Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri în crâng | Tăieri rase |
| 91YO - Păduri dacice de stejar şi carpen 91MO – Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se ameliorează compoziţia arboretului , în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Fară schimbări | Se promovează regenerarea natural vegetativă a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | Se promovează regenerarea artificial prin plantaţii a speciilor caracteristice tipului natural de pădure |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se inlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fară schimbări | Nefavorabil | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Promovează regenerarea artificial pe cale generativă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale vegetativă | Promovează regenerarea artificial pe cale generativă |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşteri în grosime şi în înălţime precum ţi a configuraţie coroanei | Reduce desimea, ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţie lor spaţiale, activând creşterea în grosime a arborilor valoroşi | Fară schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării vegetative satisfăcătoare din punct de vedere al consistenţei şi compoziţiei | Se urmăreşte reducerea arboretelor degradate, destructurate formate din speciii alohtone prin reîmpădurirea cu specii caracteristice tipului natural fundamental adaptate condiţiilor staţionale |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri în crâng | Tăieri rase |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere |
| Seminţişul(doar în arboreta sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului | Se ajustează compoziţia în funcţie de tipul natural de pădure | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros de lăstari format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Urmăreşte obţinerea unei plantaţii formată din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure |
| c.2 Specii alohtone | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Se utilizează puieţi autohtoni | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Se folosesc puieţi obţinuţi pe cale generativă di surse controlate | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea vegetativă | Promovează regenerarea generativă |
| c.4 Grad de acoperire | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Se ameliorează prin completarea golurilor în care puieţii sau uscat au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din lăstari care să acopere deplin întreaga suprafaţă | Se urmăreşte obţinerea unor plantaţii cu reuşită deplină formate din specii caracteristice tipului natural de pădure |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri în crâng | Tăieri rase |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Se extrag exemplarele de subarboret din porşiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor |
| d.2 Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor | Se modifică microclimatul | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ |

Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic, se doreşte atât menţinerea stării de conservare actuale cât şi îmbunătăţirea acesteia.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung.

6.1.3. Analiza impactului direct  asupra speciilor de interes comunitar

din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale

Ocolului silvic Brănești

Referitor la speciile ierboase, nu s-au  identificat cu ocazia lucrărilor de teren, în  habitatele din fondul forestier proprietate publică a statului.

Datele referitoare la faună şi avifaună s-au cules odată cu evaluarea vânatului din fondurile cinegetice situate în Ocolul silvic Brănești, evaluare facută în fondul forestier şi în afara fondului forestier (în teren agricol).

S-au identificat şi specii cuibatoare sau de pasaj, din cele înscrise în formularele standard.

Pe raza ocolul silvic Brănești nu sunt arborete de răşinoase, sporadnic întâlnindu - se  pin silvestru ca urmare nu sunt semnalate nici atacuri de ipide.

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice  prevăzute de amenajament  s-a constatat că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor de carnivore, suprafaţa habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a  asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel principala cauză  a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament.

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile

Populaţiile acestor specii dispun pe teritoriul Ocolului silvic Brănești de o reţea foarte bogată de habitate disponibile. De la cele mai comune bălţi sau băltoace ce se formează primăvara odată cu topirea zăpezilor până la reţeaua hidrografică descrisă anterior, toate constituie pentru amfibieni şi reptile habitate. Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populaţiilor acestor specii este aproape nul, acestea reuşind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zonă într-o stare bună de conservare.

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti

Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului silvic Brănești nu vor avea o influenţă directă asupra populaţiilor de peşti din siturile menţionate acestea având o stare de conservare bună. Totuşi pentru evitarea oricărei dereglări menite să afecteze populaţiile de peşti în unităţile amenajistice învecinate cu cursurile de apă în care s-au propus lucrări silvotehnice se va crea o zonă tampon de minim 50 m pe ambele maluri.

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

Măsurile prevăzute de amenajament nu au impact asupra acestor specii.

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări  ale populaţiilor de păsări existente în zonă. Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie.

6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de plante

Aceste specii au o prezenţă foarte rară în habitatele forestiere  deoarece habitatul lor este reprezentat de fâneţe, păşuni. Ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un impact asupra acestor specii, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.

6.2. Analiza impactul indirect asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Întrucât prin amenajament nu au fost propuse alte activităţi în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului silvic Brănești cum ar fi de pildă dezvoltarea reţelei de drumuri, construcţii etc.,  considerăm că nu există un impact indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar prin implementarea  prevederilor actualului amenajament.

6.3. Analiza impactului  cumulativ asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Cele mai apropiate locaţii pentru alte amenajamente silvice existente în zonă sunt situate pe raza ocoalelor silvice București, Snagov și Lehliu. Soluţiile tehnice cuprinse în amenajamentele acestor ocoale silvice au la bază aceleaşi principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice şi ţin seama de realităţile din teren, ca urmare putem estima că impactul cumulativ al lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele ocoalelor menţionate  asupra integrităţii sitului Natura 2000 existent pe raza Ocolului silvic Brănești este nesemnificativ.

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Impactul rezidual este minim şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală şi verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, modificarea cantităţii de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.

6.5. Analiza impactului asupra populaţiei

Efectul direct al implementării amenajamentului constă în crearea de locuri de muncă de care vor beneficia locuitorii din zona care vor participa la executarea lucrărilor silvotehnice şi de exploatari forestiere. Efectul indirect rezidă din creşterea nivelului de educaţie forestieră. Rezută că impactul este pozitiv, pe termen lung.

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Efectul constă în generarea de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării unor maşini şi utilaje la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a aplicării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de împăduriri. Impactul este de scurtă durată si, având în vedere faptul că zonele locuite sunt relativ indepartate de fondul forestier, impactul negativ  este redus.

Prin utilizarea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, aceste efecte vor fi reduse şi compensate.

6.7. Analiza impactului asupra solului

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală cât şi pe orizontală, impactul asupra solului este pozitiv şi de lungă durată, procesele de solificare fiind dinamizate, iar eroziunea diminuată. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ şi de scurtă durată, apare odată cu utilizarea utilajelor şi a mijloacelor auto la exploatarea masei lemnoase.

Reducerea acestui impact  se face prin evitarea executării acestor lucrări in perioade ploioase.

6.8. Analiza impactului asupra apelor

Efectul implementării amenajamentului silvic constă în crearea şi menţinerea unor arborete capabile să asigure protecţia antierozională a malurilor şi a digurilor, precum şi a drenării solurilor, cu  rezultate pozitive asupra apelor supra - şi subterane. Efectul este pozitiv şi de lungă durată. Un posibil efect negativ este generat de evacuarea apelor menajere rezultate în urma şantierelor de exploatări forestiere sau de împăduriri. Deoarece cantitatea de apă uzată va fi foarte redusă, impactul este nesemnificativ şi de scurtă durată.

6.9. Analiza impactului asupra aerului

Implementarea amenajamentului va genera un impact pozitiv evident şi de lungă durată, prin crearea şi menţinerea unor păduri cu densităţi optime, capabile să absoarbă dioxidul de carbon şi diverse noxe din atmosferă şi să emane oxigenul indispensabil vieţii.

Efectul negativ constă în emisiile de gaze şi de praf ca urmare a utilizării utilajelor şi a mijloacelor auto, odată cu executarea unor lucrări silvice şi de exploatări forestiere. El va fi redus şi de scurtă durată. Diminuarea acestuia se va face prin folosirea unor utilaje performante.

6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii

Din cele prezentate anterior, rezultă că lucrările silviculturale propuse de amenajament au ca rezultat crearea şi menţinerea unor arborete diversificate, cât mai apropiate de cele natural-fundamentale capabile să ofere condiţii optime de viaţă pentru animale. Deasemenea, unul din obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului şi ecofondului forestier. Prin urmare, impactul asupra biodiversitatii este pozitiv şi de lungă durată.

Efectul negativ de durată scurtă spre medie, constă în  aplicarea tratamentului tăierilor rase, oportun pentru regenerarea unor arborete artificiale. Diminuarea acestuia se face prin adoptarea unor parchete mici care nu se vor alatura decat dupa perioade de 2-5 ani.

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici

Este evident efectul pozitiv al pădurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca obiectiv asigurarea permanenţei pădurilor, cu structuri diversificate şi stabile. Impactul este pozitiv şi de lungă durată.

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Amenajamentul s-a realizat pentru fondul forestier proprietate publica a statului.

Aceste terenuri sunt situate în afara intravilanului, prin urmare impactul este nesemnificativ.

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului,

inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră

Eventualul impact al amenajamentului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontiera, este nul deoarece distanţele sunt semnificative.

8. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor

prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajămentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală;

- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;

- se va urmări conducerea arboretelor în regimul codru;

- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea biodiversităţii;

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare  de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând dacă se poate remedierea acestei stări;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie,  prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe care trebuie  să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea  factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru ca păsările să-şi poată instala cuiburile, se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor;

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure;

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual.

8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de  mamifere

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- se vor evita exploatările masive a exemplarelor mature de arbori care fructifică abundent;

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere şi creştere a puilor, în perioada  noiembrie-martie;

- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;

- reducerea activităţii de turism;

- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;

- păstrarea arborilor bătrâni şi scorburoşi în pădure;

- asigurarea unei reţele de arbori scorburoşi, iar distanţa dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depăşească 1 km;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii; luminişurile şi zonele cu consistenţe reduse să nu depăşească 0,5-1,0 ha;

- rărirea parţială a coronamentului (până la 80%) pentru a mări intensitatea luminii şi a facilita dezvoltarea substratului ierbos şi arbustiv (până la o pondere a suprafeţei de acoperire de 20-30%);

- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;

- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte;

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor.

8.3. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de amfibieni şi reptile

Se menţionează câteva activităţi ce trebuiesc evitate deoarece ar putea genera perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;

- bararea cursurilor de apă;

- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

8.4. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de peşti

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de peşti:

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

8.5. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de nevertebrate

Se vor evita în cazul populaţiilor de nevertebrate următoarele:

- fragmentarea habitatelor;

- distrugerea habitatelor;

- degradarea habitatelor.

8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de  păsări

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de păsări se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice;

- evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- reducerea activităţii de turism în pădure;

- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi şi cu cuiburi în pădure;

- reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere prin lucrările de exploatare nu poate fi evitată, cunoscut fiind, că păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi în cazul în care acestea sunt reconstruite;

Interzicerea păşunatului şi accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca perturbări semnificative în masa păsărilor, în mod deosebit, a acelora care cuibăresc la nivelul solului;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;

- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere;

- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte;

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor

Majoritatea lucrărilor prin care se extrag arbori se execută în perioada de repaus vegetativ, care nu coincide cu perioadele de cuibărire a speciilor. Totuşi, se recomandă ca, anual, în perioada mai-iunie, să nu se execute lucrări care au ca obiect exploatarea de masă lemnoasă.

8.7. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de plante

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar prezente în siturile Natura 2000 nu sunt specii caracteristice habitatelor forestiere, se fac câteva precizări ce trebuiesc respectate vis-a-vis de procesul de exploatare a masei lemnoase, de conţinutul actelor de reglementare:

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone în care aceste specii au fost identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar.

8.8. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

Arboretele din cadrul Ocolului silvic Brănești nu sunt afectate semnificativ de doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecţie adecvate ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier. În scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului şi zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor  forestiere  de  reproducere  de  provenienţe  locale  (puieţi  produşi din sămânţă sau butaşi din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversităţi;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec şi de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri şi rărituri);

-  intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

8.9. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- apa

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun          urmatoarele masuri:

-stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta de minim 1,5 m fata de orice apa;

-depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare şi a rumeguşului în aşa fel                 încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă;

-amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru    încarcare, situate cât mai aproape de drumurile de acces;

-interzicerea executarii lucrărilor de intreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto sau a utilajelor în zonele limitrofe apelor;

-evitarea traversarii cursurilor de apa de utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

8.10. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- sol

In vederea diminuarii impactului lurarilor de exploatare forestieră asupra solului se recomanda urmatoarele masuri:

-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanţa redusă;

-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere amasei lemnoase astfel încât distanţele să fie cât mai scurte;

-spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

8.11. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- aer

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun          urmatoarele măsuri:

- folosirea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, pentru executarea lucărilor silvotehnice şi de exploatări forestiere;

- aplicarea unor restricţii de viteză pentru mijloacele auto, astfel încât să se diminueze cantităţile de praf generate.

8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi genofondului forestier.

8.12.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În pădurile Ocolului silvic Brănești în studiu se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversităţii:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii şi lungi de regenerare, în funcţie de speciile din compoziţia arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;

- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieţi de provenienţe locale, aceştia fiind mai bine adaptaţi la condiţiile staţionale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;

- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenţie sporită suprafeţelor pe care se găsesc arbori din aceeaşi specie şi populaţie (provenienţă) şi de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate;

- pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice), este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de ţeluri de gospodărire corespunzătoare;

- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervenţiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive;

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează instalarea seminţişului, în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situaţiei în care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;

- de asemenea speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere şi luminişuri, unde vânatul găseşte adăpost şi hrană;

- se vor menţine şi întreţine terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni şi luminişuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafeţe cu aspect mozaicat, diversificat;

- se vor păstra arborii morţi ”pe picior” şi ”la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere, în vederea conservării microflorei şi microfaunei, dar şi pentru protejarea unor specii de insecte şi păsări care cuibăresc în aceşti arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa numiţii ”arbori pentru biodiversitate”, constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversităţii. Aceste porţiuni se pot constitui şi ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevităţii, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porţiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare şi este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unităţii de gospodărire. În acest scop pot fi selectaţi arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversităţii, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anume nivel de biodiversitate;

- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice care să favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi, creează premisele sporiri biodiversităţii. Faptul că în aceste unităţi de producţie există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversităţii.

8.12.2.Măsuri specifice favorabile biodiversităţii

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Brănești există siturile de interes comunitar – ROSCI0308 Lacul ți Pădurea Cernica și ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica;

Prin încadrarea arboretelor pe categorii funcţionale, respective tipuri funcţionale, amenajamentul asigură masurile necesare conservării biodiversităţii, astfel:

Pădurile încadrate în tipurile funcţionale II – IV,VI au funcţii de protecţie şi producţie, care permit aplicarea de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice. Prin amenajament, pentru arboretele care îndeplinesc şi funcţia de producţie, dar în strânsă legătură cu menţinerea şi diversificarea cadrului natural specific zonei studiate, recoltarea masei lemnoase din produse principale se va face prin tratamentul tăierilor în crâng şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici.  Prin specificul lor, aceste tratamente asigură menţinerea cadrului natural specific tipului de pădure respectiv, prin conservarea florei, a proporţiei şi a modului de amestec a speciilor de arbori şi îmbunătăţirea acestuia şi a gradului de acoperire a solului prin împăduriri, cu puieţi certificaţi genetic, cu formule de împădurire specifice tipului natural-fundamental de pădure. Alte intervenţii sunt reprezentate de lucrările de îngrijire a arboretelor, care urmăresc, în principal, conducerea acestora şi menţinerea lor în conformitate cu tipurile naturale fundamentale de pădure corespondente ale tipurilor de habitate menţionate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a celor prezentate, rezultă că prin măsurile propuse de amenajamentul  Ocolului silvic Brănești, se asigură conservarea habitatelor, a speciilor protejate şi a biodiversităţi cadrului natural în studiu.

- Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă

9.1. Varianta 0: Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune

niciun tip de lucrări

În anii 50, din secolul trecut, pentru toate pădurile statului s-au realizat amenajamente silvice. Încă de atunci, principiul fundamental al amenajării pădurilor, a fost principiul continuității, înțeles, la acea vreme, în principal, prin continuitatea recoltelor de lemn, de la an, la an, respectiv, de la o generație la alta. Este evident că acest deziderat poate fi îndeplinit printr-o structură a pădurilor echilibrată pe clase de vârstă, astfel încât, în fiecare perioadă să existe arbortete exploatabile cu suprafețe și volume relativ egale. În anul 1954, în legislația românească, s-a introdus sistemul de zonare funcțională. Prin acesta, continuitatea a fost înțeleasă, în concepție modernă, ca asigurarea, de la o generație la alta, a funcțiilor și serviciilor furnizate de pădure. Pentru a avea o astfel de continuitate, prin amenajarea pădurilor, s-a urmărit, la fiecare revizuire a amenajamentului, crearea și conducerea arboretelor spre structuri optime, care să poată realiza în cele mai bune condiții, funcțiile atribuite, în concordanță cu obiectivele ecologice și social-economice stabilite.

Efecte care vor rezulta în urma alegerii acestei variante:

- Neîndeplinirea funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor;

- Nerealizarea unei structuri echilibrate, mozaicate și neîndeplinirea principiilor continuității, eficacității funcționale și a celui de conservare și ameliorare a biodiversității;

- Neintervenirea la timp cu lucrări de îngrijre duce la creșterea desimii arboretelor (mai ales a celor tinere), copleșirea exemplarelor valoroase de către specii mai putin valoroase și scăderea calității arboretelor;

- Îmbătrânirea arboretelor prin neexploatarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității conduce pădurile spre fenomene intense de uscare și deci infectarea acestora cu agenți cripotogamici precum și o invazie a insectelor defoliatoare;

- Neîmpădurirea golurilor formate în urma fenomenelor de eliminare naturală sau a celor formate în urma calamităților (incendii, inundații, secete prelungite, etc) duce la scăderea proprietăților solurilor dezgolite;

- Întreruperea și compromiterea procesului de organizare și conducere structural-funcțională a pădurilor, început în anii 50 ai secolului trecut.

În concluzie, neimplementarea reglementărilor amenajamentului aduce modificări structurale adânci pe care le suferă pădurea, afectează nu numai creșterea ei din punct de vedere cantitativ dar și calitatea produselor, respectiv a serviciilor aduse pe o lungă perioadă de timp.

9.2. Varianta 1: Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care încadrarea arboretelor pe tipuri funcționale se realizează ca și în amenajamentul precedent

(cu perioadă de valabilitate 2011-2020)

În amenajamentul precedent, încadrarea arboretelor pe tipuri funcționale a fost următoarea:

-arborete din tipul II funcțional – 15% din suprafața ocupată cu pădure;

-arborete din tipul III funcțional – 66% din suprafața ocupată cu pădure;

-arborete din tipul IV funcțional – 19% din suprafața ocupată cu pădure.

Această încadrare, utilizată și la amenajările anterioare celei precedente, făcea posibilă aplicarea tratamentului tăierilor progresive, prevăzut de normele tehnice în vigoare, pentru toate arboretele de cvercinee.

La amenajarea actuală, în urma unei analize riguroase a condițiilor de regenerare naturală și mai ales a rezultatelor privind aplicarea acestui tratament în toate arboretele de cvercinee, s-a constatat că o parte din aceste arborete vegetează pe terenuri cu stațiuni care oferă condiții grele pentru regenerarea naturală a acestor specii.

Deoarece amenajamentul silvic funcționează ca un sistem cibernetic, cu mecanisme de autoreglare și control, rezultatele gospodăririi din trecut a pădurilor au stat, printre altele, la baza fundamentării măsurilor propuse pentru viitor. Prin urmare, în prezent, arboretele de cvercinee care au condiții grele de regenerare au fost încadrate în tipul II de categorii funcționale (28% din suprafața cu pădure), suprafața subunității SUP ”M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, crescând de la 671,94 ha, în 2011, la 1278,16 ha, în 2021. Pentru aceste arborete, în locul tratamentului tăierilor progresive s-au propus lucrări speciale de conservare ( tăieri de conservare și alte lucrări), astfel încât să se asigure o regenerare naturală optimă.

Adoptarea acestei variante ar fi dus, fără încălcarea normelor tehnice, la continuarea acestor tratamente în formațiile forestiere respective, cu efecte nesatisfăcătoare din punctul de vedere al procesului de regenerare naturală.

9.3. Varianta 2: Alternativa aleasă și motivația realizării amenajamentului

în forma actuală

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări şi măsuri menite să aducă şi să aigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcţiilor economice şi sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească.

Amenajarea pădurilor este ştiinţa organizării, modelării şi conducerii structural-funcţionale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice şi economice ale gospodăriei silvice.

Rolul amenajamentului:

- de a organiza și conduce pădurile, sub aspect structural-funcţional, spre starea de maximă eficacitate în raport cu funcţiile atribuite;

- îndeplinirea în bune condiții a funcțiilor ecologice, sociale și economice pe care pădurea le asigură prin reglementarea procesului de producție și stabilirea lucrărilor de împădurire și îngrijire ale arboretelor;

- organizarea pădurilor în conformitate cu sarcinile gospodăriei silvice;

- încadrarea arboretelor pe funcții speciale de protecție și producție;

- planificarea strategică, adică indicarea lucrărilor de efectuat în perspectivă, (pe durata unui ciclu), în vederea atingerii obiectivelor strategice ale gestionării durabile a pădurilor, în contextul dezvoltării durabile a societății;

- planificarea tactică, (pe durata unei perioade), cuprinzând specificările pentru fiecare arboret, a lucrărilor de efectuat și desfășurarea acestora în timp și spațiu, într-o perioadă de 10 ani sau mai mare, în vederea realizării obiectivelor propuse la sfârșitul perioadei;

- realizarea unei structuri echilirate pe clase de vârstă, normalizarea fondului de producție și asigurarea continuității și permanenței pădurilor;

- îmbunătățirea sub aspect calitativ și cantitativ a fondului forestier prin armonizarea condițiilor de mediu cu necesitățile ecologice ale arboretelor etc.

Principiile care au stat la baza procesului de amenajare sunt următoarele:

- principiul continuității și permanenței pădurilor reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condiţii necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încît acestea să ofere societăţii în mod continuu produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cît mai mari şi de calitate superioară;

- principiul eficacității funcționale cresterea capacitatii de productie si de protectie, precum si valorificarea optimă a produselor, ameliorarea functiilor de protectie. (păstrarea arboretelor în starea de maximă eficacitate);

- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii optime a pădurilor, sub aspectul diversităţii genetice intraspecifice, diversităţii speciilor, ecosistemelor etc.;

- principiul economic prin care se asigură valoarea economică cel puțin egală, de la o amenajare la alta, a pădurii;

Aceste principii sunt prevăzute și în Legea 46/2008 Codul silvic, cu modificările și

completările ulterioare și sunt respectate de varianta actuală.

În concluzie, în vederea asigurării unei cât mai ridicate eficienţe ecologice, sociale și economice, se impune ca fiecare pădure sau parte din pădure să primească o anumită funcție şi să fie organizată şi condusă apoi, din punct de vedere structural, în conformitate cu aceasta, pentru realizarea obiectivelor stabilite. Este vorba, aşadar, de o conducere structural-funcţională a pădurilor. Se realizează astfel o specializare a arboretelor, care în producţia forestieră are un rol similar cu acela al diviziunii muncii şi al specializării profesionale; şi într-un caz şi în altul productivitatea, respectiv efectul social-ecologic şi economic, creşte. Este evident faptul că realizarea unor astfel de structuri, complexe și stabile, are a efecte pozitive asupra mediului. Dealtfel, situația din prezent, în care există habitate forestiere, biodiversitate etc., este rezultatul gospodăririi pădurilor conform amenajamentelor silvice.

Actuala formă a amenajamentului respectă legilația în vigoare privind regimul silvic, precum și toate prevederile stabilite în cadrul sedinței Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor.

Practic, în condițiile în care, prima variantă a amenajamentului este procesul verbal al Conferinței a II-a, varianta aleasă este conformă cu cele prezentate mai sus, cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferintei a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

În cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier care face obiectul prezentului studiu, la care au participat:

- Reprezentanţii M.M.A.P.;

- Reprezentanţii R.N.P. – Romsilva;

- Reprezentant  A.P.M. Ilfov;

- Reprezentant  A.N.A.N.P. București;

- Reprezentanţii D.S. Ilfov;

- Reprezentanţii O.S. Brănești;

- Reprezentanţii I.N.C.D.S. Marin Drăcea - S.C.D.E.P. Piteşti.

- Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Monitorizarea efectelor implementarii amenajamentului silvic se refera la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât şi la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;

- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;

- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamentelor, schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de combatere a dăunătorilor şi bolilor, etc.;

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi amenajamentele vechi existente la ocol;

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări:

- Gestionarea deşeurilor

- Se vor monitoriza toate deşeurile industriale şi menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Managementul apelor

- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentala;

3)   Calitatea vieţii

- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot şi vibraţii, la utilizarea maşinilor şi                            utilajelor;

- Se va raporta anual numărul de locuri de munca ocupate de locuitorii din zonele apropiate, în cadrul activităţilor forestiere;

4) Calitatea aerului

- se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor;

5) Calitatea solului

- Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor silvice;

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine titularului acestuia, respectiv ocolului silvic, prin şeful de ocol, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin şefii de districte, deoarece fiecărui anotimp îi sunt specifice diverse lucrări.

Suprafeţele monitorizate diferă de la an la an, în funcţie de lucrările silvice prevăzute.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Brănești se va realiza conform următorului program de monitorizare.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări 2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri 3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor 4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri 5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | anual |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | 1. Suprafeţe infestate cu dăunători. | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | 1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal. | anual |

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările din planurile de management;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului silvic corelate cu recomandările din planurile de management;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri.

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor evaluării adecvate.

11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de

prezentul studiu

11.1. Conţinutul şi obiecticele amenajamentului silvic

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2005 care transpune Directiva 2001/42/EC (SEA). El trateaza evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluţiei factorilor de mediu în cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare acesta este obligatoriu. Deasemenea, nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

11.1.1.Continutul amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Faţă de starea actuală a pădurilor şi în funcţie de obiectivele social-economice şi ecologice pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură şi exploatare: împăduriri, curăţiri, rărituri, tratamente, lucrări de conservare, tăieri de igienă. În principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condiţiilor naturale şi de vegetaţie, stabilirea structurilor optime ale pădurilor şi planificarea lucrărilor de cultură şi de recoltare.

11.1.2.Obiectivele amemajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu cele ale Planurilor de Management aprobate pentru unele arii naturale protejate şi cu cele care privesc celelalte arii naturale protejate din zona: conservarea genofondului şi ecofondului forestier, protectia terenurilor şi a solurilor, crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea şi protectia ariilor naturale protejate, asigurarea productiei de masă lemnoasă. Principiul de baza al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure generaţiilor următoare cel puţin atâtea beneficii ca şi societăţii actuale.

11.1.3.Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante

Principalele planuri şi programe cu care are legătură amenajamentul silvic sunt planurile de management elaborate, ale căror obiective sunt în concordanţă cu cele ale amenajamentului.

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării amenajamentului

Starea actuală a factorilor de mediu din suprafaţa studiată este bună, în zonă nefiind amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecinţă scăderea capacităţii acesteia de a proteja şi îmbunătaţi mediul înconjurător.

.

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ

Teritoriul ocolului silvic, pentru care s-a realizat amenajamentul, este situat în în Câmpia Bucureştilor din cadrul Câmpiei Vlăsiei, conditiile geomorfologice, pedologice, hidrologice şi climatice fiind caracteristice acestei zone.

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament

Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

11.5. Obiective de proţectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective

Legislaţia privind obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional, naţional şi comunitar (protecţia calităţii apelor, atmosferei, solurilor, etc.) a fost avută în vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ţinandu-se cont la elaborarea legislaţiei silvice, a normelor şi normativelor care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor.

11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Raportul de mediu, pornind de la starea actuala a factorilor de mediu, a evaluat impactul lucrărilor prevazute de amenajament asupra acestor factori şi evoluţia lor.

Este de inteles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menţinerea şi crearea unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a acesteia, are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este nesemnificativ şi de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele lucrari silvice (de exploatare şi cultură), fiind rezultatul acţiunii umane (generarea de deşeuri, poluare fonică,vibraţii,etc.).

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Impactul lucrărilor silvotehnice, propuse de amenajament, asupra habitatelor şi speciillor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone, natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate, etc. În timpul execuţiei unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ şi de scurtă durată.

11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei

Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populaţiei prin  crearea locurilor de muncă şi prin asigurarea resurselor lemnoase.

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Asupra sănătaţii umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă durată, uşor negativ prin generare de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării de maşini şi utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse şi compensate prin utilizarea de maşini performante, de ultimă generaţie.

11.6.4.Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor climatici

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât şi pe orizontală, stabile şi diversificate, în concordanţă cu condiţiile naturale din zonă, impactul amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului şi a factorilor climatici este pozitiv. Deasemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversităţii, impactul asupra acesteia este pozitiv.

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în afara intravilanului, departe de aceste obiective.

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera

Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera, deoarece distanţele sunt mari.

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului rezulta din aplicarea corectă, în conformitate cu legislaţia actuală cu normele şi normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament şi din utilizarea, la efectuarea lucrărilor silvotehnice, a unor maşini şi utilaje moderne, de ultimă generaţie. Deasemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă a deşeurilor şi a apelor menajere rezultate în urma şantierelor de lucrări.

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Monitorizarea efectelor implementarii amenajamentului silvic se refera la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât şi la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;

- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;

- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamentelor, schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de combatere a dăunătorilor şi bolilor, etc.;

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi amenajamentele vechi existente la ocol;

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări:

- Gestionarea deşeurilor

- Se vor monitoriza toate deşeurile industriale şi menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Managementul apelor

- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentala;

3)   Calitatea vieţii

- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot şi vibraţii, la utilizarea maşinilor şi                            utilajelor;

- Se va raporta anual numărul de locuri de munca ocupate de locuitorii din zonele apropiate, în cadrul activităţilor forestiere;

4) Calitatea aerului

- se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor;

5) Calitatea solului

- Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor silvice;

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine titularului acestuia, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu. Programul de monitorizare va fi trimestrial, deoarece fiecărui anotimp îi sunt specifice diverse lucrări.

Suprafeţele monitorizate diferă de la an la an, în funcţie de lucrările silvice prevăzute.

Implementarea măsurilor de reducere a impactului se va face imediat după obținerea avizului de mediu și va continua pe întrega perioadă de valabilitate a amenajamentului silvic.

Calendarul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea stării de conservare a habitatelor | Surprinderea unor posible modificări în cadrul habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor și reptilelor | Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de amfibieni și reptile; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor | Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea poluării potențiale (sol, aer, apă) | Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea poluării fonice | Respectarea legislației privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea gestionării deșeurilor rezultate în cursul lucrărilor | Identificarea și eliminarea deșeurilor menajere și a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă exista); propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea pășunatului în pădure | Identificarea unor modificări ale vegetației ierboase și arbustive determinate de pășunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea braconajului | Identificarea unor posible activități de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor | trimestrial |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | - Suprafaţa anuală parcursă cu degajări - Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor - Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | anual |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare. | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | anual |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | - Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | Evaluarea suprafeţelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | anual |

Monitorizarea măsurilor de reducere a impactului conform calendarului propus va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării adecvată;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar;

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic şi a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine titularului planului.

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diversele lucrări care se vor executa în cadrul amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

12. Concluzii

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă şi completează lucrările de întreţinere şi exploatare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare şi utilizare durabilă a fondului forestier.

Suprafaţa totală a Ocolului silvic Brănești este de 4932,32 ha şi este organizată în 3 unităţi de producţie: U.P. II Pasărea, U.P. V Pustnicu și U.P. VI Cernica.

Din suprafaţa totală de teren acoperită cu păduri (4780,34 ha) în O.S. Brănești, 27 reprezintă păduri aflate în regim de conservare, iar 73% sunt păduri în regim de exploatare.

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de tăieri progresive, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv, până la constituirea noul arboret, prin tratamentul tăierilor rase urmate de împădurirea artificială a acestor suprafețe. Acestora li se adaugă tratamentele în crâng simplu aplicate în arboretele de salcâm.

Concomitent cu lucrările de exploatare a masei lemnoase se vor desfăşura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de favorizare a instalării şi dezvoltării seminţişului, de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăieri de conservare, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia dar şi o stare favorabilă de conservare a ecosistemului forestier. Lucrări de împădurire urmează să se execute pe o suprafaţă care reprezintă 0,01% din suprafaţa ocolului silvic Brănești.

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului forestier vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă şi tăieri de conservare. Suprafaţa care va fi parcursă cu astfel de lucrări reprezintă 13% din suprafaţa administrată de O.S. Brănești. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri.

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe chimice sau hormoni de creştere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii şi apoi transmise altor specii de-a lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai în situaţii bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă, etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi echipamentele folosite şi de personalul care le deserveşte. Printr-un management corespunzător al deşeurilor, prin colectarea  selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile şi emisiile generate vor fi menţinute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S. Brănești.

Suprafaţa fondului forestier administrat de O.S. Brănești se suprapune partial (64%) peste ariile protejate de interes comunitar ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica și ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica.  Suprapunerea siturilor Natura 2000 cu fondul forestier necesită acordarea unei atenţii speciale pentru conservarea habitatelor şi a speciilor de interes comunitar.

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor făcute în acest studiu, de către agenţii economici care vor desfăşura tăieri în parchete sau diverse activităţi silvotehnice în arboretele situate în siturile Natura 2000 suprapuse peste teritoriul O.S. Brănești.

În fondul forestier al O.S. Brănești a fost identificate 2 tip de habitat de interes comunitar (91M0 și 91Y0). Considerăm că în cadrul O.S. Brănești, starea acestora de conservare este favorabilă.

Dintre speciile de nevertebrate, amfibieni, reptile, păsări, mamifere (de interes conservativ, menţionate în formularele standard ale siturilor Natura 2000 care se suprapun peste teritoriul O.S. Brănești, au fost caracterizate din punct de vedere ecologic numai acele specii care sunt prezente cu certitudine pe teritoriul O.S. Brănești şi care sunt relevante pentru studiul de faţă. S-a pus accent pe speciile care trăiesc, tranzitează sau se reproduc în habitate forestiere, inclusiv în cele din lacurile limitrofe, putând fi afectate direct sau indirect de lucrările silvice preconizate în amenajamentul O.S. Brănești.

Speciile de nevertebrate, amfibieni, reptile, mamifere şi păsări de interes comunitar care se întâlnesc în habitate deschise, de tipul pajiştilor şi a terenurilor agricole şi care lipsesc din ecosistemele forestiere, nu vor fi afectate de lucrările propuse de amenajamentul silvic.

Starea de conservare a speciilor de fauna de interes comunitar din zona O.S. Brănești este în general favorabilă.

Cunoaşterea situaţiei reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii şi densităţii populaţiilor, a structurii şi dinamicii populaţionale, a distribuţiei, a statutului şi a stării lor de conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în acest studiu şi de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor sensibile, vor face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menţinut la un nivel acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu pierderi de biodiversitate.

În perimetrul O.S. Brănești, echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună.

Nişele de hrănire, adăpost şi cuibărit pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor tipuri de lucrări – tăieri, degajări, curăţiri iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în functie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafeţe relativ mici, fără  fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct  semnificativ asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune marcarea şi păstrarea măcar parţială a arborilor bătrani dar şi menţinerea unor arbori uscaţi, până la 3-5 exemplare la hectar. Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară si va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor.

Efectul lucrărilor silvice asupra populaţiilor de amfibieni şi reptile este nesemnificativ. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi populaţionale.

Suprafaţa O.S. Brănești conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către administraţia O.S. Brănești.

Speciile de păsări de interes comunitar vor fi perturbate în special de zgomotul produs în cursul lucrărilor silvice (motoferăstraie, topoare), îndepărtarea lăstărişului, a unor arbori scorburoşi şi eventuala distrugere a unor zone de cuibărit. Având o mobilitate ridicată, păsările se vor refugia pe perioada lucrărilor în zonele mai liniştite ale pădurii. Marea lor majoritate vor reveni în habitatul iniţial după încetarea lucrărilor, cu condiţia ca habitatul să nu sufere modificări majore.

O atenţie deosebită trebuie acordată speciilor de păsări răpitoare care cuibăresc în zonele împădurite de pe raza O.S. Brănești şi se hrănesc în pajiştile învecinate. Normele de protecţie interzic desfăşurarea de activităţi în apropierea cuiburilor, pentru a nu limita capacitatea optimă de reproducere a acestor specii rare şi periclitate la nivel european. În cazul unor lucrări silvice absolut necesare, acestea vor fi realizate punctual şi în afara perioadelor de reproducere a speciilor în cauză, fără ca zonele de cuibărit şi creştere a puilor sa fie afectate şi cu menţinerea unui nivel de zgomot acceptabil prin utilizarea de echipamente în bună stare tehnică.

Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii, au loc de regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potenţial negativ al lucrărilor asupra speciilor de faună, mai ales de păsări.

Se recomandă diminuarea activităţilor de exploatare forestieră în perioada migraţiei de primăvară a păsărilor (martie-aprilie) şi a migraţiei de toamnă (septembrie-octombrie).

Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru speciile de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nişe de hrănire şi adăpost prin tăierea arborilor scorburoşi, mai ales în cazul păsărilor insectivore. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală.

Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar au o intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale din O.S. Brănești.

Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar. În cazul unor lucrări silvice de amploare (ex. tăieri rase), până la refacerea habitatelor, o parte din specii vor fi afectate şi este posibil să înregistreze scăderi ale efectivelor populaţionale.

Pătrunderea şi proliferarea de specii alohtone invazive este un alt tip de impact negativ pe termen lung deoarece speciile invazive înlocuiesc treptat speciile native sau provoacă declinul populaţional al acestora. În habitatele forestiere din O. S. Brănești nu au fost observate populaţii mari de specii invazive. Monitorizarea speciilor invazive este recomandată, pentru a se interveni din timp în vederea stopării oricărei creşteri a potenţialului de reproducere şi răspândire a acestor specii.

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistenţă a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea şi gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti consacraţi în acest domeniu, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, şi mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de migraţie, reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de reproducere, de adăpost şi a culoarelor de migrare ale speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Brănești.

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, credem că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate suprapuse total sau parţial peste teritoriul O.S. Brănești şi nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes.

BIBLIOGRAFIE

Doniţă, N., Popescu, A., şi alţii, Habitatele din România, Editura tehnică silvică, Bucureşti, 2005;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov, 1996;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. II – Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1998;

* * * Amenajamentul O.S.Brănești;

* * * HG nr. 1076 / 2004, Conţinutul cadru al Raportului de mediu;

* * * Natura 2000 în România, Species  fact sheets, 2008.

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Informaţii personale |  |  |
|  | Nume / Prenume | SCĂRLĂTESCU Virgil |  |
|  | Adresă | Str. Ion Giurculescu, nr. 63, cod 115100, Câmpulung, judeţul Argeş, România |  |
|  | Telefon | 0348/520495 | Mobil: | 0788/187028 |  |
|  | Fax | 0348/819098 |  |
|  | E-mail | virgils_ro@yahoo.com |  |
|  | Naţionalitate | Română |  |
|  | Data naşterii | 04.03.1972 |  |
|  | Sex | Masculin |  |
|  | Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional | Silvicultură – Cercetare ştiinţifică |  |
|  | Experienţa profesională |  |  |
|  | Perioada | 1998 până în prezent |  |
|  | Funcţia sau postul ocupat | Cercetător ştiinţific gradul III |  |
|  | Activităţi şi responsabilităţi principale | Coordonator şi colaborator proiecte de cercetare |  |
|  | Numele şi adresa angajatorului | Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, b-dul Eroilor, nr 128, Voluntari, judeţul Ilfov, România |  |
|  | Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Ecologie forestieră, genetică forestieră, silvotehnică forestieră |  |
|  | Educaţie şi formare |  |  |
|  | Perioada | 1991 – 1996 |  |
|  | Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
|  | Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Cultura Plantelor Forestiere, Ingineria Mediului |  |
|  | Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere |  |
|  | Perioada | 1996 - 1997 |  |
|  | Calificarea / diploma obţinută | Master/Magister |  |
|  | Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Biotehnologii Moderne |  |
|  | Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere |  |
|  | Perioada | 2001 – 2008 |  |
|  | Calificarea / diploma obţinută | Doctor în silvicultură |  |
|  | Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Ecologie forestieră |  |
|  | Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Transilvania din Braşov |  |
|  | Aptitudini şi competenţe personale |  |  |
|  | Limba maternă | Română |  |
|  | Limba străină cunoscută |  |  |
|  | Autoevaluare |  | Înţelegere | Vorbire | Scriere |  |
|  | Nivel european (*) |  | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă |  |
|  | Engleză |  | C1 | Utilizator experimentat | C2 | Utilizator experimentat | B2 | Utilizator independent | B2 | Utilizator independent | C1 | Utilizator experimentat |  |
|  |  | (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine |  |
|  | Competenţe şi abilităţi sociale | Spirit de echipă, bune abilităţi de comunicare şi de colaborare cu alţi cercetători. |  |
|  | Competenţe şi aptitudini organizatorice | - responsabil şi colaborator de proiecte de cercetare în domeniul ariilor protejate şi ecologie forestieră în care am dobândit experienţă organizatorică, de coordonare şi colaborare cu personalul din echipa de lucru dar şi cu alte departamente şi institute de cercetare sau diferite organizaţii - lucru în echipe multidisciplinare, colaborând cu specialişti din ecologie forestieră, genetică forestieră, şi silvotehnică |  |
|  | Competenţe şi aptitudini tehnice | - Responsabil şi colaborator proiecte de cercetare din silvicultură (v. anexa) - Expert tehnic judiciar – Specializările Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Persoană fizică atestată - îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic |  |
|  | Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Microsoft Windows, Microsoft Office, AutoCAD |  |
|  | Alte competenţe şi aptitudini | Pasionat de investitii in industria financiară |  |
|  | Permis de conducere | Categoria B |  |
|  | Informaţii suplimentare |  |  |
|  | Anexe | Lista lucrărilor elaborate şi publicate Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale |  |

Data completării:

06.05.2021		      	                                                         Virgil SCĂRLĂTESCU