Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .... din 20.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEASA, cu sediul în comuna Găneasa, sat Găneasa, str. Ștefan Cel Mare, nr. 34,jud. Ilfov, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 10636/26.05.2022, cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 11.10.2023, că proiectul „ înființare sistem de canalizare menajeră în satele Piteasca și Șindrilița, comuna Găneasa, jud. Ilfov” propus a fi amplasat în satele Piteasca și Șindrilița, comuna Găneasa, jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. f) ” construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;” și pct. 11 c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform 	Adresa nr. 8275/17.08.2023, emisă de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București, prin care se precizează următoarele: ”pentru proiectul propus NU este necesară elaborarea S.E.I.C.A.; ;

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei sistem de canalizare menajera in Comuna Ganeasa, in satele Piteasaca si Sindrilita alcatuit din:

- Retele de canalizare gravitationale

- Statii de pompare si conducte de refulare

- Statie de epurare

- Retea de deversare a apelor epurate in emisar – râul Pasărea;

Sistemul de canalizare menajera cuprinde:

- Retele de canalizare menajera

Lungimea totala a traseului de canalizare menajera este de 12.100 ml, incluzand si lungimea subtraversarilor si este impartita in functie de amplasament si lungimea tronsoanelor de canalizare.

### Constructii anexa- camine de vizitare

De-a lungul retelei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare/intersectie/schimbare de directie/de rupere de panta realizate din elemente prefabricate de beton. Pe traseul intregii retele de canalizare a fost prevazut un numar total de 355 de camine

Caminele vor fi prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice.

### Constructii anexa – camine de racord

Caminele de racord vor fi amplasate pe domeniul public al comunei, langa limita de proprietate.

In cadrul proiectului sunt prevazute 1500 racorduri individuale care cuprind conducte de racord din PVC-U compact, SDR41, SN8 cu diametrul De 160 mm, cu lungimea totala de L=10.500m si camine de racord cu diametrul bazei De 400 mm. Caminele de racord prevazute vor fi din materiale plastice cu baza caminului De 400 mm avand 1 intrare si 1 iesire cu De 160 mm, coloana camin din PVC cu diametrul De 400 mm, iar capacele metalice de tip carosabil clasa D400.

### Statii de pompare apa uzata menajera

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura , pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute 10 statii de pompare apa uzata menajera.

| Statia de pompare / amplasament | CARACTERISTICI HIDRAULICE | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE |
| --- | --- | --- |
|  | Q (l/s) | Hp (m) | H interior SPAU (m) | Diametru SPAU (m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SAT SINDRILITA |
| SPAU8 | 4 | 13.89 | 3.44 | 1.5 |
| SPAU9 | 6 | 6.27 | 4.71 | 1.5 |
| SPAU10 | 10 | 19.42 | 5.61 | 2 |
| SAT PITEASCA |
| SPAU1 | 3 | 10.15 | 3.3 | 1.5 |
| SPAU2 | 10 | 20.43 | 4.48 | 1.5 |
| SPAU3 | 3 | 7.93 | 2.55 | 1.5 |
| SPAU4 | 3 | 11.87 | 2.71 | 1.5 |
| SPAU5 | 3 | 10.22 | 2.82 | 1.5 |
| SPAU6 | 11 | 12.99 | 4.53 | 1.5 |
| SPAU7 | 11 | 6.44 | 3.42 | 2 |

### Conducte de refulare de la statiile de pompare

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 5232 m, vor fi realizate din tuburi din PEID, PE100, SDR 17.6, PN 6, De90 mm, De 110 mm si De 140 mm.

Pe traseul conductelor de refulare, pentru o buna functionare si intretinere, au fost proiectate 22 camine de vane, de vane si golire si de vane si aerisire

| DENUMIRE AMPLASAMENT | SPAU | DIAMETRU | LUNGIME CONDUCTA REFULARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Piteasca | SPAU 1 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 144 |
|  | SPAU 2 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140 mm | 829 |
|  | SPAU 3 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 117 |
|  | SPAU 4 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 225 |
|  | SPAU 5 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 278 |
|  | SPAU6 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 772 |
|  | SPAU7 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 330 |
| Sindrilita | SPAU8 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90mm | 731 |
|  | SPAU9 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 110mm | 108 |
|  | SPAU10 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 1698 |

- Subtraversări

Pe traseul viitoarelor retele de canalizare menajera, pentru tranzitarea apelor uzate menajere catre statia de epurare este necesara realizarea unui numar de 2 subtraversari de drum national DN2, 2 subtraversari de drum judetean DJ300 si 4 subtraversari de drum comunal DC29 cu conducte de canalizare cu curgere libera, conform tabelului:

| Nr. Crt. | Cod lucrare speciala | Tip subtraversare | Localizare | Caracteristici conducta activa | Diametru conducta protectie OL [mm] | Tip pozare conducta | Lungime conducta protectie OL [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SbDN 1 | Subtraversare drum national DN2 (E85) | Cm350-Cm50 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 34 |
| 2 | SbDN 2 |  | Cm210-Cm332 |  |  |  | 30 |
| 3 | SbDJ 1 | Subtraversare drum judetean DJ300 | CG10-SPAU10 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 11 |
| 4 | SbDJ 2 | Subtraversare drum judetean DJ300 | CM113-CG10 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 24 |
| 5 | SbDC 1 | Subtraversare drum comunal | Cm111-Cm95 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | foraj orizontal | 25 |
| 6 | SbDC 2 |  | Cm169-CG6 |  |  | foraj orizontal | 11 |
| 7 | SbDC 3 |  | Cm75-Cm331 |  |  | foraj orizontal | 13 |
| 8 | SbDC 4 |  | Cm333-CG2 |  |  | foraj orizontal | 10 |

Pe traseul conducte de refulare sunt necesare 3 subtraversari de drum comunal DC29 si o subtraversare de podet, conform tabelului de mai jos:

| Nr. Crt. | Cod lucrare speciala | Tip subtraversare | Tip conducta | Caracteristici conducta activa | Diametru conducta protectie OL [mm] | Tip pozare conducta | Lungime in plan [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SbDCref1 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 27 |
| 2 | SbDCref2 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 18 |
| 3 | SbDCref3 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 6 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 23 |
| 4 | SbPref1 | Subtraversare podet | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | sapatura deschisa | 20 |

### Statie de epurare

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 2736 LE (LE = locuitori echivalenti).

Pe o raza de 150m –   va fi asigurată zona de protectie sanitara și nu se vor amplasa alte constructii.

Suprafata teren pe care se va amplasa statia de epurare ape uzate= 4000 mp (N.C. 55366)

3.2. SITUATIA PROPUSA:

Suprafata teren imprejmuita pentru zona de siguranta a statiei= 1423.02 mp

Suprafata desfasurata Statie epurare = 562.54 mp

Suprafata construita bazin = 289.50 mp

Suprafata alei / platforme carosabile = 508.36 m

Suprafata spatiu verde = 3 156,51 (78,91%)

Regim de inaltime: D+P

H maxim la cornisa = 7.18 m fata de CTA.

POT = 7,23%

CUT = 0,14.

Regim de inaltime: Ds+P

H maxim la cornisa = 7.18 m fata de CTA.

Dimensiunile bazinului in plan sunt următoarele:

•	lungimea este 20.95 m,

•	lătimea este 12.40 m.

Dimensiunile suprastructurii in plan sunt următoarele:

•	lungimea este 21.15 m,

•	lătimea este 12.60 m.

Statia va fi sub forma unei cladiri compacte, modulare: bazinul tehnologic al statiei de epurare este semiingropat si acoperit in totalitate cu o cladire tehnologica, ventilata corespunzator.

Staţia de epurare este o constructie noua dreptunghiulara din beton armat, ingropata partial, cu o suprastructură în cadre cu stalpi din beton armat si grinzi metalice transversale care alcatuiesc acoperisul metalic si inchideri din panouri termoizolate tip sandwich.

| Nr. | Functiune | S. util (mp) | Inaltime (m) |  | Pardoseala | Pereti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ob. 1 STATIE DE EPURARE |
|  | DEMISOL-BAZIN TEHNOLOGIC |
| 1 | Compartiment de aerare – AIR 1 si AIR 2 | 2x50.00 | 5.00 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Tencuieli Hidroizolante pensulabile |
| 2 | Compartiment eliminare fosfor - P | 10.00 | 5.00 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Tencuieli Hidroizolante pensulabile |
| 3 | Compartiment de recirculare, mixare, sedimentare, evacuare - RMSE1, 2, 3 si 4 | 4x18.55 | 5.00 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Tencuieli Hidroizolante pensulabile |
| 4 | Depozit de namol – ST | 31.59 | 5.00 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Tencuieli Hidroizolante pensulabile |
|  | PARTER – CLADIRE TEHNICA- S UTIL PARTER= 84.73 mp |
| 1 | Camera tehnica | 43.16 | 3.50 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Suprafata panou sandwich |
| 2 | Camera suflantelor | 14.96 | 2.50 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile antiderapante | Suprafata panou sandwich lavabile |
| 3 | Toaleta | 4.45 | 2.50 |  | Gresie antiderapanta | Suprafata panou sandwich |
| 4 | Camera operare | 6.86 | 2.50 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Suprafata panou sandwich |
| 5 | Camera deshidratare | 15.30 | 2.50 |  | Solutie hidroizolanta pensulabile | Suprafata panou sandwich |

Componentele stației de epurare:

- Pre-epurare mecanica

- Bazin piston de indepartare fosfor (Bio-P)

- Bazine de aerare (AIR)

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Sistem de aerare bazine AIR

- Bazine sedimentare si recirculare (RMSE )

- Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)

- Deshidratarea namolului cu banda

- Pompa submersibila evacuare namol in exces

- Instalatie de dozare coagulant

- Dezinfectie efluent

- Debitmetru inductiv masura influent

- Debitmetru tip Parshall masura efluent

- Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA.

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apa uzata ajunge in gratarul statiei de pompare de unde este pompata in echipamentul integrat, unde are loc o pre-epurare mecanica grosiera pentru retinerea impuritatilor mecanice.

Din echipamentul integrat, apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de eliminare a fosforului, dupa care prin orificii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE. Zonele de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata astfel incat efluentul evacuat sa corespunda cerintelor impuse.

Depozitul de namol are scopul de a stoca si stabiliza namolul in exces. Compartimentul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru depozitul de namol este prevazuta o suflanta ca sursa de aer separata. Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

- Bazinul este echipat cu sistem de aerare cu bule medii pentru stabilizarea si omogenizarea amestecului.

In bazinul pentru depozitarea si stabilizarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 % substanta uscata.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

Utilități:

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racord la reţeaua de distribuţie a localităţii.

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de alimentare cu apa a localitatii.

Apele reziduale menajere vor fi ghidate in compartimentul de denitrificare.

In clădirea statiei de epurare vor fi prevăzute panouri radiante de încălzire

1.2. Cumularea cu alte proiecte: stația de epurare va fi amplasată in extravilanul comunei Găneasa.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Producția de deșeuri: în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire; în perioada de funcționare deșeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;

Cresterea nivelului de zgomot in statia de epurare este cauzata de functionarea suflantelor care produc aer sub presiune necesar pentru procesul de aerare si pentru stabilizarea aeroba a namolului. Deoarece suflantele sunt plasate in interiorul unei cladiri care reduce nivelul poluarii fonice exterioare, nu va fi depasit nivelul maxim de zgomot prevazut de lege.

Se va asigura pe o raza de 150m – zona de protectie sanitara  și nu se vor amplasa alte constructii .

Cea mai apropiată locuință de află la o distanță de 262m fata de limita terenului pe care se va amplasa statia de epurare.

Conform Adresă nr. 14953/06.12.2023 emisă de DSP Ilfov pentru stația de epurare, nu se consideră necesară efectuarea unui studio de impact asupra sănătății populației.

2.Localizarea proiectului:

Terenul este situat în intravilanul și extravilanul comunei Găneasa, sat Șindrilița și Piteasca conform PUG aprobat prin HCL  nr. 18/2001 prelungit cu HCL nr. 24.2018.

Conform PUG, destinația terenurilor este: zonă pentru căi de comunicații și transportuti – C.

In urma verificarii coodonatelor stereo 1970, investiția nu se află în sit Natura 2000.

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul, conform Adresa emisa de Garda Forestiera Bucuresti inreg la APM Ilfov cu nr. 15041/07.09.2021, se mentioneaza ca nu este afectat fondul forestier national;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul,

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 22/802 din 08.02.2022 eliberat de Primăria comunei Găneasa, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere epurate evacuate in emisar natural, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 1 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005;

- Se va obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In cazul în care soluțiile din avizul emis de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația solicitării revizuirii prezentului act de reglementare;

- Orice reclamație primită după implementarea proiectului va fi rezolvată de către beneficiar;

- A.P.M. Ilfov nu își asumă responsabilitatea pentru eventualul disconfort creat de amplasarea stației de epurare;

-  Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

INTOCMIT,

Consilier principal Iuliana GRIGORAȘ