Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 14893/…...2023

PROIECT

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ..... din 02.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. EUROMOND IMPEX S.R.L. cu sediul în com. Chiajna, sat Chiajna, str. Sf. Nicolae, nr. 15A, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 14893/02.08.2022 cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din datele de 07.12.2022 și 14.12.2022, că “Continuare lucrări începute cu A.C. nr. 4102 din 19.07.2012, construire și amenajare parc distracții, locuri de parcare, spații verzi, alei incintă, împrejmuire, branșamente” propus a fi amplasat judeţul Ilfov, com. Chiajna, sat Chiajna, T 18/1, P 1, nr. cad. 639, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

- proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 13, lit. (a) și pc. 12, lit. (e);

- titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, la sediul Primăriei com. Chiajna, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform punctului de vedere de către ANANP ST București Ilfov transmis pe email și înregistrat la APM Ilfov cu nr. 20253/11.11.2022, în care se menționează că,: ”… după studierea documentației depuse se constată că, proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art. 28 și 281 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modficări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A., conform adresei nr. 13072 din 15.11.2022 emisă de AN Apele Române, inregistrată la APM Ilfov cu nr. 20630/18.11.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul propune continuarea lucrărilor de umplere începute în baza Autorizației de Construire nr. 4102 din 19.07.2012 emisă de Primăria com. Chiajna, prin amplasarea de materiale inerte (deșeuri de constructii si demolari și pamânt din excavații), pe un teren neproductiv, în vederea eliminarii finale a deșeurilor inerte, precum și în scopul consolidarii si amenajarii terenului pentru a putea fi introdus în categoria terenurilor construibile în vederea amenajării unui parc de distracții.

Autorizatia de construire nr. 4102 din 19.07.2012 a fost eliberată de Primaria comunei Chiajna pentru lucrările de ”Amenajare parc distracții, locuri de parcare, spatii verzi, alei incinta, imprejmuire si bransamente la utilitati".

Lucrările se propun pe un teren în suprafață de 65.400 mp aflat în proprietatea S.C. EUROMOND IMPEX S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare nr. 239 din data de 02.04.2002, în baza certificatului de urbanism nr. 17453 din 19.07.2022 emis de Primăria com. Chiajna.

Amplasamentul se învecinează pe latura Nordică cu râul Dâmbovița, care este situat la aproximativ 30,37 m de limita amplasamentului.

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2, alin. a) se instituie zona de protecție a râului Dâmbovița, după cum urmeaza:

- 5 m, atunci când latimea cursului de apa este sub 10 m;

- 15 m, atunci când latimea cursului de apa este intre 10 – 50 m;

- 20 m, atunci când latimea cursului de apa este ≥ 51 m;

Conform Art. 49 alin. 1 ”se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protectie precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora”.

Bilanţul teritorial:

- Situatie inițială proiect – ca urmare a lucrărilor de umplere cu material inert (pământ din excavații și deșeuri nepericuloase din constructii și demolări) realizate în perioada 2012- iulie 2022:

- Suprafață teren:		                      	  65.400,00 m2;

- Volum de umplere realizat		      		555.900,00 m3;

- Cote initiale ale terenului in 2012:           	86,50 mdMN – 92,14 mdMN

- Lucrări propuse prin proiect – faza de umplere cu material inert (pământ din excavații și deșeuri nepericuloase din constructii și demolări) si acoperire cu pământ vegetal (ultimul strat)

a) Situația lucrărilor de umplere la data - iulie 2022:

- Suprafata teren:		                    		      65.400,00 m2;

- Suprafata de umplere realizată :  	                            65.400,00 m2;

- Volum de umplere realizat:	                     	          	     555.900,00 m3;

- Cote ale terenului la data iulie 2022:            90,40 mdMN –  95,00mdMN

- Lucrări propuse prin proiect - lucrări de umplere cu material inert (pământ din excavații și deșeuri nepericuloase din constructii și demolări) si acoperire cu pământ vegetal (ultimul strat) - Faza finala:

- Suprafata teren:		                   		      65.400,00 m2;

- Suprafata umplere:                                      	      65.400,00 m2;

Pe care sunt amplasate următoarele:

  - Suprafata alei carosabile propuse:                  3.355,00 m2;

  - Suprafata containere:  	                                  45,00 m2;

- Volum de umplere:                                     	    245.000,00 m3;

Din care:

  - pamant vegetal: 			     	      90.000,00 m3;

  - pamant din excavații:		   	    105.000,00 m3;

  - material inert din constructii si demolari        50.000,00 m3;

- Cote finale ale terenului:                		 96,50 – 98,00 mdMN

Aleile carosabile mentionate mai sus, sunt variabile pe perioada realizarii lucrarilor de umplere, in functie de situatia si stadiul lucrarilor de umplere realizate.

- Lucrări propuse prin proiect – faza de parc amenajat:

- Suprafata teren:					65.400,00 m2 (100%)

- Suprafata totala amenajata:       		 	  5.280,00 m2

Din care:

- Suprafata alei pietonale: 		  3.355,00 m2

- Suprafata platforma joaca:        	  1.925,00 m2

- Suprafata spatiu verde:         	                     60.120,00 m2 (91,92%)

- Cote propuse: 				      96,50 – 98 mdMN;

- Panta taluz: 						140 - 200;

Indicatori urbanistici propusi – faza parc amenajat:

- POT propus: 8,07%; CUT propus: 0,08

- Activitatea de umplere cu material inert (pământ din excavații și deșeuri nepericuloase din constructii și demolări) constă din urmatoarele operatiuni:

- Receptia calitativa si cantitativa a materialului inert din constructii si demolari și pamântului de excavații

- Verificarea actelor insotitoare ale transporturilor

- Cântărirea materialului inert din constructii si demolari și pamântului de excavații,

- Supravegherea descărcarii materialului inert din constructii si demolari și pamântului de excavații;

- Amplasarea materialului inert pe terenul ce se doreste a fi amenajat in scopul construirii parcului de distractii (operatiuni specifice de descarcare si nivelare)

- Refuzul primirii spre amplasare pentru deseurile inerte carora nu li se cunoaste provenienta.

Pe teren vor fi amplasate urmatoarele:

- Un container metalic cu functiunea de birou administrativ;

- Un impingator frontal;

- Un generator (grup electrogen cu funcționare pe motorina);

- Compostor / vibrator;

- 2 cuburi IBC rezerva de apa pentru stopit în perioadele anului in care datorita vremii se pot genera emisii de praf la descarcare.

Bilanţul estimativ de materiale pe lună:

- Pamant din excavatii: ~ 3.632 m3/luna;

- Deșeuri din constructii si demolari: ~ 1000 m3/luna;

- Combustibil motorina utilizata la functionarea impingatorului frontal: ~ 200 l/luna.

Perioada estimata de realizare a lucrarilor de umplere propuse este de aprox. 36 de luni, cu un program de functionare de 5 zile/ saptamana.

Descărcarea din mijloacele de transport a materialului de umplere si amplasarea acestuia inainte de punere in opera se va realiza în interiorul incintei amplasamentului, care este imprejmuit cu gard de plasă si securizat pentru a se impiedica accesul persoanelor neautorizate.

La fiecare 2 metri de umplutura de material inert se va aseza un strat de minim 30-40 cm de pamant din excavatii.

Către sfârșitul lucrărilor de umplere, penultimul strat se va realiza exclusiv din pământ de excavații, cu grosimea de 1,50m peste care se va așeza ultimul strat de acoperire pana la cota finală a terenului, care se va realiza exclusiv din pământ vegetal, cu grosimea de 1,50m.

Pentru stabilizarea volumelor de umplutura se vor efectua operatii de compactare cu compostor/vibrator a terenului ce va fi amenajat. În cursul compactării, particulele componente solide ale terenului se apropie între ele sub acțiunea unor forțe exterioare, micșorându-se porii și eliminîndu-se surplusul de apă. Compactarea se execută diferențiat în funcție de proprietățile materialului de umplutura.

Procesul de stabilizare se poate aplica cu succes in cazul pamanturilor cu granulatie fina, cum sunt pamanturile argiloase si namolurile. Pentru rezultate favorabile va fi montată și o panza textilă aplicată pe suprafețele înclinate.

La descărcarea din autobasculante pot aparea surse punctuale de emisii de praf in atmosfera (pulberi sedimentabile). Pe amplasament sunt prezente doua rezervoare IBC cu volum de 1 mc, umplute cu apa si utilizate la stropirea materialului inert în perioadele anului in care datorita vremii se pot genera emisii de praf la descarcare.

Rute de transport al materialului de umplutura: transportul se va realiza pe strazile principale din comuna Chiajna, respectiv pe strazile Toamnei, strada Damboviței adiacente investitiei propuse.

- Etapa de amenajare a parcului de distractii:

Proiectul propune amenajarea unui parc de distractii cu următoarele zone de divertisment în aer liber la nivelul solului:

- alei de plimbare cu banci;

- doua zone de joaca pentru copii;

- zona de fitness;

- zone terasate pentru plimbare si belvedere cuprinzand doua terase cu diferenta de nivel ~1,5m realizate în urma sistematizării terenului prin lucrările de umplere (ultimul strat cu grosimea de 1,5m din pamant vegetal), pe cae se vor amenaja  plantatii de arbori si arbusti cu rol de stabilizare a solului., inclusiv folie geotextilă pentru o protectie suplimentara impotriva alunecarilor de teren.

Imprejmuirea terenului se va face cu garduri transparente de 2 metri inaltime din care 0,6m soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor putea fi si opace si vor avea inaltimea de 2,5 m.

Parcarea autovehiculelor vizitatorilor se va realiza în cadrul parcarile publice existente in vecinatatea terenului.

Program de funcționare parc propus:

- vara: program: vineri: 12:00 – 21:00; sambata si duminica: 10:00 – 21:00;

- iarna: inchis.

Asigurare utilitati apă - canalizare menajeră și pluvială:

- Conform adresei nr. 10698/26.09.2022 emisă de A.N. APELE ROMÂNE, în incinta parcului nu sunt prevăzute rețele de alimentare cu apă și canalizare, la intrarea în parc, urmând a fi amplasate toalete ecologice.

- Apele pluviale vor fi colectate prin intermediul unor rigole din pământ și evacuate prin înfiltrare la teren.

Alimentarea cu energie electrică :

Energia electrică va fi asigurată din reţeaua de energie electrică din zona amplasamentului în baza unui contract incheiat cu un furnizor care operează pe raza com. Chiajna.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Nu este  cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada lucrărilor de umplere și pe perioada de funcționare a parcului de agrement vor fi colectate selectiv, în containere adecvate amplasate în spatii special amenajate şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor de umplere emisiile vor consta în principal în praf și zgomot generate din activitatea de transport și din exploatarea utilajelor folosite în cadrul operațiilor de umplere.

Pentru prevenirea și diminuarea emisiilor punctuale de praf în atmosferă (pulberi sedimentabile) rezultate de la descărcarea materialului inert din autobasculante, pe amplasament sunt prezente doua rezervoare IBC cu volum de 1 mc, umplute cu apa, care sunt utilizate la stropirea materialului inert în perioadele anului în care datorita vremii se pot genera emisii de praf la descarcare.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta în zonă.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 17453 din 19.07.2022 emis de Primăria com. Chiajna, în baza prevederilor P.U.G. aprobat cu H.C.L. com. Chiajna nr. 7/25.02.2015, funcțiunea zonei: zona Va – zonă verde pentru agrement, activități sportive (inclusiv auto-moto-velo), turistice și de agrement, aflat în extinderi față de intravilanul de la 01.01.1990, POTmax= 15%, CUTmax = 0,45mpAD/mp teren, regim maxim P – P+2E.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: râul Dâmbovița este situat la o distanță de cca. 30,37m de latura nordică a amplasamentului;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact redus asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Este interzisă realizarea lucrărilor de umplere cu alte tipuri de materiale inerte în afara pământului din excavații și a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări. Este interzisă realizarea lucrări de umplere cu deșeuri din materiale de constructie contaminate cu substante periculoase.

-  Gospodărirea materialului inert folosit pentru lucrările de umplere  se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Se va asigura o zonă de protectie împotriva alunecărilor de teren cu lățimea de 10m fata de vecinătăți, măsurată de la limita amplasamentului pana la inceputul primei terase a parcului.

- Se vor planta arbori cu rol de stabilizare a umpluturilor si cu rol peisagistic: aluni, nuci, salcami, ienuperi, precum și folie textilă aplicată pe suprafețele înclinate

- Se vor asigura locuri de parcare a autovehiculelor vizitatorilor în parcarile publice existente in vecinatatea terenului.

- Către sfârșitul lucrărilor de umplere, penultimul strat se va realiza exclusiv din pământ de excavații, cu grosimea de 1,50m peste care se va așeza ultimul strat de acoperire pana la cota finală a terenului, care se va realiza exclusiv din pământ vegetal, cu grosimea de 1,50m.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificări și completări ulterioare.

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 17453 din 19.07.2022 emis de Primăria com. Chiajna, precum și prin avizele sau acordurile emise/ solicitate prin acesta.

- Se vor respecta condiţiile impuse conform Regulamentului General aferent P.U.G. al comunei Chiajna, aprobat cu H.C.L. nr. 7/25.02.2015.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare, se vor încadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 Anexa 2 - NTPA 002/2002, modificat și completat de H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate direct la spațiile verzi din incinta, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 Anexa 3 - NTPA 001/2002, modificat și completat de H.G. nr. 352/2005.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-  Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu completări şi modificări ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra lucrărilor și amenajărilor propuse prin proiect.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul lucrărilor de umplere sau de amenajare parc, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Pe perioada lucrărilor de umplere, se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona amplasamentului prin utilizarea a doua rezervoare IBC cu volum de 1mc, umplute cu apa, care sunt folosite la stropirea materialului inert în perioadele anului în care datorita vremii se pot genera emisii de praf la descarcarea în situ.

- La ieşirea de pe amplasament, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata lucrărilor de umplere și de amenajare parc se vor monta panouri de protecţie.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale. Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria comunei Ștefăneștii de Jos. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

- După realizarea lucrărilor propuse prin proiect, se va solicita și se va obține autorizație de mediu pentru desfășurarea activității, conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completări și modificări ulterioare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

# Corina Ecaterina NECULA CIOCHINĂ

Întocmit,

# Consilier superior Simona Livia CREȚU