PROIECT NR. 1198 P/2022

DOCUMENTATIE TEHNICA

FAZA ACORD DE MEDIU

DEZAFECTARE CORP C1,C2,C3,C4 C5

SI

CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 3 POMPE MULTIPRODUS+1 POMPA MOTRINA+UNITATE SKID +COPERTINA PROTECTIE SKID,ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICA, RACORD RUTIER,IMPREJMUIRE,UTILITATI

ORAS BRAGADIRU

CENTURA BUCURESTI NR 2-8

JUDET ILFOV

BENEFICIAR

SC UNITED CEMENT GROUP SRL

PROIECTANT

SC REMARK VISIO SRL

BUCURESTI

2022

RC J 40/14067/2011

Anexa nr. 5 E /LEGEA 292/2018

MEMORIUL DE PREZENTARE

IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

- Denumirea  proiectului :

DEZAFECTARE CORP C1,C2,C3,C4 C5  SI CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 3 POMPE MULTIPRODUS+1 POMPA MOTORINA+UNITATE SKID +COPERTINA PROTECTIE SKID,ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICA, RACORD RUTIER,IMPREJMUIRE,UTILITATI

AMPLASAMENT :LOCALITATEA BRAGADIRU, CENTURA BUCURESTI NR 2-8 JUDET ILFOV

Teren este in proprietatea  societatii  SC UNITED CEMENT GROUP SRL,cu suprafata de 9862 mp , conform Carte funciara115912, numar cadastral 115912,conform Contractului de vanzare atasat.975/507/01.08.1996

II. Titular

SC UNITED CEMENT GROUP SRL

Sediul :Municipul  Bucuresti Sector. 1 Str ,NICOLAE CARAMFIL NR 18

- Numele persoanelor de contact: ileana.schinagel@remark.ro

- responsabil pentru protecţia mediului: arh Ileana Schinagel 0722200588

III. Descrierea proiectului

a)rezumatul proiectului:

Beneficiarul intentioneaza sa dezafecteze obiectele existente in incinta proprietate respectiv corpurile C1,C2,C3,C4,si C5 si sa edifice o Statie de distributie carburanti cu 3 pompe,1 pompa rapida motorina,unitate skid GPL,copertina protectie skid,elemente de semnalistica racord rutier imprejmuire si utilitati.

b) justificarea necesitatii proiectului:Beneficiarul intentioneaza sa valorifice terenul in proprietate pentru servicii comerciale de carburanti auto si comert complementar lor prin dezafectarea obiectelor existente care sunt in grad de uzare,si edificarea obiectivului pretabil pe acest amplasament.

c)valoarea lucrarii se estimeaza la cca 3500000 roni  perioada de implementare propusa: 12 luni

d) propunerea  de amplasare a obiectivelor componenete :conform planul de ampalsare studiat si aprobat de beneficiar

e)proiectul de construire Statie Distributie Carburanti  se studiaza pe terenul in proprietate ,avand suprafata de 9862  mp

  - Componenta obiectelor ce se vor dezafecta  sunt :

1.1.1 CORP C1 -  Constructie parter,.

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  halei a fost de depozitare materii prime  pietris, ciment agregate marunte .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   4,70 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 1370,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Descriere functionala:

Fuctiunea  halei a fost de  depozitare  materii prime  pietris, ciment agregate marunte .In prezent este inchisa.

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare.

1.1.2. CORP C2 -  Constructie parter

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  constructiei anexa  a fost de intretinere  a platformei..

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   3,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 85,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

1.1.3. CORP C3 -  Constructie parter,

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  cladirii  fost de paza incinta .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   3,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 29,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

1.1.4. CORP C4 -  Constructie parter,

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  cladirii  fost de paza incinta .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   2,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 18,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

1.1.5. CORP C5 -  Constructie exterioara rampa si peron acces auto ,

-Structura platforma beton

-functiunea a fost de manevrare ,stationare auto pentru incarcari agregate. .

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 300,00 mp

| BILANT TERITORIAL EXISTENT | EXISTENT |
| --- | --- |
|  | MP | % |
| CONSTRUCTII CE SE DEZAFECTEAZA | 1802 | 18.4 |
| PLATFORME | 5874 | 62.5 |
| PIETONAL | 0 | 0 |
| ZONA VERDE | 2164 | 22 |
| TOTAL ZONA STUDIATA | 9840 | 100 |
| SUPRAFATA CONSTRUITA | 1802 | 18.4 |
| SUPRAFATA DESFASURATA | 1802 | 18.4 |
| POT EXISTENT | 18.40% |
| CUT EXISTENT | 0.18 |
| POT PROPUS | 0 % |
| CUT PROPUS | 0 |

Descriere obiectiv Statie Distributie carburanti ;

2.1 Proiectul de Construire Statie de Distributie Carburanti se va studia pe terenul eliberat de cosntructiile existente  .

Statia de distributie carburanti  ce va  cuprinde obiectele :

- Magazinul cabina vanzare  suprafata construita de 			217,10 mp.

- Terasa 								24,90 mp

- Container depozitare 						15,00 mp

- Copertina protectie peron pompe suprafata de 			215,40 mp

- 3 Pompe multiprodus, Q510-T 4-8

- 1 pompa cu debit marit Q 510T1-2

- Distribuitor add blue

- Parcul de rezervoare subteran cu 2 rezervoare bicompartimentate de cate 60 mc fiecare

- Rezervor subteran addblue

- Camin guri de descarcare

- Bloc de aerisire  rezervoare

- Unitate servire aer – apa

- Separator de hidrocarburi

- Totem -pilon

- Platforma  deseuri menajere

- Steaguri

- Semnale luminoase

- Unitate distribuire gaz auto skid GPL

- Copertina protectie skid gpl 						4,00 mp

- Platforma descarcare cisterna

- Unitate incarcare baterii  autostatie de epurare

- Bazin retentie apa rezerva apa ISU 55 mc

- Hydrant de incendiu

- Camin put forat  pentru alimentare cu apa echipat cu apometru

- Bazin retentie ape pluviale 2x60 mc

- Parcare auto

- Imprejmuire

- Spatii verzi

Aliniamentul fata de vecinatati :

Nord           - CFR

Sud             -SOSEAUA DE CENTURA BUCURESTI

Est              CONSTRUCTIE INDUSTRIALA  PARTER /PARTIAL ETAJATA p+3

Vest            - CONSTRUCTIE  INDUSTRIALA PARTER

| BILANT TERITORIAL | PROPUS |
| --- | --- |
|  | MP | % |
| TEREN | 9840 |  |
| ZONA PROPUSA PENTRU DEZVOLTARE | 4080 |  |
| LOT PROPUS PENTRU STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI | 5760 |  |
| CONSTRUCTII | 472.40 | 8.2 |
| CIRCULATII AUTO | 2972 | 52 |
| CIRCULATII PIETONALE | 218 | 3.8 |
| ZONA VERDE | 2070 | 36 |
| POT PROPUS | 8.2 % |
| CUT PROPUS | 0.08 |

*Principalele  procese tehnologice desfasurate  in obiectivul  dezafectat au fost :

Depozitare materiale de construcvtie brute: nisip, agregate usoare, fier beton, gestionare materiale in depozitare custodie etc

* Principalele  procese tehnologice   ce se vor  desfasura in noul obiectiv de statie distributie carburanti vor

fi de Distribuire carburanti :

Activitatea specifica ce se  desfasoara  in  statie va fi  primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform

cod CAEN:

4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule

Statia de distributie carburanti este proiectata sa solutioneze primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere.

Tehnologia adoptata va fi la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si livrarii produselor petroliere in statiile de distributie cu carburanti ale autovehiculelor

- Montarea a 3 pompe MPD+ 1 POMPA HGV , bifrontale, cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si cu conducta de retur la rezervoare)

-montarea unui skid GPL auto cu capacitatede 5000l

- Montarea unei guri de descarcare produse petroliere cu bloc de aerisire vapori

- Bloc de aerisire cu recuperarea compusilor organic volatile (COV) de la pompa, rezervoare si gura de descarcare

- Montarea a 2 rezervoare cu pereti dubli, orizontale, bicompartimentate/ 60 mc,cu instalarea unui sistem de gestiune integrat   :

- EFIX Motorina 51  	          	          1/1 rezervor	         1x 40 m3

- EFIX S Motorina 55 Diesel              1/2   rezervor        1x 20 m3

- EFIX Benzina 95    	           2/1 rezervor	         1x 40 m3

- EFIX S Benzina 98                           2/2 rezervor           1x 20 m3

T O T A L           =    120 m3

-Montare aunui rezervor subteran de 20 mc ad blue in rezervor cu manta dubla

-  Copertina metalica ce protejeaza peronul cu  pompele multiprodus;

-  Insule de postare pentru pompe;

-  Epurarea apelor considerate poluate prin  separator de hidrocarburi de la platforma carosabila.

Procesul   tehnologic  complementar

- Serviciul complementar de comercializare produse, alimentatie publica, este organizat pe functiuni in spatii amenajate ale cabinei

- Spatii sanitare pentru public si personal

Cabina statie este o cladire cu functiuni civile mixte (administrative, comert, alimentatie publica):

- Regim de inaltime:		          parter   H  =   4,00 m

- Suprafata construita / desfasurata	  Sc/d   =  217,00 mp

|  | incapere functiune Suprafata mp P01 Spatiu vanzare 112,58 P02 terasa 23,80 P03 Camera de preparari gastro 11,23 P04 Camera receptie marfa 8,75 P05 Camera oficiu/spalator 8,55 P06 Camera vestiar personal 7.98 P07 Grup sanitare personal 6,45 P08 Birou personal 9,25 P09 Spatiu tehnic 5,95 P10 Circul ;atie 19,20 P11 Rezerva marfa almentara 10,65 P12 Camera congelare 6,00 P13 Camera refrigerarew 13,45 P14 Rezerva marfa nealimentara 10,20 P15 Hol grupuri sanitare public 9,10 P16 Grup sanitar femei public 10.98 P17 Gr sanitar barbati 12.40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc CABINA II (P 118)

Utilitati :

- Apele uzate menajere provenite din igienizarea spatiilor cabina  sunt  dirijate la separatorul de grasimi cu debitul Q=2 l/s si apoi evacuate la bazinul vidanjabil etans din beton armat cu capacitatea de 30 mc;

- Apele pluviale conventional curate de pe acoperis cabina, copertina sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare interna si  dirijate catre bazinul de stocare ape pluviale din incinta cu care se vor uda spatiile verzi partial /sau evacuate in surplus prin vidanjare.

- Apele pluviale provenite din zona carosabila sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar si dirijare catre separatorul de hidrocarburi si apoi stocate in bazinul de ape pluviale cu capacitatea de 60 mc

- Alimentarea cu energie electrica se asigura de la reteaua electrica din zona din punctul de bransament proiectat

- Accesul si iesirea din incinta se va realiza prin racordarea la  drumul public Soseaua de Centura.

Regimul de functionare

Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe  o durata de 15 ani.

Numar de personal

Numarul total al personalului angajat va fi de 20, organizati in trei schimburi

** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute în "Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004-03 ,NP037/99

si cerintele avizatorilor nominalizati in certificatul de urbanism emis de primaria locala.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE si CONSTRUIRE OBIECTIV-

IV.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Lucrarile de demolare proiectate se refera la intregul amplasament din incinta prevazand:

- dezafectarea tuturor instalatiilor

- constructiilor de pe amplasament: conducte tehnologice,

- Dezafectarea platformelor.

- Constructiile propuse spre demolare sunt debransate de la retelele utilitare adiacente arnplasamentului.

Constructia parter si etaj existent ce se demoleaza este realizata din zidarie de caramida si structura cadre beton armat cu regim de inaltime parter+etaj

Operatiunile  de demolare nu necesita mijloace mecanice  deosebite sau utilaje grele.

# Etapa de organizare de santier:Cuprinde  evaluarea  amplasamentului  sub  aspectul  pozitionarii  utilajelor,

'-stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, closete ecologice, etc.)

# Etapa de demolare

Etapa de demolare se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu­ zise si include totalitatea operatiilor de natura sa transforme  actuala reprezentare a amplasamentului continand constructii supraterane si amenajari subterane in teren liber.

Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate de la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea materialelor valorificabile catre reprezentantii autoritatii locale ( metal, lemn, neferoase- cabluri).

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

=Demolarea constructiilor din beton si zidarie; Demolarea tuturor anexelor;   Dezaf ectarea retelelor tehnologice;

    - Demolarea  sistemului  de canalizare  interioara,

    - Demolarea  retelei  de termoficare

    - Demontarea instalatiilor electrice

    - Demolarea imprejmuirilor interioare

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii 	Se vor identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. Structurile includ acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton simplu sau armat, resturi tevi instalatii pozate ingropat.Corpurile de cladire -constructiile se vor demola complet inclusiv fundatiile.Structura se va demola in ordine inversa  construirii acesteia  ( pornind  de la planseu etaj la planseu parter).

Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/ taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora.

Pentru desfacerea structurii metalice se va utiliza macaraua. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.Se va  imprejmui  constructia  ce urmeaza  a fi demolata,  iar la punctele  de acces  spre locul de  demolare  se vor  instala  pancarte  de avertizare.

Demolarea partilor   componente . ale  cladirilor  trebuie  astfel  executate  incat  demolarea  unei parti  din  cladire  sau  a  unui  element  de  constructie  sa  nu  atraga  prabusirea neprevazuta  a altei parti  .

Se va  folosi plasa antipraf  pentru a evita praful rezultat ( pe portiuni) tronsonae din cladire vor fi stropite cu apa. n cazul  unui  front  mic  de  lucru,  sau  al  unei  rezistente   si  stabilitati insuficiente a elementelor  ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu   centuri de siguranta de elemente fixe si rezistente  a

Plansele din beton armat se sparg pe bucati  incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe.felii mid. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se transporta la locuri de depozitare special amenajate si autorizate.

Se trece la desfacerea zidurilor, de sus in jos pe toata suprafata constructiei evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi (prin demolarea cornpleta a unui perete transversal celalalt nu rnai are sprijinul de contrafort necesar stabilitatii lui).

Ca regula generala, retelele de conducte aflate in incinta vor fi dezafectate si indepartate. Caminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate inclusiv radierul iar groapa la fel ca si traseele .conductelor vor fi umplute cu material de umplutura, suprafata fiind refacuta prin umpluturi la un finisaj similar cu eel al zonei inconjuratoare . Toate tevile purtatoare de apa se vor goli de apa si namol ( dupa caz) inainte de inceperea activitatii de demolare.

# C. Etapa de inchidere

Aceasta  etapa se refera  la finalizarea  lucrarilor  de demolare si pregatirea terenului

Retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;

Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor tehnologice sunt urmatoarele:

- Zona de lucru va fi  delimitata.

- Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii.

- Se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta in care se afla instalatiile si din incintele ce urmeaza a fi demolate.Inceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste lucrari.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare

Se atrage atentia asupra urmatoarelor:

A nu se manevra cu foc deschis deoarece exista material combustibil.

La desfacerea invelitorii, a sarpantei si a planseului se vor folosi centuri de siguranta si podine provizorii si se cerceteaza inainte de folosire starea de rezistenta a elementelor pe care se circula.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii cladirilor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate inmunca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitare temporara  a molozului si a materialelor  valorificabile, urmand  ca materialelevalorificabile sa fie predate reprezentantilor legali ai autoritatii locale iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.

incarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 si H.G. 856/2002.

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare-80 km Bulgaria

- nu este cazul

In conformitate cu certificatul de urbanism emis de Primaria Bragadiru, se va edifica o statie de distributie carburanti pe terenul eliberat de constructiile existente C1,C2,C3,C4,C5 .

Terenul fiind  intravilan, nu este localizat  in  raport incidental cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:cf extras cf atasat si extras plan cadastral atasat

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:in prezent terenul este ocupat cu constructii C1,C2,C3,C4 C5 care se demoleaza ,eliberand frontul de lucru pentru obiectivul propus.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;-se vor respecta paramentrii urbanistici aprobati de Autoritatea emitenta Serviciul Urbanism PM Bragadiru

- arealele sensibile;-nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  anexa carte funciara teren

-planul de  amplasare statie distributie carburanti-atasat

V.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului de construire Statie Distributie carburanti, în limita informaţiilor disponibile:

/Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, /evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Functiunea de statie distributie carburanti ce se va  implementata in structura urbanistica a zonei prin functionare autorizata si monitorizata de autoritatile locale  ,  se considera ca  fiind  nesemnificativa  asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nesemnificativ

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului = parametrii functionali standardizati

- probabilitatea impactului=nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului = nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor aplica conformari cu legislatia in vigoare .

- natura transfrontieră a impactului = nu este cazul

VI.SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

* Protectia calitatii apelor

# Datorita dotarilor si specificului obiectivelor  dezafectate nu rezulta ape uzate.

In etapa de dezafectare,  tehnologia de executie a lucrarilor si masurile adoptate in incinta organizarii de santier.se vor  reduce  riscurilor de poluare a apei,se vor lua urmatoarele masuri:

-daca in procesul de demolare rezulta periculoase (  · azbociment,  materiale bituminoase)acestea se vor stoca in recipienti etansi.

-se vor delimita  zonele de depozitare temporara pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor (deseuri metalice, moloz, sticla etc.) si pentru deseurile menajere;se va intocmi o conventie cu autoritatea locala de preluare a deseurilor pe specific

* Protectia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se constituie in surse de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor si  anume praful, precum si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.

Pentru  perioada de dezafectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

-Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conf ormitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

-Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul) Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

-Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului.

*Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Singura sursa de poluare este zgomotul produs de echipamentele angrenate in activitatea de demolare si dezmembrare a instalatiilor, care va crea un disconfort pentru personalul angrenat in aceasta activitate.

Zgomotul si vibratiile produse de functionarea echlpamentelor si utilajelor de demolare vor inregistra valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucrari de demolare in timpul noptii.

Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitata, de circa. 2 saptamani.

* Protectia  impotriva  radiatiilor  .

Activitatea de demolare si dezafectare a structurilor si platformelor din incinta, nu va genera radiatii electromagnetice , radiatii ionizante si nici poluare biologica.

*Protectia solului si subsolului:

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul functionarii . Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica instalatiile exterioare .

Pe durata de executie a lucrarilor de dezafectare -demolare, sursele de poluare a solului ar putea fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea pe amplasament si scurgerile de carburanti/uleiuri de la utilaje.

Deseurile generate in urma activitatii de demolare vor fi depozitate pe sorturi(tipuri - ex. : azbociment, materiale bituminoase) in recipient etansi si  predate, agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

Prin tehnologiile de demontare si dezafectare prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau  in  subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a subsolului.

Pentru evitarea unei poluari accidentale a solului se recomanda ca evacuarea deseurilor rezultate din demolare sa fie evacuate de pe amplasament progresiv si folosirea de utilaje si echipamente in buna stare de functionare.

Masuri propuse pentru protectia solului sisubsolului:

Accesul auto si  parcarea auto  pe  suprafetele prevazute cu aceasta destinatie;

Zone  amenajate  pentru  depozitarea  deseurilor  prin  impermeabilizarea suprafetelor utilizate si asigurarea impotriva imprastierii;

.* Protectia  ecosistemelor  terestre  si acvatice

Obiectivul supus demolarii reprezinta o incinta delimitata ce va fi securizata pe perioada demolarii. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate prin lucrarile de demolare proiectate.Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre .

*Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile propuse au in vedere aducerea terenului la starea :curatat si eventual nivelat lasandu-se pregatit pentru noi constructii.

Cele mai apropiate zone rezidentiale sistematizate sunt situate la distante relativ mari, insa este putin probabila crearea unui disconfort in zonele cu aceasta folosinta.

In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma  lucrarilor  de demolare  vor rezulta  urmatoarele  tipuri  si cantitati de deseuri :

| Codul deseului | Denumirea deseului | Cantitatea estimata |
| --- | --- | --- |
| 10 1103 | Deseuri din sticla | 0,95 to |
| 17 0101 | Beton | 865 to |
| 17 0102 | Caramizi | 1148,56 to |
| 17 0106* | Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi,materiale ceramice cu continut de substante periculoase | 90 mc |
| 17 04 05 | Fier si otel | 45 to |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0,50 to |
| 17 05 03* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 200,00 mc |
| 17 06 04 | Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01si 17 06 03 | 4,62 to |
| 17 06 05* | Materiale de constructii cu continut de azbest | 0 to |

17 0101 - Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice  rezultate  in  urrna dernolarii constructiilor, platforrnelor betonate.

17 0106*   - Amestecuri sau fractii de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice cu continut de substante periculoase ; Deseurile rezulta din dernolarea fundatiilor, a caminelor, platformelor si echipamentelor la care au avut loc scurgeri accidentale de substante ( uleiuri, motorine).

17 04 05 - Fier si otel . Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor - ferrne metalice ale acoperisurilor, armaturi in betoane.

17 04 11- Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10. Deseurile vor rezulta in urrna dezafectarii retelei electrice aeriene si subterane.

17 05 03*  - Pamant si pietre cu continut de substante periculoase. Deseurile vor rezulta in urrna eventualelor scurgeri accidentale de carburant, uleiuri folosite in procesul de demolare.

17 06 04 - Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03. Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor cu invelitori din carton bitumat.

Dintre acestea, posibile  deseuri  valorificabile sunt cele din tabelul  de  mai                             jos :

| Codul deseului | Denumirea deseului | Cantitatea estimata |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Moloz betoane, zidartii bca | 865 to |
| 17 04 05 | Fier si otel | 45 to |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat Cele specificate la 17 04 10 | 0,50 to |

Deseurile nepericuloase rezultate din molozuri( beton, caramida, tigla, mortare, lemn putred) care nu pot fi valorificate vor fi eliminate in depozite autorizate , iar materialele valorificabile vor fi predate catre reprezentantii legali ai autoritatii locale.

Depozitarea molozului la spatii special amenajate cade exclusiv in sarcina executantului.

In  timpul executiei	lucrarilor executantul raspunde in fata organelor	s1 organismelor competente( Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu) de  depozitarea  legala  (  selectiva) a deseurilor  si  materialelor  rezultate  din demolare.

VI.1DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

-Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare-

- nu este cazul

Pe terenul eliberat de constructii, se propune edificarea statiei de distributie carburanti respectand normele de proiectare conform: NP004/ 03 , OMTCT 1395/2006 P118/2005 NP037/99  :

In conformitate cu certificatul de urbanism emis de Primaria Bragadiru

incadrare in zona;

Terenul este intravilan, si nu este localizat  in  raport incidental cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:cf extras cf

coordonate stereo

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:in present terenul este liber de constructii.-nu este cazul

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;-se vor respecta paramentrii urbanistici aprobati de Autoritatea emitenta Serviciul Urbanism PM Bragadiru

-- arealele sensibile;-nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  anexa carte funciara teren:

-plan amplasare statie distributie carburanti-atasat :

-conform cu Certificat de urbanism şi planurile-anexă C.U nr.1618/22.11.2022

VI.2 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Intrucit functiunea de statie distributie carburanti este implementata in structura urbanistica a zonei de trafic intens al centurii Bucuresti   se considera ca fiind  nesemnificativ  asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nesemnificativ

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului = parametrii functionali sunt la aceeasi capacitate ca cei anteriori etapei de modernizare

- probabilitatea impactului=nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului = nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor aplica conformari cu legislatia in vigoare .

- natura transfrontieră a impactului = nu este cazul

a)  PROTECTIA CALITATII APELOR

- Apele uzate ce rezulta din exploatarea obiectivului  sunt reprezentate de :

- apele uzate menajere rezultate din exploatarea grupurilor sanitare interioare pentru public si personalul muncitor cat si din punctele de folosire a apei  la cabina ;

- apele poluate colectate de pe platforma carosabila , pluviale si de spalare a platformei aferente  pompelor de distributie de produse petroliere, care vor antrena eventualele pierderi de combustibili si ulei,

- apele pluviale poluate din zona gurii de descarcare

- Sursele de poluanti pentru ape:

-Eventualele scurgeri de produs petroliere de la peroanele de alimentare pompe si de la platforma de stationare a cisternei de  descarcare produse petroliere

-Apa menajera de la grupurile sanitare amenajate si de la oficiu de preparare gastro

- Colectarea si epurarea apelor uzate

Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare a incintei si se evacueaza la bazinul vidanjabil etans cu capacitate de 30 mc din incinta.

- Apele  pluviale aferente platformei carosabile incinta nu depaseste debit maxim de  de maximum 50 dmc/luna; pentru aceasta valoare estimata se va  proiecta introducerea unui separator de hidrocarburi de 3 l/s  in reteaua de canalizare de incinta.Dupa procesul de epurare, apele iesite din separatorul de hidrocarburi precum si apele  meteorice se evacueaza  la bazinele de stocare ape din incinta cu capacítate de 2x60 mc

- Caracterizarea zonei de amplasare

In zona nu  exista retea de canalizare ape menajere

In zona nu exista retea alimentare cu apa potabila.

- Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic

Pentru noua investitie se adopta urmatoarele solutii:

- Alimentarea cu apa potabila :put forat echipat cu camin apometru

- Evacuarea apelor uzate menajere la bazinul vidanjabil etans cu capacitate de 30 mc

- Evacuarea apelor pluviale la bazinul de stocare ape pluviale evacuate prin vidanjare cu capacitate de 2x60 mc

- Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa

Conf.  STAS 4273/83 categoriile constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				categ. 3

- canalizare				            categ. 4

- aparare contra inundatiilor			categ. 4

Clasele de importanta ale constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				clasa III

- canalizare				            clasa IV

- aparare contra inundatiilor			clasa IV

fiind constructii definitive, de importanta locala.

b) PROTECTIA AERULUI

Surse de poluanti pentru aer

Noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii:

( incarcarea rezervoarelor subterane;

( livrarea produselor petroliere la pompe;

( gazele de ardere produse de masinile care se vor alimenta la benzinarie, precum si de autovehiculele parcate.

Aceste noxe sunt reprezentate in principal din compusi organici volatili (hidrocarburi, aldehide etc), oxizi de carbon si de azot, compusi organici cu plumb.

Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare si regimuri de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Poluant | Concentratie | Mers in gol | Acceleratie | Deceleratie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAS | MAC | MAS | MAC | MAS | MAC |
| Oxid de carbon | % | 7,0 | urme | 1,8 | urme | 2,0 | urme |
| Hidrocarburi | % | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 1,0 | 0,03 |
| Oxid de azot | ppm | 30,0 | 60,00 | 650,0 | 250,00 | 20,0 | 30,00 |
| Aldehide | ppm | 10,0 | 20,00 | 10,0 | 10,00 | 200,0 | 30,00 |

MAS - motor cu aprindere prin scanteie;

MAC - motor cu aprindere prin comprersie.

Nu se cunosc datele cu privire la compusii organici cu plumb.

Masurile de protectie prevazute conform proiectului, in vederea diminuarii la maximum a cantitatilor de noxe evacuate :

Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici volatili rezultati din operatiile de livrare catre consumatori a produselor petroliere:  benzine auto si motorina.

Poluantii caracteristici acestor surse sunt compusi organici volatili reprezentati de hidrocarburi, in principal din grupa benzinelor (heptan).

Pentru limitarea poluarii aerului datorata pierderilor prin evaporare s-a luat masura colectarii vaporilor de benzina evacuati la incarcarea rezervoarelor subterane si introducerea lor printr-un sistem de conducte in  spatiul de vapori al autocisternelor.

Prin adoptarea acestei tehnologii de recuperare a vaporilor, practic s-a eliminat aceasta sursa de poluare a aerului.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin la alimentare. Avand in vedere fluenta activitatii de distribuire a carburantilor si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii si alimentarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzator, in cladirea statiei de distributie carburanti a fost prevazuta un sistem de incalzire climatizare cu agent electric. Proiectul este intocmit in conformitate cu prevederile Normativului I 13/2012 si a standardelor in vigoare.

Neexistand posibilitati de poluare accidentala sau avarie, nu s-au prevazut sisteme speciale de protectie sau de alertare a populatiei.

c) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR

Nu este cazul

d). PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul

e) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In perioada de exploatare curenta a Statiei Distributie Carburanti pentru a nu polua solul cu produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:

( evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;

( impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:

( rezervoarele cu pereti dubli lestati pe un radier de beton armat

( dotarea rezervoarelor cu aparate de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului. Ansamblul format din rezervoarele montate subteran  si aparatul de detectare a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluarea  subsolului.

( programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masurarea si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si a celor livrate la pompa;

( montarea conductelor de polietilena de inalta densitate pentru transportul produselor petroliere.

( se prevad sisteme de canalizare separate pentru toate tipurile de ape uzate care reduc posibilitatea infiltratiilor in sol

- se vor executa 2 foraje de monitorizare subsol

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Amplasarea statiei de distributie carburanti in zona descrisa creeaza un aspect arhitectural modern si adecvat si nu afecteaza imprejurimile din punct de vedere ecosistem. Se vor planta arbusti rasinosi orizontali in grupuri, gard viu si peluza gazonata.

g) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură, sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie.

S-a evidentiat ca impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este strict local. Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate la statiile aflate in functiune, scad foarte accentuat odata cu cresterea distantei fata de sursa.

Avand in vedere aceste constatari se estimeaza ca in zona nu vor apare probleme deosebite.

Amplasarea obiectivului se proiecteaza in functie de distantele normate de proiectare conform NP004-03,NP037/99  OMTCT 1395/2006, respectiv P118/99.

h) GOSPODARIREA  DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri produse  :

- deseuri menajere si asimilabil menajere

- deseuri de ambalaje  - carton, hartie, material plastice

- slamuri rezultate din procesul de preepurare locala

- industriale - depuneri lichide si semisolide pe fundul rezervoarelor

Deseuri colectate :

- uleiuri uzate de motor, de transmisie si ungere.

- deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase

Deseurile periculoase sunt reprezentate de:

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de curatare a rezervoarelor de   stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi).

- bidoanele goale de ulei auto folosite

- uleiurile auto uzate – resturi din bidoanele uilizate

Deseuri stocate temporar :

- deşeurile de ambalaje (hârtie şi carton , materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se vor stoca temporar, pe categorii, în containere amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- uleiurile uzate se vor depozita temporar în butoaie etanse, amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- şlamuri provenite din procesul de preepurare locală a apelor uzate, reziduuri din rezervoare – vor fi evacuate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseurile de ambalaje (hartie, carton si material plastic) vor fi predate la unitati specializate in valorificarea acestora

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare  si vor fi transportate de firma autorizata

- uleiurile uzate vor fi transportate si valorificate de unitati specializate si autorizate pentru acest tip de activitate.

- bidoanele goale de ulei auto folosite vor fi predate conform Anexa 3/HGR 662/2001 catre persoanele juridice autorizate pentru colectarea, transportul si valorificarea acestora.

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului:

- depozitare pe platforma betonata si imprejmuita din incinta, in pubele PVC pe sorturi de deseuri si  evacuarea auto.

- evidenta cantitatilor de deseuri produse si colectate cf. HG 856/2002

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :

-deseurile menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de spec ialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii.

- deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

- deseurile periculoase periculoase vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate

Se vor respecta prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

i) GOSPODARIREA  SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Substanţele şi preparatele periculoase sunt reprezentate de:

- benzina si motorina comercializate in statia de distributie carburanti

- uleiuri minerale si sintetice comercializate in cabina statiei

Modul de gospodărire :

- Ambalare: nu este cazul;

- Transportul de benzina si motorina până la alimentarea staţiei se va efectua cu autocisterne ale distribuitorilor autorizati

- Depozitarea

▪ benzine şi motorine în 2 rezervoare metalice,  bicompartimentate de 60 mc, cu pereţi dubli amplasate subteran pe radier de beton, capacitate totala 120 mc  echipate cu sistem automat de masurare pentru semnalarea pierderilor de produs si cu sistem de recuperare a vaporilor de COV

▪ produse de lubrefiere si raciere in spatiul comercial din cabina statie

- Folosire/comercializare: produse petroliere – benzina, motorina – comercializate in statia de distributie carburanti

Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

Pentru eventuale accidente la staţia de distribuţie, titularul are dotarea minim necesară pentru intervenţia rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităţilor, conform prevederilor legale privind reglementarea situaţiilor de urgenţă.

Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: Se va tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

*Impactul asupra populatiei va fi unul pozitiv prin crearea  unui pol de servicii publice de comert si alimentatie publica.

*Functionarea statiei de distributie carburanti va functiona in parametrii legali impusi de autoritate fara a afecta habitatul limitrof

*amplasamentul intravilan studiat  nu este inclus in habitate naturale protejate nefiind impuse conservari de flora, fauna salbatica, ternuri soluri bunuri materiale

*conform incadrarilor dela capitolul VI,natura impactului pe termen scurt /lung este pozitiv,

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);investitia se integreaza in intravilanul existent al orasului Bragadiru   fara modificari ale populatiei,schimbari de habitat sau specii fauna /flora

- magnitudinea şi complexitatea impactului- este propus ca nesemnificativ

- probabilitatea impactului- functiunea obiectivului studiat este implementat déjà in zona  fiind dezvoltata  pentru alti operatori din domeniu

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; se vor respecta cerintele avizatorului si conformarea la legislatia in vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

In conformitate cu prevederile factorilor de emitere autorizati, solicitati prin acordul de mediu.

Se vor efectua periodic analize de apa la intrare si iesire din separatorul de hidrocarburi.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Proiectul se incadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării),

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa,

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ aplicat

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

Accesul se va face din drumul public adiacent propietatii ,cf planului de amplasare anexat si corelat cu planul de executie a tuturor lucrarilor fara ca aceasta sa afecteze lucrarile de investitie.

Suprafata aferenta necesara este de cca 400 mp ,din totalul lotului si se va imprejmui zona de lucru a santierului, temporar cu plasa sudata.

Imprejmuirea santierului va fi provizorie, alcatuita din: panouri mobile, vopsite,cu H=2,00 m si instalate in incinta proprietate a beneficiarului .

Aceste panouri vor avea prin montaj porata de intrare din 2 canaturi 2x2x2 cu deschidere interioara ; panotarea va fi dezafectata  la terminarea lucrarilor.

Se vor mentine imprejmuirile existente cu vecinii fara a le dezafecta sau avaria In situatia cind vecinatatile vor conveni cu beneficiarul pentru schimbarea imprejmurii , se va incheia o conventie comerciala si juridica intre  parti.

Poarta de intrare unica pentru muncitori 1x2,10 si un portal pentru acces basculante de 4x2,1.

Obiectele necesare instalarii si functionarii santierul conform Planului de Securitate  Sanatatea Muncii (SSM) va contine :

-zona de baracamente pentru muncitori si seful de santier cu baraci metalice termoizolante cu bransament electric

- grupuri sanitare ecologice livrate de firma autorizata prin contract deinchiriere

- racord temporar de apa – din camin apometru existent pe amplasament

- depozit de balast

- platforma de confectie metalica

- depozitare temporara materiale usoare

- tablou electric pentru organizare de santier  - din post existent pe amplasament

- panou prezentare al investitiei monta intr-un loc cu vizibilitate la drumul public

Se vor respecta normele de protectie a muncii, protectia vecinatatilor si eliminarea tuturor factorilor poluanti.

- Operatiile  necesare  executiei  tuturor  lucrarilor,  se va face numai cu muncitori carora li s-a facut instructajul special de protectia muncii.

- La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute în legislatia în vigoare în special din Legea 319/2006  a securitatii si sanatatii in munca

- Punctul P.S.I. si protectia muncii va fi utilat cu stingatoare portabile, nisip, galei, lopeti, tarnacoape, rangi fier, scara, CF. C 300/94 NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA

- Punctul de prim ajutor, împreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002.

- In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice privind protectia muncii si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare, care respecta legislatia in vigoare si regulamentul de ordine, si vor fi instruiti periodic de catre personal autorizat.. Masurile prevazute în norme nu sunt limitative. Executantul va prevedea si va executa  toate  normele  de  protectia  muncii  pe  care  le  considera  specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.

- La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi securitatea si sanatatea in  munca prevăzute de a Legea  319/2006, completata si modificata.

- Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarieri reţele, funcţie de condiţiile specifice din şantier.

Toti muncitori si personalul (aflat in incinta si in afara ei) implicati in lucrarile de executie au obligativitatea de a respecta legislatia in vigoare privind protectia muncii.

Începând cu declanşarea oricărei activităţi pentru realizarea obiectivului de investiţie propus constructorul este obligat să elaboreze fişe de instructaj pentru protecţia muncii pentru următoarele activităţi (enumerare cu titlu exemplicativ)

- terasamente (săpături, umpluturi, compactări realizare mecanizat sau manual);

- transportul, depozitarea, lansarea în şanţuri, pozarea cablurilor necesare obiectivului de investiţie propus;

- lucrări de dulgherie şi cofrare (la sol sau la înălţime);

- confecţionare, transport şi montare armături pentru beton armat;

- realizarea şi montarea confecţiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor);

- turnare betoane în radiere;

- desfăşurarea activităţilor în prezenţa utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare etc)

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile legale.

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile din:

Ø       C 300/94, Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

·         Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

·         CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005

·         Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

·         Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

·         Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaii si sanatatii in munca nr. 319/2006

·         Ordin Nr. 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.

La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: sunt lucrari de imprejmuire lot in prorpieatte fara afectarea aliniamentelor de vecinatati,realizarea unei zonei verzi de ambientare a incintei, executarea racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

Se vor amenaja platformele carosabile  cu beton carosabil, borduri si spatii verzi.

Se va construi o imprejmuire de incinta din retea de plasa sudata plastificata.

Se va semnaliza si ilumina exterior specific  functiunii

.Se va executa racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

* Se vor emite :

- Aviz Gospodarirea Apelor

- Aviz COV

XII.Anexe - piese desenate:

Plan amplasare general cu bilantul teritorial Statie Distributie Carburanti

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

-Statia de distributie carburanti este ca teren integrat la frontul stradal al Soselei de Centura Bucuresti ,avand limtrofe terenuri  libere de constructii si hale industriale.

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;- nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- nu este cazul

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;-proiectul nu are legatura directa cu arii natural protejate/

e) estimarea  impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- nu este impact direct asupra speciilor si habitatelor ,amplasamentul nefiind in arii protejate.

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

* nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr........ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

REMARK VISIO SRL

ARH SCHINAGEL ILEANA

15.12.2022