ANEXA nr. 5E la metodologie

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

MEMORIU DE PREZENTARE

I.Denumirea proiectului: ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE(PIATRĂ ȘI MARMURĂ) ȘI BIROURI PARTER, ANEXE, PODEȚ PESTE CANAL, PUȚ FORAT, BAZIN VIDANJABIL, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

II.Titular

- numele companiei SAADA BASEM

- adresa poştală: Cal 13 Septembrie, nr 103, bl 99, sc 1, et 2, ap 4

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: +40 753 803 448

- numele persoanelor de contact: arh Dobrescu Laura Andreea 0769381708

-- director/manager/administrator: SAADA BASEM

-- responsabil pentru protecţia mediului: -

III.Descrierea proiectului:

- un rezumat al proiectului:

Prin proiect se propune construirea unei unități depozitare piatră și marmură și corp administrativ (showroom+birouri), anexe, podeț peste canal, puț forat, bazin vidanjabil, amenajare incintă, împrejmuire teren și organizare de șantier.

Activitatea mixtă, atât cea existentă cât și cea propusă de depozitare piatră și marmură și corp administrativ (showroom+birouri), anexe, podeț peste canal, puț forat, bazin vidanjabil, amenajare incintă, împrejmuire teren și organizare de șantier, se desfășoară pe un teren cu S = 5000,00 mp(din acte) și 4934,00 mp(din măsurători) in proprietatea SAADA BASEM conform contractului de vânzare cumpărare cu închierea de autentificare nr. 820 din 01.08.2022 și a extrasului de carte funciară nr. 107688 (nr. cad. 107688) cu închierea de autentificare nr. 147262 din 18.09.2008.

Se propune construirea unei hale de depozitare cu regim de înălțime parter și un corp de administrativ + showroom cu regim de înălțime P.

Structura halei va fi realizată din stâlpi şi grinzi metalice, contravântuiri etc.; fundaţia este izolată realizată pe blocuri de fundaţie şi cuzineţi legați intre ei cu grinzi de fundare perimetrale. Închiderile exterioare se vor realiza cu panouri tip sandwich cu miez termoizalator din vată minerală, de 15 cm grosime. Acoperișul este de tip șarpantă cu invelitoare din panouri sandwich asemeni inchiderilor exterioare.

Vecinatatile imediate sunt :

Terenul în suprafață de 5000,00 mp(din acte) și 4934,00 mp(din măsurători), situat în orașul Otopeni, județul Ilfov și are urmatoarele vecinătăți:

- nord: proprietate privată

- sud: șoseaua Odăi (DNCB)

- vest: teren liber

- est:  proprietate privată- justificarea necesităţii proiectului:

- Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt

Pe teren nu există în prezent nicio construcție.

Realizarea halei și a corpului administrativ este o necesitate deoarece ar valorifica terenul pentru dezvoltarea activității existente – depozitare piatră și marmură și amenajarea unor spații expoziționale și birouri aferente lor.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): plan de situatie,

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Structura halei va fi realizată din stâlpi şi grinzi metalice, contravântuiri etc.; fundaţia este izolată realizată pe blocuri de fundaţie şi cuzineţi legați intre ei cu grinzi de fundare perimetrale. Închiderile exterioare se vor realiza cu panouri tip sandwich cu miez termoizalator din vată minerală, de 15 cm grosime. Acoperișul este de tip șarpantă cu invelitoare din panouri sandwich asemeni inchiderilor exterioare.

Structura corpului administrativ va fi realizată din stâlpi, 30x40 cm și grinzi, 30x35 cm de beton armat și planșee de beton armat de 15 cm. Pe fațada principală (stradă) și fațadele laterale ale construcției se va monta un perete cortină care va avea incastrate ferestre cu deschidere mobilă pentru ventilare naturală. Restul inchiderilor exterioare se vor realiza cu zidărie BCA, 30 cm, termoizolația fiind asigurată de un strat de 10 cm, vată minerală/ polistiren expandat. Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie BCA de 15 cm. Pe fațada principală se vor montapanouri sadwich si inchidere din sticlă stratificata, securizată.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Profilul activității pentru hala propusă este de depozitare piatră și marmură, iar profilul corpului administrativ este de showroom.

Utilizări funcţionale

HALĂ DEPOZITARE: depozitare piatră și marmură

CORP ADMINISTRATIV: showroom+birouri

Finisajele interioare

HALĂ DEPOZITARE:

•	pardoseală: beton elicopterizat cu cuart

•	acoperiș: panouri sandwich termoizolat cu vată minerală

CORP SHOWROOM:

•	pardoseală: gresie ceramică antiderapantă la parter și mochetă (birouri, sală conferințe) și gresie ceramică (restul) la etaj

•	tavane: placaj gips carton+strutura metalica+vopsitorie lavabilă (receptie, spatiu expozițional), vopsitorie lavabila (spații tehnice, grupuri sanitare, depozitare)

Finisajele exterioare

HALĂ DEPOZITARE:

•	inchideri perimetrale: panouri sandwich, culoare albă

•	acces carosabil: ușă industrială secțională (deschidere verticală), culoare gri antracit

•	soclu: bandou perimetral din tabla otel galvanizat, profilată, vopsită la cald cu silicon polyester, culoare albă

•	tâmplărie: aluminiu cu geam tripan low-e, culoare gri antracit

•	trotuarul adiacent construcţiei se va executa din calupuri de beton

CORP ADMINISTRATIV:

•	inchideri perimetrale: tencuială structurată/ drișcuită, culoare albă și perete cortină (pe 2 laturi) cu tâmplărie aluminiu de culoare gri antracit și geam securizat cu sticlă clară

•	acces pietonal: ușă intrare principală și uși pietonale din tâmplărie de aluminiu, culoare gri antracit

•	soclu: tencuială similipiatră, culoare albă

•	tâmplărie: aluminiu cu geam tripan low-e, culoare gri antracit

•	balustradă protecție la terasa necirculabilă: confecție metalică prevopsită in câmp electrostatic, culoare gri antracit

Acoperişul şi invelitoarea

HALĂ DEPOZITARE:

•	invelitoare: panouri sandwich, culoare gri deschis

CORP ADMINISTRATIV:

•	terasă necirculabilă: strat de uzură bitum/ zgură

Bilant teritorial total – existent+propus

suprafață teren total = 5000.00 mp (din acte) – 4934.00 mp (din măsurători)

suprafață construită propusă = 576,00 mp (432,12 mp – hala + corp showroom / birouri – 143,86mp)

suprafață desfășurată propusă = 576,00 mp (432,12 mp – hala + corp showroom / birouri – 143,86mp)

circulații pietonale = 125,20 mp(2,53%)

platforme carosabile = 2664,80 mp(54,00%) din care:

locuri parcare = 364,20 mp(7,38%) – 4 locuri propuse(corp showroom/birouri) + 14 locuri propuse (hală) +4 locuri parcare(20% - parcare pentru vizitatori) + 1 loc parcare propus (tir)

spații verzi plantate = 1180,00 mp (23,91% din Steren = 4934,00 mp)

spații platformă colectare deșeuri = 23,77mp(0,48%)

POT = 11,67%

CUT = 0,11 mp. ADC/ mp. teren

Rh propus de la cota ±0,00 = 5,55 m – atic – corp showroom / birouri

Rh propus de la cota ±0,00 = 6,00 m – cornișă / 6,70 m – coamă – hală

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); nu este cazul;

Profilul activității pentru hala propusă este de depozitare piatră și marmură, iar profilul corpului administrativ este de showroom.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul avand in vedere functiunea cladirii propuse.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; nu este cazul;

-In perioada de constructie a imobilului se utilizeaza materii prime pentru:

-Realizarea fundatiilor

-Realizarea suprastructurii

-Lucrari de zidarii si tencuieli

-Inchideri cu ferestre si usi

Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de santier a constructorului se va face printr-un racord la reteaua electrica existenta

In perioada de exploatare a imobilului nu se utilizeaza materii prime.

- alimentare cu apă (pentru costrucțiile nou propuse: hală+corp showroom) - din rețeaua publică

- canalizare (pentru costrucțiile nou propuse: hală+corp showroom) - din rețeaua publică

- energia electrică (pentru costrucțiile nou propuse: hală+corp showroom) - din rețeaua publică

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apă

Se va realiza un puț forat care v-a permite alimentarea cu apă a clădirilor propuse.

Evacuarea apelor uzate menajere

Clădirile propuse vor fi conectate la un bazin vidanjabil, propus spre realizare prin proiect.

Evacuarea apelor uzate tehnologice

Nu este cazul

Evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul halei se va face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor metalice, pozate pe fațadele lungi de unde se va colecta pe platformele betonate din jurul construcției.

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul corpului administrativ se va face folosind un receptor de terasă cu para-frunzar care va fi colectată printr-o conductă de ape pluviale.

Apa provenita de pe platformele betonate din incinta si respectiv din zonele de parcare se va prelua printr-un sistem de rigole care o  dirijează către separatoare de produse petroliere, uleiuri si nisip si apoi deversată in sistemul de canalizare local.

Alimentarea cu energie electrică

Clădirile propuse vor fi conectate la rețeaua electrică existentă.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric general propus se va realiza din blocul de masura si protectie trifazat si coloana eletrica montata subteran pe pat de nisip, la tensiunea de 400V - 50Hz.

Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum). Distribuţia este de tip radial şi se face prin circuite separate de iluminat şi prize, racordate la tablourile electrice. Tablourile electrice cuprind aparatajul necesar protecţiei la scurtcircuit şi suprasarcină al circuitelor, precum şi aparatajul necesar pentru protecţia persoanelor împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor indirecte.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament

Terenul va fi amenajat pentru functiunea principala de depozitare: se vor amenaja intrari pietonale si auto pe teren, se vor amenaja o parcare la nivelul cotei amenajate si spatii verzi.

Platforma betonata se va spala saptamanal cu furtunul cu apa pentru indepartare prafului si nisipului depus de vant. Resturile de materiale ramase in urma executiei lucrarilor vor fi ridicate de constructor, care le va depozita pe platformele proprii.

La finalul execuției, terenul se va aduce la starea inițială. Astfel, se va pune gazon pe suprafețele înierbate în perioada plantărilor (primăvara sau toamna), în vecinătatea clădirii conform planului de situație anexat. Amplasamentul va fi amenajat exterior cu gazon și arbuști decorativi. Se vor amenaja aleile pietonale și aleile carosabile și se va amenaja un trotuar perimetral construcției conform planului de situație anexat.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pietonal și carosabil se face pe latura sud-estică, din circulația auto și pietonală existentă de pe șoseaua Odăi – drum național DNCB.

Accesul in/din incinta proprietății se realizează pe o cale de circulație bidirecțională cu lațimea părții carosabile de 6,00 m la drumul public.

Accesul rutier se realizează cu viraj de dreapta in/din DNCB, in/din incinta – km 69+980. Accesul existent se va menține ca amplasare, dar va fi proiectat pentru capacitatea de trafic pe care o deservește. Racordul accesului in/din incintă la drumul național se va realiza cu racordare simplă, cu rază de racord de 12 m pe o lățime de 3,50 m pentru intrare și ieșire la limita de proprietate conform planului de situație anexat.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In perioada de constructie se vor folosi materiale precum betonul, zidariile, lemnul pentru cofraje, tamplariile, etc.

Construcție: nisip, pietriș, apă, toate celelalte materiale folosite sunt compozite prefabricate.

Pentru funcționarea clădirilor nou propuse sunt necesare următoarele utilități:

- Alimentare cu apă – pentru consum in scop menajer, se va asigura din rețeaua publică locală

- Canalizarea apelor menajere uzate

- Alimentarea cu energie electrică – de la rețeaua publică locală.

- metode folosite în construcţie;

Tehnologia de realizare a cladirii va cuprinde:

- lucrari de excavare pentru realizarea fundarii si a radierului

- confectionarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii

- lucrari de cofrare si turnare a betonului pentru suprastructura

- lucrari de zidarii, placari cu polistiren

- lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea

- montaje tamplarii exterioare si interioare

- tencuieli

Excavarile sunt limitate la suprafata construita a imobilului la linia imprejmuirii.

Betonul este transportat la amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii.

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul limitei terenului cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului si amenajarea acestuia.

Structura halei va fi realizată din stâlpi şi grinzi metalice, contravântuiri etc.; fundaţia este izolată realizată pe blocuri de fundaţie şi cuzineţi legați intre ei cu grinzi de fundare perimetrale. Închiderile exterioare se vor realiza cu panouri metalice şi miez termoizolator din vată minerală, de 10 cm grosime. Acoperișul este de tip sarpantă cu invelitoare din panouri sandwich.

Structura corpului de showroom va fi realizată din stâlpi, 35x35 cm și grinzi, 30x35 cm de beton armat și planșee de beton armat de 15 cm. Pe fațada principală (stradă) și fațadele laterale  ale construcției se va monta un perete cortină(parțial, nu pe toată lungimea fațadelor) care va avea incastrate ferestre cu deschidere mobilă pentru ventilare naturală. Restul inchiderile exterioare se vor realiza cu zidărie BCA, 30 cm, termoizolația fiind asigurată de un strat de 10 cm, vată minerală/ polistiren expandat. Compartimentarile interioare se vor realiza din zidărie BCA de 15 cm.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Lucrarile de post utilizare sunt asigurate prin reciclarea/refolosirea tuturor materialelor.

Graficul de realizare a investiţiei se prezintă astfel:

-	Lucrarile de realizare a imobilului rezidential va cuprinde:

- Pregatirea organizarii de santier

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor

- Realizarea fundatiilor imobilului

- Ridicarea suprastructurii

- Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare

- Realizarea imprejmuirii

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

Intervalul de timp de la inceperea constructiei si pana la darea in exploatare includ durata necesara pentru intarirea betonului;

Durata lucarilor estimata este pana la 12 de luni;

Lucrările de execuţie (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; Zona in care se afla terenul este o zona dezvoltare. In prezent in vecinatatea amplasamentului nu exista locuinte, exista hale.

Clădirile propuse sunt realizate în scopul necesității depozitării pietrei și marmurii, dar și nevoii de spații expoziționale pentru clienți.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare alternative de amplasament comparand restirictiile urbanistice si caracteristicile solului. In acest sens s-au efectuat studii geologice si s-au analizat conformatiile structurii si ale arhitecturii viitorului imobil.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Certificat de urbanism

Localizarea proiectului:

Terenul în suprafață de 5000,00 mp(din acte) și 4934,00 mp(din măsurători) este proprietatea SAADA BASEM conform cotractului de vânzare cumpărare cu închierea de autentificare nr. 820 din 01.08.2022 și a extrasului de carte funciară nr. 107688 (nr. cad. 107688) cu închierea de autentificare nr. 147262 din 18.09.2008., identificandu-se cu urmatoarele coordonate STEREO 70:

| Nr pt. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| 16 | 336709.532 | 582601.098 |
| 23 | 336721.892 | 582621.802 |
| 47 | 336756.153 | 582595.534 |
| 82 | 336869.541 | 582477.287 |
| 92 | 336882.369 | 582498.764 |
| Suprafata = 4934.01 mp |

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: sunt anexate ;

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; actual terenul are categoria curti constructii in intravilan, pe el urmeaza sa se construiasca obiectivele amintite la paragrafele anterioare;

Terenul se află, conform reglementărilor PUG oraș Otopeni, județ Ilfov aprobat prin HCL nr. 36/10.07.2000, parțial in AG - Zona de activităţi agro-industriale și parțial in D - depozitare comercială. Investiția propusă va fi realizată pe zona UTR-ului D, funcțiunea fiind compatibilă cu aceasta.

Zona vecina este construită de o hală depozitare+showroom produse materii prime pentru industria maselor plastice:

- Polimeri: Polietilena, Polipropilena, Polistiren

- Bio-Polimeri: Polimeri Biodegradabili

- Materiale auxiliare: Filer, Desicant, Coloranti, Aditivi

- Materiale reciclate: Regranulat LDPE, HDPE, PP,PS

Pe teren nu există nicio construcție.

Se propune construirea unei hale de depozitare cu regim de înălțime parter și un corp de administrativ / showroom cu regim de înălțime parter.

Vecinătăţi :

| Spre | Vecinătate | Retragere – aliniamente(m) |
| --- | --- | --- |
| Nord - Est | Proprietate privată | 139,95 |
| Sud - Est | Șoseaua Odăi(DNCB) | 14,22 |
| Est | Proprietate privată | 12,12 |
| Vest | Teren liber | 3,00 |

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;

-	Se vor respecta indicatorii de urbanism.Se va respecta PUG-ul valabil in zona

Pe langa constructiile mentionate, vor fi amenajate platforme betonate pentru parcari auto vizitatori si personal, spatii verzi, platforme gospodaresti, depozitare gunoi menajer;

Terenul în suprafață de 5000,00 mp(din acte) și 4934,00 mp(din măsurători) este proprietatea SAADA BASEM conform cotractului de vânzare cumpărare cu închierea de autentificare nr. 820 din 01.08.2022 și a extrasului de carte funciară nr. 107688 (nr. cad. 107688) cu închierea de autentificare nr. 147262 din 18.09.2008.

Conform reglementărilor PUG oraș Otopeni, județ Ilfov aprobat cu Hotărârea nr. 36/10.07.2000, se află parțial in AG - Zona de activităţi agro-industriale și parțial in D - depozitare comercială.

-- arealele sensibile; Nu sunt.

-- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. -Au fost considerate variante de amplasament acestea fiind analizate din punct de vedere al restrictiilor urbanistice, al investitiei economice din partea beneficiarului si al conformarii arhitecturale si structurale.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Intrucat constructia propusa se amplaseaza intr-o zona ce la acest moment nu cuprinde cartiere de locuinte, realizarea ei nu afecteaza si nu are impact negativ asupra vietii si sanatatii populatiei ;

-	Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

-	In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

-	In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Finalizarea lucrarilor de construire nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de constructie.

Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen scurt.

- probabilitatea impactului;

Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructie

In  perioada de exploatare, imobilul nu produce emisii de poluanti in aer.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de constructie se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

- natura transfrontieră a impactului. Nu este cazul

IV.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1.Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Conform celor descrise mai sus, prin proiectare s-au asigurat conditiile tehnice pentru ca, pe de o parte, factorul apa (apele uzate provenite de la oficiul, si grupurile sanitare ale imobilului ce se va construi precum si apa provenita din parcare ) sa nu produca accidente de poluare. Acestea sunt reprezentate de reteaua de canalizare si de respectare prin proiect a normelor si prescriptiilor privind relatia cu reteaua de alimentare cu apa; nu exista sursa potentiala de poluare a apelor fiind vorba de construirea de capela mortuara si spatii administrative ; apa provenita din spalarea parcarilor amenajate la intrararea pe teren va fi trecuta prin separator de grasimi si uleiuri si ulterior data la bazinul vitanjabil.

In perioada de executie a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

-	Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările de organizare de santier.

-	Ape pluviale potenţial impurificate ce vor fi colectate din zonele potenţial contaminate ale amplasamentului. Acestea pot conţine eventuale urme de produse petroliere şi materii în suspensie.

-	În timpul desfasurarii operatiilor de organizarare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

-	Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-un WC ecologic.

De asemenea, în acestă etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de eventuale pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

-	Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

-	Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

-	Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

-	Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate

- apele uzate menajere

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate in reteaua exterioara de canalizare menajera si ulterior caminul de colectare existent la limita proprietatii.

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, precum si de la sifoanele de pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere libera prin camine de racord la canalizarea exterioara si ulterior caminul de colectare existent la limita proprietatii. Conductele de canalizare vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare montate cu panta corespunzatoare diametrului ales. Sifoanele de pardoseala sunt din material plastic, cu piesa de prelungire si capac din inox, avand o intrare de 40mm si o iesire de 50mm sau de 100mm, amplasat la partea inferioara pentru a permite racordarile.

- apele pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul halei se va face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor metalice, pozate pe fațadele lungi de unde se va colecta pe platformele betonate din jurul construcției.

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul corpului administrativ se va face folosind un receptor de terasă cu parafrunzar care va fi colectată printr-o conductă de ape pluviale.

Apa provenita de pe platformele betonate din incinta si respectiv din zonele de parcare se va prelua printr-un sistem de rigole care o  dirijeaza catre separatoare de produse petroliere, uleiuri si nisip si apoi deversată in sistemul de canalizare local.

- materialele periculoase (conform Regulamentul IATA DGR editia 58/2017).

Nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. Nu este cazul

2.Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Nu este cazul.

Nu exista procese tehnologice cu folosirea aerului sau care sa-l polueze in vreun fel.

Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reținere a eisiilor de poluanți in atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile HG nr. 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și măsurile de limitare a emisiei de gaze și particule provenite de la acestea.

Se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante in atmosferă.

Se vor lua măsuri care să impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare și transport a materialelor de construcție sub formă de praf.

Depozitele de materiale, pe timpul organizării de șantier, vor fi bine delimitate și protejate impotriva imprăștierii cauzate de vânt.

Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale (pe timpul organizării de șantier) și drumurile de acces, mai ales in condiții de vreme uscată.

Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deserves șantierul, iar transportul materialelor de construcție se va face acoperit.

Se va urmări intreținerea atentă a utilajelor de pe amplasament și intreruperea funcționării acestora când nu sunt utilizate.

In momentul realizării lucrărilor de finisaj la fațadă, schela montată va fi imbrăcată in plasă pentru a fi evitată imprăștierea in atmosferă și pe carosabil a prafului rezultat.

Se vor respecta condițiile de calitate a aerului in zonele protejate prevăzute in STAS nr. 12574/87.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurător.

La emisie, concentrația poluanților rezultați din arderea combustibilului la centrala termică (pe perioada de exploatare a imobilului), nu va depăși valorile limita de emisie prevăzute in Ordinul nr. 462/1993.

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. Nu este cazul

3.Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor anexe şi de la utilajele de transport care tranzitează incinta depozitului.

Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot și prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Suprafața ocupată de spații verzi are rolul de a regenera atmosfera, știut fiind faptul că 1m liniar de spațiu verde reduce pulberile cu cca. 20,90% și zgomotul cu cca. 8-10 dB.

Nu exista procese tehnologice din care sa rezulte poluare fonica. Asigurarea izolarii la zgomotul aerian fata de exterior se face cu respectarea Normativului C125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Traficul de șantier va fi dirijat astfel incât să se evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrări.

Se vor utiliza echipamente și vehicule intr-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silențioase, intreținerea regulate și utilizarea amortizoarelor de zgomot.

Se vor folosi utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilo.

Se vor lua toate măsurile de protecție antifonică in zona de lucru a șantierului.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Nu este cazul

4.Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. Nu este cazul

5.Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi si substanţe chimice;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. Prin respectarea STAS - urilor de executie a conductelor de canalizare, sunt asigurate conditiile evitarii poluarii factorului sol;

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (deşeuri metalice, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Nu sunt necesare dotări sau măsuri speciale pentru protecția solului, deoarece în incintă sunt drumuri amenajate pentru trafic respectiv parcaje de pe care apele meteorice se colectează prin barbacane legate la o conductă de scurgere din PVC-KG Dn=160 mm, se vor epura într-un separator de hidrocarburi, iar dupa preepurare se vor racorda la rețeaua de canalizare publică.

Activitățile de pe amplasament se desfașoară în interiorul spațiilor cu destinația de spălătorie auto, reducându-se la minim posibilitatea contaminării solurilor. Depozitarea deșeurilor se face selectiv într-un spațiu special amenajat amplasat pe platformă betonată.

Organizarea de șantier se va amenaja in limita terenului deținut de titular și spațiul va fi imprejmuit.

Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime și a materialelor de construcție.

Depozitarea temporară in zona fronturilor de lucru a deșeurilor rezultate in urma operațiunilor de construcție se va realiza pe suprafețe betonate/asfaltate.

Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri in urma operațiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcționării defectuoase a utilajelor.

In cazul unei poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunătoare solului se vor lua măsuri de remediere.

La incheierea lucrărilor de construcție, terenurile ocupate temporar vor fi eliberate și redate circuitului initial de folosință.

6.Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea operatiilor de construire nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. nu e cazul

7.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. Nu este cazul. Nu se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane intrucat populatia din zona nu va fi afectata.

8.Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate; singurele deseuri rezultate pe amplasament sunt cele menajere ; ele vor fi depozitate in europubele, in camera de la subsol spacial destinata.

În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

-	deşeuri menajere;

-	PET-uri, carton, plastic etc..

Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia operatiilor de construire apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

- modul de gospodărire a deşeurilor. deseurile menajere vor fi colectate in europubele, pentru a fi preluat de serviciul specializat cu care beneficiarul are contract;

Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic, vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de construire si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Colectarea și depozitarea deșeurilor municipale amestecate și a ambalajelor de materiale plastice se va face la limita de proprietate in Europubele etanșe din PPR, amplasate pe platforma dedicată situată la limita de proprietate spre stradă.

Procedura de acceptare a deșeurilor la depozitare: conform contract firma salubritate și eliminare in containere diferențiate.

Infrastructura depozitului: platforma betonată impermeabilă acoperită, prevăzută cu apă curentă şi gură de scurgere, racordată la separatorul de hidrocarburi. Depozitare deșeuri in Europubele etanșe cu golire și transport la rampa de gunoi prin contract existent cu firma de salubritate.

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Deșeurile rezultate in perioada de execuție a lucrărilor propuse sunt reprezentate prin:

- deșeuri beton, cărămizi, țigle ți materiale ceramice – cod 17 01

- deșeuri amestecuri beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 – cod 17 01 07

- deșeuri lemn – cod 17 02 01

- deșeuri sticlă – cod 17 02 02

- deșeuri materiale plastice – cod 17 02 03

- deșeuri amestecuri bituminoase, gudron de huilă și prod. gudronate – cod 17 03

- deșeuri metale – cod 17 04

- deșeuri pământ – cod 17 05

- deșeuri materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest – cod 17 06

- deșeuri materiale de construcție pe bază de gips – cod 17 08

- alte deșeuri de la construcții și demolări – cod 17 09

Deșeuri ce țin de activitatea și funcționarea depozitului și a corpului administrativ:

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01 – cca. 15 mc/lună;

- deșeuri de ambalaje de hârtie, carton – cod 15 01 01 – cca. 0,2 t/lună;

- deșeuri din ambalaje de material plastice – cod 15 01 02 – cca. 0,1 t/lună;

- deșeuri din ambalaje de lemn – cod 15 01 03 – cca. 0,1 t/lună;

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Pentru deșeurile municipale amestecate și pentru categoriile de deșeuri ce nu reprezintă riscuri se propune colectarea selectivă într-o cât mai mare măsură, astfel încât o masă cât mai mare de deșeuri să fie valorificată prin reciclare și recuperarea energiei și cât mai puțin eliminarea acestora.

Planul de gestionare a deșeurilor

Gestiunea deșeurilor va fi făcută în conform unui plan de gestionare propus spre aprobare după recepția la termnarea lucrărilor. Pe perioada șantierului, deșeurile provenite de la acesta vor fi colectate separat, într-un container special destinat, ce va fi asigurat și evacuat periodic de operatorul de salubritate.

9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. Nu este cazul

V.Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Nu este cazul

VI.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Pentru proiectul in cauza nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara

VII.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

organizarea de santier se va face exclusiv in incinta ; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru fuctionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public, pentru a nu cara pamant sau mal in drumul public, pana la finalizarea lucrarilor.

- localizarea organizării de şantier;

lucrările de execuţie se vor desfăşura fără afectarea domeniului public exterior parcelei studiate şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Există riscul unor poluări accidentale asupra apelor dacă nu se respectă tehnologia de execuţie a obiectivului.

Prin documentatia tehnica de organizare de santier se vor prevedea masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei ;

- managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titluralului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile ;

- se vor ameneja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor.

- deseurile de constructive vor fi transportate si depozitate pe baza de contract.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor pot fi legate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor şi traficul de şantier.

Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului.

Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în aproprierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se va urmarii atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera; realizarea racordului la drumul public.

- au explicat detaliat in capitolele I-IV.

la ieșirea din zona împrejmuită se va amenaja o rigolă cu apă pentru spălarea roților autovehiculelor și schelele vor fi acoperite de pânze de protecție, pentru a reduce pe cât posibil emisiile de praf. Pentru gestionarea gunoiului de șantier, va fi prevăzut un container în incinta organizării de șantier, în țarcul pentru depozitarea materialelor; acesta va fi acoperit cu pânză de protectie, pentru a reduce pe cât posibil emisiile de praf; containerul va fi schimbat periodic, inainte de a se umple.

După finalizarea investiției platforma șantierului se va readuce la starea inițială, utilajele vor fi transportate la bazele firmelor executante, deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației de mediu in vigoare.

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligația de a reda terenurile ocupate temporar la forma inițială cu amenajările stabilite de organele competente.

VIII.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemanatoare de folosinta a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completa cu vegetatie in etapa de functionare cu specii autohtone in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale. Nu este cazul de poluari accidentale.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Nu este cazul

IX.Anexe - piese desenate

1.Planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2.Schemele-flux pentru: Nu este cazul

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

3.Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Nu este cazul

X.Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f)alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnatura si stampila

Lect.dr.arh.urb. Dobrescu Laura Andreea