ANEXA Nr. 5.E

CONTINUTUL - CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

# I. Denumirea proiectului:

MODERNIZARE STATIE DE CARBURANTI EXISTENTA SI RECONFIGURARE ACCES SI IESIRE DIN INCINTA

# II. Titular

– numele: S.C. FLAGAS S.R.L.

– adresa postala: Jud.Olt, Caracal, str. Andrei Muresan, nr.4, Spatiul nr.1

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

– numele persoanelor de contact:

– director/manager/administrator: 
– responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Caracteristicile amplasamentului:

- regimul juridic:

Imobil format din constructii (autorizate, receptionate, neintabulate) si teren aferent in suprafata de 1471 mp, din masuratorile cadastrale cu nr. cadastral 58995 , inscris in cartea funciare nr. 58995 UAT- Moara Vlasiei. Teren intravilan conform Planului Urbanistic General (PUG) aprobat cu HCL nr. 56/ 2015 constituie proprietatea S.C. FLAGAS S.R.L. CUI 10066630 conform Act de alipire cu incheiere de autentificare nr. 2482 din 25.06.2021 np Ilie Adriana, Bucuresti.Dreptul de proprietate asura terenului este inscris in CF 58995 – UAT Moara Vlasiei potrivit extrasului de Carte Funciara pentru informare cu nr. de cerere 244095 din 22.06.2023 emis de catre OCPI – Ilfov.

- regimul economic: Folosinta actuala a terenului este curti-constructii, potrivit documentatiei cadastrale

- regimul tehnic:

Potrivit reglementarilor din actualul PUG al comunei Moara Vlasiei, aprobat cu HCL nr. 56/ 2015, terenul este incadrat in UTR 14 M Zona Mixta – locuire individuala, comert, servicii de interes general, M1 Subzona – zona mixta pentru locuire individuala, comert, servicii de interes general. Pentru constructii comerciale sunt prevazuti urmatorii indicatori urbanistici maximi admisi:

inaltime maxima admisibila in planul fatadei nu va depasi 10m la cornisa- streasina. S/D+P+1E+M

P.O.T. maxim = 30%,

C.U.T. maxim = 1.2mp ADC/ mp teren

- descrierea terenului (parcelei):

Forma terenului este trapezoidala, dimensiunile aproximative ale acestuia sunt: 30.87m, 43.41m, 30.86m, 52.74m.

Vecinatati:

  - la Nord: Soseaua Eroilor;

  - la Sud: proprietate privata;

  - la Est: proprietate privata;

  - la Vest: proprietate privata

Retragerile fata de aliniament a noii constuctii Magazin - spatiu comercial + Terasa sunt:

- 39.40 m fata de limita proprietatii la Nord

- 0.78 m fata de limita proprietatii la Est

- 8.28 m fata de limita proprietatii la Vest

- 1.94 m fata de limita proprietatii la Sud

- cai de acces public: accesul pe teren se face prin partea de nord a terenului, din Soseua Eroilor

- particularitati topografice: nu sunt

- teren liber de constructii: nu, pe teren exista deja o statie de carburanti (autorizata, receptionata, neintabulata)

Pe teren se doreste modernizarea statiei de distributie carburanti (benzina, motorina si incarcare electrica).

Aceasta cuprinde mai multe obiecte specifice programului de Arhitectura necesare functionarii  statiei:

- Ob.  1 : Spatiu vanzare - magazin (spatiu comercial)

- Ob.  2 : Terasa acoperita

- Ob.  3 : Copertina protectie pompe

- Ob.  4 : Pompe multi produs cu recuperare de vapori

- Ob.  5 : Rezervoare subterane pentru carburanti

- Ob.  6 : Guri descarcare carburanti

- Ob.  7 : Guri aerisire cu opritor de flacara

- Ob.  8 : Zona stationare cisterna

- Ob.  9 : Steaguri

- Ob. 10: Totem

- Ob. 11: Parcari auto

- Ob. 12: Punct alimentare electrica

- Ob. 13: Separator de hidrocarburi

- Ob. 14: Grup electrogen

Caracteristicile constructiilor propuse:

- functiunea principala:  statie de carburanti cu magazin  si spalatorie

- functiuni secundare: spatii administrative, tehnice

- regim de inaltime: Parter inalt

- suprafata construita / desfasurata spatiu comercial (magazin) = 144 mp

- suprafata construita / desfasurata terasa = 21.00 mp

- suprafata construita / desfasurata totala  = 165.00 mp

- Hcopertina = 5.60 m

- suprafata construita propusa - Sc. = 165.00 mp;			POT = 11%

| suprafata totala teren = 1471 mp (100%) |
| --- |
|  | suprafata - mp | Procent - % |
| suprafata construita | 165.00 | 11 % |
| suprafata spatii verzi | 298.00 | 20 % |
| suprafata trotuare | 127 | 9 % |
| suprafata circulatii si parcari | 881 | 60 % |

- suprafata desfasurata propusa - Sd. = 165.00 mp; 			CUT = 0.11

- nr pompe = 2

- nr. Locuri parcare  = 10

- Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA - NORMALA  (conform HGR nr. 766/1997)

- CLASA " III " DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013).

- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II  (conform Normativului P118/1999).

b) justificarea necesităţii proiectului;

Necesitatea si oportunitatea acestei investiti consta in crearea unei noi unitati de alimentare cu carburanti moderna in zona, cu impact pozitiv inclusiv pe zona de alimentatie publica in zona.

c) valoarea investiției;

Valorea investitției: 500 000euro.

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a proiectului propus este de 6 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

A01 - Plan de situație 1:200

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Magazinul are o suprafata de aproximativ 144 mp, pe parter inalt, cu structura metalica. Inchiderile perimetrale sunt din panouri termozilante verticale de 8 cm, cu vata minerala. Tamplaria va fi din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan. Compartimentarile vor fi realizate din pereti de gips carton, sau panouri metalice , iar usile  interioare din lemn sau metalice. Pardoselile vor fi unele de tip rece, din gresie, iar peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila alba si faiata in grupurile sanitare.

Tavanele vor din lamele metalice sau din gips carton

Magazinul cuprinde zona de vanzare, zona de spatii destinate personalului, zona tehnica, zona de expunere marfa, zona de depozitare marfa rece, grupuri sanitare.

Adiacent magazinului este realizata o terasa acoperita cu inchideri din tamplarie de aluminiu pliabila.

Copertina are o structura metalica ce sprijina pe stalpi metalici amplasati pe peroanele pompelor si finisajul exterior din bond.

Rezervoarele sunt ingropate, vor avea o capacitate de 50 mc si ampalsate la distante de siguranta fata de restul obiectivelor, conform normelor.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Fluxul tehnologic de distributie produse petroliere consta in urmatoarele faze generale:

- aprovizionarea statiei de distributie carburanti cu produse petroliere cu autocisterne prevazute cu instalatie de recuperare vapori;

- descarcarea autocisternelor prin cadere libera in rezervoarele de depozitare, motate ingropat, prin intermediul gurilor de descarcare amplasate in camin;

- aspirarea produselor din rezervoare cu ajutorul pompelor;

- refularea produselor in rezervoarele autovehiculelor.

Amplasarea echipamentelor de depozitare, de livrare si a celorlalte obiecte ale statiei de distributie carburanti asigura o circulatie fluenta la alimentarea autovehiculelor, asigura conditiile stabilite de reglementarile spacifice pentru transportul auto al carburantilor. La amplasare s-a tinut cont de prescriptiile din “Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule” - indicativ NP004-03.

Tehnologia adoptata este la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si livrarii produselor

- petroliere in statiile de distributie carburanti a autovehiculelor. Astfel, sunt prevazute:

- pompe cu inalte performante hidraulice;

- rezervor cu pereti dubli, dotat cu sistem automat de control al eventualelor neetanseitati;

- sistem complet de recuperare vapori;

- montarea de dispozitive antideflagrante pe conductele de aerisire (montate in caminul de pe rezervoare);

- masurare automata a nivelului, temperaturii si densitatii produsului din rezervor, si al nivelului de apa;

- dispozitive de limitare a umplerii rezervoarelor (dispozitiv de preaplin);

- sistem managerial de gestiune. Raportul de gestiune va totaliza intrarile de produse petroliere (traductoare de nivel) si vanzarile prin pompe in mod automat (fara interventie manuala);

- emiterea automata, pentru fiecare livrare, a unui bon.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

În cadrul amplasamentului nu se va desfășura nici un proces tehnologic în sensul prelucrarii unor materii prime si obtinerii unui produs finit.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa rece potabila se va face initial de la put forat de medie sau mare adancime executat in incinta obiectivului, apoi prin conectarea la reteaua publica de apa. Apa calda menajera se va prepara cu ajutorul unui boiler electric.

Evacuarea apelor uzate

Instalatiile interioare de canalizare din cladire se vor racorda la reteaua publica de camalizare. Este prevazut un separator de grasimi montat in exterior, ingropat.

Masurile de evacuare a apelor pluviale indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPA 002/05.

Apele meteorice colectate de pe invelitoarea cladirii si de pe copertina pompelor de distributie vor fi evacuate la canalizarea din incinta prin intermediul receptorilor de terasa si a unor conducte de canalizare si vor fi reutilizate pentru irigarea spatiilor verzi si/sau pentru spalarea platformelor.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma statiei de distributie carburanti (zona pompelor, zona gurilor de descarcare, parcari) se va face prin intermediul rigolelor si gurilor de scurgere, dupa care apele colectate sunt preepurate cu ajutorul separatorului de hidrocarburi cu predecantor si apoi canalizate spre reteaua de canalizare din incinta. Apele epurate cu ajutorul separatorului de hidrocarburi vor fi apoi reutilizate pentru irigarea spatiilor verzi si/sau pentru spalarea platformelor.

Pe viitor va exista posibilitatea de a se realiza un racord la reteaua oraseneasca dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare.

Apele provenite din zone posibil impurificate de scurgeri de hidrocarburi (pompe de distributie, cheson guri de descarcare, parcari) vor fi dirijate, prin intermediul rigolelor si gurilor de scurgere, catre separatorul de hidrocarburi prevazut cu predecantor/desnisipator.

Masurile de evacuare a apelor pluviale indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPA 002/05.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua locala. S-a prevazut si posibilitatea alimentarii tabloului electric general, TGD, dintr-un grup electrogen automat de 66kVA capabil sa preia o parte din necesarul de energie electrica aferent statiei.

Grupul electrogen se va monta la exterior in coltul de S-V al terenului, va fi insonorizat, cu autonomie de minim 8 ore si va avea pornire automata. Inversorul de sursa va fi montat in tabloul general de distributie.

Consumatorii critici vor fi alimentati din grupul generator dar si dintr-o sursa neintreruptibila. Sursa neintreruptibila va avea capacitatea de 8kVA, dubla conversie si va fi monofazat 1:1.

De asemenea, s-a prevazut in proiect posibilitatea scoaterii de sub tensiune a intregului obiectiv si din alt loc decat TGD. Pentru aceasta a fost prevazuta in exterior, langa intrarea secundara o cutie metalica echipata cu un comutator – cheie, ce actioneaza intrerupatorul general al TGD, in cazuri speciale si numai de catre personalul statiei sau pompieri. Cutia va fi legata la priza de pamant naturala.

In cadrul proiectului se trateaza urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

- instalatii de iluminat si prize normale

- instalatii de iluminat de siguranta

- instalatii de forta

- instalatii de iluminat exterior: panouri luminoase, reclame, indicatoare de sens,etc.

- instalatii de curenti slabi - conform temelor de specialitate

- instalatii de protectie contra atingerilor indirecte

- siguranta la foc

- instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice

La elaborarea proiectului se vor respecta normele si normativele in vigoare.

Asigurarea incalzirii si a apei calde menajera

Pentru climatizarea (incalzire-racire) a cladirii mai sus mentionate s-au folosit urmatoarele echipamente:

- Pentru spatiu vanzare

- centrale de climatizare split reversibile cu unitate interioara de tip duct orizontala necarcasata cu functionare in regim de recirculare cu aport de aer proaspat 20%;

- sistemul de distributie aer va fi compus din:

- tubulatura flexibila termoizolata clasa C0;

- tubulatura rectangulara din tabla galvanizata;

- grile de introducere.

- sistemul de evacuare aer va fi compus din:

- tubulatura flexibila neizolata termic clasa C0;

- tubulatura rectangulara din tabla galvanizata;

- grile de aspiratie.

- perdea de aer cald la usa de intrare

- ventilator tip turela pentru zona cuptorului

- Pentru terasa

- centrala de climatizare split reversibile cu unitate interioara de tip duct orizontala necarcasata cu functionare in regim de recirculare cu aport de aer proaspat 10% (~200mc/h);

- sistemul de distributie aer va fi compus din:

- tubulatura flexibila termoizolata clasa C0;

- tubulatura rectangulara din tabla galvanizata;

- grile de introducere.

- sistemul de evacuare aer va fi compus din:

- tubulatura flexibila neizolata termic clasa C0;

- tubulatura rectangulara din tabla galvanizata;

- grile de aspiratie.

- perdea de aer cald la usa de intrare

- ventilator tip turela pentru zona cuptorului

- Pentru birou

- sistem split reversibil inverter cu functionare in regim de recirculare pentru zona rack-ului;

- panou radiant cu infrarosu in birou.

- Pentru camera rezerva marfa alimentara

- sistem split reversibil inverter cu functionare in regim de recirculare;

- Pentru grupuri sanitare, receptie marfa, hol si vestiar :

- panouri radiante cu infrarosu si pardoseala electrica;

Ventilarea grupurilor sanitare se va face cu microventilatoare de baie, cu clapeta antiretur, montate in plafon cu refulare pe tubulatura.

Aerul de compensare este introdus in magazin prin intermediul unei centrale in sistem split, asigurand un regim de suprapresiune in zona de vanzare, pentru a evita patrunderea mirosurilor din bucatarie.

Apa calda menajera se va prepara cu un boiler electric cu capacitate de 50l.

Se vor respecta zonele de protectie ale retelelor din zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Se realizeaza un nou acces din Soseaua Eroilor, prin largirea si modernizarea vechiului acces.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare;

Conform legislației în vigoare, normelor și normativelor specifice.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: Nu este cazul

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: Nu este cazul

Dupa realizarea lucrarilor de constructie zona va fi curatata de toate resturile provenite din lucrari. Pentru colectarea deseurilor se va incheia un contract cu o firma de salubrizare.

Se vor efectua a serie de lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala:

- nivelarea terenului;

- montarea de pavele accesului carosabil si pietonal din incinta investitiei propuse

- refacerea zonei cu spatii verzi prin plantarea de arbusti.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Se va realiza un nou acces din Soseaua Eroilor, conform proiectului

- metode folosite în demolare: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor): Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

( folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

( politici de zonare şi de folosire a terenului;

( arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

| nr. pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 595811.7906 | 349667.3636 |
| 2 | 595811.9842 | 349667.4137 |
| 3 | 595810.592 | 349685.9712 |
| 4 | 595810.2999 | 349685.9769 |
| 5 | 595792.0004 | 349685.6558 |
| 6 | 595779.5889 | 349685.5174 |
| 7 | 595781.5586 | 349658.745 |
| 8 | 595782.4858 | 349659.0623 |
| 9 | 595786.9942 | 349633.4843 |
| 10 | 595806.222 | 349639.739 |
| 11 | 595811.804 | 349641.593 |
| 12 | 595815.9536 | 349642.9202 |
| 13 | 595813.674 | 349656.827 |
| 14 | 595811.7906 | 349667.3636 |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- in perioada de executie:

In cadrul lucrarilor de constructie se vor utiliza cantitati relative mici de apa. Apa utilizata pentru prepararea materialelor de constructie. Prin urmare, aceste cantitati de apa vor fi inglobate in materialele de constructie, in cea mai mare parte. Betoanele puse in opera vor fi aprovizonate de la statii de betoane.

- dupa inceperea activitatii:

Activitatile de alimentare cu carburanti nu presupun afectarea apelor in nici un fel.

Apele pluviale, impurificate accidental de eventualele scurgeri din momentul operarii statiei, vor fi preluate prin rigole, trecute prin separatorul de hidrocarburi dimensionat corespunzator si apoi deversate in sistemul public de canalizare ce echipeaza zona. Apa potabila va fi utilizata de personalul operator al statiei de distributie carburanti exclusiv in scopuri igienico-sanitare.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

In cadrul proiectului a fost prevazut separator de hidrocarburi pentru platformele exterioare

Separatorul de hidrocarburi este proiectat conform standardelor EN858 și DIN 1999-10 si vor avea clasa I. Separatoarele de hidrocarburi sunt realizate din polietilena sau beton armat. Separatoarele de uleiuri și hidrocarburi sunt necesare acolo unde au loc scurgeri de lichide ușoare. Acestea apar, de obicei, la:• stații de alimentare cu combustibili;• spălătorii auto;• ateliere de reparații auto;• parcări.

Separatorul de hidrocarburi de clasa I este proiectat pentru a atinge o concentrație mai mică de 5 mg de ulei per litru în condiții de testare standard, acesta va fi utilizat când este necesară eliminarea picăturilor foarte mici de ulei. Un filtru coalescent este instalat înainte de racordul de ieșire pentru a îmbunătăți efectul de separare al hidrocarburilor în separator. Atunci când apa trece prin filtru, mici picaturi de ulei se combină pentru a forma picături mari, care se desprind apoi de pe materialul coalescent și se ridică la suprafață. Un sistem de admisie special produce un efect tampon-curgere în separator. Acesta încetinește fluxul de intrare și îl distribuie într-un mod eficient în spațiului de separare. Particulele grele se scufunda în partea de jos și sunt separate, iar particulele ușoare se ridică la suprafață și sunt separate acolo.

Separator de grasimi – echipament pentru filtrarea si pre-tratarea apelor menajare contaminte cu uleiuri si grasimi de origine vegetala sau animala. Acest echipament este destinat atat operatorilor economici din industria alimentatiei publice cat si pentru utilizatorii casnici. Daca pentru utilizatorii casnici montarea unui astfel de echipament este facultativa, pentru persoanele juridice care genereaza, prin activitatea lor, ape contaminate cu uleiuri si grasimi vegetale/animale montarea unui astfel de echipament este impusa de legislatia de mediu in vigoare.

Conform legislatiei in vigoare orice persoana juridica care prin desfasurarea activitatii sale genereaza ape menajere care contin uleiuri si grasimi vegetale sau animale uzate este obligata sa monteze separatoare de grasimi pentru toate chiuvetele din incinta.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

In timpul execuției lucrărilor de construcții (organizare de șantier), sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implică manevrarea materialelor de construcții) și mobile (utilaje și autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață.

Se apreciază că prin folosirea de utilaje aflate în stare bună de funcționare, respectarea tehnologiei de lucru propusă în proiect și legislatia în domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: pompele multiprodus – singurele eventuale surse de emanații de vapori de carburanți – sunt de tipul cu recuperare de vapori, ceea ce reduce aria de răspânire a emanațiilor de vapori numai în zona din vecinătatea imediată a ștuțului pompei.

In urma procesului tehnologic (alimentare GPL) si activitatilor in cadru statiei se degaja vapori de GPL care sunt sub valoarea minima a concentratiei de explozie (Cmin. = 1,5%), o eventuala scapare de gaze poate fi detectata olfactiv. In vederea reducerii pericolului de explozie si a urmarilor unui eventual incendiu produs in incinta statiei s-a luat o serie de masuri de prevenire, instalatia de distributie GPL se doteaza cu stingatoare portabile cu pulberi, tip P6.

Masurile luate pentru siguranta si control vor limita evacuarile de poluanti in atmosfera, concentratiile acestora situandu-se in domeniul nesemnificativ al poluarii.

Pentru mentinerea calitatii aerului din zonele protejate se vor lua masurile prevazute de STAS 12574/1987.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Pompe prevăzute cu instalație de reținere a vaporilor de carburanți.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In perioada de constructie, principalele surse de zgomot sunt reprezentate de utilajele utilizate pentru amenajarea halei. Acest tip de poluare are caracter temporar, atingand valori nesemnificative.

Nivelul de zgomot datorat utilizarii utilajelor pe durata lucrarilor de constructie poate depasi temporar nivelul de zgomot admis, acest fapt fiind in acelasi timp inevitabil. Vibratiile produse in timpul lucrarilor nu ajung sub nivelul prag de 20 Hz, sub care este afectat organismul uman.

Toate echipamentele si instalatiile folosite in acest proiect vor fi prevazute cu amortizare de zgomut si vibratii, incadrandu-se astfel in toate normele CE din acest punct de vedere. In cadrul investitiei, sursa de zgomot si vibratii se poate constitui din pompa de alimentare cu combustibil, nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului tinzand catre 0 db. Nu exista receptori protejati in apropiere.

Alte surse de zgomot si vibratii din cadrul statiei de distributie carburanti pot fi generate de masini (cisterna si autovehicule) care au organe in miscare. Acestea sunt zgomote de mica durata si provin de la motoarele autovehiculelor, producand un nivel de zgomot inferior valorii de 65 dB (A), limita maxima impusa de STAS 10009/88.

Pe perioada executiei lucrarilor de constructie se vor lua toate masurile pentru mentinerea nivelului de zgomot exterior in limitele prevazute de STAS 10009/88, respectiv valoarea de 50 dB(A), curba de zgomot Cz45.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In perioada de executie sursele de zgomot sunt discontinue, fiind generate de utilajele de constructie, la executarea unui anumit tip de lucrari.

Amplasamentul lucrarilor nu se afla in perimetrul unor locuinte si executia lucrarilor la care sunt utilizate utilajele generatoare de zgomot se realizeaza numai pe timpul zilei.

In perioada de functionare a obiectivului nu se genereaza zgomot si vibratii peste limita admisibila.

Zgomotul si vibratiile produse in perioada de construire si functionare se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul - nu sunt procese tehnologice şi nu sunt vehiculate materiale şi produse generatoare de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Din funcționarea stației de distribuție nu rezultă poluanți pentru sol, subsol și ape freatice. Apele de ploaie pot antrena posibile reziduri de carburanți de pe platformă.

De asemenea, oosibile surse de poluare a solului pot fi depozitarea necontrolata a deseurilor si resturilor rezultate din activitatea de construire a obiectivului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Masurile prevazute pentru protectia calitati apelor sunt masuri ce asigura si protectia solului si subsolului. Amenajarea platformelor pentru depozitarea temporara a deseurilor, asigurarea cu pubele ecologice pentru depozitarea deseurilor, colectarea selectiva si eliminarea periodica de pe amplasament a acestora sunt masuri pentru evitarea poluari solului.

Curatarea periodica a rigolei de preluare a apelor pluviale din incinta amplasamentului pentru evitarea deversarilor necontrolate.

Pentru preluarea apelor ce pot contine reziduri de carburanti este prevazut separatorul de hidrocarburi.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- deșeuri menajere din funcționarea spațiului comercial al stației rezultă o cantitate zilnică de 10 kg, și o cantitate anuală de 3,65t.

- deșeuri din funcționarea stației – din utilizarea separatorului de uleiuri; se apreciază o cantitate de 0,2t/an

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor

- deșeurile menajere sunt preluate de serviciul de salubritate comunal - prin contract încheiat cu aceasta.

- deșeuri din funcționarea stației: uleiurile recuperate în acest fel se valorifică prin firme specializate în recuperarea de produse petroliere uzate..

Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, acestea se vor depozita pe o platfoma betonata ce va fi dotata cu un punct de apa.

Deseurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate in locuri special amenajate in vederea valorificarii/eliminarii.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In cadrul statiei nu sunt utilizate substante toxice, activitatea constand in alimentarea autovehiculelor cu carburanti: motorine si benzine .

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Obiectivul respecta regimul impus pentru substante toxice si periculoase, motiv pentru care consideram ca activitatea nu va avea efecte asupra mediului inconjurator in conditii de operare normala.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Inventariind toate posibilele situații de poluare a mediului, dar și măsurile adoptate în vederea prevenirii oricărei surse accidentate de poluare, se apreciază că prin respectarea prevederilor legale de protecție a mediului (prevăzute și în documentația de față), obiectivul analizat nu se poate constitui într-o sursă generatoare de evenimente nefavorabile pentru starea factorilor de mediu.

De asemenea, la întocmirea proiectului s-a ținut cont de principiul precauției în luarea deciziei și de principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor.

Se va asigura împrejmuirea obiectivului pe durata construcției, precum și protejarea cu plase împotriva răspândirii prafului până la finisarea finală.

Lucrările de organizare de șantier (barăci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilități) se amplasează în incinta proprie, în zona neafectată de lucrările de execuție.

- localizarea organizării de şantier;

Atât lucrarile de executie ale proiectului cat si cele de organizare de santier se vor desfășura pe amplasamentul titularului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Resturile de materiale de construcții vor fi preluate de către o firmă specializată, pe baza de contract.

La final, se vor lua masuri de refacere a mediului, prin refacerea mediului natural si plantarea acestuia cu vegetatie.

La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma lucrărilor de execuțiesi se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri.

Vor fi retrase de pe amplasament toate utilajele care au participat la realizarea proiectului, se va desfiinta organizarea de santier, se vor desfiinta platformele atat cele pentru gararea utilajelor cât și cele pentru depozitarea materialelor de constructie si a deșeurilor, materialele rezultate (dale, balast, piatră spartă) vor fi transportate în baza de producție a constructorului sau la altă locație.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Conform Planului de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Solul eliberat va fi reamenajat pentru aducerea la faza inițială, utilizându-se pamantul rezultat din constructii.

Obiectivul de investiţii mai sus mentionata, nu reprezintă o sursă majoră de riscuri industriale sau ecologice, măsurile avute în vedere ale societatii se reflecta in diminuarea posibilelor riscuri reducând astfel nivelul riscului la un nivel minim acceptabil.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

A00 - Plan de situație 1:200

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

Nu este cazul

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

Nu e cazul.

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral

Nu e cazul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura şi ştampila titularului

…………………………………………