Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ..... din 19.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  S.C. DEDEMAN S.A., cu sediul în București,  sector 3, str. Postavarul, nr. 24, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 62., înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 17080/29.09.2021, cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 12.04.2023, că proiectul „ desfiintare constructii C1, C2, C12, C13, C14, C 15  si  construire depozit logistic independent structural” propus a fi amplasat în oraș Pantelimon, B-dul Biruintei, Nr.170, jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform Adresa nr. 1726/20.02.2023 emisa de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București, și inreg la APM Ilfov cu nr. 3390/21.02.2023, prin care se precizează următoarele ”...pentru proiectul propus NU  este necesară elaborarea S.E.I.C.A.”

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Prin prezenta documentatie se propune autorizarea lucrarilor de desfiintare a 4 constructii existente C1, C12, C13, C14, in vederea eliberarii amplasamentului pentru extinderea depozitului logistic existent.

LUCRARI DE DESFIINTARE:

-C1 – 755mp – Pavilion administrativ

- C12 – 10677mp – Hala

-C13 – 300mp – Bazin retentie ape pluviale

-C14 – 296mp – Bazin retentie ape pluviale

Suprafata construita desfiintari = 12028mp

Constructiile existente „C2 – 339mp – Vila administratie” si „C15 – 62mp – Bazin apa” nu se vor mai desfiinta, urmand sa fie mentinute si utilizate in alte scopuri.

LUCRARI DE CONSTRUIRE:

CORP  NOU  DEPOZIT  LOGISTIC  „HALA  5”,  parter  inalt  (Ac=12289,80mp)  –  corp

extindere depozit logistic existent, respectiv extindere compartiment de incendiu nr.1

profilul si capacitatile de productie;

Asigurarea activităţilor receptie, expunere si vanzare materiale de constructii

– DEPOZITARE - Activitatea desfasurata in cadrul centrului logistic are un specific intern, de receptie, inventariere, depozitare si livrare de produse pentru constructii si gradinarit catre retelele de magazine de profil.

In cadrul noului corp de cladire tip depozit, respectiv hala 5, se va desfasura aceeasi activitate de depozitare ca si in halele 1-4. Extinderea cu hala 5 va avea legatura functionala directa cu depozitul existent.

RETELE IN INCINTA, DRUMURI SI PLATFORME:

a).	Extindere retele in incinta

-	prelungire retea in incinta alimentare cu apa

-	prelungire retea in incinta canalizare pluviala

-	prelungire retea in incinta antiincendiu

-	alimentare cu energie electrica de la P.T.1 existent

-	extindere retea utilizare gaz existenta in incinta

b). Drumuri si platforme in incinta

Se propun platforme noi cu finisaj din asfalt rutier trafic greu si din beton rutier trafic greu, in completarea celor existente autorizate, acestea asigurand fluxul auto intern cat si cel de aprovizionare. Platformele propuse vor asigura si preluarea apelor pluviale.

LUCRARI DE IMPREJMUIRE IN INCINTA, SPATII VERZI: propunere imprejmuire in interiorul proprietatii in vederea securizarii incintei depozitului logistic, a supravegherii si controlarii acceselor.

Necesarul de spatii verzi si plantate se va asigura conform prevederilor regulamentului de urbanism si anume 20% din totalul suprafetei terenului detinut de beneficar, pentru functiunea aprobata de activitati industriale si depozitare

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Pe zona libera a terenului se vor amplasa :

-	baraca pentru personalul tehnic al constructorului

-	vestiar muncitori

-	magazie pentru scule si materiale ambulate

-	tabloul electric pentru organizare santier

-	punctul cu echipament P.S.I

-	toalete ecologice

-	platforma balastata – pentru depozitare materiale vrac.

OBIECTE PUBLICITARE

a). RECLAME FATADA

Reclama fatada pe fatada corp depozit - 1buc.

-	litere volumetrice ''DEDEMAN LOGISTIC'' din stiplex colantat

-         10.15m x 2.60m x 0,08m

-	H montaj= 7.70m

-         1 fata publicitara: S incadrare reclama = 19.78mp, S utila reclama = 11.90mp

Bilanț teritorial:

A. teren (NC118199): 127919,00mp

A.c. depozit existent = 40.505,58mp

A.d. depozit existent = 41.357,64mp

A.c. anexe existente = 57.04mp

A.c. constructii existente = 13.772,00mp

A.d. constructii existente = 19.601,82mp

A.c. amplasament existent = 54.334,62mp

A.d. amplasament existent = 61.016,50mp

P.O.T. existent = 42.47%; C.U.T. existent = 0.47

A.c. desfiintari = 12.028,00mp

A.d. desfiintari = 16.932,82mp

A.c. amplasament mentinut (dupa desfiintari) = 42.306,62mp

A.d. amplasament mentinut (dupa desfiintari) = 44.083,68mp

A.c.=A.d. corp nou depozit logistic (Hala 5) = 12.289,80mp

A.c. depozit extins = 52.795,38mp

A.d. depozit extins = 55.702,50mp

A.c. total amplasament propus = 54.596,42mp

A.d. total amplasament propus = 56.373,48mp

P.O.T. propus = 42.68%; C.U.T. propus = 0.44

Regim de inaltime

Regim de inaltime depozit propus: parter inalt

H atic/H max. depozit propus = 12,50m

H atic perete in ax 68 = 12.50m – intre corp hala 4 si corp hala 5

Cota+/-0,00 depozit propus = +73.00

Platforme

Suprafata parcare existenta mentinuta = 12023.36mp

Suprafata parcare propusa= 327.52mp

Suprafata parcare totala = 12350.88mp

Suprafata curte de serviciu existenta mentinuta = 24001.60mp

Suprafata curte de serviciu propusa = 9144.30mp

Suprafata curte de serviciu totala = 33145.90mp

Platforme carosabile propuse (beton, asfalt) 327.52mp + 9144.30mp = 9.471,82mp

Platforme carosabile total (beton, asfalt) 12350.88mp +33145.90mp = 45.496,78mp

Suprafata trotuare existente mentinute= 2735.57mp

Suprafata trotuare propuse= 187.13mp

Suprafata trotuare totala = 2992.70mp

Locuri de parcare

Numar locuri de parcare existente mentinute:

- autoturisme = 119 centru logistic + 36 zona birouri = 155 locuri

- autocamioane = 48 statioanre + 53 aprovizionare = 101 locuri

Numar locuri de parcare propuse:

- autoturisme = 9 locuri (zona birouri)

- autocamioane = 14 locuri (aprovizionare)

Total numar locuri de parcare amplasament:

- autoturisme = 119 centru logistic + 45 zona birouri = 164 locuri = 2.050mp (2,5m x 5m / loc)

- autocamioane = 48 stationare + 67 aprovizionare = 115 locuri = 6.900mp (4m x 15m / loc)

Spatii verzi

Suprafata spatii verzi mentinute = 25.025,11mp

Suprafata spatii verzi propusa = 1.626,65mp

Suprafata spatii verzi total realizat = 26.651,76mp (min. 20% din total teren S=130.271,00mp – NC118199 si NC117808)

Suprafata spatii verzi total amplasament NC118199 = 24.833,10mp

Suprafata spatii verzi in compensare aferent teren NC117808 = 1.818,66mp

Verificare utilizare teren: 54.596,42mp (A.c. ampl.) + 45.496,78mp (platf. caros.) + 2992.70mp (trotuare) + 24833,10mp (sp. verzi) = 127919.00mp (A. teren NC118199)

Utilități:

# Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul sistemului existent de distributie.

Situația existentă:

Pentru alimentare cu apa a obiectivului a fost realizata alimentarea cu apa din subteran prin reabilitarea forajelor existente:

F1 (cladire C 23 ) si F2 (cladire C18 ), prin curatare si echiparea cu instalatii hidraulice

– pompa submersibila si sistem de hidrofor

Forajul F3 (constructie C19 ) a fost casat

Forajul F4 (cladire C9) a fost conservat

Caraceristici foraje:

- foraj F1, foraj existent in functiune – adincime 170m, coordonate Stereo70: x329262.60, y-598932.10, Nhs = 25 m , Nhd = 30 m ,Q exp = 5.5 l/s

- foraj F2, foraj existent in functiune (reactivat) - adincime 224m , Nhs = 37 m, Q

exp = 5.5 l/s

Evacuarea apelor uzate

Canalizarea menajera

Sistemul existent:

Apele uzate menajere se colecteaza prin sisteme de canalizare cu curgere gravitationala executate din camine de vizitare din beton, conducte PVC Sn 8 cu Dn 160 – 250 mm, sunt deversate in bazinul existent de colectare cu V =280 mc.

Apele menajere colectate in bazinul cu V = 280mc (constructie C16) sunt pompate in reteaua de canalizare menajera publica a orasului Pantelimon conducta Dn 500 sub presiune.

Sistemul de canalizare menajera existent din zonele neafectate de demolari (zona sud-estica a amplasamentului) se va pastra si va ramane in functiune.

Statia de pompare ape uzate este echipata cu pompe submersibile automate

Sistemul propus:

Cladirea nou propusa se racordeaza la sistemul de canlizare menajera din incinta –in caminul CM 1 si caminul CM14 , prin racorduri de PVC 160 mm cu L=169ml.

Sistemul din incinta de preluare si evacuare a apelor uzate menajere este compus din urmatoarele elemente principale:

- racorduri de canalizare menajera de la caminele si GS interioare pana la caminele exterioare;

- camine din beton cu Dn 800mm ;

- retele de canalizare menajera;

Canalizarea pluviala

- sistemul existent:

A). Apele pluviale preluate de pe cladirile existente ce urmeaza a fi demolate si platformele adiacente cladirilor sunt colectate prin guri de scurgere si deversate gravitational in 2 bazine de retentie betonate existente cu 2 x V = 2000mc fiecare (constructii C13, C14), bazine care urmeaza sa fie desfiintate. Din bazinele de retentie apele pluviale sunt pompate in bazinul existent de colectare cu V= 280 mc (bazin ce colecteaza si apele uzate menajere). Din acest rezervor apele uzate menajere si pluviale sunt pompate in reteaua publica de canalizare menajera situata in partea de sud a amplasamentului in zona Bdul Biruintei.

B). Apele pluviale preluate de pe platformele si de pe invelitoarea depozitului existent sunt evacuate gravitational catre reteaua de canalizare pluviala publica Dn 1200mm din zona de nord a amplasamentului.

Reţeaua exterioară de canalizare pluviala din incinta este realizata in sistem separativ astfel:

a). Reţea pentru preluarea apelor pluviale de pe invelitoarea cladirii:

Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii (ape conventional curate) sunt preluate de pe invelitoarea cladirii prin sifoane de terasa tip Geberit si deversate prin conducte la sistemul de canalizare gravitational montat ingropat executat in camine de beton si conducte PVC Dn 8 cu diametre 400-800 mm.

Apele pluviale provenite de pe platformele asfaltate si betonate prepurate in separatoarele de hidrocarburi si apele pluviale curate provenite de pe invelitoarea cladirii, sunt colectate in caminul Cpr1. Din camimul Cpr1, apele pluviale sunt deversate in reteaua de canalizare publica Dn 1200mm aflata in zona de nord a amplasamentului printr-un racord PEHD Dn 800mm cu lungimea de 171m.

b). Retea pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme betonate aferente curtii de serviciu, drumuri si parcari:

Apele uzate pluviale preluate de pe suprafetele betonate si asfaltate sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere si rigole si sunt descarcate gravitational prin canale colectoare din PVC cu diametre Dn 250mm-600mm si camine din beton intr-un separator de hidrocarburi si namol cu retentie totala si filtru coalescent Q = 400 l/s unde sunt preepurate.

c). Racord canalizare pluviala - existent

Apele pluviale sunt deversate in canalizarea pluviala publica (orasul Pantelimon) Dn 1200mm, cu deversare finala in emisar “Paraul Valea Tangaului”, printr-un racord de canalizare pluviala executat din conducta PP Corugata Dn 800 Sn 8.

Reteaua de canalizare pluviala publica mentionata, a fost autorizata si executata de beneficiarul SC Dedeman SRL, pe terenul aflat in domeniul public al Orasului Pantelimon, in baza Autorizatei de Construire nr.396 din 19.11.2020 si a protocolului de asociere prin HCL nr.113 din 25.06.2020 si a fost receptionata prin precesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.57 din 18.02.2022.

- sistemul propus:

A). Reţea pentru preluarea apelor pluviale de pe invelitoarea cladirii:

Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii nou propuse (ape conventional curate) vor fi preluate de pe invelitoarea cladirii prin sifoane de terasa tip Geberit si vor fi deversate gravitational in sistemul de canalizare. montat ingropat in interiorul cladirii sistem format din camine de beton si conducte PVC Dn 8 cu diametre 400-500 mm.

Acesasta canalizare s-a propus a se executa in continuarea retelei existente, deversarea realizandu-se in caminul CPi0 cu D=1200mm.

Apele pluviale preluate de pe cladire, ape conventional curate, vor fi deversate in reteaua existenta in incinta - in caminul Cpi0 (camin existent.)

B). Retea pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme betonate aferente curtii de serviciu, drumuri si parcari:

Apele uzate pluviale preluate de pe suprafetele betonate si asfaltate se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere si rigole si se vor descarca gravitational prin canale colectoare din PVC cu diametre Dn 160-315mm.

Apele pluviale preluate de pe platformele asfaltate si betonate vor fi deversate in reteaua existenta in incinta in caminele existente CP01ex, CP02ex , CP04ex , CP17ex si CP

18ex.

Apele pluviale preluate de pe suprafetele exterioare se vor preepura in separatorul

existent: separator de hidrocarburi si namol cu retentie totala si filtru coalescent Q = 400l/s .

C). Racord canalizare pluviala

- racordul la canalizare publica este existent, iar cladirea nou propusa se racordeaza la reteua existenta in incinta, deci apele pluviale recoltate de pe noua cladire si spatiile asfaltate, parcari, etc. nou aparute vor fi deversate la reteaua de canalizare pluviala publica mentionata prin racordul existent.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiecte de dezvoltare a zonei cu funcțiune mixtă: depozitare, industrie nepoluanta, locuinte.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Producția de deșeuri: în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire; ce vor fi  stocate temporar în containere corespunzătoare și evacuate pe bază de contract încheiat cu firme specializate.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;  în perioada de funcționare vor rezulta zgomot și emisii specifice traficului auto din incintă;

2.Localizarea proiectului:

Terenul intravilan conform PUG aprobat prin H.C.L. NR. 9/2016.

Terenul este situar in UTR 5: zona depozitare, industrie nepoluanta, locuinte

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul, conform Adresă nr. 2699/23.03.2023, înreg la APM Ilfov cu nr. 6193/23.03.2023, emisă de Garda Forestieră prin care se mentioneaza ca nu este afectat fondul forestier national ;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul, societatea deține Notificare privind asistența de specialitate nr. 553/16.05.2022 emisa de D.S.P. Ilfov;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 649 din 27.05.2021 eliberat de Primăria orașului Pantelimon, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și pluviale evacuate în rețeaua de canalizare pluviala, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 - NTPA 002/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005;

-  Se vor respecta prevederile PUG aprobat prin H.C.L. NR. 9/2016.;

-  Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

INTOCMIT,

Consilier principal Iuliana GRIGORAȘ