Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DRAFT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

# din data de 13.09.2019

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de DĂOGĂRESCU FLORIN DANIEL, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. Voila, nr. 4, bl. 18, sc. 1, sector 4, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 10844/29.05.2019, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011,

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 21.08.2019, că proiectul „construire staţie mixtă de distribuție carburanţi”, propus a fi amplasat în comuna 1 Decembrie, satul 1 Decembrie, tarlaua 8/7, parcela 17/13/77, 17/13/78, nr. cad. 1401, 1410, judeţul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a): „proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu are efecte asupra Ariilor Naturale Protejate; terenul aferent proiectului nu se situează nici ȋn interiorul şi nici ȋn vecinătatea acestora.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul nu are impact asupra corpurilor de apă.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul constă ȋn construirea unei staţii mixte de distribuţie a carburanţilor, pe terenul proprietate privată a titularului proiectului cu suprafaţa totală de 7018 mp din acte (7154 mp din măsurători cadastrale), conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2038/29.08.2013 de B.N.P. Mocanu Victor, extraselor de carte funciară de Informare nr. 57566, 57567 1 Decembrie şi Procesului Verbal de Recepţie nr. 2721/23.10.2018 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov.

Staţia mixtă de distribuţie a carburanţilor va avea ȋn componenţă obiective supraterane (magazin cu spatii comerciale, administrative si alimentatie publica, skid GPL, pompe distribuţie carburanţi protejate cu copertină, camin guri de descarcare, rastel butelii, skid GPL, totem, semnal luminos H=17,50 m, punct aer/apa, semnale, steaguri, statie electrica incarcare auto, platforme carosabile si pietonale, platforme parcări autovehicule, separator grăsimi, spatii verzi amenajate, post trafo, platformă deşeuri, grup generator autogen, etc.) şi obiective subterane (rezervoare de depozitare carburanti, separator hidrocarburi, guri de descărcare carburanti, foraje hidrogeologice de monitorizare, bazin apa incendiu, camin grup pompare pentru hidrant exterior, put forat, bazin retentie, bazin vidanjabil etanş).

- spaţiu comercial parter cu Sc=242 mp cu structura metalica (stalpi si ferme), avand inchiderile realizate din panouri termoizolante tristrat din tabla si termoizolatie vata minerala. Construcţia va cuprinde: spatiu de vanzare, zona alimentatie publica, spatiu preparare alimente reci, grupuri sanitare pentru personal si public, birou, doua depozite pentru marfa si spatii anexe. La exterior va fi prevazută o terasa acoperită cu S=25 mp, cu posibilitatea de inchidere sezoniera cu panouri pliabile.

- pompe distribuţie carburanţi: se vor amplasa trei pompe duble multiprodus, protejate cu copertină metalică plus pompă rapidă pentru alimentare cu carburanţi: pompă dublă motorină şi un distribuitor dublu de Ad-Blue.

- copertină: va fi legată de magazin printr-un link cu structură metalică acoperit cu policarbonat. Copertina şi linkul de legatură vor avea S=216 mp.

- peron pompă pentru alimentare rapidă cu carburanţi.

- parc de rezervoare amplasat subteran cu capacitatea totală de 120 mc (două rezervoare bicompartimentate de cate 60 mc fiecare). Rezervoarele vor fi cu pereti dubli, cu recuperare de vapori si control automat al cantitatii pentru evitarea unor posibile pierderi. Rezervoarele vor fi prinse si montate pe o fundatie tip radier.

Destinatia pe produse petroliere a rezervoarelor este urmatoarea:

EFIX Motorina 51  	                              	2/3 rezervor	           1x 40 m3

EFIX Benzina 95    	                               	2/3 rezervor	           1x 40 m3

EFIX S Motorina 55 Diesel                     	1/3 rezervor             1x 20 m3

EFIX S Benzina 98                                 	1/3 rezervor             1x 20 m3

AD-BLUE								1x10 m3

Rezevor GPL 5000 l

- rezervor ADBLUE amplasat subteran alcatuit dintr-un singur rezervor.

- camin guri de descarcare este o constructie din beton acoperita cu capac prevazut cu dispozitiv antiex.

- aerisirile rezervoarelor sunt realizate cu o structură metalică de susţinere a ţevilor pentru aerisire, h=4 m, cu opritor de flacără

- punct aer/apa: un aparat de umflat cauciucuri şi o colonetă de apă

- bazin pentru rezerva de apa incendiu – 54 mc

- separator de hidrocarburi si nisip realizat in constructie subterana cu filtru coalescent cu deznisipator in amonte, cu debit intre 3 si 6l/sec.

- totem cu emblema firmei si informatii privind tipurile de combustibil comercializate, preturile acestora si serviciile oferite clientilor.

- platformă betonată cu pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor, amplasată ȋn apropierea magazinului.

- steaguri - elemente decorative.

- semnal luminos H=17,50 m.

- rastel butelii de 250 kg

- staţie alimentare auto electrice este prevăzută cu un distribuitor pentru alimentarea electrica a automobilelor electrice sau hibrid fiind  amplasată adiacent locurilor de parcare pentru clienţi.

Statia de distributie a carburanţilor mai cuprinde alei si platforme carosabile, parcari autovehicule, trotuare pietonale, spatii verzi amenajate, separator grasimi, foraje hidrogeologice de monitorizare, gospodarie apa cu put forat, bazin apa incendiu, camin, grup pompare, grup generator autogen, post trafo.

Fluxul tehnologic de distributie produse petroliere constă ȋn:

- aprovizionarea statiei de distributie carburanti cu produse  petroliere cu autocisterne prevazute cu instalatie de recuperare vapori.

- descarcarea autocisternelor prin cadere libera in rezervoarele de depozitare, montate ingropat, prin intermediul gurilor de descarcare  amplasate in camin;

- aspirarea produselor din rezervoare cu ajutorul pompelor şi distribuirea ȋn rezervoarele autovehiculelor.

Fluxul tehnologic consta in folosirea unui sistem de recuperare si colectare a vaporilor de hidrocarburi degajati in timpul incarcarii rezervoarelor de depozitare ale statiei si rezervoarelor autovehiculelor. Sistemul de recuperare si colectare a vaporilor rezolvă in mare parte problema pierderii prin evaporare in timpul descarcarii, depozitarii si livrarii produselor petroliere in statie, apreciat la aproximativ 1/1000 din cantitatea livrata.

Cisterna auto care aprovizionează statia cu produse petroliere parchează in dreptul gurilor de incarcare ale rezervoarelor si gurii de recuperare vapori (rezervoarele de benzină). Se formeaza liniile de descarcare si anume: legatura racordului de descarcare al cisternei cu gura de incarcare a rezervorului subteran si legatura intre spatiile de vapori ale cisternei si, in cazul benzinelor, gura de recuperare vapori a rezervoarelor subterane si se porneste descarcarea, prin cadere libera. Conductele de aerisire de la compartimentele de benzina cat si cele de la compartimentele de motorina sunt legate la blocul gurilor de aerisire, grupat benzine si motorine, acesta avand in componenta cate un colector pe fiecare categorie de carburanti care se contiuna cu doua tevi care se extind deasupra cotei terenului sistematizat cu inaltimea de minim 4,0 m. Acestea sunt prevazute la partea superioara cu opritor de flacari (pentru colectorul de motorina) si opritor de flacari cu supapa de respiratie (pentru colectorul de benzină).

Lucrări necesare pentru organizarea de șantier:

- va fi ȋmprejmuit terenul pe un perimetru restrâns ȋn proximitatea obiectivului de investiţii, vor fi executate provizoriu drumurile de acces auto şi reţelele de utilităţi, va fi amenajată platforma şantierului la cota de proiect, vor fi amenajate platforme pentru depozitarea materialelor şi pentru colectarea deşeurilor şi se vor amplasa pe teren barăci pentru muncitori.

Bilanț teritorial:

Suprafață teren 7154 mp (măsurători cadastrale), din care:

- suprafață construită – 242 mp;

- suprafață platforme circulaţii – 2160 mp;

- suprafață platforme parcări – 505 mp;

- suprafață teren neamenajat – 2807 mp;

- suprafaţă spaţii verzi plantate  – 1440 mp (20,13 %).

Indicatori urbanistici:

- POT propus = 3,38 %

- CUT propus = 0,1

- H max = 6 m.

Asigurarea utilităţilor (apă-canal):

În baza Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 151-IF/25.06.2019 emis de A.N. „Apele Române”- S.G.A. Ilfov-Bucureşti:

Alimentarea cu apă pentru consum igienico-sanitar va fi asigurată dintr-un foraj proiectat cu H=25 m.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza ȋntr-un bazin vidanjabil etanş din poliester cu V1=50 mc.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, după care vor fi colectate ȋntr-un bazin de retentie din poliester cu V2=80 mc, de unde vor fi utilizate la ȋntreţinerea spaţiilor verzi din incintă.

1.2. Utilizarea resurselor naturale

Se folosesc la construcţia obiectivului balast, pietriş, nisip, piatră, lemn şi metal care vor fi asigurate de furnizori. De asemenea, se foloseşte apă dintr-un foraj.

1.3. Generare deşeuri

- în perioada lucrărilor de execuţie rezultă:

- deşeuri specifice: pământ şi piatră rezultate din săpături, deşeuri de materiale de construcţie.

- deşeuri menajere/asimilabile celor menajere şi deşeuri de ambalaje din hârtie/carton şi plastic din activitatea personalului de pe şantier

La funcţionarea obiectivului, rezultă următoarele categorii de deşeuri:

- menajere şi asimilabile celor menajere;

- ambalaje reciclabile din hârtie/carton plastic şi metal;

- emulsii de la curăţarea periodică a rezervoarelor de carburanţi şi de la separatorul de grăsimi/hidrocarburi.

Pentru depozitarea deşeurilor se va amenaja o platformă betonată prevăzută cu pubele de capacitate 1,1 mc, aceasta beneficiind de acces facil din drumul de acces.

Deşeurile generate atât la execuţie cât şi la funcţionare, vor fi predate către agenţi economici autorizaţi ȋn vederea valorificării (materialele reciclabile), restul deşeurilor urmând a fi predate către agenţi economici autorizaţi ȋn vederea eliminării.

1.4. Emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Lucrările de construcţie ale obiectivului care implică săpături pentru fundaţii, nivelări, compactări, etc.) constituie sursa de emisie a poluanţilor, care constau în:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- praf, zgomot şi vibraţii generate de autovehicule şi de utilajele specifice lucrărilor;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, NMVOC, particule ȋn suspensie şi sedimentabile), emise de motoarele autovehiculelor care funcţionează pe motorină implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

Emisiile vor fi nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus, fiind condiționate de mai mulţi factori: tipul autovehiculului, conţinutul ȋn sulf al carburantului, parcursul total, viteza medie de rulare, fluxul zilnic probabil şi distanţa maximă parcursă pe drum.

La funcţionarea staţiei de distribuţie carburanţi vor rezulta emisii de gaze arse provenite de la motoarele autovehiculelor care vor tranzita zona, praf/pulberi şi emisii fugitive de COV de la pompele de benzină şi de la rezervoarele de carburanţi.

Emisiile rezultate vor respecta valorile limită impuse prin standardele şi normativele în vigoare.

Măsuri/dotări pentru limitarea emisiilor de COV:

- instalaţii pentru recuperarea emisiilor de COV (racorduri acces şi conducte legătură ȋntre rezervoare şi racordul de recuperare vapori) aferente celor două rezervoare de carburanţi prevăzute cu pereţi dubli;

- bloc guri aerisire cu instalaţii şi dispozitiv pentru limitarea emisiilor COV

- sisteme de recuperare a vaporilor de benzină aferente pompelelor de distribuţie carburanţi;

- instalaţie de recuperare vapori benzină aferentă sistemului de ȋncărcare ȋn rezervoare (cămin cu guri de descărcare).

1.5. riscul de accident, ţinându-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate:

Risc de accident redus.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul proprietate privată a titularului proiectului, este situat în intravilanul localităţii, conform PUG aprobat cu H.C.L. nr. 6/31.03.2010, în zona A - subzona mixtă predominant industrială şi unităţi comerţ, servicii, depozitare şi mică producţie. Accesul auto în incintă se realizează din DN 5-E85.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile prevăzute la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – se consideră că nu există un impact semnificativ asupra asezărilor umane, nu se impun masuri pentru protectia asezarilor umane;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – pe perioada de executie a lucrărilor se preconizează un impact redus pe termen scurt ȋn zona terenului şi a vecinătăţilor.

- probabilitatea impactului: posibil şi repetabil;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact local pe termen relativ scurt, cu caracter temporar pe o perioadă estimată a lucrărilor de cca. 24 luni.

4. Condiţii de realizare a proiectului:

a) Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 91/30.05.2018 prelungit, emis de Primăria comunei 1 Decembrie şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

b) La extinderea reţelelor publice de alimentare cu apă/canalizare ȋn zonă, obiectivul va fi branşat/racordat la acestea;

c) Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate evacuate la teren se vor ȋncadra ȋn prevederile impuse de H.G. nr. 188/2002 – Anexa nr. 3 – NTPA 001/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

d) Spaţiile verzi propuse prin proiect (teren liber acoperit cu gazon şi arbori plantaţi) vor fi amenajate şi ȋntreţinute pe toată durata de funcţionare a obiectivului;

e) Spaţiile de parcare/staţionare şi manevră auto se vor dimensiona conform Regulamentului General de Urbanism ȋn incinta proprie. Parcajele vor conţine câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare;

f) La punerea ȋn funcţiune a obiectivului se va solicita la APM Ilfov obţinerea autorizaţiei de mediu, având ȋn vedere că activitatea ulterioară se ȋncadrează ȋn Anexa nr. 1 din Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterii a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediu de viata al populatiei aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 (distante intre cladiri, insorire, suprafete incaperi, zone de protectie intre functiuni, nivele de zgomot, dotari igienico-sanitare);

h) Spaţiul aferent organizării de şantier se va asigura numai în interiorul incintei proprietate privată;

i) Pe durata execuţiei lucrărilor şi la funcţionarea obiectivului se va avea ȋn vedere evitarea poluării solului şi a subsolului ca urmare a apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere sau alte substanţe dăunătoare de la autovehicule/utilaje;

j) Ȋn timpul execuţiei lucrărilor şi a organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă şi nu se va ocupa domeniul public;

k) Ȋn faza de execuţie a lucrărilor se va evita disconfortul creat prin producerea prafului şi zgomotului, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, STAS  SR 10009/2017, HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor etc), protecţia muncii, tehnica securităţii, sănătatea şi igiena muncii;

l) Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Republicată.

n) Pe durata execuţiei lucrărilor şi la funcţionarea obiectivului se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Republicată;

2. H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

3. Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;

4. H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate şi HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

5. Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime proiectantului lucrării/titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Genica BĂDĂNOIU

Șef Serviciu A.A.A.

# Mircea DUMITRESCU

Întocmit,

Consilier Aurelian MĂTUŞA