Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire:  11393/………….2020

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ...... din ...................2020

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate UAT ORAS CHITILA, cu sediul în sediul în Bucuresti,  str. Ion Olteanu nr. 6, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 11393/07.06.2019, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii  nr. 292/2018   privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte  publice  şi

private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.06.2020, că proiectul „Construire punct terminal de capat autobuze electrice” propus a fi amplasat în Chitila, T7, P 41, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 a).

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 54 si 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 14643 mp  si va consta in realizarea unui terminal de capăt cu funcții de autobază pentru autobuze electrice si anume: garare și mentenanță, dispecerat, spălătorie autobuze si 20 statii de incarcare electrice, respectiv:

a) Clădirea dispeceratului va fi o construcţie de tip parter.

b) Clădire garare, mentenata/incarcare electica   va fi o construcţie   de tip parter, la cota ± 0,00 m, pardoseala /placa de beton va fi prevazuta cu goluri de acces sub autobuze pentru  lucrarile de mentenanta a acestora. Cladirea va fi prevazuta cu echipamente de ridicare/manipulare a componentelor supuse mentenantei, in functie de indicatiile tehnice ale producatorului. Serviciile de mentenanta (la recomandarea furnizorului de autobuze) sunt catalogate ca servicii de mentenanta usoara de tip preventiv si corectiv. Daca in urma verificarilor se regasesc abateri de la legislatia in vigoare si daca reparatiile aferente defectului identificat sunt complexe, acestea se vor reliza de catre furnizorul autobuzului in autobaze proprii.

c) Clădirea spalatorie va fi o construcţie   de tip parter, cu supratructura de rezistenţă va fi realizată  integral din elemente metalice, prevazuta cu inchideri panouri metalice tip sandwich., iar infrastructura  va consta din  fundaţii din beton armat. Suprastructura metalica se va realiza cu contravantuiri vericale in planul cadrelor si  orizontale in planul acoperisului.

Pardoseala va fi din beton elicopterizat, o pardoseala cu o suprafata dura, rezistenta la actiunea factorilor mecanici, chimici, (impermiabila la uleiuri si hidrocarburi), climaterici, recomandata pentru zone cu trafic intens.

Acoperişul  va fi de tip  metalic.

d) Platforma garare/incărcare electrică: platforma garare/incărcare se va realiza in solutie metalica, fara inchideri perimetrale. Pardoseala va fi din beton elicopterizat.

In incinta terminalului se va asigura spatiu de garare pentru toate autobuzele, inclusiv rezerve.

In cadrul autobazei vor fi instalate 20 stații de incărcare pentru autobuzele electrice, fiecare stație asigurând puterea electrică și conectica necesară incărcării simultane a două autobuze.

Suprafaţa carosabilă din incinta va fi prevazuta cu îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 de 5 cm grosime executat la cald asezata pe fundatie din beton de ciment C12/15 de 20 cm grosime, dupa amorsarea cu solutie de bitum filerizat si asternerea de geogrila din fibra de sticla bitumata cu ochiuri de 50x50 mm  pe fundaţie din piatră spartă sort 40-63 mm de 20 cm grosime, dupa compactare şi substrat din balast natural compactat 20 cm.

Parcările pentru autobuze vor fi organizate în spic, cu spaţii între ele şi cu spaţii verzi pe suprafeţele ce rămân libere.

Bilant teritorial propus:

Suprafaţă totala teren = 14643,00 mp, din care suprafata teren ingradit pentru

depou si anexe                        =  13 858 mp, din care:

Suprafata construita hala depou =    1225,00 mp

Suprafata construita spalatorie   =      240,00 mp

Suprafata drumuri si platforme   =    9520,00 mp

(inclusiv copertina metalica = 3300 mp)

Suprafata spatii verzi                 =   3658,00 mp (24,98%).

- Asigurarea utilitatilor:

- alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic (spalare autobuze) se va face din reteaua de apa orasenesca. Apa pentru stingerea unui eventual incendiu apa va fi inmagazinata intr-un rezervor subteran cu V = 50 mc;

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi evacuate la reteaua de canalizare din zona (situata la aprox. 50 m) printr-o teva PVC si camine vizitare din beton armat;

- apele uzate de la spalatorie, dupa ce vor fi trecute printr-un separator hidrocarburi  cu decantor si filtru coalescent, vor fi stocate intr-un rezervor subteran din fibra sticla, cu capacitatea de 30 mc, de unde vor fi evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca;

- intre cele doua podete (cel de la calea ferata si cel de la drum) se va monta o conducta de beton armat (diametrul aprox. 1 m) si camine din beton armat. In aceasta conducta se vor evacua apele pluviale colectate de pe suprarafata autobazei, prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu decantor si filtru coalescent, si deversarea gravitationala catre o statie de pompare ape pluviale (SPAP) prevazuta cu pompe submersibile. Apa uzata este apoi evacuata sub presiune la canalizarea existenta in prezent pe str. Banatului.

- Instalaţii de încălzire:

- In clădirea mentenanta va fi prevazuta o instalaţie de încălzire centrală, cu corpuri de încălzire statice alimentate cu agent termic-apă caldă 90/70 ºC, furnizat de 2 centrale termice electrice. Instalaţia va fi compusă din 2 cazane electrice de încălzire cu P = 40 kW;

- Incalzirea cladirii acces se va face cu convectoare electrice.

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de energie electrica

din zona, prin intermediul unui post trafo amplasat in incinta.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat in incinta prevazut cu platforma betonata si rigola pentru colectarea apelor de spalare, cu evacuarea in reteaua de canalizare a incintei.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de construire si functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea industriala.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul orasului Chitila, functiunea fiind reglementata prin P.U.G.-ul aprobat cu H.C.L. Chitila nr. 21/2019, respectiv subzona unitatilor predominant industriale – A1.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relative redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau

acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. 169/09.05.2019, emis de Primaria orasului Chitila.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi

completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

- Se vor respecta prevederile prevederile H.G. nr. 188/2002, modificat si completat de

H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere si pluviale epurate, evacuate in reteaua de canalizare, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 (Anexa 2) - NTPA 002/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005.

- Lucrarile  de  construire  se  vor  desfasura  in  afara  orelor  de odihna, respectiv intre

orele 08-13 si 14-22, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor lua masurile tehnice necesare astfel incat nivelul de zgomot exterior, in timpul

functionarii, sa fie mentinut in limitele prevazute de SR 10009 din 2017 – Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se  vor  amplasa  panouri  de  informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea  solului  cu  carburanţi,  uleiuri  rezultate  în  urma  operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 173/2000 modificata de H.G. nr. 291/2005 privind reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si al altor compusi similari.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia in vigoare de urbanism.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- La finalizarea investitiei se va solicita emiterea autorizatiei de mediu, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site www.apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării».

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se

emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

GABRIELA DOROJAN

ŞEF SERVICIU AVIZE, CORDURI,

AUTORIZATII,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

ÎNTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

Nr. pag. 8/Ex. 3