Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# PROIECT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de ANNA COMROM S.R.L. cu sediul in Balotesti, sos.Unirii, nr.2, judetul Ilfov, pentru proiectul “Reabilitare acumulare piscicola Balotesti I” propus a fi amplasat în Balotesti, judetul Ilfov, înregistrată la APM Ilfov cu nr.1071/23.01.2020, si completări înregistrate ulterior, în baza prevederilor:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

Agenţia pentru Protecția Mediului Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 11.03.2020, că proiectul „Reabilitare acumulare piscicola Balotesti I” propus a fi amplasat în Balotesti, judetul Ilfov, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a);

b) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare conform punctului de vedere emis de ANANP in data de 29.06.2020 si inregistrat la APM Ilfov cu nr.9629/29.06.2020.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- Pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA conform proiectului de Aviz de gospodarire a apelor emis de A.N. Apele Romane SGA Ilfov Bucuresti si inregistrat la A.P.M. Ilfov cu nr.13433/09.09.2020.

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Proiectul consta in reprofilarea barajului din pamant Balotesti I, reabilitarea descarcatorului suplimentar de ape, reabilitarea golirii de fund tip calugar, reabilitarea drumurilor de exploatare pe conturul lacului, realizarea de aparari de mal, realizarea unui dig de compartimentare piscicola, amenajare de pontoane si debarcadere, realizarea unor constructii provizorii de exploatare si agrement, lucrari de destufizare si decolmatare.

Reprofilarea barajului de pamant – refacerea taluzurilor in zonele cu eroziuni locale si de sistematizare a coronamentului la cota 85,20 mdMN75. Reprofilarile se vor face cu umpluturi din pamant local, bine compactate, si la final protejate prin inierbare. Sistematizarea se va realiza pe toata latimea acestuia de 6m, cu un strat de 30cm de piatra sparta pozata pe geotextil filtrant.

Reabilitarea descarcatorului suplimentar de ape mari – se va reprofila sectiunea trapezoidala a descarcatorului suplimentar de ape mari de tip trecere prin vad cu acces frontal si nivel liber, amplasat in zona de racord a barajului cu malul stang. Se prevede protectia taluzului aval cu piatra sparta si risberma din arocamente pozate pe geotaxtil filtrant.

Reabilitarea golirii de fund tip “calugar” – reabilitarea constructiilor din zona de acces amonte la caminul calugarului, radier si ziduri din beton armat pentru protectia taluzului amonte; remedierea degradarii betoanelor de la peretii si radierul caminului pentru manevre; lucrari de reabilitare a tubulaturilor existente; reabilitarea constructiilor pentru debusare si disiparea energiei hidraulice, respective bazinul disipator si risberma.

Reabilitarea drumurilor de exploatare pe  conturul lacului – drum de exploatare mal stang L=1800m, care va face legatura dintre str.Lacului care trece pe coronamentul barajului Balotesti I si str.Morarilor; drumuri de exploatare mal drept L=1600m care vor face legatura dintre barajul Balotesti I, digul de compartimentare al lacului Balotesti I si barajul Preotesti. Lucrarile de reabilitare a drumurilor sunt prevazute a se realize numai in zona de protectie a cuvetei lacului de acumulare Balotesti I. Calea de circulatie a drumului va fi prevazuta cu un strat de piatra sparta in grosime de minim 15cm, ce va fi pozata pe un suport din geotextil filtrant.

Aparari de maluri in zonele cu eroziuni – lucrarile se propun pe malul drept; umpluturi din pamanturi argiloase locale pentru refacerea zonelor cu eroziuni ale malurilor bine compactate si taluzarea  malului cu panta de 1:1,5; prism de sprijin din piatra cu latimea de min.1m, inaltimea de 70m, ce va fi pozat pe un support din geotextil filtrant; pereu din piatra sparta 1:1,5, grosime 15cm si cu latime medie de 1,5 m ce va fi pozat pe un support din geotextil filtrant.

Diguri de compartimentare piscicola – in vederea amenajarii a doua pepiniere piscicole, se prevede realizarea a 2 diguri de compartimentare, in lungul malurilor care vor compartimenta cuveta lacului de doua ravene existente. Digurile vor fi prevazute cu cate un calugar echipat cu camin pentru manevre, din beton armat si vaneti din lemn; umpluturile pentru corpul digurilor se vor face din pamanturi argiloase locale cu un volum estimate de 1200mc.

Amenajare pontoane pentru pescuit sportiv – 15 buc. (constructii provizorii) – fundarea pontoanelor se va face pe piloti din teava metalica umpluti cu beton, podina va fi realizata din dulapi cu suprafata de 12mp/ponton×15 pontoane=180mp.

Amenajare debarcader (constructii provizorii) – pentru ambarcatiuni usoare, respectiv barci pentru exploatarea piscicola; va fi realizat din module flotante din material plastic, ce vor avea o suprafata de 40mp si grosime de 40cm; va fi amplasat in zona de incastrare a barajului cu malul drept.

Constructii provizorii de exploatare si agrement - (constructii provizorii) – se propune realizarea a 5 casute tip din lemn, amplasate in zona de protectie a acumularii Balotesti I.

Lucrari de destufizare-decolmatare – se vor realiza pe o suprafata de 4 ha si cu un volum de cca.10000mc.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: Acumularea Balotesti I face parte din schema de amenajare piscicola a Vaii Cociovalistea;

1.3. Utilizarea resurselor naturale: se vor folosi pamanturi argiloase locale.

1.4. Generare deşeuri: în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire; în periada de funcționare vor rezulta deșeuri nepericuloase (menajere, reciclabile etc) ce vor fi  stocate temporar în containere corespunzătoare și evacuate pe bază de contract încheiat cu firme specializate

Deşeurile generate atât în perioada lucrărilor de execuţie cât şi la funcţionarea obiectivului,   vor fi stocate selectiv pe platformă special amenajată şi apoi, pe bază de contract vor fi eliminate/valorificate de către agenţi economici autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

În perioada lucrărilor de execuţie rezultă:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV, pulberi), emise de motoarele autovehiculelor implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

- zgomot provenit de la funcţionarea utilajelor specifice;

Sursele de poluare asociate lucrărilor de construcție sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Emisiile rezultate vor respecta valorile limită impuse prin standardele şi normativele în vigoare.

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat în zona de ape, zona inundabila, circulatii rutiere, zona protective lac, conform PUG aprobat prin HCL nr.10/2008

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile prevăzute la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – nu este cazul;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – pe perioada de executie a lucrărilor se preconizează un impact direct pe termen scurt. Poluanţii emişi în atmosferă sunt supuşi procesului de dispersie, depinzând de factorii meteorologici (vânt, temperatură);

- probabilitatea impactului: posibil şi repetabil;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact relativ redus asupra zonei şi vecinătăţilor, ireversibil, cu frecvenţă discontinuă.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 725/09.12.2019  emis de Primaria comunei Balotesti, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Spaţiile verzi propuse prin proiect vor fi amenajate şi ȋntreţinute pe toată durata de funcţionare a obiectivului;

- Lucrările vor fi semnalizate corespunzător şi se vor lua măsuri pentru reducerea la minim a duratei acestora;

- Ȋn timpul execuţiei lucrărilor şi a organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă şi nu se va ocupa domeniul public;

- La ieşirea din şantier se vor curăţa roţile autovehiculelor/utilajelor, pentru a preveni împrăştierea molozului pe drumurile publice;

- Ȋn faza de execuţie şi la funcţionarea obiectivului, se va evita disconfortul creat prin producerea prafului şi zgomotului, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, STAS  SR 10009/2017, HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor etc), protecţia muncii, tehnica securităţii, sănătatea şi igiena muncii;

- După realizarea lucrărilor, terenul afectat de şantier se va aduce la stadiul iniţial;

- Spaţiile de parcare şi manevră auto se vor dimensiona conform Regulamentului General de Urbanism;

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi la funcţionarea obiectivului vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate;

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- Se vor obtine si se vor respecta actele de reglementare emise de Administratia Nationala Apele Romane

- Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Ord. 462/1993 – condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei; STAS 12574/1987, STAS SR 10009/2017

- Ord.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterii a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

In cazul in care solutiile acceptate de catre Administratia Nationala Apele Romane nu corespund cu cele prevazute in prezentul act emis de catre A.P.M. Ilfov, se va solicita revizuirea prezentului act administrativ emis de A.P.M. Ilfov.

Prezentul act de reglementare stabilește condițiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecției mediului. În cazul în care proiectul nu se încadrează în funcțiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobării de dezvoltare revine autorității administrației publice locale.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

GENICA BĂDĂNOIU

ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Alina Laura POSTEIU

Întocmit,

Consilier Alina Laura POSTEIU