MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru activitatea:

„EXTINDERE SI MODERNIZARE DEPOZIT PRODUSE CONGELATE”

BENEFICIAR

SC GROUP MILLENIUM 2000 SRL

Cuprins:

I	Denumirea proiectului	- 3 -

II	Titular	- 3 -

III	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	- 3 -

IV	Descrierea lucrarilor de demolare necesare:	- 10 -

V	Descrierea amplasarii proiectului:	- 10 -

VI	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:	- 12 -

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	- 12 -

a)	Protectia calitatii apelor	- 12 -

b)	Protectia aerului	- 12 -

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	- 13 -

d)	Protectia impotriva radiatiilor	- 13 -

e)	Protectia solului si subsolului	- 13 -

f)	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	- 13 -

g)	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:	- 14 -

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	- 15 -

VII	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:	- 15 -

VIII	.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.	- 16 -

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	- 16 -

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:	- 17 -

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:	- 17 -

XII.	Anexe - piese desenate:	- 17 -

XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:	- 18 -

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	- 18 -

XV.	Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV	- 18 -

# Denumirea proiectului

„EXTINDERE SI MODERNIZARE DEPOZIT PRODUSE CONGELATE”

# Titular

| Numele companiei | SC GROUP MILLENIUM 2000 SRL |
| --- | --- |
| Adresa sediu | Bucuresti, str. G-ral Praporgescu nr. 1-5, ap. 1, et. 1, camera 10, sector 2 |
| CUI / Nr. Reg. Com | 12507792 / J40/11235/1999 |
| Nr. tel. | 0725.117.010 |
| E-mail | virgil.cirease@dukelogistics.ro |
| Numele persoanelor de contact | VIRGIL CIREASE |
| Imputernicit |  |

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiecta

- Rezumat al proiectului:

Societatea GROUP MILLENIUM 2000 SRL, prin actionariatul sau doreste sa dezvolte proiectul “EXTINDERE SI MODERNIZARE DEPOZIT PRODUSE CONGELATE”, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, prin PNDR 2014-2020, finantat prin FEADR, SubMasura 4.2 – “Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiect publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 la punctul 13, lit. a)

Societatea GROUP MILLENIUM 2000 SRL desfasoara activitate, avand toate autorizatiile de functionare la zi, pentru principalul cod CAEN:

- 5210 – Depozitari

Obiectivul general al proiectului SC GROUP MILLENIUM 2000 SRL vizeaza urmatoarele aspecte:

Se propune extinderea si modernizarea unitatii existente prin:

- construirea unui depozit frigorific suplimentar,

- modernizarea celulelor de frig existente,

- dotarea cu echipamente a uzinei de frig

- realizarea unei gospodarii de incendiu cu o capacitate de 300 mc.

Investitia urmeaza sa fie realizata in:

- Tara            -  Romania;

- Regiunea     -  Bucuresti-Ilfov (8);

- Judet          -  Ilfov;

- Localitatea  -  oras Popesti-Leordeni, sos. Oltenitei 206I, NC 100782

SITUATIA EXISTENTA

Terenul in suprafata de 29.320 mp se afla in intravilanul orasului Popoesti-Leordeni, categoria de folosinta: curti-constructii (10.679 mp) si arabil (18.641 mp)

Pe terenul in suprafata de 29.320 mp, sunt edificate mai multe constructii dupa cum urmeaza :

| Cladire Depozit frigorific | Sc= 4858,00 mp, SD 5658.00 mp |
| --- | --- |
| Casa poarta - control acces | Sc= 17,00 mp, SD 17,00 mp |
| Gospodarie de apa – constructie subterana |  |
| Bazin retentie ape pluviale– constructie subterana |  |
| Statie de epurare – constructie subterana (scoasa din uz) |  |
| Post de transformare | Sc= 22,00 mp, SD 22,00 mp |

Accesul in incinta este existent si se  face din DN 4 via DE 835

| BILANT SUPRAFETE EXISTENTE |
| --- |
| Suprafata teren | 29320 |
| S. construit | 4897.00 |
| S. desfasurat | 5697.00 |
| S. Alei si platforme | 13149.00 |
| S. Spatiu verde | 11274.00 |
| INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI |
| P.O.T. | 17% |
| C.U.T. | 0.19 |

# SITUATIA JURIDICA

Terenul in suprafata de 29.320 mp se afla in folosinta SC MILLENIUM 200 SRL conform datelor din Extrasul de Carte Funciara  si a Actului de Dezmembrare nr. 695/06.07.2009.

# SITUATIA PROPUSA

Se propune extinderea si modernizarea unitatii existente prin:

- construirea unui depozit frigorific suplimentar,

- modernizarea celulelor de frig existente,

- dotarea cu echipamente a uzinei de frig

- realizarea unei gospodarii de incendiu cu o capacitate de 300 mc.

| OBIECTE ALE INVESTITIEI |
| --- |
| Nr Crt | Destinatie | Regim de inaltime | Suprafata construita | Suprafata desfasurata |
| 1 | Depozit frigorific | Parter inalt | 2180 | 2180 |
| 2 | Modernizare celule frig existente |  |  |  |
| 3 | Extindere uzina frig | Dotare echipamente |  |  |
| 4 | Gospodarie incendiu | Constr. supraterana | 49 | 49 |
| TOTAL | 2229 mp | 2229 mp |

| BILANT TERITORIAL - SUPRAFETE EXISTENTE + PROPUSE (mp) |
| --- |
| Suprafata teren | 29320 |
| S. construit | 7126.00 |
| S. desfasurat | 7926.00 |
| S. Alei si platforme | 11730.00 |
| S. Spatiu verde | 10464.00 |
| INDICATORI URBANISTICI FINALI |
| P.O.T. | 24% |
| C.U.T. | 0.27 |
| H max (m) | 15.00 |

# Utilitatile propuse : Pe amplasament exista toate utilitatile necesare desfasurarii activitatiii. La finalizarea lucrarilor, noile constructii vor fi conectate la retelele de utilitati existente.

- Justificarea necesitatii proiectului

Prin aceasta investitie SC GROUP MILLENIUM 2000  SRL are ca  obiective principale:

- cresterea competitivitatii si a cifrei de afaceri: (cresterea eficientei utilizarii resurselor, imbunatatirea cooperarii orizontale in lantul valorii adaugate a cresterii si valorificarii spatiilor de depozitare produse congelate si refrigerate)

- o mai buna gestionare a resurselor de energie, prin modernizarea celulelor de frig existente si dotarea uzinei de frig cu echipamente cu randament mare in conditii de consum de energie mic.

- cresterea capacitatii de stocare a gospodariei de apa, prin construirea unei gospodarii de incendiu cu un rezervor de 300 mc, pentru cresterea rezervei intangibile la incendiu.

- valorificarea bazinului local de recrutare resurse umane

Investitia este oportuna pentru urmatoarele motive:

- exista un raport favorabil intre cererea si oferta de pe piata interna si/sau europeana pentru serviciile de depozitare in conditii frigorifice.

Investitia este necesara pentru urmatoarele motive:

- Utilizarea mai eficienta a resurselor disponibile si a activelor avute in folosinta si uz in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.

- Valoarea investitiei

Valoarea  intregului proiect este de aproximativ 12.000.000 lei (2,4 mil. Euro).

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa pentru proiect este de 33 luni, odata cu inceperea lucrarilor de construire.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar

Plansele sunt anexate la prezentul memoriu.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie;

Societatea desfasoara activitate in domeniul depozitarii produselor nepericuloase, respectiv produse congelate si refrigerate de origine animala si non-animala (vegetala) destinate consumului uman

- Capacitatea actuala de depozitare: cca. 5000 to/zi, marfa paletata

- Capacitatea totala de depozitare in urma implemantarii proiectului:

cca. 7500 to/zi, marfa paletata

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (situatia curenta, asupra careia nu se intervine din punct de vedere operational);

Pe teren sunt edificate mai multe constructii dupa cum urmeaza :

| Cladire Depozit frigorific | Sc= 4858,00 mp, SD 5658.00 mp |
| --- | --- |
| Casa poarta - control acces | Sc= 17,00 mp, SD 17,00 mp |
| Gospodarie de apa – constructie subterana |  |
| Bazin retentie ape pluviale– constructie subterana |  |
| Statie de epurare – constructie subterana (scoasa din uz) |  |
| Post de transformare | Sc= 22,00 mp, SD 22,00 mp |

Activitatea societatii se axeaza in totalitate pe prestarea de servicii de depozitare produse congelate si refrigerate pentru terti.

Activitatea se desfasoara in cladirea depozit frigorific si birouri cu suprafata de 4858 mp si o capacitate de depozitare de cca. 5000 to/zi produse congelate/refrigerate paletizate.

Fluxul tehnologic in activitatea desfasurata in depozitul frigorific este urmatorul :

- Camioanele frigorifice incarcate cu produse de origine animala sau vegetala, apartinand clientilor societatii, sunt descarcate. Produsele vin insotite de declaratie de conformitate, avz/factura si termo-diagrama de transport.

- Se face receptia calitativa si cantitativa a marfurilor, se introduc in sistemul de gestiune toate datele de identificare necesare ale produselor receptionate(proprietari marfa,denumire produse,cantitati, loturi, date de expirare)

- Marfa este depozitata in celule cu temperatura controlata, pe paleti de lemn, pe rafturi metalice cu mai multe nivele.

- Livrarea ulterioara a produselor depozitate se face dupa pregatirea marfurilor pentru livrare, conform cantitatilor cerute  in format electronic sau scris, de catre proprietarii marfurilor tinute in custodie de catre depozitul frigorific.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Pentru o cresterea competitivitatii si a cifrei de afaceri, o mai buna gestionare a resurselor energetice, prin proiect, se propune extinderea si modernizarea unitatii existente prin:

- construirea unui depozit frigorific suplimentar,

- modernizarea celulelor de frig existente,

- dotarea cu echipamente a uzinei de frig

- realizarea unei gospodarii de incendiu cu o capacitate de 300 mc.

| OBIECTE ALE INVESTITIEI |
| --- |
| Nr Crt | Destinatie | Regim de inaltime | Suprafata construita | Suprafata desfasurata |
| 1 | Depozit frigorific | Parter inalt | 2180 | 2180 |
| 2 | Modernizare celule frig existente |  |  |  |
| 3 | Extindere uzina frig | Dotare echipamente |  |  |
| 4 | Gospodarie incendiu | Constr. supraterana | 49 | 49 |
| TOTAL | 2229 mp | 2229 mp |

| BILANT TERITORIAL - SUPRAFETE EXISTENTE + PROPUSE (mp) |
| --- |
| Suprafata teren | 29320 |
| S. construit | 7126.00 |
| S. desfasurat | 7926.00 |
| S. Alei si platforme | 11730.00 |
| S. Spatiu verde | 10464.00 |
| INDICATORI URBANISTICI FINALI |
| P.O.T. | 24% |
| C.U.T. | 0.27 |
| H max (m) | 15.00 |

Obiect 1 - CLADIRE  DEPOZIT FRIGORIFIC PENTRU PRODUSE

Clădirea propusa va avea regimul de inălţime  - Parter inalt

Suprafetele ocupate de constructie sunt:

- S construita = 2180  mp

- S desfasurata= 2180 mp

- H max la coama = 15,00 m (de la cota CTA)

- Cota teren amenajat (CTA) = -1.20m fata de cota ±0,00 m

Capacitatea de depozitare a noii constructii va fi de cca. 2500 to/zi

Obiect 4 - GOSPODARIE DE INCENDIU

Va fi o cladire izolata, cu regim de inaltime parter si un bazin circular suprateran din metal termoizolat cu o capacitate de inmagazinare de 300 mc

Suprafetele ocupate de constructie sunt:

S construita= 49 mp ( cu tot cu rezervorul de apa)

S desfasurata= 49  mp

Obiect 2 – Modernizare celule frig existente

Obiect 3 – Extindere uzina frig

Pentru marirea capacitatii de producere frig  se vor realiza lucrari de inlocuire a echipamentelor actuale cu unele moderne, mult mai performante.

Fluxul tehnologic al depozitului frigorific nou construit va fi la fel cu cel din activitatea curenta, respectiv:

- Camioanele frigorifice incarcate cu produse de origine animala sau vegetala, apartinand clientilor societatii, sunt descarcate. Produsele vin insotite de declaratie de conformitate, avz/factura si termo-diagrama de transport.

- Se face receptia calitativa si cantitativa a marfurilor, se introduc in sistemul de gestiune toate datele de identificare necesare ale produselor receptionate(proprietari marfa,denumire produse,cantitati, loturi, date de expirare)

- Marfa este depozitata in celule cu temperatura controlata, pe paleti de lemn, pe rafturi metalice cu mai multe nivele.

- Livrarea ulterioara a produselor depozitate se face dupa pregatirea marfurilor pentru livrare, conform cantitatilor cerute  in format electronic sau scris, de catre proprietarii marfurilor tinute in custodie de catre depozitul frigorific.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati,  cu modul de asigurare a acestora;

- materiile prime folosite : Societatea nu utilizeaza materie prima. Societatea depozitea si livreaza produsele clientilor sai.

- materiile auxiliare : Motoarele, compresoarele instalatiei frigorifice si in general echipamentele ce deservesc cladirile depozit frigorific.

- Energia si combustibili utilizati in procesele de productie, in asigurarea spatiilor sociale si a mijloacelor de transport, respectiv energia electrica, combustilbil gazos pentru centrala termica, carburanti motorina/benzina pentru mijloacele de transport, vor fi asigurate in baza unor contracte cu furnizori autorizati.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Pe amplasament exista toate utilitatile necesare desfasurarii activitatilor, dupa cum urmeaza:

- Alimentarea cu apa:

Din sursa subterana:  -	sursa de alimentare cu apa bruta din subteran, se realizeaza prin intermediul unui foraj cu H=62m si Qexpl=1,9 l/s

Coord. STEREO 70 ale axului forajului FI: X: 318 961.41; Y: 595 129.39; Z:80m

Forajul de alimentare cu apa este echipat cu o pompa tip Grundfoss si are instituita zona de protectie sanitara.

Inmagazinarea apei: - rezervoare din PVC cu VI-2=1m3, montate suprateran.

Distributia apei: - reteaua de distributie a apei la consumatori este realizata din conducte PPR cu Dn=50mm L=200m.

Apa este preluata din subteran prin intermediul forajului de alimentare cu apa si este utilizata in scop igienico-sanitar si  tehnologic (completarea instalatiei din cadrul uzinei de frig).

Necesarul de apa in activitatea existenta:

| Debite, volum anuale | Total | Igienico -sanitar | Tehnologic |
| --- | --- | --- | --- |
| Q med.zi m3/zi / l/s | 9,50 / 0,109 | 1,50 / 0,017 | 8,00 / 0,093 |
| V med.anual (m3/an) | 3468 | 548 | 2920 |

Calcul efectuat pentru 28 muncitori si 12 functionari si vizitatori, 8 ore x 2 schimburi x 365 zile/an

Necesarul de apa in activitatea nou propusa la finalizarea investitiei:

| Debite, volum anuale | Total | Igienico -sanitar | Tehnologic |
| --- | --- | --- | --- |
| Q med.zi m3/zi / l/s | 13.46 / 0,155 | 2,46 / 0,028 | 11,00 / 0,127 |
| V med.anual (m3/an) | 4912 | 897 | 4015 |

Calcul efectuat pentru 28 muncitori si 12 functionari si vizitatori, 8 ore x 2 schimburi x 365 zile/an

Datorita faptului ca gospodaria de apa prin putul forat poate asigura un maxim de 164 mc/zi (1,9 l/s x 60s x 60 min x 24 ore / 1000 litri), nu se intervine asupra ei.

Odata cu construirea noului depozit de produse congelate, prin proiect se prevede  si construirea unui rezervor de apa, suprateran, cu capacitatea de 300 mc care sa asigure rezerva intangibila de apa a gospodariei de incendiu.

Rezervorul de 300 mc va fi incarcat o singura data.

- Evacuarea apelor uzate:

Tipuri de ape uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil etans, realizat din beton armat cu V=50m3 , existent in incinta obiectivului.

Debite de apa evacuate in activitatea existenta:

Q zi med.= 1,6 mc/zi

V med annual= 584 mc

Debite de apa evacuate in activitatea nou propusa la finalizarea investitiei:

Q zi med.= 2,6 mc/zi

V med annual= 949 mc

Datorita faptului ca bazinul vidanjabil, prin capacitatea de 50 mc, poate stoca apepe uzate menejera mai mult de 15 zile, nu se intervine asupra mariri capacitatii.

Apele uzate menajere sunt vidanjate de catre firma specializata locala.

Apele pluviale de pe platforme sunt directionate spre decantorul-separator de produse petroliere, dupa care sunt colectate intr-un bazin de retentie din beton armat cu V=200m3, de unde, fiind cosiderate conventional curate, sunt folosite la udatul spatiilor verzi.

Reteaua de canalizare

- Reteaua de canalizare ape uzate menajere este realizata din conducte PVC cu Dn=100mm, L=200m.

- Reteaua de canalizare ape pluviale este realizata din conducte PVC cu Dn=200mm, L=200m.

c) Energia termica: Incalzirea spatiilor sociale este facuta prin intermediul unei centrale termice alimentate cu gaze naturale provenite din reteaua nationala de distirbutie.

d) Energia electrica: pe amplasament se afla in functiune un post de transformare cu capaciatea de 1600KVA, capacitate suficienta pentru a asigura nesesarul de energie electrica a noului depozit de produse congelate (consumul actual ala activitatii existente nu depaseste 450KVA)

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

In cadrul proiectului nu se  prevad lucrari  de realizare a unor noi cai de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

In zona de amplasament a proiectului nu exista resurse naturale prin legislatia in vigoare care ar putea fi folosite in in procesul de construire sau functionare.

- metode folosite in constructie/demolare;

La momentul inceperii lucrarilor de construire a noului depozit si a rezervorului de apa suprateran, se vor stabili impreuna cu constructorul, modul  organizarii  de santier, metodele si materialele folosite la construire,  in baza unor devize si a caietelor de sarcini.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in  functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Lucrarile de construire  vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare. Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului societatii, la sfarsitul lucrarilor de construire terenul fiind sistematizat si pus in folosinta in conformitate cu documentele elaborate de proiectant.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Pe amplasament sunt edificate constructii cu diverse utilitati. Prezentul proiect de modernizare nu afecteaza cladirile existente.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Alternative studiate de titularul proiectului - nu este cazul.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Certificatul de Urbanism nr. 501 din 23.08.2021 emis de Primaria orasului Popesti-Leordeni

- Decizia  etapei de evaluare initiala nr. 322/20.09.2021 emisa de APM Ilfov

- Autorizatie de gospodarirea apelor nr. 348/IF din 02.08.2018 (in curs de reinoire prin Comanda 10753/13.08.2021 catre SGA Ilfov)

- Aviz de amplasament apa/canal nr. 21011699/25.11.2021 emis de Veolia

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- Prin proiect nu se prevad lucrari de demolara a cladirilor existente

# Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; - nu este cazul

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; - intravilan, curti constructii / arabil

  - politici de zonare si de folosire a terenului; - intravilan, curti constructii / arabil

  - arealele sensibile; ;   - nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

| 1 | 595104 | 318980.6 | 100782 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 595072.8 | 319004.2 | 100782 |
| 3 | 595068 | 318997.7 | 100782 |
| 4 | 595068.4 | 318997.4 | 100782 |
| 5 | 595067.8 | 318996.6 | 100782 |
| 6 | 595067 | 318997.2 | 100782 |
| 7 | 594824.9 | 318674.8 | 100782 |
| 8 | 594883.4 | 318633.8 | 100782 |
| 9 | 595124.3 | 318954.7 | 100782 |
| 10 | 595123.5 | 318955.3 | 100782 |
| 11 | 595124.1 | 318956.1 | 100782 |
| 12 | 595124.5 | 318955.8 | 100782 |
| 13 | 595129 | 318961.7 | 100782 |
| 14 | 595110.1 | 318976 | 100782 |
| 15 | 595108 | 318973.2 | 100782 |
| 16 | 595101.9 | 318977.8 | 100782 |
| 17 | 595104 | 318980.6 | 100782 |

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

Pentru realizarea proiectului ” EXTINDERE SI MODERNIZARE DEPOZIT PRODUSE CONGELATE”, in etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de constructii, depozitarea deseurilor, noxele mijloacelor de transport. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. In etapa de executie se prevede  un impact nesemnificativ asupra mediului.

In etapa de functionare se prevede un impact de nivel nesemnificativ asupra mediului.

## Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti ale factorului de mediu  apa, provenite in perioada lucrarilor de constructie pot fi:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor folosite in aceasta etapa

- orice evacuare de ape uzate pe sol sau in apele subterane.

In timpul desfasurarii operatiunilor de constructie cladiri, este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice in apele de suprafata sau subterane.

Din procesul de construire cladiri nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu, apa.

In procesul de functionare va fi folosita o retea etansa de colectare ape menajere/tehnologice si dirijarea lor catre bazinul vidanjabil.

Apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate spre un separator de hidrocarburi si colectate intr-un bazin de retentie din beton armat cu V=200m3, de unde sunt folosite la udarea spatiilor verzi.

Astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu, apa.

## Protectia aerului

In perioada lucrarilor de construire surse de poluare ale factorului de mediu aer:

- Noxele utilajelor folosite la constructii.

- Pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din tranzitarea zonei.

In perioada de functionare a unitatii surse de poluare ale factorului de mediu aer:

- Mijloacele de transport  ce deservesc obiectivul sau personalul

- Emisii din procesele tehnologice

- Emisii fugitive de la incarcarea instalatiilor de frig cu amoniac, in procesul de mentenanta

Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel nesemnificativ.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de construire, sursele de zgomot si vibratii sunt produse de actiunile propriu-zise de munca mecanizata. Astfel in timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

In perioada de functionare a unitatii, activitatea se desfasoara astfel incat sa nu se produca zgomote si vibratii care ar putea afecta vecinatatile, impactul fiind nesemnificativ. De asemenea pozitionarea obiectivului la marginea localitatii nu pune probleme din punct de vedere al zgomotelor si vibratiilor locuitorilor localitatii Popesti-Leordeni.

Deoarece amplasamentul investitiei este intro zona nu foarte apropiata locuintelor (aproximativ 200 metri), se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel nesemnificativ.

## Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse generatoare de radiatii.

## Protectia solului si subsolului

In timpul procesului de construie vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Activitatea curenta se desfasoara pe platforme betonate, iar depozitarea deseurilor se face in spatii special amenajate, evitandu-se astfel poluarea factorului de mediu sol.

Deseurile menajere sunt colectate in pubele din plastic, la locul de producere si evacuate printr-o societate specializata.

Deseurile industriale (tehnologice), sunt colectate si depozitate in locuri special amenajate in incinta unitatii.

Impactul asupra mediului

Incinta unde se desfasoara procesul tehnologic este betonata, prin urmare riscul de poluare a solului este eliminat, iar impactul este nesemnificativ.

Masuri de protectie

Stocarea preliminara a deseurilor menajere si industriale se face in recipiente amplasate in spatii adecvate si la adapost de intemperii (ploaie, ninsoare, etc).

Manipularea si depozitarea materiilor prime se face conform legislatiei in vigoare, in spatii special amenajate, prevenind astfel poluarea solulului si subsolului.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat cladirile si instalatiile sunt amplasate in interiorul incintei societatii, amplasamentul nefiind situat in apropierea ariilor naturale.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasarea fata de primele zone locuite (aproximativ 200 metri), nu este de natura sa cauzeze un impact negativ din punct de vedere al protectiei asezarilor umane.

Pe toata durata de functionare a depozitului de produse congelate nu au fost inregistrate reclamatii din partea populatiei din localitate.

Datorita activitatilor in faza de construire, impactul asupra populatiei poate fi considerat local si de nivel nesemnificativ.

La momentul functionarii, activitatile din incinta si din procesul de productie pot fi considerate de nivel nesemnificativ.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum:

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica (S, L, semisol– SS) | Codul deseului | Codul privind principala proprietate periculoasa | Colectare | Managemetul deseurilor - cantitatea prevazuta a fi generata – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificata | Eliminata | Ramasa in stoc |
| Deseuri rezultate in perioada de executie |
| Moloz, pamant excavat | 200 to/an | S | 17 01 04 | - | - | Reintroducere in lucrarile de sistematizare a terenului | - | - |
| Deseuri menajere | 500 kg/an | S | 20 03 01 | - | europubele | - | 500kg/an | - |
| Deseuri metalice | 5 to/an | S | 17 04 07 17 04 05 | - | spatii special amenajate | 5 to/an | - | - |

Masuri pentru minimizarea deseurilor produse:

- se va realiza monitorizarea utilizarii eficiente a materialelor

- identificarea continua si punerea in practica a posibilitatilor de prevenire a generarii deseurilor

- participarea activa si angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generarii deseurilor.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

In perioada de functionare, deseurile menajere vor fi colectate in tomberoane si cele tehnologice in containere, asezate pe o platforma betonata de unde vor fi preluate de firme specializate.

Deseuri provenite din activitatea curenta si viitoare a depozitelor de produse congelate

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 99 | deseuri municipale amestecate | activitatea administrativa | 25 | t/an | eliminare | D 5 |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaje hartie si carton | Materiile prime | 230 | t/an | valorificare | R 12 |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaje de material plastice | Materiile prime | 145 | to/an | valorificare | R 12 |
| 15 01 03 | Deseuri de ambalaj de lemn | Materiile prime | 40 | to/an | valorificare | R 12 |
| 20 01 39 | Deseuri de material plastice |  | 7.2 | to/an | valorificare | R 12 |

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

## Buteliile cu amoniac, agent necesar procesului de completate a instalatiei de producere frig, vor si depozitate in spatii special amenajate si manipulate de operatori calificati.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Nu este cazul.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontaliera a impactului. –

In timpul lucrarilor de construire si apoi in timpul functionarii unitatii, vor fi luate masuri specifice de reducere si evitare a impactului negativ asupra aerului, solului si subsolului. Dupa terminarea lucrarilor de construire, terenul va fi curatat de toate materialele si deseurile rezultate, si va fi sistematizat in concordanta cu peisajulul si mediul visual.

Din punct de vedere al impactului asupra populatiei si a sanatatii umane, in timpul functionarii unitatii, procesele tehnologice la nivel de depozit frigorific, prin natura lor, nu  pot genera mirosuri sau zgomote ce pot afecta calitatea mediului sau perturbarea activitatilor locuitorilor, acestea fiind considerate de nivel nesemnificativ.

Amplasamentul proiectului, nu se afla in apropierea niciunui habitat de flora sau fauna salbatica protejata, nu afecteaza patrimoniul istoric si cultural al zonei. Executia lucrarilor de constructie si functionarea obiectivului nu au efecte transfrontaliere.

# .Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

- monitorizarea parametrilor calitativi ai apei potabile;

- monitorizarea restitutiei apei uzate;

- colectarea si depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri generate;

- realizarea etanseitatii corespunzatoare a instalatiilor de colectare al apelor uzate si intretinerea adecvata a acestora in vederea evitarii poluarii subsolului si a apelor subterane;

- automonitorizarea emisiilor in faza de executie (urmarirea concentratiilor de poluanti) are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente si se va executa de catre seful de santier, dirigintele de santier si persoana insarcinata cu problemele de mediu in cadrul societatii.

# IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

# X.	Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta, pe o suprafata de 100 mp, suprafata libera de constructii. Avantajele pe care le reprezinta amplasarea organizarii de santier pe amplasament sunt:

- costuri reduse pt transportul materiilor prime si a materialelor

- utilizarea rationala a utilajelor sau instalatiilor.

Dotarile aferente organizarii de santier, tinandu-se cont de durata lucrarilor, pot fi:

- depozit de materiale;

- sector de alimentare cu apa si energie

- dotari PSI

- sector de depozitare a deseurilor

- sector de de depozitare a solului vegetal.

Deseurile rezultate in perioada de constructie,  vor fi colectate si depozitate temporar in spatiile special destinate acestui scop din cadrul organizarii de santier. Depozitarea temporara a acestora va fi facuta numai in recipienti standardizati si adecvati tipului de deseu colectat. Aceste deseuri, periodic, vor fi predate catre societati autorizate.

Va fi evitata utilizarea unor utilaje cu defectiuni si/sau exploatare in conditii anormale de functionare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si a pulberilor de praf.

Pe amplasament nu se vor depozita carburanti, alimentarea utilajelor se va realiza la statiile Peco. Avand in vedere masurile luate in cadrul organizarii de santier cat si caracterul temporar al acesteia se poate aprecia ca impactul generat de organizarea de santier va fi nesemnificativ pentru factori de mediu.

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua urmatoarele lucrari directe:

- lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul)

- terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

# Anexe - piese desenate:

1.	planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

2.	 schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

3.	schema-flux a gestionarii deseurilor;

4.	alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Au fost anexate planuri  ale obiectivelor investitiei.

# XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a)	descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970; - Nu este cazul.

b)	numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - Nu este cazul.

c)	prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului; - Nu este cazul.

d)	se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; - Nu este cazul.

e)	se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar; - Nu este cazul.

f)	alte informatii prevazute in legislatia in vigoare. - Nu este cazul.

# Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.	Localizarea proiectului:

–	bazinul hidrografic;

–	cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

–	corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2.	Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

# Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV

Semnatura si stampila titularului

………………