Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire 20565/20.06.2023

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
Nr. draft din 20.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr 22, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 739/16.01.2023, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.04.2023 – reanalizare in CAT din 17.05.2023, că proiectul „desfiintare constructie corp C3 - cabina poarta, constructie corp C7 – rezervoare R43, R44, R45, R46, R47, schiduri de masura, desfiintare partiala constructie corp C6 – rezervoare R50, R51, R52, R53, R54, R55 si lucrari conexe in incinta depozitului Bucuresti Sud CSO” propus in comuna Jilava, Soseaua de Centura 5A, T 97, P313, NC 55892, județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 13 a “Orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Investiția propusă nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform mentiunii reperezentatuntului A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov –București in cadrul sedintei CAT din data de 05.04.2023 - reanalizare in CAT din 17.05.2023

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Construcţiile au fost realizate în anii 1980, având destinaţie tehnologică pentru depozitarea şi distribuţia produselor petroliere (benzină şi motorină).

Cele 11 rezervoare sunt situate astfel:

-	5 rezervoare (R43, R44, R45, R46, R47) din perimetrul corpului de construcţie C7 – Rezervoare, în suprafaţă de 4176 m²;

-	6 rezervoare (R50, R51, R52, R53, R54 şi R55) dintr-un număr total de 10 rezervoare ce se regăsesc în corpul de construcţie C6 – Rezervoare.

Cele 6 rezervoare ce urmează să fie desfiinţate ocupă o suprafaţă de 7334 m² din totalul de 12526 m² ocupaţi de construcţia C6;

Corpul de construcţie C3- Cabină poartă deservea schidurile de măsură.

Se doreşte desfiinţarea următoarelor obiective care sunt prezentate în tabelul următor, împreună cu conductele aferente şi digurile de protecţie:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire şi codificare | Suprafaţa construită [m²] | Caracteristici constructive | Observaţii |
| 1. | Cabină poartă Corp construcţie C3 | Sc = 4,00 m² | Construcţie din cărămidă pe fundaţie din beton | deservea schidurile de măsură |
| 2. | Rezervor R43 Corp construcţie C7 | Sc = 182,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 2000m³, benzina |
| 3. | Rezervor R44 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 4. | Rezervor R45 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 5. | Rezervor R46 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 6. | Rezervor R47 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 7. | Rezervor R50 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 8. | Rezervor R51 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 9. | Rezervor R52 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 10. | Rezervor R53 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 11. | Rezervor R54 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 12. | Rezervor R55 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 13. | Schiduri de măsură |  | Construcţii metalice amplasate pe fundaţii din beton, împrejmuite | Suprafaţă împrejmuită, = 184 m² |

Obiectivele sunt situate în incinta OMV PETROM S.A. BUCUREŞTI – DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO, număr cadastral 55892, existent în comuna JILAVA, judeţul ILFOV, aflat în proprietatea OMV PETROM S.A.

Accesul la obiectivele care se vor desfiinţa este asigurat prin drumurile interioare ce fac parte integrantă din numărul cadastral 55892, aflate în proprietatea OMV PETROM S.A. la drumul national centura Bucurestiului (nr. CAD 55908).

Se învecinează la: NV cu nr. CAD 55893 – proprietate OMV PETROM S.A., SV cu nr. CAD 55908 – drum national centura Bucurestiului, iar la SE si NE cu terenuri intravilane, proprietati private a locuitorilor din comuna Jilava.

Descrierea rezervoarelor ce urmeaza a fi demolate:

Rezervor R43 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø15,22 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R44 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,25 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R45 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,25 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R46 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,39 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R47 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,28 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R50 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,85 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R51 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,91 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R52 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,98 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R53 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,85 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R54 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,72 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R55 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,77 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Suplimentar se propune demolarii si Corp construcţie C3 – Cabină poartă este o construcţie din cărămidă pe fundaţie din beton cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 4,00 m². Are un acoperiş din profile laminate din oţel şi învelitoare din tablă.

Schidurile de măsură sunt ampasate pe fundaţii din beton într-un perimetru împrejmuit cu gard din plasă. Acestea au fost debranşate de la reţelele de conducte tehnologice după ce a fost deschis noul depozit.

Bilant teritorial:

Suprafata numărului cadastral 55892 (DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO) este de 57863,00 m², din care ocupaţi cu construcţii 35982,00 m².

Din suprafaţa totală ocupată de construcţii se eliberează prin desfiinţarea rezervoarelor o suprafaţă de 11514,00 m².

Suprafaţa afectată de lucrările propuse pentru desfiintare, este de 28723,00 m², suprafata care face parte din suprafata totala aferenta nr. cadastral 55892.

Procentul de ocupare a terenului:

POTexistent = ((Sc + Sr + St)/ST) x 100 = 62,18%	unde,

-	Sc – suprafaţă construită = 35982,00 m² (cumulată);

-	Sr – suprafaţă reţele şi instalaţii = 0,00 m²;

-	St – suprafaţă drumuri = 0,00 m²;

-	ST – suprafaţă totală = 57863,00 m² (suprafaţa nr. CAD);

POTpropus = ((Sc + Sr + St)/ST) x 100 = 42,28%	unde,

-	Sc – suprafaţă construită = 24468,00 m² (cumulată);

-	Sr – suprafaţă reţele şi instalaţii = 0,00 m²;

-	St – suprafaţă drumuri = 0,00 m²;

-	ST – suprafaţă totală = 57863,00 m² (suprafaţa nr. CAD);

Coeficientul de utilizare al terenului

CUTexistent = SD / ST = 0,621	unde,

-	SD – suprafaţă desfăşurată = 35982,00 m² (cumulată);

-	ST – suprafaţă totală = 57863,00 m² (suprafaţa nr. CAD);

CUTpropus = SD / ST = 0,422	unde,

-	SD – suprafaţă desfăşurată = 24468,00 m² (cumulată);

-	ST – suprafaţă totală = 57863,00 m² (suprafaţa nr. CAD);

În cadrul caroului nu se regăsesc spaţii verzi amenajate.

Asigurarea utilitatilor:

Rezervoarele propuse spre desfiinţare au fost debranşate de la:

- Alimentarea cu energie electrică;

- Alimentarea cu agent termic (abur);

Rezervoarele nu au fost racordate la reţeaua de gaze naturale;

Rezervoarele nu au fost racordate la reţeaua de apă potabilă şi de apă tehnologică;

Construcţia C1 –cabina poarta nu a fost racordată la nici un fel de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaze).

- Se menţine în funcţiune instalaţia de stingere a incendiilor (reţea de hidranţi) şi se demolează doar instalaţiile de stingere cu spumă aeromecanică şi instalaţia de răcire aferente rezervorelor ce se vor desfiinţa.

- Se menţine în funcţiune reţeaua de canalizare existentă în zonă.

În perioada execuţiei lucrărilor de demolare, în suprafaţa afectată de lucrări se vor amplasa WC – uri şi lavoare ecologice, iar apa potabilă se asigură prin intermediul dozatoarelor ptr apă îmbuteliată.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiectul se dezvolta pe amplasamentul OMV Petrom – Depozitul Bucuresti SUD CSO – activitate care intra sub incidenta Legii 59/2016.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada lucrarilor de demolare vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin operatori autorizati.

Tipuri de deseuri rezultate in urma demolarii si gestionarea acestora:

| Cod deseu | Tip deșeu | Cantitate | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.01.01 | Beton | ~135,00 m³; (325,00 t) | Va fi transportat de catre antreprenorul general al lucrarilor in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA, in vederea stocarii temporare, urmand ca acestea sa fie tratate si valorificate, dupa o prealabila verificare a calitatii acestuia in conformitate cu legislatia aplicabila, intern prin utilizarea la umplerea gropilor rezultate in urma lucrarilor de demolare (dupa caz) sau valorificat extern prin agenti economici autorizati pe baza de contract. | de la fundaţiile şi başele rezervoarelor |
| 17.02.02 | Sticla | ~50,00 kg | Colectare în recipiente metalice în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | De la corpurile de iluminat şi geamurile construcţiei C3 |
| 17.02.03 | Materiale plastice | ~10,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau polietilenă în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.01 | Cupru, bronz, alamă | ~200,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.02 | Aluminiu | ~200,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.05 | Fier, oţel | ~955000,00 kg | Preluate in vederea valorificarii de catre firma autorizata pe baza de contract direct de pe amplasament |  |
| 17.04.07 | Amestecuri metalice | ~4200,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.05.03* | Pământ şi pietre, cu conţinut de substanţe periculoase | ~3037,00 m³ | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | Patul elastic al rezervoarelor sau din digul de pamânt din jurul rezervoarelor |
| 17.06.04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17.06.01 şi 17.06.03 | ~58, m³ (~2300,00 Kg) | Colectare în saci de plastic în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | Izolaţia rez.46 |
| 20.01.01 | Hârtie şi carton | ~50,00 kg | Colectare în saci de plastic în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | arhivă, birou, etc |
| 20.01.21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | ~10,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau de polietilena, în incinta santierului in vederea preluării acestora de către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 20.01.36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decat cele specificate la 20.01.21, 20.01.23 si 20.01.35 | ~ 50,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau de polietilena, în incinta santierului in vederea preluării acestora de către firme specializate |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | ~250,00 kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate pe baza de contract. |  |

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona, conform SR 10009/2017.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei cu modificarile și completarile ulterioare.

2. Localizarea proiectului:

2.1. Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 232-16778 din 29*.09.2022, emis de Primaria Jilava, conform PUG Jilava , aprobat cu H.C.L. nr. 1/2001 si prelungit prin HCL 3/2011 si HCL 19/2018, terenul este situat in intravilanul lolocalitatii, functiunea  zonei: zona industriala.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: proiectul nu are impact asupra resurselor naturale din zona;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redus în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact redus în timpul utilizarii imobilului.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de Urbanism nr. 232-16778 din 29*.09.2022, emis de Primaria Jilava precum si prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta.

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului P.U.G. Jilava aprobat cu H.C.L. nr. 1/2001 si prelungit prin HCL 3/2011 si HCL 19/2018.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

-Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea deseurilor rezultate se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

-    Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor modificat si completat.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii 59/2016; Daca este cazul, modificarile propuse pe amplasament vor fi introduse in Notificarea prevazuta la art 7, Politica de prevenire a acidentelor majore prevazuta la art. 8 alin 1 si Raportul de securitate prevazut la art 10 alin 1

- Se vor respecta toate indicatiile Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti- Ilfov, pentru demolarea constructiilor existente, tinand cont ca proiectul se implementeaza intr-un amplasament SEVESO.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de demolare vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Dupa implementarea proiectului se va solicita revizuirea Autorizatiei de Mediu detinute conform Ordinului 1798/2007;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier  superior  Ciprian STANCIU