MEMORIU DE PREZENTARE

„CONSTRUIRE TROTUARE, SANTURI SI PODETE BETONATE PE STR. DACIA”

Amplasament:	Comuna Afumati, sat Afumati, strada Dacia, nr. cadastral 59524, judetul Ilfov

Beneficiar:		PRIMARIA AFUMATI

- martie 2022 -

BORDEROU

| Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 4 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 4 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| III.3. Valoarea investitiei | 4 |
| III.4. Perioada de implementare propusa | 4 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 5 |
| III.6.1. Situatia existenta | 5 |
| III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse | 6 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 6 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 7 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 7 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 7 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 7 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 8 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 8 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 8 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 8 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 9 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 9 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 9 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 9 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 9 |
| Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 10 |
| Descrierea amplasarii proiectului | 10 |
| V.1. Date hidrogeografice | 10 |
| V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 13 |
| V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural | 13 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 13 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 | 14 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 14 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile | 14 |
| VI.1. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu | 14 |
| VI.1.1. Protectia calitatii apelor | 14 |
| VI.1.2. Protectia aerului | 15 |
| VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 16 |
| VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor | 16 |
| VI.1.5. Protectia solului si a subsolului | 16 |
| VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 17 |
| VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 17 |
| VI.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament | 17 |
| VI.1.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase | 18 |
| VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 19 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 19 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului | 20 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 20 |
| IX.1. Justificarea incadrarii proiectului | 20 |
| IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. | 20 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 20 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 21 |
| XII. Anexe - piese desenate | 21 |
| XIII. Informatii specifice proiectelor care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare | 22 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale | 22 |
| XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV. | 22 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE TROTUARE, SANTURI SI PODETE BETONATE PE STR. DACIA”, dezvoltat de PRIMARIA AFUMATI.

In urma parcurgerii etapei de evaluare initiala, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bucuresti a emis Decizia etapei de evaluare initiala nr. 44 / 17.02.2022, conform careia:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, pct. 13, lit. (a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, APM Ilfov a decis necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire trotuare, santuri si podete betonate pe str. Dacia”, propus a fi amplasat in comuna Afumati, sat Afumati, strada Dacia, nr. cadastral 59254, judetul Ilfov, prin continuarea procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, insotit de dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare, plan de situatie detaliat cu legenda, color, plan de incadrare in zona marcat, color.

Memoriul de prezentare este elaborat conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Titular: PRIMARIA AFUMATI

Beneficiar: COMUNA AFUMATI

Sediu social:  com. Afumati, sat Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni, nr. 151, jud. Ilfov

CUI: 4420708, Nr. R.C: -

Persoana de contact:  Dumanica Gabriel

Telefon: 021.352.94.24 / 021.350.12.87 / 0767.925.712

Proiectant: S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L.

Bucuresti, str. Bogdan Gh. Tudor, nr. 7, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 13, sector 3

Tel. 0746.061.906

Fax:  031.432.22.97

Email: office@vireo.ro.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune construirea unor trotuare, santuri si podete betonate pe str. Dacia.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

In prezent traficul pietonal pe str. Dacia se realizeaza pe partea carosabila, ingreunand in acest fel traficul auto si punand in pericol siguranta pietonilor si a participantilor la trafic. De asemenea, scurgerea si evacuarea apelor se realizeaza defectuos.

III.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este 459.519,25 lei – C + M.

III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie a lucrarilor: 6 luni.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi maxim 10 h/zi.

Regim de functionare obiectiv: 260 zile/an, 8 ore/zi.

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Terenul cu suprafata de 3.658 mp, pe care se propus lucrarile, este situat in intravilanul comunei Afumati, conform PUG aprobat cu HCL nr. 68/2000, prelungita cu HCL nr. 112/28.12.2018, respectiv in partea de nord-vest a localitatii.

Folosinta actuala a terenului este curti constructii si apartiene domeniului public conform HGR 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov.

Terenul este inscris cu nr. cadastral 59524 in cartea funciara nr. 59524 a comunei Afumati.

Strada Dacia are o lungime de aproximativ 227 m si face legatura intre strazile Dimitrie Cantimir, Decebal, Sanda Tatarascu Negoponte si Soseaua Stefanesti.

Vecinatatile amplasamentului:

- la nord-est: Soseaua Stefanesti

- la sud-est: proprietati private – locuinte

- la sud-vest: Acumularea Afumati I (Valea Pasarea)

- la vest: proprietati private – locuinte.

Accesul pe amplasament se face din drumul judetean DJ 100 – Soseaua Stefanesti.

Bilant teritorial:

- suprafata totala teren: St = 3.658 mp. din care:

  - suprafata trotuare = 577 mp

  - suprafata accese – podete = 725 mp

  - suprafata santuri = 571 mp

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

III.6.1. Situatia existenta

In prezent traficul pietonal pe Strada Dacia se realizeaza pe partea carosabila, ingreunand in acest fel traficul auto si punand in pericol siguranta pietonilor si a participantilor la trafic.

Accesele la proprietati sunt realizate de localnici, in mare parte cu materiale locale si necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, neasigurand continuitatea santurilor. Din punct de vedere geometric, accesul se face dificil, latimea utila a acceselor nu asigura gabaritul necesar.

De asemenea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale se realizeaza defectuos.

Datorita intreruperii procesului de evacuare a apelor pluviale, apa stagneaza degradand infrastructura drumului si creand disconfort locuitorilor. Asigurarea continuitatii santului este imperativ necesara la lucrarile de infrastructura, neasigurarea acesteia ducand la degradari ale sistemul rutier.

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Pe amplasament, beneficiarul doreste amenajarea strazii Dacia prin executia de trotuare, santuri pentru colectarea apelor pluviale si podete betonate pentru accesul la imobile.

Lucrarile proiectate sunt corelate cu drumul existent.

Incadrarea constructiilor

- clasa „C” de importanta, conform HG 766/1997

- clasa "IV" de importanta, conform STAS 4273-83.

III.7. Profilul si capacitatile de productie

Prin proiect se propun urmatoarele lucrari:

- executie sistem de colectare si evacuare a apei pluviale

Pentru colectarea apelor pluviale care ajung atat pe carosabil, cat si pe trotuarele propuse, vor fi preluate printr-un sistem de santuri trapezoidale, pereate.

Acostamentele consolidate si santurile pereate se vor amplasa la limita partii carosabile, de ambele parti ale acesteia. Acestea se vor amplasa astfel incat sa se pastreze partea carosabila de 5,50 m.

Marginea existenta a partii carosabile se va taia pe intreaga grosime a straturilor asfaltice, urmand ca dupa realizarea lucrarilor, rostul dintre acesata si straturile asfaltice sa fie colmatat cu poroduse bituminoase.

Apele pluviale preluate din sant vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, iar apoi vor fi evacuate in Acumularea Afumati I (Valea Pasarea).

Lungimea totala a sistemului de colectare a apelor pluviale (sant) va fi de aprox. 450 m.

- executie podete betonate pentru accesul la imobile

Pentru a asigura accesul la proprietati, prezentul proiect prevede reamenajarea acceselor existente, astfel incat sa se realizeze racordarea proprietatilor la drumul existent si sa se asigure continuitatea santurilor propuse pentru preluarea apelor pluviale.

Podetele au fost proiectate cu o camere de cadere, care sa asigure o garda de minim 20 cm pentru a evita colmatarea lor.

Pentru a asigura continuitatea santurilor au fost proiectate podete cu tuburi din beton si timpane la extremitatile acestora.

Podetele se vor realiza cu tuburi din beton tip premo cu diametrul de 300 mm, care se vor funda pe un strat de beton de ciment C16/20 si un strat de balast de 20 cm.

Accesele proiectate se vor amenaja de la marginea partii carosabile pana la limita de proprietate. Acestea vor avea panta variabila.

Structura acceseler este alcatuita din:

- 15 cm strat de beton de ciment C30/37 armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm si dimensiunea ochiurilor de 100 x 100 mm

- 15 cm strat de balast sort 0-63 mm.

Accesele se vor delimita de zona verde prin bordura prefabricata din beton de ciment clasa C30/37 de dimensiune 10 x 15 cm montata la nivelul accesului.

- executia de trotuare

Prin proiect se prevede executia unui trotuar cu latimea de 1,50 m.

In continuarea santurilor pereate se vor amplasa trotuarele. Acestea se vor delimita de santurile pereate prin borduri din beton de ciment C30/37 cu dimensiunile in sectiune transversala 20 x 25 cm, amplasate cu lumina de 10 cm, ce vor fi pozate ingropat in dreptul acceselor si intersectiilor.

Latimea trotuarelor este de 1,50 m constanta, cu panta transversala de 1,0 % catre rigola amplasata la marginea partii carosabile.

Structura trotuarului proiectat este alcatuita din:

- 3 cm beton asfaltic BA8 rul, 50/70

- 10 cm strat de beton de ciment C16/20

- 10 cm strat de balast sort 0 – 63 mm.

La limita dintre spatiul verde si trotuar se va amplasa o bordura din beton de ciment C30/37 cu dimensiunile in profil transversal de 10 x 15 cm.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul.

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Nu este cazul.

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere

Nu este cazul.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe suprafata carosabila vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, dupa care vor fi evacuate in Acumularea Afumati I.

Pentru evacuarea apelor pluviale in Acumularea Afumati I a fost obtinut acordul concesionarului acumularii S.C. ZARIAN IMPEX S.R.L., conform Declaratiei atasata la documentatie.

Coordonate stereo70 gura de descarcare:

- X = 337237

- Y = 598329

Reteaua de canalizare pluviala se va executa din rigole de beton si podete tubulare cu diametrul Dn = 300 mm si o lungime de aproximativ L = 450 m.

Alimentarea cu energie electrica

Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune, deranjarea temporara a circulatiei str. Dacia.

De asemenea, se va face un invetar al materialelor ramase in urma lucrarilor de executie in vederea identificarii materialelor ce pot fi reutilizate, valorificate, reciclate sau transportate la un depozit de deseuri.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Prin implementarea proiectului nu se vor amenaja cai noi de acces si nici nu se vor face modificari ale celor existente.

Accesul pe amplasament se face din drumul judetean DJ 100 – Soseaua Stefanesti.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard (beton asfaltic, beton de ciment, balast, ) si elemente prefabricate (tuburi de beton, borduri din beton, plasa sudata).

III.15. Metode folosite in constructie

Pentru executia lucrarilor propuse se vor parcurge urmatoarele etape :

- sapatura pana la cota santurilor

- realizarea santurilor pereate

- sapatura pana la cota de fundare a podetelor

- realizarea podetelor

- lucrarile de terasamente in vederea amenajari trotuarelor

- realizarea trotuarelor

- lucrarile de terasamente in vederea amenajarii acceselor la proprietati

- realizarea acceselor la proprietati.

Lucrari de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- eliminarea / valorificarea deseurilor si resturilor de materiale prin societati autorizate.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dazafectarea organizarii de santier.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a obiectivului.

Pentru executia lucrarilor propuse se vor parcurge urmatoarele etape:

- pregatirea organizarii de santier

- executia sapaturilor

- montarea elementelor refabricate

- executia lucrarilor propuse

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrarile proiectate sunt corelate cu drumul existent (str. Dacia).

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare tehnologii, utilaje/echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic activitatii propuse, fiind aleasa varianta optima.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile tehnice de calitate prevazute in standardele si normele in vigoare.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 91 din 18.03.2021 emis de Primaria Comunei Afumati.

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism

- documentatie tehnica – D.T.A.C

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism - avize si acorduri stabilite privind utilitatile urbane si infrastructura:

  - alimentare cu apa

  - canalizare

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona:

- Bazin hidrografic: Arges

- Cursul de apa: Valea Pasarea (cod cadastral: X-1.025.18.00.0)

- Localitate: com. Afumati, sat Afumati

- Judetul: Ilfov

Caracteristici geografice ale zonei

Comuna Afumati este situata la nord-est de inelul de centura feroviar si rutier al Bucurestiului, la o distanta de 16 km fata de acesta, fiind strabatuta de DN 2.

Localitatea Afumati si teritoriul administrativ aferent sunt situate de o parte si de alta a vaii Pasarea, comuna fiind traversata in treimea dinspre SV de aceasta vale, afluent al raului Dambovita, in cadrul unitatii geografice cunoscuta sub numele de Campia Vlasiei si anume zona de contact a acestei unitati cu campia Mostistei de Sus. Conditiile geografice oferite de unitatile mentionate au constituit elemente favorabile atat pentru aparitia asezarii in aceasta parte cat si pentru dezvoltarea ei.

Comuna Afumati se afla in partea centrala a Campiei Romane, mai precis in Campia Vlasiei, avand o altitudine ce variaza intre 66-80m. Este zona unde altadata se intindeau vestitii Codrii ai Vlasiei.

De asemenea, amplasarea sa pe soseaua nationala nr. 2 (DN 2), in acelasi timp, pe drumul european E 85 si E 60, a favorizat, prin legaturi facile cu regiunea inconjuratoare – Bucuresti – o dezvoltare complexa si destul de rapida. La NE de Valea Pasarea, comuna e strabatuta de DJ 100. Perpendicular pe aceasta artera judeteana, comuna e traversata la NE de DJ 402.

Clima

Clima este temperat continentala cu nuanta excesiva, cu veri calduroase si ierni friguroase, dominate de prezenta frecventa a maselor de aer rece continental din est sau arctic din nord si de vanturi puternice care viscolesc zapada.

Regimul eolian se caracterizeaza prin predominanta vanturilor dinspre N-E (21,6%) si E (19,7%) care bat cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depasi 125 km/ora.

Reteaua hidrografica

Lacurile aflate pe valea raului Pasarea in nord-vestul, centrul si sud-estul comunei pot oferi o baza de agrement foarte atractiva pentru turistii aflati in tranzit si pentru turistii de weekend. Vegetatia hidrofila este formata din specii lemnoase de salcii si plopi. Marginile baltilor si lacurilor sunt brodate cu nuferi si stanjenei de balta.

Date hidrogeologice

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, pe teritoriul comunei Afumati se suprapun trei corpuri de apa subterana, dintre care un corp de apa subterana freatica (ROAG05) si doua corpuri de apa subterana de adancime (ROAG11 si ROAG12).

- Corpul de apă subterană ROAG03 Colentina

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi este cantonat în depozitele Pleistocenului superior (Pietrişurile de Colentina). Acviferul freatic contonat în pietrişuri şi nisipuri se dezvoltă în interfluviul Argeş-Dâmboviţa-Sabar-Pasărea.

Pe măsura deplasării către nord se remarcă o reducere a orizontului de pietrişuri şi nisipuri, astfel încât la nord de linia Otopeni-Stefăneşti-Afumaţi acest orizont nu mai poate fi identificat. Depozitele superficiale trec gradat într-un nisip fin ruginiu şi apoi într-un nisip roşcat cu numeroase resturi organice. În adâncime, granulometria nisipurilor se măreşte, acestea trecând în general la pietrişuri.

Intregul orizont acvifer prezintă o sedimentare înlentile, ale căror dimensiuni cresc către patul stratului indiferent dacă materialul este constituit din nisip fin sau pietriş grosier. Acestea dovedesc că pietrişurile din bază s-au depus într-un regim torenţial.

Pietrişurile de Colentina sunt intercalate între depozitele loessoide şi reprezintă aluviunile vechi ale râului Argeş. Conform datelor unor foraje săpate în acest orizont acvifer, pe dreapta Dâmboviţei, argila care acoperă nisipurile cu pietrişuri nu este continuă rămânând, pe alocuri, sub formăde lentile.

Pe o linie cu direcţia NV-SE, care trece prin centrul oraşului Bucureşti, acest orizont are o uşoară înclinare, patul acestuia plasându-se de la cota de 42 m în nord-vestul capitalei la cota de 32 m, în sectorul est-sud-est.

- Corpul de apă subterană ROAG11 Bucureşti-Slobozia

Acest corp de apă de medie adâncime este de tip poros permeabil, sub presiune, şi este cantonat în Nisipurile de Mostiştea, de vârstă pleistocen superioară.

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, micacee de culoare vânătă-cenuşie, uneori cu intercalaţii ruginii.

Constituţia petrografică este caracterizată prin absenţa elementelor calcaroase şi pare să corespundă cu a nisipurilor din Formaţiunea de Frăteşti. Acest orizont se dezvoltă, în terasa din stânga Dâmboviţei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar în multe amplasamente din cuprinsul oraşului Bucureşti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalaţii argiloase, a cărei dezvoltare nu depăşeşte uneori câţiva metri.În terasa din dreapta Dâmboviţei acest orizont acvifer de nisipuri prezintă intercalaţii frecvente de pietrişuri şi arată o tendinţă de reunire spre sud cu Pietrişurile de Colentina. Acest orizont acvifer este situat în zona oraşului Bucureşti la adâncimi cuprinse între 20 m şi 42 m, având niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adâncime.

Aria de răspândire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucureşti până în zona luncii Dunării, la Feteşti şi la vest de Bucureşti până la Olt, ocupând aproape în întregime Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea.

În aceste ultime două subunităţi morfologice Nisipurile de Mostiştea au nivel liber. Această diferenţă este imprimată de caracterul mişcărilor neotectonice (mişcări tectonice care s-au produs în Cuaternar): pozitive în Domeniul Getic şi negative în Domeniul oriental. În acest fel Nisipurile de Mostiştea de la vest de Argeş se găsesc la adâncimi ce nu depăşesc 25 m; în timp ce la est de Argeş, Nisipurile de Mostiştea se situează la adâncimi cuprinse între 35-50 m, având caracter se strat sub presiune (strat acvifer de medie adâncime). Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostiştea, care se dezvoltă la est de Argeş se face în mod deosebit prin drenanţă ascendentă din Formaţiunea de Frăteşti.

- Corpul de apa ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta Romanian–pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniu Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta Romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor Romanian si pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor Romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata, care le exclude din categoria apelor potabile in proportie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta Romanian superior-pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului: teren intravilan – incadrat in categoria de folosinta drum.

Folosinte ale zonei adiacente amplasamentului: locuinte.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

In conformitate cu PUG, reglementarea terenului este locuinte.

P.O.T. max = 30%

Regim maxim de inaltime este P pentru locuinte.

- Arealele sensibile

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonatele STEREO 70 ale terenului sunt:

| Punct contur | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 337246 | 598335 |
| 2 | 337253 | 598325 |
| 3 | 337431 | 598464 |
| 4 | 337422 | 598477 |

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu

VI.1.1. Protectia calitatii apelor

Surse de poluare

- In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la utilajele folosite pe amplasament si de la mijloacele de transport materiale de constructii

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere

- Pe perioada de functionare, sursele de poluare a apelor provenite de la obiectivul propus pot fi

- apele pluviale posibil incarcate cu hidrocarburi.

Masuri de prevenire

- In perioada de executie:

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate

- gestionarea corespunzatoare a materialelor de constructii

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate

- managementul apelor uzate menajere generate de personal in cursul activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.

- In perioada de operare:

- exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare pluviala

- exploatarea corespunzatoare a separatorului de hidrocarburi

- asigurarea mentenantei separatorului de hidrocarburi ]

- curatarea si intretinerea santurilor.

- Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul.

- Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

VI.1.2. Protectia aerului

Surse de poluare

- In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:

- emisii de pulberi si praf generate de lucrari

- transportul materialelor pulverulente

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament)

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

- In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

Masuri de prevenire

- reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie

- controlarea emisiilor de praf prin limitarea vitezei de deplasare a utilajelor

- evitarea executarii lucrarilor in perioadele cu vanturi puternice

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor

- diminuarea emisiilor de gaze de ardere, prin oprirea motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare pe durata pauzelor

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de poluare

- In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor, se va genera un nivel de zgomot si de vibratii, insa fara a deranja sau perturba obiectivele din vecinatate.

- In timpul exploatarii, nivelul de zgomot generat de traficul auto este redus. In perioada de functionare, nu se genereaza vibratii.

Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari.

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei.

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze reduse si pe rute cat mai la distanta posibil de zonele locuite

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport

- efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje.

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

- Surse de poluare

In cadrul activitatilor desfasurate la executia proiectului, precum si in perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului

Surse de poluare

- In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la utilajele folosite pe amplasament si de la mijloacele de transport materiale de constructii

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere

- Pe perioada de functionare, sursele de poluare a apelor provenite de la obiectivul propus pot fi

- apele pluviale posibil incarcate cu hidrocarburi.

Masuri de prevenire

- In perioada de executie:

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate

- gestionarea corespunzatoare a materialelor de constructii

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate

- managementul apelor uzate menajere generate de personal in cursul activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.

- In perioada de operare:

- exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare pluviala

- exploatarea corespunzatoare a separatorului de hidrocarburi

- asigurarea mentenantei separatorului de hidrocarburi ]

- curatarea si intretinerea santurilor.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Surse de poluare

- In timpul executiei, nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

- In perioada de functionare, nu vor fi generate surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice.

Masuri de prevenire

- utilizarea de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Surse de poluare

Nu este cazul.

Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Nota: In aria propusa pentru lucrari nu sunt semnalate obiective de interes public, situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

- In timpul executiei

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Se vor avea in vedere:

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor în vederea valorificarii materialelor

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri

- planificarea înca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate

In perioada de executie sunt generate deseuri specifice construirii trotuarelor, santurilor si podetelor betonate, respectiv sol vegetal, pamant si material excavat, resturi de beton.

Toate rezidurile de materiale, deseurile si altele asemenea, rezultate în timpul executiei lucrărilor, se vor colecta si se vor elimina pe baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

| Denumire material | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| sol vegetal |  |  | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| pamant si material excavat | 17 05 04 | pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| beton, materiale de constructii | 17 01 01 | beton | eliminare prin operatori autorizati |

- In perioada de exploatare nu sunt generate deseuri.

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase pentru functionarea obiectivului.

In faza de executie, se utilizeaza motorina, necesara functionării vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor.

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE) 1272-2008:

| Denumirea materiei prime/ substantei chimice/ preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate |
| Motorina | Periculos | Lichid inflamabil, categoria 3 Poate fi letal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Toxicitate acuta, categoria 4 inhalare Corodarea/ iritarea pielii, categoria 2 Susceptibil provocare cancer, categoria 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetate, categoria 2 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H 411 |

Carburantii şi uleiurile necesare functionării vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor nu se vor stoca pe amplasamente.

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard (beton asfaltic, beton de ciment, balast, ) si elemente prefabricate (tuburi de beton, borduri din beton, plasa sudata).

In perioada de functionare nu sunt necesare resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind procesul de forare, echipamentele utilizate si mijloacele de transport. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | S | S | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | 0 |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

In perioada de operare, proiectul nu prezinta impact asupra factorilor de mediu. Prin exploatarea sa, obiectivul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | D | C | L | R | P |
| Apa | D | C | L | R | P |
| Aer | I | S | L | R | P |
| Clima | I | S | L | R | P |
| Zgomot si vibratii | D | S | L | R | P |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | R | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In perioada de executie se vor avea in vedere in mod special pulberile in suspensie si nivelul de zgomot generat de utilaje.

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata, nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va avea in vedere monitorizarea apelor epurate deversate in Acumularea Afumati I.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul.

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul reprezinta o investitie publica, prin care se vor construi trotuare, santuri si podete betonate pe strada Dacia.

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie sau documentul de programare / planificare a autoritatilor public.

X.  Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier reprezinta un proces foarte retrans avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor propuse. Organizarea de santier se va amenaja in incinta obiectivului propus.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de constructie si ale activitatilor de operare/intretinere a utilajelor sunt legate de:

- praful ridicat de pe caile de acces din santier si cel produs de camioanele transportatoare de materiale

- apele uzate generate pe santierul de constructie

- generarea deseurilor

- perturbarea traficului adiacent

- contaminarea/poluarea apei si solului prin lucrari de constructii, deseuri rezultate in urma activitatii umane, deversari carburanti si ape uzate etc.

Pornind de la aceasta lista de aspecte de mediu (lista poate fi adaptata situatiilor din teren pe masura derularii lucrarilor din Contract) tehnologiile, schema de masini, dotarea cu unelte si scule, programul de lucru, amplasarea facilitatilor organizarilor de santier vor fi adaptate particularitatilor amplasamentului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea acestora, urmand a fi aduse la starea initiala.

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la utilajele folosite la executie sau de la mijloacele de transport al materialelor de constructie.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

In cazul unor poluari accidentale se va proceda la:

- identificarea sursei de poluare si indepartarea / eliminarea acesteia

- evaluarea nivelului de poluare

- implementarea actiunilor de eliminare a cauzelor poluarii pentru stoparea si diminuarea efectelor acesteia

- efectuarea cercetarii pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea zonei afectate

- anuntarea autoritatilor competente despre producerea unei poluari accidentale

- solicitarea sprijinului extern in cazul in care se constata ca fortele si mijloacele proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea poluarii si/sau eliminarea efectelor acesteia

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Nu este cazul.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planurile de situatie

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activitătii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE CAZUL

- schema-flux a gestionării deșeurilor – NU ESTE CAZUL

XIII. Informatii specifice proiectelor care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul. Implementarea proiectului nu interfereaza cu nici o arie protejata.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Arges, pe cursul de apa Valea Pasarea (cod cadastral: X-1.025.18.00.0).

Proiectul se suprapune pe corpul de apa subterana ROAG03 Colentina.

Conform Planului de management bazinal actualizat, Corpul de apa subterana ROAG03 este in continuare la risc de neatingere a starii bune.

Corpul de apa ROAG03 este de tip poros permeabil, cantonat în depozitele Pleistocenului superior (Pietrişurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrişuri şi nisipuri se dezvoltă în interfluviul Argeş-Dâmboviţa-Sabar-Pasărea.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Pe baza criteriilor de selectie prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Ilfov va analiza documentatia in vederea stabilirii necesitătii efectuării evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul propus.

Intocmit,

Ing. Marina Petre