Proiectant: S.C. ARHITECT CITY URBANISM S.R.L.

Calea Dorobantilor nr.135 – 145

Sector 1, Bucuresti

Tel: 0727685873

# MEMORIU DE PREZENTARE – conform ANEXA 5E

Construire hala depozitare P, imprejmuire, utilitati si DTOE

- Amplasament	: jud. Ilfov, com. Tunari, sat Tunari, str. Stefan cel Mare, nr. 73

II. Titularul proiectului:

- numele: DOBROTA GABI si DOBROTA MIHAIL

- amplasament: jud. Ilfov, com. Tunari, sat Tunari, str. Stefan cel Mare, nr. 73

- tel: 0727685873

- proiectat:  S.C. ARHITECT CITY URBANISM S.R.L.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- Rezumat:

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Tunari, aprobat prin PUG, prin HCL nr. 1/27.01.2011, HCL  12/2021 si este compus din teren in suprafata de 1500mp, cu numar cadastral 62813, apartine doamnei DOBROTA GABI si domnului DOBROTA MIHAIL, soti, conform CONTRACT DE VANZARE, autentificat cu nr. 1847/17.07.2021, emis de notarul public Gheorghe Iuliana.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- la nord: NC 60761, NC 60758;

- la est: NC 60762

- la sud: str. Stefan cel Mare;

- la vest: NC 60757.

Utilitatile se vor asigura prin racordarea la retelele publice existente.

Accesul se realizeaza din str. Stefan cel Mare.

Pentru circulaţia auto şi pietonală în incintă sunt  realizate  platforme de parcare auto şi de circulaţie betonate.

Parcarea, gararea si organizarea de santier se vor rezolva in incinta proprietatii.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborate de beneficiar ce doreste relocarea activitatii.

- Valoarea de investitie: valoarea de investitie este estimata la 300 000 lei

- Perioada de implementare propusa: perioada de executie estimate este de 24 luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului: Vezi anexa desenata: plan de situatie 1:500. Nu se vor utilize alte suprafete de teren temporar sau pe perioada de exploatare a constructiilor.

- Descrierea proiectului:

Se propune prin proiect construirea unei hale metalice cu regim de inaltime P cu rol de depozitare, imprejmuire si DTOE.

- Bilant teritorial:

S teren = 1500 mp

Regim de inaltime: P

S constr. = 590,30 mp

S desf. = 590,30 mp

S spatii verzi + dale inierbate = 450 mp

S alei pietonale si carosabile = 459,70 mp

POT = 39%

CUT = 0.39

Constructia se va dezvolta pe parter.

Parter – cota +0,00

S construită: 590,30 mp

Înălţimea liberă: 5,53 m (partea cea mai joasa) si 7,63 m (partea cea mai inalta)

Potrivit „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu HGR nr. 766/1997, constructia face parte din categoria de importanta « C » - cladiri de importanta normala. Gradul de rezistenta la foc al constructiei conform P100/1992 este II, cu risc mic de incendiu.

Amplasarea constructiei conform cerintelor din certificatul de urbanism:

-retragerea fata de limita din N: 6m;

-retragerea minima fata de limita din E: 5.09m

-retragerea fata de limita de V:  5.00m

-retragere fata de axul strazii: 21.74m;

-retragere fata de limita de S: 13.79m.

Sistemul structural:

Construcţia se va realiza pe structură metalică, închisă şi căptuşită cu panouri sandwich izolate cu spumă poliuretanică. Golurile exterioare se vor executa din tâmplărie aluminiu cu geam termopan. Pardoseala se va realiza din placă de beton armat, sclivisit, acoperită de gresie de trafic intens. Tavanul va fi realizat din gipscarton izolat căptuşit cu vată minerala. Acoperirea se va realiza pe sistem metalic cu învelitoare din panouri sandwich izolate cu spumă poliuretanică.

Structura cladirii: structura metalica

Finisajele interioare

La interior in zona de depozitare pardoseala va fi realizată din beton elicopterizat si tratat cu vopsele epoxidice. Peretii interiori nu vor fi finisati ramanad catre interior o fata a panourilor sandwich folosite la inchiderile perimetrale. La interior, in zona vestiarelor, grupurilor sanitare si a oficiului, pardoseala va fi realizata din gresie. Peretii interiori vor primi vopsitorie lavabila de culoarea alba si placari cu faianta pentru spatiile grupurilor sanitare. Tamplaria interioara va fi realizata din profile PVC si geam simplu sablat. Usile de la grupurile sanitare vor fi usi celulare pline.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din gips carton cu vata minerala.

Finisajele exterioare

La exterior inchiderile se vor realiza din panou tip 'sandwich' 10 cm. Peretii exteriori se vor placa cu placi termoizolante tip sandwich(spuma poliuretanica gr. 10 cm), culori : argintiu/gri

Tamplaria exterioara va fi din profile PVC culoarea gri cu geam termopan pentru ferestre si usile pietonale si din aluminiu pentru usa sectionala.

Se vor respecta normele PSI precum si normele de izolare fonica.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi  de tip sarpantă.

Acoperisul va fi de tip sarpanta din placi termoizolante tip sandwich pe structura metalica.

Scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi şi burlane care vor conduce apa către reţeaua pluvială existentă. Scurgerea apelor se va rezolva în incinta proprietăţii.

Constructia hala va avea urmatoarele caracteristici:

GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC (conform P118/1999) – art. 5.1.6

CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform H.G. nr. 766/1997 publicată în M.O. 352 din 10 decembrie 1992)

CLASA III DE IMPORTANTA (conform Normativ P 100-1-2006).

CATEGORIA "C" DE PERICOL LA INCENDIU (conform P118/1999)

SE PREZINTA ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

1. Profilul si capacitatile de productie: activitatile principale sunt cele de depozitare

a) Functiuni principale: depozitare

b) Functiuni secundare: grupuri sanitare.

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente: nu este cazul, functiunea nefiind cea de productie.

3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Functiunea constructiilor propuse nu sunt de productie.

4. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurarea a acestora:       − Functionarea obiectivului nu necesita materii prime

- alimentarea cu apa menajera a cladirii se va realiza din reţeaua centralizată de distribuţie a apei din comuna Tunari.

− energia electrica va fi furnizata de la reteaua publica din zona.

5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Utilitatile se vor asigura prin record la reteaua publica din zona (apa menajera, canalizare, alimentare cu energie termica)

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la reteaua publica de alimentare cu energie electrica existenta in zona.

6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Suprafetele afectate de executia lucrarilor se vor reface prin amenajari peisagere, plantare gazon, arbusti ornamentali, etc.

7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesul auto si pietonal pe terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este asigurat din str. Stefan cel Mare. Nu se vor realiza cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare:

In constructie:

− minerale: nisip, pietris pentru prepararea betoanelor si pozarea patului conductelor

− combustibil: motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea obiectivului

− apa curenta de la reteaua publica din zona.

− sol – pamant de umplutura folosit la sistematizarea pe verticala si amenajarea spatiilor verzi

− sol – strat de pamant vegetal pentru insamantarea gazonului

In functionare:

− combustibil: incălzirea spatiilor va fi de tip electric

− apa menajera de la reteaua publica din zona prin racord.

9. Metode folosite in constructie/ demolare.

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii;

- HGR 1425/2006 Norme generale de protectia muncii;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala - Ordin MLPAT 20N/11.07.1994

- Normativ C300-1994;

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect. Sistemul de constructie fiind simplu – cadre metalice, o mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local. Lucrarile de inchideri perimetrale, compartimentari interioare, finisaje interioare se vor executa prin metode clasice fara utilizarea unor metode speciale.

10. Planul de executie pentru faza de constructie, punerea in functiune, expoatarea, refacerea si folosirea ulterioara.

Etapele de realizare a proiectului sunt:

I. construire-montaj

- amenajare teren;

- executarea lucrarilor de constructie;

- realizarea legaturilor la utilitati;

- punerea in functiune a obiectivului;

II. exploatare

- functionare

- intretinere.

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

11. Relatia cu alte proiecte existente si planificate: - Proiectul propus nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau propuse

12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Tinand cont de specificitatea proiectului, si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentul si al desfasurarii activitatii.

13. Alte activitati care pot aprea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor surse noi de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si ale deseurilor)

13.1. Modul de alimentarea cu apă rece potabilă a instalatiilor sanitare se va face de la reteaua publica din zona.

Alimentarea cu apa menajera a cladirii se va realiza din reţeaua centralizată de distribuţie a apei din comuna Tunari.

Necesarul si cerinta de apă

Necesarul total de apa va fi stabilit conform SR 1343-1:2006 si STAS 1478/1990, in scop igenico-sanitar, igenizare spatii si udat spatii verzi.

13.2. Modul de evacuare a apelor uzate.

Instalatii de evacuare ape uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere  se va face cu ajutorul reţelei de canalizare centralizată a comunei Tunari. Pentru colectarea apelor uzate la nivelul pardoselii în spaţiile umede se vor prevedea sifoane de pardoseală, racordate la traseele de canalizare interioare. Atât conducta pentru alimentare cu apă a imobilului, cât şi cea de canalizare se vor monta pe un pat de nisip de 8-10 cm grosime, respectând adâncimea pentru prevenirea îngheţului.

Conductele de canalizare se vor monta cu pantă, asigurându-se scurgerea apei gravitaţional cu viteza necesară auto-curăţării.

Racordurile pluviale vor prelua apele meteorice de pe invelitaorea clădirii şi le va descărca în reţeaua de ape pluviale prevăzută în jurul clădirii propuse, de unde sunt conduse în reţeaua pluvială existentă.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor tip butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulită olandeză şi garnitură de etansare. Vasele de closet se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitură de etansare, pe racordul vasului de closet din cauciuc.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu garda hidraulică.

Canalizarea interioară a apelor uzate rezultate de la grupurile sanitare si oficiu se va executa cu tuburi din polipropilenă ignifugă.

Apele uzate vor fi colectate de canalizarea din incinta cu deversare la un bazin vidanjabil etans.

Instalatii de evacuare ape pluviale

Apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiei vor fi deversate la spatiile verzi adiacente. Apele meteorice provenite de pe platformele betonate auto vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de scurgere si vor fi dirijate catre 1 separator de nisip si hidrocarburi cu by-pass. Înainte de a fi deversate, apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retentie. Apele colectate in bazinul de retentie vor fi dirijate prin pompare pentru intretinerea spatiilor verzi.

13.3. Modul de asigurare a agentului termic.

Incălzirea spatiilor va fi de tip electric.

Dimesionarea instalatiei s-a facut in baza SR1907 /1 ;2 ;3

Golirea instalatiei in cazul unor avarii se va face prin robinete de golire montate in punctele cele mai joase. Pentru o golire completă se va utiliza aerul comprimat.

Dilatările apei din instalatie vor fi preluate de un vas de expansiune închis cu membrană cu care este echipată centrala termică compactă.

Aerisirea instalatiei se va face la partea superioara prin conductele de aerisire de la coloane si radiatoare.

Umplerea cu apă a instalatiei se face printr-un racord la reteaua de apă rece prevăzut cu robinet ventil de trecere şi clapetă de retinere.

13.4 Instalatia electrica asigura conditiile de iluminat conform Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061-2002. De asemenea instalatia asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor electrocasnici si echipamentelor pentru instalatiile termice, climatizare si sanitare. Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordare la reţeaua stradală de curent electric, respectând toate normele de protecţie la foc referitoare la acest gen de lucrări.

Proiectarea si executia lucrarilor de instalatii se va face in conformitate cu normativele in vigoare.

13.5. Modul de depozitare si evacuare a deseurilor:

Deseurile rezultate in urma lucrarilor specificate in certificatul de urbanism vor fi colectate si transportate pe baza unui contract incheiat cu o societate de salubritate.

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele ecologice si vor fi evacuate de catre o societate de salubritate, prin contract. Pubelele vor fi amplasate pe platforma betonata reprezentata de planseul bazinului vidanjabil. Platforma va fi amplasata in zona de nord a terenului, spre limita cu DN2.

Dimensiunea in plan a platformei pentru depozitarea pubelelor va fi de 3,00x3,00 m iar perimetrul acesteia va fi imprejmuit cu gard din plasa bordurata si stalpi metalici. Platforma pentru depozitarea pubeleleor de gunoi va fi prevazuta cu apa curenta si sistem de preluare a apelor rezultate din igenizarea platformei.

14. Alte Autorizatii cerute pentru proiect:

− avize utilitati: alimentare cu apa, alimentare energie electrica, salubritate, telefonizare, gaze naturale, autoritatea aeronautica civila romana, sanatatea populatiei, securitate la incendiu

− procesul verbal de trasare al terenului

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare. Pe amplasamentul analizat nu există constructii sau amenajări în momentul de față.

V Descrierea amplasarii proiectului:

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completa rile ulterioare - Nu este cazul.

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 17 din 14.01.2022 – planuri anexe (ANEXE)

▪ politici de zonare si de folosire a terenului;

- Se va urmari asigurarea compatibilitatii functionale si a unor legaturi functionale cu celelalte zone

▪ arealele sensibile: - Zona studiata nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonatele stereo 1970 ale terenului studiat sunt urmatoarele:

Amplasarea constructiei conform cerintelor din certificatul de urbanism:

-retragerea fata de limita din N: 6m;

-retragerea minima fata de limita din E: 5.09m

-retragerea fata de limita de V:  5.00m

-retragere fata de axul strazii: 21.74m;

-retragere fata de limita de S: 13.79m.

In alegerea amplasamentului s-a tinut cont de caracteristicile functionale ale zonei

VI Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului:

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.

- Protectia calitatii apei:

In faza de executie

Pentru executia investitiei se va folosi apa de la reteaua din zona.

Se va amplasa o toaleta ecologica pentru faza de executie.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

In cadrul activitatii ce se va desfasura in constructia propusa se va folosi apa curenta pentru uz menajer. Alimentarea cu apa se va face de la reteaua existenta in zona.

Apele uzate menajere provenite de la instalatia de canalizare interioară a constructiei vor fi colectate in canalizarea existenta in zona.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiei vor fi deversate la spatiile verzi adiacente. Apele meteorice provenite de pe platformele betonate auto vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de scurgere si vor fi dirijate catre 1 separator de nisip si hidrocarburi cu by-pass. Înainte de a fi deversate, apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retentie. Apele colectate in bazinul de retentie vor fi dirijate prin pompare pentru intretinerea spatiilor verzi amenajate pe teren.

- Protectia aerului:

In faza de executie

Conditii pentru evacuarea poluantilor in aer:

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel

- activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf si a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor

- depozitarea deseurilor produse in timpul executie se va realiza in containere metalice acoperite pentru evitarea imprastierii acestor materiale.

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executiei seva face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata pentru evitarea imprastierii acestor materiale.

Sistemul de constructie fiind simplu – cadre metalice, o mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local. In concluzie, sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera vor fi foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

Incălzirea spatiilor va fi de tip electric.

Dimesionarea instalatiei s-a facut in baza SR1907 /1 ;2 ;3.

Data fiind functiunea nu sunt generate in aer decat gaze de ardere provenite din traficul auto. Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

- Protectia impotriva zgomotului:

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Zona de lucru este o zona cu functiuni mixte productie si depozitare si prin urmare nu sunt afectate zonele de locuit.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilaje si instalatiile de lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant. La limita incintei vor fi respectate valorile impuse prin STAS 10119/1988 – Acustica in constructii – Acustica urbana- Limite admise ale nivelului de zgomotIncinte industriale – nivel de zgomot echivalent Lech = 65dB(A)

In faza de functionare

In cadrul functionarii imobilelor nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

Se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel incat sa fie respectate urmatoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental:

Lech (A) zi (orele 7-19) – 60 dB

Lech (A) zi (orele 9-23) – 55 dB

Lech (A) zi (orele 23-7) – 50 dB

Nu existe surse de vibratii.

d. Protectia impotriva radiatiilor: investitia nu reprezinta o sursa de radiatii atat in faza de executie cat si in faza de functionare, de aceea nu se impun masuri speciale de dotari pentru protectie imoptriva radiatiilor.

- Protectia solului si a subsolului:

In faza de executie

Se vor realiza amenajari pentru protectia solului si subsolului prin asigurarea unor masuri necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelorfolosite si a deseurilor rezultate direct pe sol, in spatii neamenajate corespunzator

- asigurarea unor toalete ecologice

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor

- pentru executie se vor utiliza materiale de constructii preamabalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului

- pamantul rezultat din sapaturi si amenajarea terenului se va depozita in interiorul lotului, fiind utilizat ulterior la sistematizarea verticala.

In faza de functionare: Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea aleilor pietonale si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

Spatiile interioare vor fi pardosite, suprafata parcarii si a zonei carosabile va fi betonata pentru a impiedica absorbtia hidrocarburilor in sol.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: investitia nu se realizeaza in zone protejate. Zona de lucru nefiind situata in apropierea zonelor de locuit nu vor exista factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

h. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,

- moloz,

- pietris,

- material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

In faza de functionare

In urma functiunii de productie/depozitare rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri din hartie si carton;

- deseuri din metal,

- deseuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

- deseuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele individuale diferentiate pentru fiecare material reciclabil amplasate pe platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil.

Alte tipuri de deseuri nu vor rezulta.

i. Gospodarirea substantelor si preparetelor chimice periculoase: nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE:

Resursele naturale utilizate sunt:

- apa – pe perioada de constructie si perioada de functionare pentru pentru consum functional atat potabil si igienico-sanitar

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asuprainterac iunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicaimpactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si a naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Impactul pe perioada constructiei datorat:

-activitatilor de construire a proiectului; acesta va fi limitat la zona proiectului si in imediata vecinatate a acestuia si intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata a Autorizatiei de Construire;

-zgomotului produs de utilajele agrementate de pe santier si zgomotul generat de echipamente se va produce local si temporar;

-emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

-depozitarii necontrolate a deseurilor.

Impactul pe perioada exploatarii datorat:

-zgomotului de exploatare aferent diverselor obiective apartinand proiectului;

-intensificarii traficului in zona.

Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

Impactul pe perioada constructiei

Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie, vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier

Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza in afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor Natura 2000.

Impactul pe perioada exploatarii

Pe perioada de exploatare impactul va fi in limite admisibile, datorat zgomotului si emisiilor mijloacelor de transport

Impactul asupra apei

Impactul pe perioada constructiei

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru.

Apele subterane si cele de suprafata pot fi afectate de: depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, sau de apele ce rezulta din spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului daca nu se fac la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni.

Eventualele poluari pot fi favorizate de actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (sapaturi, nivelari, etc.) pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in acestea.

Impactul pe perioada exploatarii

In perioada de exploatare impactul asupra calitatii apei de suprafata si subterane poate avea loc numai accidental, deversari de deseuri, substante chimice, deversari ce s-ar putea datora activitatilor de exploatare a obiectivului: activitatile de transport (persoane, materiale)

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu apa este unul in limite admisibile, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile.

Impactul asupra aerului

Impactul pe perioada constructiei

Pe perioada lucrarilor de constructie poate avea loc o crestere pe o perioada limitata de timp a emisiilor de praf datorata manipularii materialelor de constructie, activitatilor de excavatie, etc. Nivelurile emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor, conditiile hidro -meteorologice nevaforabile: perioade secetoase, conditii de vant.

Impactul pe perioada exploatarii

In perioada de exploatare impactul asupra calitatii aerului se datoreaza acrtivitatilor de exploatare a obiectivului: activitatile de transport (persoane, materiale).

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu aer este unul in limite admisibile, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitateaaerului inconjurator

Impactul asupra solului-subsolului

Impactul pe perioada constructiei

Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc);

Posibila contaminare a solului-subsolului datorata emisiilor de substante poluate rezultate din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

Impactul pe perioada exploatarii

Pe amplasamentul, in cazul depozitarii necorespunzatoare a substantelor periculoase sau toxice, in cazul in care apar degradari ale pardoselii acestea pot ajunge in sol si pot conduce la episoade de poluare a subsolului;

In conditii normale de exploatare, impactul asupra factorului de mediu sol-subsol este unul in limite admisibile, debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitatea aerului inconjurator

Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare.

Impactul va fi temporal si reversibil.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Proiectul nu va avea impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, in conditiile respectarii datelor de proiect.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului in afara amplasamentului.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci in limite admisibile.

- probabilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect sirecomandarilor din actele de reglementare.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar, pe perioada constructiei; pe perioada functionariipot apare poluari accidentale, dar acestea sunt rare si reversibile.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in parte.

- natura transfrontaliera a impactului. Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata frontiera.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI: pe durata de realizare a investitie si de functionare a acesteia, nu vor exista emisii de poluanti in mediu, drept urmare, nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti.

Pe perioada executiei se vor respecta normele pentru protectia mediului.

Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului conform solicitarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente amplasamentului obiectivului.

De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

-depozitarea corecta a deseurilor;

-functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise;

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului;

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare.

In perioada de exploatare, se vor respecta normele pentru protectia mediului.

Se va monitoriza in permanenta starea si functionarea echipamentelor si instalatiilor utilizate. Se va monitoriza :

-integritatea sistemelor de colectare a apelor uzate;

-modul de respectare a conditiilor de mediu impuse prin reglementarile de mediu;

-calitatea apelor uzate deversate in reteaua portuara;

-nivelului de zgomot la limita amplasamentului;

-monitorizarea calitatii aerului;

-respectarea managementului deseuri: cooperarea cu societati autorizate in eliminarea deseurilor, utilizarea de masini si utilaje autorizate, gestionarea ambalajelor si deseurilor conform HG 621 din 2005, HG 1872 din 2006;

Metodele de monitorizare, parametrii monitorizati, periodicitatea monitorizarii si modul de raportare al datelor va fi stabilit de catre autoritatile competente.

IX. Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupacaz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator 13si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, s i altele).

Nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESRE ORGANIZARII DE SANTIER

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

- CONSTR. DE LEMN BIROU, VESTIARE, PAZA

.           - CONSTR. DE LEMN DEPOZIT SCULE SI MATERIALE.

- CABINA WC ECOLOGIC - 1.20 X 1.20 M.

- RAMPA SPALARE UTILAJE.

- APROVIZIONARE MATERIALE

- DEPOZIT TEMPORAR PAMANT/ MOLOZ.

- la varf de activitate vor fi in santier 10 muncitori. - perioada de desfasurare a activitatii va fi de 24 luni de la inceperea lucrarilor.

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic dar nu mai tarziu de ora 20. - toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extinctoare.

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Incinta va fi imprejmuita provizoriu, in concluzie, accesul persoanelor neautorizate pe santier va fi strict monitorizata.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare este unul limitat in timp si spatiu, numai pe perioada lucrarilor de constructie si montaj si nu este unul semnificativ daca se respecta evitarea raspandirii materialelor de constructii pe terenurile vecine, cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor. La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea sidispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Ca potentiale surse de poluanti sunt materialele de constructie depozitate in incinta Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier.

–dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu sunt prevazute dotari suplimentare, masurile care se vor aplica sunt cele aplicabile in cazul factorilor de mediu, prezentate la capitolull VI.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII.

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea, de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

La incetarea activitatii, obiectivul va fi dezafectat, dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala si la categoria de folosinta initialape baza unui proiect.

XII. ANEXE – piese desenate

- Certificat de urbanism cu planurile anexe

- aviz apa-canal

− Plan de situatie sc.1:500

Data: 14.07.2022

Intocmit,

Dr.arh. Dalbozi Amir