Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 21225/…...2023

PROIECT

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ..... din ..................2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în judeţul Ilfov, com. Ștefăneștii de Jos, Șos. Ștefănești, nr. 116, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 21225/29.11.2022 cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.05.2023, că proiectul “Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov” propus a fi amplasat judeţul Ilfov, com. Ștefăneștii de Jos, str. Rosmarinului, Albăstrelelor, Begoniilor, Anemonelor, Busuiocului, Orhideelor, Crinilor, Iasomiilor, Margaretelor, Mușețelului, Nuferilor, Ulmului, Alunului, Arțarului, Cireșului, Vișinilor, Caisului, Gutuiului,  Zborului (DE 82),  Lalelelor, Mușcatelor, Petuniilor, Trandafirilor, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

- proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 13 (a);

- titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, la sediul Primăriei com. Ștefăneștii de Jos, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A., conform celor declarate în cadrul sedintei CAT din data de 10.05.2023 de reprezentantul AN APELE ROMÂNE – S.G.A. Ilfov-București.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Scopul proiectului și situația existentă:

Proiectul propune extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră din com. Ștefăneștii de Jos. Lucrările propuse prin prezentul proiect se vor realiza pe teren aflat în domeniul public al com. Ștefăneștii de Jos.

Situația existentă

Pentru obiectivul “Sistem de alimentare cu apă, sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate menajere”, Com. Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, AN APELE ROMÂNE – S.G.A. Ilfov – București a emis Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 421-IF din 29.08.2022, având ca titular  EURO APAVOL S.A., prin care au fost reglementate următoarele soluții de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate:

- sursa de alimentare cu apă brută din subteran-prin intermediul a șase foraje cu H=220-250m (Pe teritoriul comunei Ştefăneştii de Jos mai există un foraj de alimentare cu apă F1 cu H=251 m, menținut în conservare).

- apele uzate menajere provenite din comuna Ştefăneştii de Jos sunt trecute printr-o stație de epurare mecano-biologică, după care sunt evacuate în lacul de acumulare Boltaşu de pe râul Pasărea.

În prezent este în curs de execuție obiectul de investiție ”Lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, pentru care A.N. APELE ROMÂNE – S.G.A. Ilfov – București a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 105-IF din 09.06.2020, având ca titular PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS;

Operatorul sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, EURO APAVOL S.A., are în derulare  ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în aria de operare a EURO APAVOL S.A., județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița”, pentru care ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 37 din 19.10.2021, proiect în care este cuprinsă și localitatea Ștefăneștii de Jos.

Scopul prezentei investiții este de extindere a sistemului de alimentare cu apă pe străzile Rozmarinului, Albăstrelelor, Begoniilor, Anemonelor, Busuiocului, Orhideelor, Crinilor, Iasomiilor, Margaretelor, Mușețelului, Zborului (DE 82), Lalelelor, Mușcatelor, Petuniilor și Trandafirilor, respectiv extinderea rețelelor de canalizare menajeră pe străzile Ulmului, Alunului, Arțarului, Cireșului, Vișinilor, Caisului, Gutuiului, Zborului (DE 82), Rozmarinului, Albăstrelelor, Begoniilor, Anemonelor, Busuiocului, Orhideelor, Crinilor, Iasomiilor, Margaretelor, Mușețelului, Nuferilor, Lalelelor, Mușcatelor, Petuniilor și Trandafirilor.

1.2 Lucrări proiectate propuse prin prezentul proiect:

- Extinderea rețelei de distribuție a apei

Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă se va realiza din conducte PEID, PE100, PN10, cu De 63÷110mm, în lungime totală L=5.362,10m, ce va fi pozată astfel:

| Denumire strada | Conducta PEID De110 mm | Conducta PEID De63 mm | Camin bransament buc | Hidranti DN80 | Vane de linie buc | Camine de aerisire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zborului | 1219 | - | 15 | 13 | 2 | 1 |
| Rozmarinului | - | 166,8 | 16 | - | 1 | 1 |
| Albăstrelelor | - | 422,2 | 46 | - | 2 | 2 |
| Begoniilor | - | 407,6 | 40 | - | 2 | 2 |
| Anemonelor | - | 402,3 | 42 | - | 2 | 2 |
| Busuiocului | - | 383,1 | 42 | - | 2 | 2 |
| Orhideelor | - | 375,8 | 42 | - | 2 | 2 |
| Crinilor | - | 364,5 | 39 | - | 2 | 2 |
| Iasomiilor | - | 335,6 | 41 | - | 2 | - |
| Margaretelor | - | 320,5 | 31 | - | 2 | 1 |
| Mușețelului | - | 203,3 | 7 | - | 1 | - |
| Lalelelor | - | 194,4 | 17 | - | 1 | - |
| Mușcatelor | - | 125 | 12 | - | 1 | 1 |
| Petuniilor | - | 121,2 | 12 | - | 1 | - |
| Trandafirilor | 366 | - | 25 | 3 | 2 | 1 |

Pe rețeaua de distribuție se vor amplasa următoarele:

- cămine de aerisire – 17buc.;

- vane montate îngropat  – 25 buc;

- hidranți – 16buc.;

- branșamente – 426buc.;

- Extinderea rețelei de canalizare

Rețeaua de canalizare va fi realizată din conducte de PVC-KG, SN 4 cu Dn 250mm, în lungime totală de 6416m, ce va fi pozată astfel:

| Denumire strada | Conducta PVC-KG ø250 mm | Conducta PVC-KG ø160 mm | Camine vizitare beton | Camine racord | Statie de pompare si camin de vane | Conducta De110 mm | Camin de curatire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulmului | 127,3 | 60,3 | 3 | 16 | - | - | - |
| Alunului | 130,3 | 58,2 | 3 | 15 | - | - | - |
| Arțarului | 146,3 | 68,0 | 4 | 17 | - | - | - |
| Cireșului | 150,7 | 67,3 | 3 | 17 | - | - | - |
| Vișinilor | 152,9 | 79,7 | 3 | 20 | - | - | - |
| Caisului | 161,1 | 63,2 | 3 | 20 | - | - | - |
| Gutuiului | 148,8 | 35,2 | 3 | 13 | - | - | - |
| Zborului | 1158,4 | 35,7 | 21 | 15 | 1 | 584,6 | 5 |
| Rozmarinului | 152,9 | 49,1 | 3 | 16 | - | - | - |
| Albăstrelelor | 429,0 | 171,8 | 8 | 46 | - | - | - |
| Begoniilor | 419,7 | 143,1 | 8 | 40 | - | - | - |
| Anemonelor | 403,9 | 151,0 | 8 | 42 | - | - | - |
| Busuiocului | 389,5 | 155,1 | 7 | 42 | - | - | - |
| Orhideelor | 385,7 | 153,9 | 8 | 41 | - | - | - |
| Crinilor | 375,9 | 145,6 | 7 | 39 | - | - | - |
| Iasomiilor | 347,2 | 155,2 | 7 | 41 | - | - | - |
| Margaretelor | 327,8 | 113,5 | 7 | 31 | - | - | - |
| Mușețelului | 155,6 | 21,2 | 4 | 7 | - | - | - |
| Nuferilor | 93,5 | - | 2 | - | 1 | 48,4 | - |
| Lalelelor | 151,6 | 61,9 | 3 | 17 | - | - | - |
| Mușcatelor | 134,0 | 45,1 | 3 | 12 | - | - | - |
| Petuniilor | 125,8 | 42,0 | 3 | 12 | - | - | - |
| Trandafirilor | 347,8 | 106,0 | 7 | 25 | 1 | 24,1 | - |

Pe rețeaua de canalizare se vor amplasa următoarele:

- cămine de vizitare cu Dn 1000 mm – 128 buc;

- statii de pompare apă uzată menajeră: - 3 buc;

- racorduri individuale – 544buc.;

- Stații de pompare ape uzate menajere

Statiile de pompare SPAU vor fi de tip cheson, constructie de forma circulara cu Dn 1500mm, din beton armat si vor fi echipate cu 2 electropompe submersibile (1A+1R), Q= 1.5 l/s, H= 10mCA, P=2x1,50kW, complet automatizate, echipate cu convertizor de frecvență

- Conducte de refulare

Conductele de refulare de la statiile de pompare vor fi din PEHD/PE100 Pn 10, De 110mm, cu lungimea totala de L = 657ml și vor fi amplasate astfel:

- de la SPAU 1 - strada Zborului (DE 82) până în căminul existent Cm125 amplasat pe strada Tuberozelor;

- de la SPAU 2 - strada Nuferilor până în căminul nou proiectat amplasat pe strada Crinilor;

- de la SPAU 3 - strada Trandafirilor până în căminul existent Cm158 amplasat pe strada Stadionului.

1.3 Calculul debitelor/volumelor de apă și apă uzată :

- Necesarul și cerința de apă:

Necesarul total de apă folosit în scop igienico-sanitar:

- Qmax.zi 		= 565,09 m³/zi (6,54 l/s)

- Qmed.zi 		= 434,68 m³/zi (5,03 l/s)

- Qmin.zi 		= 334,37 m³/zi (3,87 l/s)

- Qmax.orar		= 68,98 m³/h (19,16 l/s)

- Vmediu anual		= 158.658 m3

Cerința totală de apă:

- Qmax.zi 		= 741,68 m³/zi (8,58 l/s)

- Qmed.zi 		= 570,52 m³/zi (6,60 l/s)

- Qmin.zi 		= 438,86 m³/zi (5,08 l/s)

- Qmax.orar		= 90,54 m³/h (25,15 l/s)

- Vmediu anual		= 208.240 m3

Funcționarea folosinței de apă va fi: 365 zile/an, 24 ore/zi.

- Volume și debite de apă evacuate:

Debitele și volumele de apă uzată evacuate vor fi:

- Qmax.zi 		= 741,68 m³/zi (8,58 l/s)

- Qmed.zi 		= 570,52 m³/zi (6,60 l/s)

- Qmin.zi 		= 438,86 m³/zi (5,08 l/s)

- Qmax.orar		= 90,54 m³/h (25,15 l/s)

- Vmediu anual		= 208.240 m3

1.4. Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul propune lucrări de extindere ale sistemului existent de alimentare cu apă și  canalizare menajeră din com. Ștefăneștii de Jos.

1.5. Utilizarea resurselor naturale:

Sursa de alimentare cu apă brută a lucrărilor de extindere ale sistemului de alimentare cu apă propuse se asigură din subteran - prin intermediul celor șase foraje existente cu H=220-250m.

1.6. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire și pe perioada de funcționare vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.7. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de șantier și de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta în zonă.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 264 din 25.10.2022 emis de Primăria com. Ștefăneștii de Jos - în baza prevederilor P.U.G. al com. Ștefăneștii de Jos aprobat cu H.C.L. nr. 22/2011, terenul este situat in zona de drum.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact redus asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor obține și se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare emise de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. În situația în care soluțiile acceptate de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea nu corespund cu cele prevazute în prezentul act, atunci se va solicita revizuirea prezentului act administrativ emis de APM Ilfov.

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 264 din 25.10.2022 emis de Primăria com. Ștefăneștii de Jos, precum și prin avizele sau acordurile emise/ solicitate prin acesta.

- Se vor respecta condiţiile impuse conform Regulamentului General aferent P.U.G. al com. Ștefăneștii de Jos aprobat cu H.C.L. nr. 22/2011.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificări și completări ulterioare.

- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare, se vor încadra în prevederile impuse de H.G.188/2002 - Anexa 2 - Normativul NTPA-002/2002, modificată și completată prin H.G.352/2005.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului (referitor la disconfortul olfactiv).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-  Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-  Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu completări şi modificări ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale. Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria comunei Ștefăneștii de Jos. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

- După realizarea lucrărilor propuse prin proiect, pentru desfășurarea activității se vor respecta prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completări și modificări ulterioare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

# Corina Ecaterina NECULA CIOCHINĂ

Întocmit,

# Consilier superior Simona Livia CREȚU